Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

Мельников П.А.

Пахоменко А.Н.

Прасолов С.Г.

Детали машин и основы конструирования

Часть 1

Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проектирования

2014

УДК 62-23

ББК

Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент, Шендерей П.Э.

Детали машин и основы конструирования часть 1: Учебно-методические пособие по выполнению курсового проектирования / Мельников П.А., Пахоменко А.Н., Прасолов С.Г.

ISBN

В учебно-методическом пособии изложены разделы:

объем и содержание курсового проекта (работы) в зависимости от формы обучения;

правила и требования по оформлению курсового проекта (работы);

выбор электродвигателя и энерго-кинематической расчет привода общего назначения;

рекомендации и алгоритмы расчета и проектирования основных передач зацеплением, входящих в механические приводы общего назначения.

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям: 150700.62 Машиностроение, 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы, 190600.62 Эксплуатация транспортных машин и комплексов, 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 141100.62 Энергетическое машиностроение, 280700.62 Техносферная безопасность, 140400.62 Электроэнергетика и электротехника, изучающих курсы «Детали машин и основы конструирования», «Детали машин», «Основы проектирования», Прикладная механика.

УДК 62-23

ББК

Мельников Павел Анатольевич,

Пахоменко Анатолий Николаевич,

Прасолов Сергей Геннадьевич

Содержание

Введение	7

1.	Объем и содержание курсового проекта	10

1.1. Исходные данные для выполнения курсового проекта	10

1.2. Перечень разделов и тем курсового проекта	10

1.3. Общие требования к оформлению расчетно-пояснительной записки	13

2.	Энерго-кинематический расчет привода	25

2.1. Общие положения	25

2.2. Выбор электродвигателя	26

2.3. Кинематический расчет привода	31

2.4. Примеры энерго-кинематического расчета привода	35

3.	Расчет и конструирование цепных передач	42

3.1. Общие положения	42

3.2. Проектный расчет передачи	44

3.3. Проверочный расчет цепной передачи	50

3.4. Справочный материал	57

3.5. Пример расчета цепной передачи	63

4.	Расчет и конструирование червячных передач	67

4.1. Выбор материалов для изготовления червяка и червячного колеса	67

4.2. Определение допускаемых напряжений	70

4.2.1. Определение допускаемого напряжения при расчете на контактную выносливость	70

4.2.2. Допускаемые напряжения для расчета на изгибную выносливость	71

4.2.3. Предельные допускаемые напряжения для расчета передачи при пиковых нагрузках	72

4.3. Определение коэффициента нагрузки	72

4.4. Проектный расчет червячной передачи	74

4.5. Проверочный расчет зубьев червячного колеса на изгибную выносливость	80

4.6. Проверочный расчет червячной передачи при кратковременных пиковых нагрузках	81

4.7. Проверочный расчет червяка на жесткость	82

4.8. Тепловой расчет червячного редуктора	84

4.9. Пример расчета червячной передачи	85

5.	Расчет и конструирование цилиндрических зубчатых передач	93

5.1. Общие положения	93

5.2. Выбор материалов для изготовления зубчатых колес	95

5.3. Проектировочный расчет	97

5.3.1. Проектировочный расчет на контактную выносливость	97

5.3.2. Проектировочный расчет на изгибную выносливость	105

5.3.3. Проектирование передачи	111

5.4. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев	113

5.4.1. Определение расчетного контактного напряжения	113

5.4.2. Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете	121

5.4.3. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки	124

5.5. Расчет зубьев на выносливость при изгибе	126

5.5.1. Определение расчетного изгибного напряжения	126

5.5.2. Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб	130

5.5.3. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой	133

5.6. Пример расчета косозубой цилиндрической передачи	136

6.	Расчет и конструирование конических зубчатых передач с прямыми зубьями	156

6.1. Общие положения	156

6.2. Выбор материалов для изготовления зубчатых колес	156

6.3. Проектировочный расчет	156

6.3.1. Проектировочный расчет на контактную выносливость	156

6.3.2. Проектировочный расчет на изгибную выносливость	157

6.3.3. Проектирование передачи	160

6.4. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев	162

6.4.1. Определение расчетного контактного напряжения	162

6.4.2. Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете	165

6.4.3. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки	167

6.5. проверочный расчет зубьев на выносливость при изгибе	169

6.5.1. Определение расчетного изгибного напряжения	169

6.5.2. Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб	170

6.5.3. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой	173

6.6. Пример расчета конической передачи	176

Список рекомендуемой литературы	191

Приложения	192

Приложение 1	192

Приложение 2	193

Приложение 3	200

Приложение 4	201

# Введение

Цель изучения курса “Детали машин и основы конструирования” – исходя из заданных условий работы деталей и узлов машин, усвоить методы, нормы и правила их проектирования, обеспечивающие выбор материала, форм, размеров, степени точности и качества поверхности, а также технологии изготовления.

Основные задачи дисциплины - изучить и освоить:

– основные критерии работоспособности деталей машин и виды отказов;

– основы теории и расчёта деталей и узлов машин общего назначения;

– самостоятельно конструировать детали и узлы машин общего назначения по заданным выходным параметрам;

– оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

Для изучения курса “Детали машин и основы конструирования” требуются знания следующих дисциплин: начертательной геометрии и инженерной графике; теоретической механики и теории механизмов и машин; сопротивления материалов, технологии металлов. Знание курса необходимо для дальнейшего изучения дисциплин специальности.

Выполнение курсового проекта по дисциплине  «Деталям машин и основы конструирования» является завершающим этапом в изучении основных общетехнических дисциплин и в то же время первым этапом практического конструирования, который должен выполняться в период обучения в университете.

Цель выполнения курсового проекта – привить навыки конструирования, подготовиться к выполнению курсовых проектов по специальным дисциплинам. В процессе выполнения проекта студент должен научиться пользоваться справочной литературой и ГОСТами.

Основные этапы работы над курсовым проектом.

Изучение задания.

Обычно в качестве задания на курсовой проект по «Деталям машин и основам конструирования» выдается кинематическая схема привода механизма общего или специального назначения, состоящая из электродвигателя, ременной или цепной передачи, или открытой зубчатой передачи и редуктора. После получения технического задания на проектирование  необходимо изучить конструкции механизмов аналогичного назначения используя атласы конструкций, справочную литературу и интернет ресурсы. Один или несколько вариантов из них можно принять в качестве прототипов. Это позволит использовать опыт, накопленный промышленностью, позволит сократить объём и время работы над проектом исключить собственные ошибки или устранить ошибки прототипов. Однако использование какой-либо конструкции в качестве прототипа должно основываться на её критическом анализе с тем, чтобы принятый вариант был наиболее  рациональным как с точки зрения конструкции изделия, так и технологичности при изготовлении. Принимая конструкцию за прототип, всегда следует стремиться внести в неё  возможные улучшения.

Энерго-кинематический расчет привода.

После изучения задания выполнение проекта начинают с энерго-кинематического расчета привода. Энерго-кинематический расчет привода сводится к определению необходимой мощности и частоты вращения электродвигателя. По рассчитанной мощности и частоте вращения выбирают, как правило, асинхронный электродвигатель трехфазного тока серии 4А.

Для привода механизмов имеющих повышенную пусковую нагрузку применяют электродвигатели 4АР с повышенным пусковым моментом.

После выбора электродвигателя по мощности и частоте вращения выполняется кинематический расчет привода.

Передаточные числа одноступенчатых передач необходимо выбирать с учетом рекомендаций, задания или из стандартного ряда на передаточные числа. Для многоступенчатых редукторов разбивка передаточного числа между ступенями производится по рекомендациям, приведенным в разделе «энерго-кинематический расчет привода». В многоступенчатых редукторах от правильности разбивки передаточного числа зависит компоновка редуктора, обеспечение смазки передач и подшипников.

При проектировании коробок (устройств со ступенчатым изменением частот вращения валов) можно принимать ряды частот вращения валов в виде геометрической прогрессии.

Расчет передач и других элементов привода.

Следующий этап проектирования заключается в выполнении проектных расчетов передач, подшипников и валов привода. Для ременных и цепных передач можно после проектных расчетов можно сразу выполнять и проверочный расчет.

Эскизное проектирование (компоновка).

На данном этапе проектирования, на основании данных, полученных в результате проектных расчётов, выполняется эскизная компоновка привода в целом или отдельных его узлов (если позволяют габариты проектируемого механизма), эскизная компоновка выполняется в масштабе 1:1. В курсовом проектировании обычно выполняется компоновка редуктора. Это даёт возможность определить положение зубчатых колес, подшипников, муфт, шкивов, звездочек и других деталей относительно друг друга. Определяется положение этих деталей относительно подшипников, что в дальнейшем позволит определить опорные реакции, подбор и расчет подшипников, уточнённый (проверочный) расчёт отдельных деталей. На этапе эскизного проектирования необходимо выбрать тип и размеры шпонок, а также провести их прочностной расчет, чтобы определиться с длиной ступицы зубчатого (червячного) колеса, шкива, звездочки.

После выполнения всех перечисленных действий можно приступать к выполнению графической части проекта.

# Объем и содержание курсового проекта

## 1.1. Исходные данные для выполнения курсового проекта

Основными исходными данными для выполнения курсового проекта (работы) является техническое задание на проектирование которое содержит:

–	1) схема привода общего назначения для курсового проекта (выдается индивидуально каждому студенту);

2) исходные данные по вариантам:

– 	РВВ – мощность на выходном валу привода, кВт;

– 	nВВ – частота вращения выходного вала привода, об/мин;

– 	характер нагрузки;

–	Кп – коэффициент перегрузки;

– 	tЧ – срок службы привода в часах.

При выполнении первого этапа курсового проекта (выбор электродвигателя и энерго-кинематический расчет привода) необходимо выполнить во время практических занятий или установочной сессии и проверить у руководителя. При неправильном решении первой задачи все последующие разделы будут решены также неправильно.

Курсовой проект выполняется по индивидуальному заданию образец, которого приведен ниже (см. Рисунок 1.1).

## 1.2. Перечень разделов и тем курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной  записки и графической части.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы и темы:

1) титульный лист;

2) оглавление;

3) техническое задание с исходными данными;

4) реферат;

5) введение;

6) выбор электродвигателя и энерго-кинематический расчет привода;

7) проектные и проверочные расчеты закрытых передач привода (редуктора), проектирование деталей передач;

8) расчеты открытых передач (если такие имеются в схеме привода);

9) проектный (для всех валов) и проверочный (для одного вала) расчет валов;

10) подбор и расчет подшипников;

11) подбор и расчет шпонок;

12) компоновка редуктора и расчет корпуса редуктора, а также его элементов;

13) подбор (и расчет по необходимости) муфты (муфт);

14) выбор смазки и способа контроля ее уровня;

15) выбор уплотнений;

16) тепловой расчет редуктора (для червячных редукторов);

17) выбор и обоснование шероховатостей обрабатываемых поверхностей основных деталей редуктора и привода;

18) выбор и обоснование основных посадок, отклонений размеров, погрешностей формы и расположения поверхностей основных деталей редуктора и привода;

19) порядок сборки редуктора;

20) заключение;

21) список литературы.

Список использованной литературы (оформляется либо в алфавитном порядке, либо в порядке упоминания в тексте).

Примечание:

Пункт 7 разрабатывается в два этапа. Вначале выполняется проектный расчет передач редуктора проектирование деталей передач. Затем выполняются расчеты по пунктам 9,10,11,12.

| Мощность на выходном валу привода РВВ (кВт). Частота вращения на выходном валу привода: nВВ (об/мин). Срок службы t (час.) 1-муфта; 2- цилиндрическая косозубая передача; 3- цилиндрическая прямозубая передача; 4- цепная передача; ЭД – электродвигатель |
| --- |
| Исходные данные | Варианты |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РВВ | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 |
| nВВ | 177 | 142 | 180 | 114 | 90 | 57 | 91 | 184 | 147 | 24 |
| t *103 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 23 | 24,9 |
| Кп | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Рисунок 1.1 – Техническое задание на выполнение курсового проекта по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» |

После выполнения расчетов по пунктам 9,10,11,12 выполняются проверочные расчеты закрытых передач привода (редуктора).

Для студентов заочного отделения, выполняющих курсовую работу, расчеты второй ступени выполняются в проектном варианте.

Содержание графической части курсового проекта.

Для студентов очного отделения – общий вид привода:

1) чертеж общего вида привода, объединяющий габаритный и монтажный чертежи, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип работы;

2) сборочный чертеж редуктора. Сборочный чертеж редуктора, содержащий изображение сборочной единицы и данные для ее сборки и контроля (предназначен для последующего выполнения рабочих чертежей деталей);

3) рабочие чертежи деталей редуктора.

Для студентов заочного отделения:

- сборочный чертеж редуктора или привода (на выбор);

- рабочий чертеж одной детали редуктора.

Для студентов заочного отделения, выполняющих курсовую работу:

- рабочий чертеж одной детали редуктора.

Спецификации, определяющие состав сборочных единиц.

Чертежи общего вида привода и сборочный чертеж редуктора выполняются на формате А1, рабочий чертеж детали на формате А3. Студенты очной формы обучения могут разместить чертежи деталей на одном листе формата А1, но при этом каждая деталь выполняется на отдельном формате А3.

## 1.3. Общие требования к оформлению расчетно-пояснительной записки

При оформлении расчетно-пояснительной записки курсового проекта необходимо придерживаться общих требований к текстовым документам.

Текстовые документы могут быть выполнены одним из следующих способов: машинописным; рукописным; типографским. В курсовом проектировании обычно используется персональный компьютер и электронный способ выполнения текстовых документов. Рукописный и типографский способ в данном пособии не рассматривается.

При выполнении документа машинописным способом текст печатается на одной стороне листа формата А4 шрифт Times New Roman размер 14 или Arial 12.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

титульный лист;

содержание (оглавление);

техническое задание;

расчеты и обоснования принятых при конструировании решений;

список использованной литературы;

приложения (при необходимости).

Листы (страницы) документа нумеруют. На первом листе (титульный лист) номер страницы не ставят.

Если в документе имеются рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, их необходимо включить в общую нумерацию листов.

Приложения и список использованной литературы также включают в общую нумерацию листов. Нумерация листов должна быть сквозной.

Титульный лист является первым листом документа и должен быть выполнен и оформлен по установленной форме.

Содержание при большом объеме документа рекомендуется помещать после титульного листа. В содержании перечисляют наименования разделов документа, список использованной литературы и приложения.

Построение документов

Содержание документа при необходимости может быть разделено на разделы. Разделы, если этого требует изложение текста, разделяют на подразделы.

Содержание каждого документа для удобства, четкости и краткости изложения материала разбивают на пункты независимо от того, разделен документ на разделы или нет. Текст пунктов, если в этом есть необходимость, разбивают на подпункты.

Разделы и подразделы

Каждый раздел документа рекомендуется начинать с нового листа. Наименования разделов и подразделов должны быть краткими и соответствовать содержанию. В заголовках на первом месте должно быть название объекта (имя существительное), а затем — определения (имена прилагательные) в порядке их значимости. Разделы и подразделы должны быть пронумерованы. Номера разделов обозначают арабскими цифрами с точкой в конце, номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой.

Заголовки вместе с их порядковыми номерами записывают прописными буквами, высота цифр порядкового номера и букв в наименовании должна быть одинаковой. В заголовках переносы слов не допускаются, точки в конце не ставятся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояния между основаниями строк в заголовках должны быть такие же, как и в тексте.

Расстояние между заголовком и последующим текстом, в том числе и заголовком подраздела, должно быть равно трем интервалам. Расстояние между заголовком раздела и последней строкой предыдущего текста (для случаев, когда конец одного и начало другого разделов размещены на одном листе) должно быть равно четырем интервалам.

Наименования подразделов вместе с их порядковыми номерами записывают с абзаца, строчными буквами, кроме первой. Расстояние между заголовком подраздела и последующим текстом, должно быть равно двум интервалам. Содержание при большом объеме документа рекомендуется помещать после титульного листа. В содержании перечисляют наименования разделов документа, список использованной литературы и приложения.

Пункты

Если текст документа имеет пункты, то порядковая нумерация их выполняется арабскими цифрами в пределах каждого раздела или подраздела. Номера пунктов раздела состоят из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. Номера пунктов подраздела состоят из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В конце номера пункта ставится точка. Текст пункта вместе с порядковым номером записывают с абзаца. В конце пункта ставится точка. Расстояние между концом предыдущего пункта и началом следующего должно быть такое же, как и в тексте.

Подпункты

Подпункты в пределах каждого пункта могут обозначаться буквами русского алфавита со скобкой или арабскими цифрами. Номера подпунктов в разделах состоят из номеров раздела, пункта и подпункта, разделенных точками, а в подразделах — из номеров раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками. В конце номера подпункта ставится точка.

Текст подпункта вместе с порядковым номером или буквой со скобкой записывают с абзаца. Подпункты отделяются друг от друга точкой с запятой.

Правила изложения текста

Текст документа излагают кратко, четко, простым языком. Не рекомендуется применять сложные предложения и обороты. Принятая в тексте терминология должна соответствовать установленной стандартами, а при отсутствии стандарта — общепринятой в научно-технической литературе. В тексте документа не допускается применять:

для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы);

обороты разговорной речи;

техницизмы и профессионализмы;

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке.

Наименования предметов, применяемые в тексте, в подрисуночных подписях, в таблицах и приложениях, должны быть одинаковыми. В наименовании предметов на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем наименование предмета (имя существительное). Например: Сушильная печь ...

Сокращение слов в тексте, как правило, не допускается. Исключение составляют общепринятые сокращения в русском языке и установленные соответствующими государственными стандартами.

Если в документе принята особая система сокращения слов и наименований, то должен быть приведен перечень принятых сокращений. Например: Автоматизированная система управления — АСУ.

Полное наименование предмета при повторном его упоминании в тексте рекомендуется писать в сокращенном виде. Например: Пояснительная записка курсового проекта следует писать Записка, Сушильная печь—Печь. Применение произвольных словообразований не допускается. Например, не техдокументация, а техническая документация.

Слова тахiтит и miniтит в формулах следует применять в сокращенном виде: тах и тin. Их нельзя склонять с русскими окончаниями через апостроф: тахiтит'а, miniтит'а, в таких случаях следует писать по-русски: максимума, минимума.

Условные буквенные обозначения механических, химических, физических, математических и др. величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам. В тексте документа перед обозначением параметра дают его пояснения. Например: временное сопротивление разрыву — (в.

В документе должны применяться единицы измерения Международной системы единиц (СИ) и единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ. Разрешается рядом с обозначением единиц измерения в системе СИ в скобках указывать обозначение в ранее применяемой системе.

Условные обозначения единиц измерения ставят после цифровых значений. Например: 10 м; 20 мм, 15 кг. Если в тексте приводится ряд цифровых значений одной размерности, то единицу физической величины указывают после последней цифры. Например: 20, 30, 40 м; (15 мм.

Размерность одного и того же параметра в пределах всей записки должна быть постоянной (в одной из установленных единиц измерения). Применять условные обозначения единиц измерения без цифровых значений не допускается.

В тексте наименование единиц измерения применяется без сокращений. Например: толщина стенки корпуса редуктора — в миллиметрах.

В тексте не допускается применение без числовых или буквенных значений математических знаков:(, (, (, ≠, 0, log, sin, cos и др., а также знаков: №, %,°, t, ( и др. Эти знаки в тексте: пишут словами. Например: температура нагрева, диаметр вала и т. д. Знаки №, §, % при обозначении множественного числа не удваиваются.

Отвлеченные числа до девяти в тексте пишутся словами, свыше девяти — цифрами. Например: три кривые, 10 делений.

Числа с размерностью и денежные обозначения пишутся цифрами. Например: 3 мм; 5 р.; 12 кг.

Дробные значения пишутся только цифрами. Например: 1/3 объема. Порядковые числительные пишутся цифрами в сопровождении сокращенных падежных окончаний (наращений). Например: 2-я линия, 5-я графа. При нескольких порядковых числительных падежное окончание согласовывают с последним из них. Например: 3, 4 и 5-й графики. При римских цифрах падежные окончания не пишутся.

Количественные числительные пишутся без падежных окончаний. Например: в 12 случаях; на 20 листах.

При указании ограничительных норм перед числовыми значениями в тексте или в таблицах пишут не менее или не более, от и до, свыше. Например: толщина покрытия не более 0,2 мм.

При указании пределов величин (от ... до) рекомендуется применять тире. Например: п.п. 7—12, рис. 1—4, толщина покрытия 05,—2,0 _мм. Если в предельных величинах имеются отрицательные значения, используется указатель предела «от... до». Например: от +8 до -5°. Если в тексте приводятся только положительные значения величин, то знак плюс перед ними не ставится.

Перед числовыми величинами ставить тире (связку) не рекомендуется, чтобы не спутать его со знаком минус. Например: площадь охлаждения корпуса 100 м2. В случаях, когда тире (связку) можно спутать со знаком минус, перед величинами, имеющими отрицательное значение, вместо знака пишут слово минус.

Формулы

В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов необходимо применять в соответствии с принятыми стандартами. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка экспликации должна начинаться словом «где» без двоеточия после него. Например:

b = m + n + k,

где b — высота линеек;

т — величина хорды желоба;

п — высота борта кольца;

k — поправочный коэффициент.

Формулы располагают по центру листа, соблюдая симметричность. Расстояние между строкой формулы, нижней и верхней строками текста должно быть равно двум интервалам. Расстояние между строками формул(ы) такое же, как и в тексте. Если в документе больше одной формулы и на них имеются ссылки в тексте, обычно применяют сквозную порядковую нумерацию наиболее важных формул арабскими цифрами в круглых скобках, с правой стороны листа на уровне формулы. При ссылке в тексте на формулу указывают ее номер в скобках.

Таблицы

Для удобства изложения цифровые и другие данные, помещаемые в документе, рекомендуется оформлять в виде таблиц. Размеры таблиц выбирают произвольно, в зависимости от изложения материала. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблица, как правило, должна иметь головку и боковик. В головке записывают заголовки и подзаголовки граф, в боковике — заголовки строк. Диагональные деления головки таблицы не допускаются. Заголовки и подзаголовки граф таблиц начинают с прописных букв. Если подзаголовок составляет одно предложение с заголовком, то его начинают со строчных букв. Заголовки указывают в единственном числе.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф таблицы отдельные понятия, если они пояснены в тексте или приведены в иллюстрациях, разрешается заменять буквенными обозначениями, Например: D— диаметр, Н — высота, L— длина.

Графы таблиц нумеруются только в том случае, если па них имеются ссылки в тексте.

Графу «№ п. п.» в таблицу не включают. При необходимости нумераций показателей, параметров или других данных в боковике таблицы порядковые номера разрешается указывать перед их наименованиями.

Повторяющийся в графе текст, если он состоит из одного слова, заменяется кавычками; если же он состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами То же, а далее —кавычками.

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химические символов не допускается. Графы таблиц не должны быть пустыми. Если составитель таблицы не располагает сведениями, он должен надписать Нет свед. или поставить многоточие. Если же сведений по данной графе не существует в природе и данное явление не будет наблюдаться, в графе ставится прочерк.

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы чисел во всей графе находились точно один под другим. Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое количество десятичных знаков.

Дробные числа приводят в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые записывают по типу 1/2( , 1/4(, 1/8".

При указании в таблицах последовательных интервалов величин, охватывающих все величины ряда, перед величинами пишут от, св., до. Например: от 10 до 11, св. 1, до 12, -в интервалах, охватывающих не все величины ряда, между величинами предпочтительно ставить тире. Например: 4—10, 1300—1500. Пределы размеров указывают от меньших к большим.

Если все параметры, размещаемые в таблице, имеют одинаковую размерность, то обозначение единицы измерения помещают над таблицей (м, мм и т. п.). Если параметры имеют различную размерность, то обозначения единицы измерения указывают в заголовке каждой графы.

Если в таблице преобладающая часть граф с параметрами одинаковой размерности, то обозначение единицы измерения помещают над таблицей, а сведения о размерностях других параметров дают в заголовках соответствующих граф.

Если все параметры в одной строке имеют одну размерность, то единицу измерения указывают в соответствующей строке боковика таблицы.

Единицы измерения угловых величин (градусы, минуты, секунды) проставляют в каждой строке; при отсутствии горизонтальных линеек — указывают только в первой строке таблицы,

Таблица должна иметь тематический заголовок, если она имеет самостоятельное значение. Заголовок помещают над соответствующей таблицей под словом Таблица, начинают его с прописной буквы и не подчеркивают.

Чтобы упростить связь таблицы с текстом, таблицам дают нумерационный заголовок: Таблица 8. При ссылке в тексте слово таблица дается сокращенно со строчной буквы: табл. 2.

Нумерация таблиц ведется арабскими цифрами в пределах всего документа. Над правым верхним углом таблицы должна быть надпись Таблица с указанием порядкового номера. Слово таблица начинают с прописной буквы и не подчеркивают. Если в документе или разделе документа только одна таблица, номер ей не присваивают и слово таблица не пишут.

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение табл. с указанием номера.

Таблицы с большим количеством граф делят на части и помещают одну часть под другой, указывая над последующими частями слова Продолжение табл. Заголовок в этом случае помещают только над первой частью таблицы.

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. Если документ или его раздел содержит мало текста и много таблиц, их допускается помещать в конце раздела или документа. Таблицы допускается оформлять в виде приложений и располагать их в конце текста.

Таблицы следует располагать по короткой стороне листа формата А4. При необходимости допускается расположение их по длинной стороне листа формата А4, при этом таблицы располагают так, чтобы для чтения их запись была повернута по часовой стрелке.

Ссылки на ранее упомянутые таблицы дают в сопровождении сокращенного слова смотри и в скобках. Например: (см. табл.3)

Иллюстрации

Для пояснения излагаемого текста рекомендуется его иллюстрировать фотографиями, схемами, чертежами и пр. Для иллюстраций внешнего вида изделий и работ, связанных с изготовлением и эксплуатацией изделий, рекомендуется использовать фотоснимки с натуры. Количество иллюстраций должно быть достаточным для понимания излагаемого текста. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Если рисунков больше одного, они должны иметь порядковые номера. Нумерация ведется арабскими цифрами в пределах всего документа.

Рисунки, если этого требует изложение текста, должны иметь наименования, а при необходимости и пояснительные данные (подрисуночный текст), которые помещают под рисунком.

Рисунки следует размещать сразу после упоминания о них в тексте. Если раздел документа или документ содержит мало текста и много рисунков, то рисунки допускается помещать по порядку номеров в конце раздела или документа, а также в виде приложений в конце текста. Рисунки следует располагать по короткой стороне листа формата А4, при этом рисунок располагают так, чтобы для его чтения документ был повёрнут по часовой стрелке.

При ссылках в тексте на иллюстрации слово рисунок пишут сокращённо со строчной буквы с указанием номера: рис. 1. Ссылки на ранее упомянутые рисунки дают в сопровождении сокращённого слова смотри и в скобках (см. рис. 5)

Графики и диаграммы

В качестве иллюстраций в документе часто используют графики и диаграммы. Диаграммы должны быть наглядными, без поясняющих надписей на полях. Поясняющие надписи должны быть указаны либо в тексте документа, либо в подрисуночных подписях.

Примечания

В тексте документов делать примечания не рекомендуется. В таблицах документов примечания допускаются, они должны помещаться под таблицами.

Текст примечания начинают с абзаца словом Примечание, ставят точку и приводит текст примечания. Если примечаний несколько, то после слова Примечания ставят двоеточие, а примечания нумеруют арабскими цифрами. Например:

Примечания:

- Примечание в основном тексте помещают со втяжкой (более узким форматом), текст примечания обычно мельче основного шрифта.

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

и т. д.

Ссылки

При ссылке на стандарты, технические условия, инструкции и методические документы следует указывать документ в целом со всеми выходными сведениями.

Приложения

Иллюстрационный материал, таблицы, текст вспомогательного характера или самостоятельно выпущенные конструкторские документы, например, схемы, габаритные чертежи и др. могут быть оформлены в виде приложений, помещённых в конце документа. В тексте документа обязательно должны быть даны ссылки на приложения.

Приложения к документам могут быть обязательными, рекомендуемыми и справочными. Все приложения должны быть перечисленными в содержании (оглавлении). Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь тематический заголовок и в правом верхнем углу – слово Приложение.

Если в документе несколько приложений, их нумеруют арабскими цифрами без знака №. Например: Приложение 1, Приложение 2, и т. д. В пределах текста документа все приложения должны иметь сквозную нумерацию. Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с документом сквозную нумерацию страниц.

# Энерго-кинематический расчет привода

## 2.1. Общие положения

В данной главе методического пособия рассматривается круг вопросов, связанных с энерго-кинематическим расчетом приводов, кинематическая схема которых предусматривает передачу вращения от электродвигателя через открытую передачу или муфту к редуктору и далее через муфту или открытую передачу, предназначенную для присоединения привода к валу исполнительного механизма.

Энерго-кинематический расчет привода выполняется в два этапа: на первом этапе выбирается двигатель, а во втором этапе выполняется кинематический расчет.

При решении учебных задач по дисциплине (Детали машин и основы конструирования) рекомендуется ориентироваться на применение короткозамкнутых асинхронных электродвигателей переменного тока общепромышленного назначения единой серии 4А основного исполнения.

У асинхронных электродвигателей различают: nС – синхронную частоту вращения ротора (при отсутствии нагрузки) и nАС - асинхронную или номинальную частоту вращения ротора. Синхронная частота вращения, т.е. частота вращения магнитного поля, зависит от частоты тока f и числа пар полюсов р:

nС = 60∙f/p.

###### У нагруженного двигателя частота вращения ротора не совпадает с частотой вращения магнитного поля статора:

nАС = nC∙(1–S),

где S – скольжение: S = (nС–nАС)/nС.

Трехфазные асинхронные электродвигатели изготовляют с числом пар полюсов от 1 до 6. При промышленной частоте тока 50 Hz, синхронная частота вращения зависит от числа пар полюсов:

nС = 3000/Р.

Отсюда ряд синхронных частот вращения ротора электродвигателя:3000, 1500, 1000, 750, 600 и 500 мин-1.

Тихоходные двигатели имеют большие габариты, массу и стоимость. Поэтому электродвигатели с nС=750мин-1 и менее следует применять только в технически обоснованных случаях. Наиболее часто в приводах общего назначения используют асинхронные двигатели с частотой вращения (синхронной) 3000 и 1500 мин-1. Установлена следующая структура обозначения двигателей серии 4А общего назначения:

4А		1 2 3 4 5 6 УЗ,

где 4 - порядковый номер серии; А - род двигателя (асинхронный);  1 - исполнение двигателя по способу защиты от окружающей среды: Н – защищенный от попадания частиц и капель и имеющие предохранение от прикосновения к вращающимся частям, находящихся под током, отсутствие данного знака означает закрытые, обдуваемые. Их применяют для приводов общего назначения и в механизмах, к пусковым характеристикам которых не предъявляют особых требований; 2 - исполнение двигателя по материалу станины и щитов (А - станина и щиты алюминиевые, X - станина алюминиевая, щиты чугунные, отсутствие знаков означает, что станина и щиты чугунные или стальные); 3 - высота оси вращения (две или три цифры); 4 - условная длина станины (S, М или L); 5 - длина сердечника статора (А или В) отсутствие данного знака означает одну длину в установочном размере; 6 – число пар полюсов (1, 2, 3, 4, 5, 6); УЗ - климатическое исполнение и категория размещения.

Электродвигатели 4АР с повышенным пусковым моментом применяют для привода механизмов, имеющих повышенную пусковую нагрузку.

## 2.2. Выбор электродвигателя

Для этого необходимо определить требуемую (расчетную) мощность электродвигателя для проектируемого привода. В общем случае после определения требуемой мощности электродвигатель проверяют на нагрев. Однако если привод предназначен для машин, эксплуатируемых при постоянных или близких к ним нагрузках, необходимость в таких расчетах отпадает.

Требуемую (расчетную) мощность электродвигателя РР определяется на основе задания на проектирование. Обычно в задании на проектирование могут указываться следующие исходные данные, относящиеся либо к выходному валу привода, либо к рабочему валу механизма:

- мощность на выходном валу привода РВВ - кВт, (Вт);

- частота вращения выходного вала привода nВВ - об/мин;

- циклограмма нагружения или типовой режим нагружения, условия эксплуатации;

- вращающий момент на выходном валу привода ТВВ - Н∙м;

- угловая  (рад/с) или окружная V - м/с скорость;

- тяговое усилие F - (H), диаметр звездочки цепной передачи (dЗВ) или барабана транспортера (dБ) и т. д.

Частота вращения выходного вала (если она не задана) определится по одной из следующих формул. Если задана окружная скорость и диаметр звездочки цепной передачи (dЗВ) или барабана транспортера (dБ) и т. д.:

.

Если задана угловая  (рад/с) скорость:

nBB = 30ω/π.

Исходя, из задания на проектирование требуемую мощность на выходном валу привода можно определить по одной из следующих формул:

РВВ = РВВ (кВт);

(Вт);

(Вт);

(кВт)

Для выбора необходимого типоразмера электродвигателя предварительно определяются требуемые значения его номинальной мощности и частоты вращения. Требуемая (расчетная) мощность электродвигателя:

,

где – ориентировочное (расчетное) значение КПД привода:

,

где (1,…, (К – частные значения КПД передач привода; ( – КПД пары подшипников; m – число пар подшипников привода.

Ориентировочные значения КПД передач и элементов привода указаны в таблице (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Значения КПД передач и элементов привода

| Вид передачи | КПД |
| --- | --- |
| Зубчатые передачи редуктора (закрытые): |  |
| – цилиндрическими колесами | 0,96 … 0,98 |
| – коническими колесами | 0,95 … 0,97 |
| Червячная передача при числе заходов червяка: |  |
| – Z1 = 1 | 0,70 … 0,80 |
| – Z1 = 2 | 0,75 … 0,85 |
| – Z1 = 4 | 0,80 … 0,90 |
| Зубчатая открытая | 0,95 … 0,96 |
| Планетарная передача: |  |
| – одноступенчатая | 0,90 … 0,95 |
| – двухступенчатая | 0,85 … 0,90 |
| Цепная передача | 0,92 … 0,96 |
| Ременная передача | 0,94 … 0,96 |
| Муфта соединительная | 0,995 |
| Подшипники качения (одна пара) | 0,995 |

В курсовом проектировании рекомендуется значения КПД принимать по максимальным значениям.

По рассчитанной мощности двигателя, как правило, выбирается асинхронный электродвигатель трехфазного тока (для постоянных или близких к ним нагрузках) по условию РЭД  , где РЭД – паспортная мощность электродвигателя.

Требуемая (расчетная) частота вращения вала электродвигателя, исходя из кинематической схемы привода:

,

где nВВ – заданное номинальное значение частоты вращения выходного вала привода или ведущего вала исполнительного механизма; UПР – ориентировочное (расчетное) значение передаточного числа привода:

,

где U1,…UK – передаточные числа передач привода.

Рекомендуемые значения передаточных чисел механических передач приведены в таблице (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Рекомендуемые значения передаточных чисел механических передач

| Тип передачи | Передаточное число U |
| --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 3 … 5 |
| Зубчатая коническая | 2 …4 |
| Червячная передача при числе заходов червяка: |  |
| – Z1 = 1 | 30 … 60 |
| – Z1 = 2 | 16 … 30 |
| – Z1 = 4 | 8 … 16 |
| Цепная | 1,5 …2,4 |
| Ременная | 2 … 4 |

В зависимости от ранее вычисленных  и n подбирается электродвигатель по условию (Таблица 2.3), чтобы номинальная (асинхронная) частота вращения двигателя n как можно точнее соответствовала расчетной частоте n (можно просто принять ближайшую), а номинальная мощность PЭД была не меньше расчетной . При постоянном режиме нагружения допускается перегруз электродвигателя до 8%.

Таблица 2.3 - Двигатели закрытые, обдуваемые, единой серии 4А

| Мощность | Синхронная частота вращения, об/мин |
| --- | --- |
| Р кВт | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
| 0,55 | 63В2/2960 | 71А4/1390 | 71B6/900 | 80B8/700 |
| 0,75 | 71А2/2840 | 71В4/1390 | 80A6/915 | 90L8/700 |
| 1,1 | 71В2/2810 | 80А4/1420 | 80B6/920 | 90LB8/700 |
| 1,5 | 80А2/2850 | 80В4/1415 | 90L6/935 | 100L8/700 |
| 2,2 | 80В2/2850 | 90L4/1425 | 100L6/950 | 112MA8/700 |
| 3 | 90L2/2840 | 100S4/1435 | 112M6/955 | 112MB8/700 |
| 4 | 100S2/2880 | 100L4/1430 | 112M6/950 | 132S8/720 |
| 5,5 | 100L2/2880 | 112M4/1445 | 132S6/965 | 132M8/720 |
| 7,5 | 112М2/2900 | 132S2/1455 | 132M6/970 | 160S8/730 |
| 11 | 132М2/2900 | 132M4/1460 | 160S6/975 | 160M8/730 |
| 15 | 160S2/2940 | 160S4/1465 | 160M6/975 | 180M8/730 |
| 18,5 | 160М2/2940 | 160M4/1465 | 180M6/975 | 200M8/735 |
| 22 | 180S2/2945 | 180S4/1470 | 200M6/970 | 200L8/730 |
| 30 | 180М2/2945 | 180M4/1470 | 200L6/980 | 225M8/735 |
| 37 | 200М2/2945 | 200M4/1475 | 225M6/980 | 250S8/740 |
| 45 | 200L2/2945 | 200L4/1475 | 250S6/985 | 250M8/740 |
| 55 | 225М2/2945 | 225M4/1480 | 250M6/985 | 280S8/735 |
| 75 | 250S2/2960 | 250S4/1480 | 280S6/980 | 280M8/735 |
| 90 | 250М2/2960 | 250M4/1480 | 280M6/980 | 315S8/735 |
| 110 | 280S2/2940 | 280S4/1465 | 315S6/980 | 315M8/735 |
| обозначение: тип/асинхронная частота вращения n, об/мин. |

Пример условного обозначения асинхронного электродвигателя закрытого обдуваемого со станиной и щитами из чугуна, с высотой оси вращения 71 мм, длиной сердечника статора А, двухполюсного, климатического исполнения У, категории размещения 3:

Электродвигатель 4А. 71А. 2. УЗ ГОСТ 19523-81.

Ниже (Таблица 2.4) приведены основные размеры электродвигателей серии 4А. Размеры необходимы для выполнения эскизного и технического проектирования как редуктора, так и привода в целом.

## 2.3. Кинематический расчет привода

Так как значение номинальной частоты вращения вала выбранного электродвигателя n может отличаться от исходного расчетного n, то ранее принятые передаточные числа передач привода требуют корректировки.

Фактическое общее передаточное число привода:

.

Переразбиваем фактическое передаточное число привода по передачам с учетом рекомендаций и стандартного ряда на передаточные числа. Корректировка проводится в следующей последовательности:

1. Назначаем с учетом рекомендаций (Таблица 2.2) и стандартного ряда передаточные числа (Таблица 2.5) передаточное число открытой передачи U1.

2. Определяем передаточное число редуктора (остальных передач):

.

3. Разбиваем (с учетом рекомендаций Таблица 2.2, стандартного ряда Таблица 2.5) и рекомендаций по разбивке передаточного числа между ступенями редуктора (Таблица 2.6) передаточное число редуктора (остальных передач) между быстроходной и тихоходной ступенями с учетом кинематической схемы редуктора.

Таблица 2.4 - Двигатели. Основные размеры (мм)

| Тип | Число полюсов | Установочно-присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d1 | d10 | l1 | l10 | l31 | b10 | h | h10 | d30 | l30 | h31 |
| 4А 71А,В | 2,4,6,8 | 19 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 71 | 9 | 170 | 285 | 203 |
| 4А 80А | 2,4,6,8 | 22 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 80 | 10 | 186 | 300 | 218 |
| 4А 80В | 2,4,6,8 | 22 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 80 | 10 | 186 | 320 | 218 |
| 4А 90L | 2,4,6,8 | 24 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 90 | 11 | 208 | 350 | 243 |
| 4А 100S | 2,4,6,8 | 28 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 100 | 12 | 235 | 362 | 263 |
| 4А 100L | 2,4,6,8 | 28 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 100 | 12 | 235 | 392 | 263 |
| 4А 112M | 2,4,6,8 | 32 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 112 | 12 | 260 | 452 | 310 |
| 4А 132S | 2,4,6,8 | 38 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 132 | 13 | 302 | 480 | 350 |
| 4А 132M | 2,4,6,8 | 38 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 132 | 13 | 302 | 530 | 350 |
| 4А 160S | 2 | 42 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 160 | 18 | 358 | 624 | 430 |
| 4А 160S | 4,6,8 | 48 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 160 | 18 | 358 | 624 | 430 |
| 4А 160M | 2 | 42 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 160 | 18 | 358 | 667 | 430 |
| 4А 160M | 4,6,8 | 48 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 160 | 18 | 358 | 667 | 430 |
| 4А 180S | 2 | 48 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 180 | 20 | 410 | 662 | 470 |
| 4А 180S | 4,6,8 | 55 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 180 | 20 | 410 | 662 | 470 |
| 4А 180M | 2 | 48 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 180 | 20 | 410 | 720 | 470 |
| 4А 180M | 4,6,8 | 55 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 180 | 20 | 410 | 720 | 470 |
| 4А 200M | 2 | 60 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 200 | 20 | 450 | 760 | 535 |
| 4А 200M | 4,6,8 | 60 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 200 | 20 | 450 | 790 | 535 |
| 4А 200L | 2 | 55 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 200 | 20 | 450 | 800 | 535 |
| 4А 200L | 4,6,8 | 60 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 200 | 20 | 450 | 830 | 535 |
| 4А 225M | 2 | 55 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 225 | 20 | 494 | 810 | 575 |
| 4А 225M | 4,6,8 | 65 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 225 | 20 | 494 | 840 | 575 |
| 4А 250S | 2 | 65 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 250 | 20 | 554 | 915 | 640 |
| 4А 250S | 4,6,8 | 75 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 250 | 20 | 554 | 915 | 640 |
| 4А 250M | 2 | 65 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 250 | 20 | 554 | 955 | 640 |
| 4А 250M | 4,6,8 | 75 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 250 | 20 | 554 | 955 | 640 |

Таблица 2.5 - Стандартные значения U

| 1 ряд | 1 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ряд | 1,12 | 1,4 | 1,8 | 2,24 | 2,8 | 3,55 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9 |

примечания: Ряд можно продлить, умножив его на 10.

4. Передаточные числа из стандартного ряда назначают для редукторов и передач, выпускаемых массово или серийно.  Определяем фактическое передаточное число привода с учетом назначенных (стандартных) передаточных чисел передач привода:

.

5. Определяем фактическую частоту вращения выходного вала привода:

.

Определим погрешность передаточного числа привода и сравним с допускаемой при двух передачах (U=3%, при трех - (U=5%, при четырех передачах 6%.

Если данное условие не выполняется, следует изменить, в пределах рекомендаций, передаточные числа одной или нескольких передач. При выполнении условия переходим к следующему этапу расчета.

5. Определяем частоты вращения валов привода:  – асинхронной частоте вращения вала электродвигателя, об/мин;  об/мин;  об/мин и так далее до последнего (выходного) вала привода.

Определяем вращающие моменты на валах привода: , Н∙м;

, Н∙м, , Н∙м и так далее до последнего (выходного) вала привода. Рассчитанные крутящие моменты частоты вращения валов целесообразно оформить в виде таблицы.

Таблица 2.6 - Рекомендации по разбивке передаточного числа между ступенями редукторов различных кинематических схем

| Редуктор | Схема | Передаточное число |
| --- | --- | --- |
|  |  | Uб (U1) | UТ (U2) |
| Двухступенчатый по развернутой схеме Двухступенчатый с раздвоенной быстроходной ступенью |  | Uред./Uт |  |
| Двухступенчатый соосный |  | Uред./ Uт |  |
| Коническо-цилиндрический |  | Uред. /Uт |  |
| Цилиндрическо-червячный Червячно-цилиндрический |  | 2...3,15 8min | 2,5…3,15 |
| Планетарный двухступенчатый Uред.(25 25< Uред.(63 Uред.>63 |  | 4 Uред./6,3 10 | Uред./4 6,3 0,1 Uред. |

Сводная таблица крутящих моментов и частот вращения валов привода

| вал | 1 | 2 | 3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин |  |  |  |  |
| T, Н∙м |  |  |  |  |

## 2.4. Примеры энерго-кинематического расчета привода

Пример№1

Кинематическая схема привода и исходные данные для расчета:

|  | Мощность на выходном валу РВВ=4,2кВт. Частота вращения выходного вала nВВ=57. Нагрузка постоянная. Срок службы t = 28000 часов. Кп = 1,6 коэффициент перегрузки. 1-клиноременная передача 2-цилиндрическая косозубая передача 3- цилиндрическая прямозубая передача. ЭД – электродвигатель. Передачи 2 и 3 закрытые ЭД - электродвигатель |
| --- | --- |

1. Выбор параметров передач привода

1.1. Определяем КПД () передач и элементов (подшипников) привода

-Клиноременная передача ;

-Передача редуктора цилиндрическими зубчатыми колесами ;

-Передача редуктора цилиндрическими зубчатыми колесами ;

-Подшипники качения (три пары) .

1.2. Определяем КПД привода - ():

- число пар подшипников. В данной схеме m=3.

1.3. Задаемся передаточными числами передач привода:

- Клиноременная передача - U1 = 2;

- Зубчатая цилиндрическая передача (быстроходная) – U2 = 4;

- Зубчатая цилиндрическая передача (тихоходная) – U3 = 3.

1.4. Определяем передаточное число привода -:

2. Определяем расчётную мощность электродвигателя -:

- заданное номинальное значение мощности на выходном валу привода, кВт.

3. Определяем расчётную частоту вращения вала электродвигателя - :

nэд = nвв . Uпр = 57 . 24 = 1368

- заданное номинальное значение частоты вращения на выходном валу привода, об/мин.

4. Выбираем электродвигатель в зависимости от вычисленных величин  и :

Марка электродвигателя 112M4/1445 , мощностью  и асинхронной частотой вращения

5. Определим фактическое передаточное число привода :

6. Разбиваем фактическое передаточное число привода на передаточные числа элементов привода с учётом стандартного ряда на передаточные числа:

- клиноременная передача

Определим передаточное число редуктора с учетом кинематической схемы привода:

Тихоходная цилиндрическая зубчатая передача:

Быстроходная цилиндрическая зубчатая передача:

Округляем полученные значения до стандартных передаточных чисел:

UТ = = 3,15;

7. Определим фактическое передаточное число привода с учетом принятых передаточных чисел:

8. Определяем фактическую частоту вращения выходного вала привода:

Определяем погрешность передаточного числа

Условие выполняется, а знак минус говорит о том, что выходной вал будет вращаться несколько медленнее, чем задано заданием, но в переделах допускаемой погрешности.

9. Определяем частоты вращения по валам привода:

10. Определяем крутящие моменты по валам привода

Результаты расчётов в 9 и 10 пунктах сведём в таблицу

| Вал | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин | 1445 | 722,5 | 180,625 | 57,341 |
| T, Н*м | 30,567 | 58,394 | 227,762 | 699,584 |

Пример №2

Кинематическая схема привода и исходные данные для расчета:

|  | ЭД – электродвигатель 1- клиноременная передача 2 – закрытая передача коническими зубчатыми колесами 3 – закрытая передача редуктора цилиндрическими зубчатыми колесами Передачи 2 и 3 закрытые Мощность на выходном валу: РВВ=3,8 кВт. Частота вращения выходного вала: nВВ=36. Нагрузка постоянная. Срок службы t = 28000 часов. Кп = 1,6 коэффициент перегрузки. |
| --- | --- |

1. Выбор параметров передач и элементов привода

1.1. Назначяем КПД (() передач и элементов (подшипников) привода:

- клиноременная передача —0,96

- закрытая передача коническими зубчатыми колесами — 0,97

- передача редуктора цилиндрическими зубчатыми колесами — 0,98

- подшипники качения (одна пара) — 0,995

1.2. Определяем ориентировочное (расчетное) значение КПД привода:

,

где m — число пар подшипников качения в приводе. В данной схеме m=3

1.3. Задаемся передаточными числами (U) передач привода:

- клиноременная передача — U1=3

- закрытая зубчатая коническая передача — U2=3

- зубчатая цилиндрическая передача — U3=4

1.4. Определяем передаточное число привода:

2. Определяем расчетную мощность электродвигателя:

3. Определяем потребную частоту вращения вала электродвигателя:

4. Выбираем электродвигатель с учетом данных полученных в п.2 и 3: марка электродвигателя —4А 112М4

5. Определяем фактическое передаточное число привода:

6. Разбиваем фактическое передаточное число привода на передаточные числа передач привода с учетом рекомендаций и стандартного ряда на передаточные числа:

примем передаточное число клиноременной передачи — Uст1=3,15

передаточное число на остальные передачи определится по формуле

12,74

передаточное число зубчатой цилиндрической передачи

Uт==3,93

примем передаточное число зубчатой цилиндрической передачи— Uст3=4

передаточное число на зубчатую коническую передачу определится по формуле

3,2

примем передаточное число на зубчатую коническую передачу Uст2=3,15

7. Определяем фактическое передаточное число привода с учетом передаточных чисел принятых в п.6:

8. Определяем фактическую частоту вращения выходного вала привода:

об/мин

Определяем погрешность передаточного числа

Условие выполняется, а знак минус говорит о том, что выходной вал будет вращаться несколько медленнее, чем задано заданием, но в переделах допускаемой погрешности.

Переходим к следующему этапу расчета.

9. Определяем частоты вращения валов привода:

1445об/мин

об/мин

об/мин

об/мин

10. Определяем вращающие моменты на валах привода

27.94 Н∙м

84.07 Н∙м

255.59 Н∙м

996.9 Н∙м

Сводная таблица вращающих моментов и частот вращения валов привода

| вал | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин. | 1445 | 458.73 | 145.63 | 36.41 |
| T, Нм | 27.94 | 84.07 | 255.59 | 996.9 |

# Расчет и конструирование цепных передач

## 3.1. Общие положения

В данном разделе рассмотрены методы и правила расчета и конструирования цепных передач c втулочной или втулочно-роликовой цепью. Простейшая цепная передача состоит из ведущей звездочки с числом зубьев z1 и ведомой с числом зубьев z2, связанных между собой приводной цепью. Применяют передачи с несколькими ведомыми звездочками

Обозначения и единицы измерения, применяемые при расчете цепных передач.

Индексы:

1 – относящийся к ведущей (меньшей) звездочке;

2 – относящийся к ведомой (большей) звездочке;

d – относящийся к делительной окружности;

e – относящийся к окружности выступов зубьев;

f – относящийся к окружности впадин зубьев.

Обозначения, относящиеся к цепным передачам:

u – передаточное число;

z – число зубьев;

P – шаг цепи, мм;

N – мощность на ведущей звездочке, кВт;

T – окружной момент на звездочке, Н(м;

W – число звеньев цепи;

a – межосевое расстояние, мм;

Bвн – расстояние между внутренними пластинами, мм;

B – ширина внутреннего звена, мм;

h – ширина внутренней пластины, мм;

d – диаметр валика, мм;

d1 – диаметр ролика, мм;

A – проекция площади шарнира, мм2;

Q – разрушающая нагрузка, кН;

q – масса цепи, кг;

Dd – диаметр делительной окружности, мм;

De – диаметр окружности выступов, мм;

Di – диаметр окружности впадин, мм;

r – радиус впадин, мм;

r1 – радиус закругления зуба, мм;

b1,b2,bn – ширина зуба звездочки соответственно: одно-, двух-, многорядной цепи, мм;

В2,В3 – ширина венца двух- и трехрядной звездочки, мм;

Кэ – коэффициент эксплуатации;

Кд – коэффициент, учитывающий влияние динамичности нагрузки;

Ка – коэффициент, учитывающий влияние длины цепи;

Кн – коэффициент, учитывающий влияние расположения передачи;

Крег – коэффициент, учитывающий влияние способа натяжения цепи в цепной передаче;

Ксм – коэффициент, учитывающий влияние способа смазки цепи;

Креж – коэффициент, учитывающий влияние режима работы;

Кm, mp – коэффициент рядности цепи;

p, ( – среднее давление в шарнирах, МПа;

(p( ,((( – допускаемое давление в шарнирах, МПа;

(P(у – допускаемое давление в шарнирах при расчете на усталость, МПа;

Ру – давление в шарнирах при расчете на усталость, МПа;

f – стрела провисания цепи, мм;

n – частота вращения, мин-1;

Vц – окружная скорость цепи, м/с;

( – число ударов цепи;

((( – допускаемое число ударов;

n – коэффициент запаса прочности;

(n( – допускаемый коэффициент запаса прочности;

Fv – центробежная сила, Н;

Ft – окружная сила, Н;

F0 – сила предварительного натяжения, Н;

(a – амплитуда напряжений, МПа;

(-1 – предел выносливости материала, МПа;

Lh – ресурс передачи, час;

K( – эффективный коэффициент концентрации напряжений.

## 3.2. Проектный расчет передачи

Перед началом расчета цепной передачи необходимо иметь исходные данные для расчета и проектирования цепной передачи.

N – мощность на ведущей звездочке, кВт. Определяется из общего задания на проектирование привода. Если привод состоит только из цепной передачи или если ведущая звездочка находится на валу электродвигателя, то в качестве мощности принимают расчетную мощность электродвигателя. Если цепная передача является последней в кинематической цепи привода, то принимают мощность на выходном валу привода (данный параметр задается при проектировании привода).

U – передаточное число цепной передачи (выбирается по рекомендациям или из энерго-кинематического расчета передачи или привода).

n1 – частота вращения ведущей звездочки.

Положение цепи (горизонтальное, вертикальной или конкретное значение угла наклона). Выбирается по компоновке привода или задается заданием на проектирование.

Режим работы привода или цепной передачи, если она единственная в приводе. Задается заданием на проектирование.

1. Определяем минимальное число зубьев ведущей звездочки:

Z1min = 29 ( 2U.

Число зубьев звездочки округляется до ближайшего целого нечетного числа и сравнивается с рекомендуемым значением (Таблица 3.1).

Необходимо выдержать условие:

Z1  Z1табл.

В передачах зубчатыми цепями полученное значение Z1табл увеличивают на 20…30(.

Таблица 3.1 - Рекомендуемое число зубьев меньшей звездочки Z1

| Тип цепи | Z1 при передаточном числе U |
| --- | --- |
|  | 1…2 | 2…3 | 3…4 | 4…5 | 5…6 | 6 |  |
| Втулочная и роликовая | 31...27 | 27…25 | 25…23 | 23…21 | 21…17 | 17…15 | 13 (9) |
| Зубчатая | 35…32 | 32…30 | 30…27 | 27…23 | 23…19 | 19…17 | 17 (13) |

2. Определяем число зубьев ведомой звездочки

Z2 = U∙Z1.

Полученное значение Z2 необходимо округлить до ближайшего целого четного числа.

3. Определяем фактическое передаточное число:

Uф = Z2/Z1.

Отклонение от заданного передаточного числа:

.

4. Выбирается если не задано заданием тип цепи. Основное распространение получили роликовые цепи. Втулочные цепи дешевле, но менее долговечны. Зубчатые цепи работают с меньшим шумом, больше допускаемые скорости, повышенная надежность, но более дорогие и применяются в обоснованных случаях.

5. Для роликовых или втулочных цепей шаг определится по формуле

,

где Кэ – коэффициент эксплуатации; (p( -допускаемое среднее давление в шарнирах цепи выбирается (на данном этапе ориентировочно) в зависимости от частоты вращения ведущей звездочки (Таблица 3.2); Km –коэффициент, учитывающий число рядов цепи (Km = 1; 1,7; 2,5; 3  для однорядной; двухрядной; трехрядной; четырехрядной цепи соответственно).

Коэффициент эксплуатации Кэ может быть определен по формуле:

Kэ= Kд∙Kа∙Kн∙Kрег∙Kсм∙Kреж,

где Kд -коэффициент динамичности нагрузки; Kа -коэффициент влияния длины цепи; Kн -коэффициент расположения (наклона) передачи; Kрег -коэффициент, учитывающий способ натяжения цепи в передаче; Kсм -коэффициент, учитывающий влияние способа смазки цепи (на стадии проектного расчета определяется ориентировочно, а при проверочном расчете уточняется); Kреж -коэффициент режима работы (число смен).  Частные коэффициенты определяются по таблице (Таблица 3.3).

Таблица 3.2 - Допускаемое среднее давление [p] для роликовых цепей при z1= 15 … 30

| Частота вращения ведущей звездочки n1 мин (не более) | Значение [p], МПа, при шаге цеп Р, мм |
| --- | --- |
|  | 12,7…15,87 | 19,05…25,4 | 31,75…38,1 | 44,45… 50,8 |
| 50 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| 200 | 30,9 | 29,4 | 28,1 | 25,7 |
| 400 | 28,1 | 25,7 | 23,7 | 20,6 |
| 600 | 25,7 | 22,9 | 20,6 | 17,2 |
| 800 | 23,7 | 20,6 | 18,1 | 14,7 |
| 1000 | 22,0 | 18,5 | 16,3 | – |
| 1200 | 20,6 | 17,2 | 14,7 | – |
| 1600 | 18,1 | 14,7 | – | – |
| 2000 | 16,3 | – | – | – |
| 2400 | 14,7 | – | – | – |
| 2800 | 13,4 | – | – | – |

Таблица 3.3 - Значения частных коэффициентов

| Наименование коэффициента | Обозначение | Условия работы передачи | Значения коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент динамичности нагрузки | KД | Спокойная нагрузка Нагрузка с толчком Сильные удары | 1 1,2 … 1,5 1,8 |
| Коэффициент влияния длины цепи | Ka | а= (60 … 80) р а= (30 … 50) р а < 25 р | 0,9 1 1,25 |
| Коэффициент расположения передачи | KН | Наклон линии центров звездочек к горизонтам >700 < 700 | 1 1,25 |
| Коэффициент, учитывающий способ натяжения цепи | Kрег | Передвигающие опоры Наличие нажимного ролика от оттяжных звездочек Нерегулируемое натяжение | 1 1,15 1,25 |
| Коэффициент, учитывающий влияние способа смазки цепи | Kсм | Непрерывное смазывание в масляной ванне (Vц=2…9м/с) и циркуляционно-струйное смазывание (Vц6м/с) Регулярное капельное или внутришарнирное смазывание Периодическое смазывание | 0,8 1 1,5 |
| Коэффициент режима работы | Kреж | Односменная Двухсменная Трехсменная | 1 1,25 1,45 |

Полученное значение шага Р округляем до ближайшего стандартного значения по таблицам (см. справочный материал) и выбираем цепь.

В обозначении роликовой или втулочной цепи указывают: тип, шаг, разрушающую нагрузку и номер ГОСТа (например, Цепь ПР-15,875-875-2270-1 ГОСТ 13568-75 ). У многорядных цепей в начале обозначения указывают число рядов.

6. Определяем, расчетом или по компоновке привода, межосевое расстояние:

аопт.=(30…50)Р,

аmin.=0,5(Dе1+Dе2)+(30…50)мм     при u=3,

при U(3,

аmax=80P.

7. Определяем число звеньев цепи:

.

Полученное значение округляем до ближайшего четного целого числа (при нечетном числе звеньев приходится использовать переходные звенья).

8. Определяем фактическое межосевое расстояние:

.

Для обеспечения нормального провисания ведомой ветви цепи определяем монтажное межосевое расстояние:

ам(0,997∙а.

9. Определяем скорость цепи, м/с:

.

По этой скорости по таблице 9 уточняем условия смазки передачи и при необходимости корректируем коэффициент эксплуатации.

При расчете зубчатых цепей с шарнирами качения задаемся шагом цепи Р и определяем ширину цепи:

,

где принимается Kэ=Kд .

Ширина цепи округляется до стандартного значения (Таблица 3.4). Если расчетная ширина В(Втабл, то расчет производится для следующего шага по величине до тех пор, пока В=Втабл.

Таблица 3.4 - Размеры цепи приводные зубчатые (по ГОСТ 13552-81), мм

| Ширина b | Максимальная ширина цепи l | Разрушающая нагрузка Q, kH | Удельная нагрузка g |
| --- | --- | --- | --- |
| шаг Р=12,7; ширина пластины h=13,4; толщина пластины S=1,5 |
| 22,5 | 28,5 | 24 | 1,3 |
| 28,5 | 34,5 | 29 | 2,7 |
| 34,5 | 40,5 | 34 | 3,3 |
| 40,5 | 46,5 | 40 | 3,9 |
| 46,5 | 52,5 | 47 | 4,4 |
| 52,5 | 58,5 | 53 | 5,0 |
| шаг Р=15,875; ширина пластины h=16,7; толщина пластины S=2,0 |
| 30 | 36 | 39 | 2,2 |
| 38 | 44 | 48 | 2,7 |
| 46 | 52 | 57 | 3,3 |
| 54 | 60 | 67 | 3,9 |
| 62 | 68 | 78 | 4,4 |
| 70 | 76 | 89 | 5,0 |
| шаг Р=19,05; ширина пластины h=20,1; толщина пластины S=3,0 |
| 45 | 52,5 | 72 | 3,9 |
| 57 | 64,5 | 87 | 4,9 |
| 69 | 76,5 | 103 | 5,9 |
| 81 | 88,5 | 122 | 7,0 |
| 93 | 100,5 | 141 | 8,0 |
| шаг Р=25,4; ширина пластины h=26,7; толщина пластины S=3,0 |
| 57 | 65 | 116 | 6,5 |
| 67 | 77 | 138 | 7,9 |
| 81 | 89 | 163 | 9,3 |
| 93 | 101 | 189 | 10,6 |
| 104 | 113 | 216 | 12,0 |
| шаг Р=31,75; ширина пластины h=33,4; толщина пластины S=3 |
| 69 | 78 | 171 | 10,0 |
| 81 | 90 | 202 | 11,6 |
| 93 | 102 | 235 | 13,3 |
| 105 | 114 | 268 | 15,0 |
| 117 | 126 | 303 | 16,7 |

10. Определяем геометрические размеры звездочек для роликовых цепей по ГОСТ 591-69 и для зубчатых цепей по ГОСТ 13576-81 по таблице, представленной в разделе 3.4. Все обозначения геометрических параметров приведены на рисунке (Рисунок  3.1).

## 3.3. Проверочный расчет цепной передачи

1. Определяем окружную силу, передаваемую цепью:

.

2. Проверяем частоту вращения ведущей звездочки (Таблица 3.5).

3. Определяем число ударов цепи при набегании звеньев цепи на зубья звездочки и сбегании с нее:

,

где допускаемое число ударов ((( (Таблица 3.6).

Рисунок  3.1 – Профили зубьев звездочек

4. Определяем удельное давление в шарнирах для роликовых цепей и сравниваем его с допускаемым давлением:

,

проекция опорных поверхностей шарниров А (Таблица 3.7), допускаемое среднее давление (Таблица 3.2).

Если р((р( , то берется цепь следующего шага или многорядная. Необходимо принимать во внимание, что лучше работают цепи с меньшим шагом, но многорядные, чем однорядные с крупным шагом.

Таблица 3.5 - Максимальная частота вращения малой звездочки

| Число зубьев звездочки | [n]max,мин-1 при шаге цепи Р, мм |
| --- | --- |
|  | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |
| Для втулочных и роликовых цепей |
| 15 | 2300 | 1900 | 1350 | 1150 | 1000 | 750 | 650 | 600 |
| 19 | 2400 | 2000 | 1450 | 1200 | 1050 | 800 | 700 | 650 |
| 23 | 2500 | 2100 | 1500 | 1250 | 1100 | 800 | 750 | 650 |
| 27 | 2550 | 2150 | 1550 | 1300 | 1100 | 850 | 750 | 700 |
| 30 | 2600 | 2200 | 1550 | 1300 | 1100 | 850 | 750 | 700 |
| Для зубчатых цепей |
| 17 … 35 | 3300 | 2650 | 2200 | 1650 | 1300 | - | - | - |

Таблица 3.6 - Допускаемое число ударов [(]

| Тип цепи | Значение [(], 1/с при шаге цепи Р, мм |
| --- | --- |
|  | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,5 | 50,8 |
| Втулочная и роликовая | 60 | 50 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
| Зубчатая | 80 | 65 | 50 | 30 | 25 | - | - | - |

5. Определяем статическую прочность цепи

,

где Q-разрушающая нагрузка, берется по таблицам 2,3,4,5,6; Fv-натяжение цепи от центробежных сил:

в которой масса цепи q выбирается по таблице в зависимости от выбранной цепи;

F0 –предварительное натяжение цепи:

F0=9,81Kf q a.

Кf, зависит от стрелы провисания:

– для горизонтальных передач Кf =6,3;

– для наклонных до 40( Кf =3;

– для вертикальной Кf =1;

(n( -допускаемый коэффициент запаса прочности (Таблица 3.8).

Таблица 3.7 - Площадь проекции опорных поверхностей шарниров А приводных роликовых цепей

| Шаг цепи Р, мм | Проекции опорных поверхностей шарниров А, мм2 |
| --- | --- |
|  | однорядных | двухрядных | трехрядных | Четырех-рядных |
| 8 | 11 | - | - | - |
| 9,525 | 28 | - | - | - |
| 12,7 | 39,6 | 85,3 | 125,5 | - |
| 15,875 | 51,5 | 115 | 169 | - |
| 19,05 | 106 | 180 | 265 | 318 |
| 25,4 | 180 | 306 | 450 | 540 |
| 31,75 | 262 | 446 | 655 | 786 |
| 38,1 | 395 | 672 | 986 | 1185 |
| 44,45 | 473 | 802 | 1180 | 1420 |
| 50,8 | 645 | 1095 | 1610 | 1935 |

6. Определяем силу давления цепи на опоры вала

Fоп=КдFt+2F0

7. Определяем амплитуду переменных напряжений по формуле:

,

в которой толщина пластины S:

Таблица 3.8 - Допускаемые коэффициенты запаса прочности [n] для цепей

| Шаг Р, мм | Значение[n] при частоте вращения n1, мин-1 |
| --- | --- |
|  | до 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
| Для зубчатых цепей (при z1=17…35) |
| 12,7…15,87 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 |
| 19.05…25,4 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 46 | 53 | - | - |
| 31,75 | 20 | 26 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | - | - | - | - |
| Для втулочных и роликовых цепей (при z1=15…30) |
| 12,7…15,87 | 7 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11 | 11,7 | 13,2 | 14,8 | 6,3 | 18 |
| 19,05…25,4 | 7 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 11,7 | 12,9 | 14 | 16,3 | - | - | - |
| 31,75…38,1 | 7 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | 14,8 | 16,3 | 19,5 | - | - | - | - |
| 44,5…50,8 | 7 | 9,3 | 11,7 | 14 | 16,3 | - | - | - | - | - | - |

8. Определяем запас прочности по переменным напряжениям:

в которой предел выносливости по нормальным напряжениям для пластин стандартных цепей (-1=200 МПа, коэффициент, характеризующий состояние поверхности для пластин с неупрочненными отверстиями ((=1 и для пластин с упрочненными отверстиями ((=1,2…1,4.

Эффективный коэффициент концентрации напряжений

K(=1+q(((-1),

где q – коэффициент, характеризующий чувствительность материала к концентрации напряжений, для пластин цепи принимают

Q=0,4…0,6;

(( -теоретический коэффициент концентрации напряжений,

для пластин цепи принимают: ((=2,8…3.

9. Определяем удельное давление в шарнире при условии переменных нагрузок:

,

где Кц – коэффициент качества цепи, для цепей ПРИ Кц=1, для цепей ПР Кц=0,85; -допускаемое (в условиях переменных нагрузок) давление в шарнирах (Таблица 3.9).

При нестационарных нагрузках вместо Ft следует подставлять эквивалентную окружную силу:

,

где Ft1,Ft2, …, Ftn-постоянные нагрузки, действующие соответственно в течении L1,L2,…,Ln оборотов; L – суммарное число миллионов оборотов за ресурс передачи:

L=L1+L2+…+Ln,

где Li=6·10-5ni Lhi, (i=1,2,…,n).

10. Определяем стрелу предварительного провисания цепи:

f=0,02a.

Таблица 3.9 - Предельная частота вращения, мин-1 и давление МПа, при расчете на усталость

| Шаг цепи Р, мм | Параметр | Число зубьев малой звездочки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 9,525 | nnp | 2500 | 2580 | 2640 | 2720 | 2800 | 2880 | 2950 |
|  |  | 21,3 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |
| 12,7 | nnp | 1850 | 1930 | 2010 | 2090 | 2170 | 2240 | 2300 |
|  |  | 21,8 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 |
| 15,875 | nnp | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
|  |  | 22 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 |
| 19,05 | nnp | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
|  |  | 22,3 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 |
| 25,4 | nnp | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 |
|  |  | 22,5 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 |
| 31,75 | nnp | 800 | 840 | 870 | 900 | 920 | 940 | 950 |
|  |  | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 |
| 38,1 | nnp | 680 | 710 | 730 | 760 | 780 | 800 | 810 |
|  |  | 22 | 22,5 | 22,7 | 23 | 23,3 | 23,6 | 23,8 |
| 44,75 | nnp | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 |
|  |  | 22,1 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 |
| 50,8 | nnp | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
|  |  | 21,7 | 22 | 22,3 | 22,7 | 23 | 23,2 | 23,3 |

## 3.4. Справочный материал

Цепи однорядные нормальной серии по ГОСТ 13568 – 75

| Обозначение | Шаг цепи Р,мм | Расстояние между внутр. ластинами Ввн, мм | Диаметр валика d, мм | Диаметр ролика d1, мм | Проекция площади шарнира | Ширина внутренней пластины h, мм | Ширина внутреннего звена В, мм | Разрушающая нагрузка , кН | Масса 1 м цепи, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-8-460 | 8,00 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 7,5 | 4,77 | 11 | 4,60 | 0,20 |
| ПР-9,525-910 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,5 | 8,53 | 28 | 9,10 | 0,45 |
| ПР-12,7-900-1 | 12,7 | 2,4 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 4,9 | 17,9 | 9,00 | 0,30 |
| ПР-12,7-900-2 | 12,7 | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 5,80 | 21 | 9,00 | 0,35 |
| ПР-12,7-1820-1 | 12,7 | 5,40 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 8,90 | 40 | 18,20 | 0,65 |
| ПР-12,7-1820-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 11,30 | 50 | 18,20 | 0,75 |
| ПР-15,875-2270-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 10,78 | 55 | 22,70 | 0,80 |
| ПР-15,875-2270-2 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 13,95 | 71 | 22,70 | 1,0 |
| ПР-19,05-3180 | 19,05 | 12,7 | 5,96 | 11,91 | 18,2 | 17,75 | 105 | 31,80 | 1,9 |
| ПР-25,4-5670 | 25,4 | 15,88 | 5,95 | 15,88 | 24,2 | 22,61 | 180 | 56,70 | 2,6 |
| ПР-31,75-8850 | 31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 30,2 | 27,46 | 260 | 88,50 | 3,8 |
| ПР-38,1-12700 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 35,46 | 395 | 127,00 | 5,5 |
| ПР-44,45-17240 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,70 | 42,4 | 37,19 | 475 | 172,40 | 7,5 |
| ПР-50,8-22680 | 50,8 | 31,75 | 14,29 | 28,58 | 48,3 | 45,21 | 645 | 226,80 | 9,7 |

Цепи двухрядные нормальной серии по ГОСТ 13568 – 75.

| Обозначение | Шаг цепи Р,мм | Расстояние между внутр. ластинами Ввн, мм | Диаметр валика d, мм | Диаметр ролика d1, мм | Межосевое расстояние А, мм | Ширина внутренней пластины h, мм | Ширина внутреннего звена В, мм | Разрушающая нагрузка , к Н | Масса 1 м цепи, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ПР-12,7-3180 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 11,8 | 35 | 31,8 | 1,4 |
| 2ПР-15,875-4540 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 16,59 | 14,8 | 41 | 45,4 | 1,9 |
| 2ПР-19,05-7200 | 19,05 | 12,70 | 5,88 | 11,91 | 25,50 | 18,2 | 54 | 72,0 | 3,5 |
| 2ПР-25,4-11340 | 25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,98 | 29,29 | 24,2 | 68 | 113,4 | 5,0 |
| 2ПР-31,75-17700 | 31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 35,76 | 30,2 | 82 | 117,0 | 7,3 |
| 2ПР-38,1-25400 | 38,1 | 25,4 | 11,12 | 22,23 | 45,44 | 36,2 | 104 | 254,0 | 11,0 |
| 2ПР-44,45-34480 | 44,45 | 25,4 | 12,72 | 25,40 | 48,87 | 42,4 | 110 | 344,8 | 14,4 |
| 2ПР-50,8-45360 | 50,8 | 31,75 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 48,3 | 130 | 453,6 | 19,1 |

Цепи трехрядные нормальной серии по ГОСТ 13568 – 75.

| Обозначение | Шаг цепи Р,мм | Расстояние между внутр. ластинами Ввн, мм | Диаметр валика d, мм | Диаметр ролика d1, мм | Межосевое расстояние А, мм | Ширина внутренней пластины h, мм | Ширина внутреннего звена В, мм | Разрушающая нагрузка, к Н | Масса 1 м цепи, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3ПР-12,7-4540 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 13,92 | 11,8 | 50 | 45,4 | 2,0 |
| 3ПР-15,875-6810 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,59 | 16,59 | 14,8 | 57 | 68,1 | 2,8 |
| 3ПР-19,05-10800 | 19,05 | 12,70 | 5,88 | 11,91 | 25,50 | 18,2 | 86 | 108,0 | 5,8 |
| 3ПР-25,4-17010 | 25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,08 | 29,29 | 24,2 | 98 | 170,1 | 7,5 |
| 3ПР-31,75-26550 | 31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 35,76 | 30,2 | 120 | 265,5 | 11,0 |
| 3ПР-38,1-38100 | 38,1 | 25,4 | 11,12 | 22,23 | 45,44 | 36,2 | 150 | 381,0 | 16,5 |
| 3ПР-44,45-51720 | 44,45 | 25,4 | 12,72 | 25,40 | 48,87 | 42,4 | 160 | 517,2 | 21,7 |
| 3ПР-50,8-68040 | 50,8 | 31,75 | 14,29 | 28,58 | 58,55 | 48,3 | 190 | 680,4 | 28,3 |

Размеры цепи приводной втулочной по ГОСТ 13568-75

| Обозначение цепи | Шаг Р | Расстояние между внутр. пластинами Ввн | Диаметр валика d. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВ-9,525-1100 | 9,525 | 7,60 | 3,59 |
| ПВ-9,525-1200 | 9,525 | 9,52 | 4,45 |
| 2ПВ-9,525-1800 | 9,525 | 5,20 | 4,45 |

| Обозначение цепи | Диаметр ролика d1 | Межосевое расстояние А. | Ширина внутренней пластины h. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВ-9,525-1100 | 5,0 | - | 8,80 |
| ПВ-9,525-1200 | 6,0 | - | 9,85 |
| 2ПВ-9,525-1800 | 6,0 | 10,75 | 9,85 |

| Обозначение цепи | Ширина двухрядной цепи b | Разрушающая нагрузка, Q,H | Масса 1 м цепи, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВ-9,525-1100 | 18,5 | 11000 | 0,50 |
| ПВ-9,525-1200 | 21,5 | 12000 | 0,65 |
| 2ПВ-9,525-1800 | 27,5 | 18000 | 1,0 |

Примечание:

Пример обозначения цепи приводной втулочной шага 9,525 мм с разрушающей нагрузкой 1200Н: цепь ПВ-9,525-1200 ГОСТ 13568-75.

Рекомендации по выбору смазки цепных передач

| Качество смазки | Вид смазки при окружной скорости vцм/с |
| --- | --- |
|  | Менее 4 | Менее 7 | Менее 12 | Более 12 |
| Хорошая | Капельная 4 …10 кап/мин | В масляной ванне | Циркуляционная, под давлением | Разбрызгиванием |
| Удовлетворительная | Густая внутришарнирная. Пропитка цепи через 120 … 180 ч | Капельная -20 кап/мин | Циркуляционная, под давлением. В масляной ванне | Циркуляционная, под давлением |
| Недостаточная | Периодическая, через 6 … 8 ч. |
| Работа без смазки | Допускается при V до 4 м/мин |

Геометрические параметры звездочек

| Наименование параметров | Обозначение | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Роликовые цепи | Зубчатые цепи |
| Диаметр делительной окружности | dд |  |  |
| Диаметр окружности выступов | De | De =P(0,5+ctg(180(/z)) |  |
| Диаметр окружности впадин | Di | Di=dg-2r | Di=dg-2(h/cos(180(/z)) |
| Радиус впадин | r | r = 0,5025 ( d1+0,05 | r1= 1,5 … 3,5 |
| Радиус закругления зуба | r1 | r1=1,7( d1 | r (P |
| Расстояние от вершины зуба до линии центров дуг закругления | h1,c1 | h1=0,8( d1 | c1 =0,4P |
| Диаметр обода | Dc | Dc=Pctg(180(/z)– 1,2h12 | – |
| Ширина зуба звездочки: однорядной цепи Двухрядной и трехрядной цепи | b b1 b2 | b1=0,93BBH-0,15 b2=0,9 BBH-0,15 | – – |
| Ширина венца многорядной звездочки | Bn | Bn=(n-1) A+bn n=(1,2,3,4) | – |
| Высота зуба | h | - | h=b1+e |
| Радиальный зазор | e | - | e=0,1P |
| Угол наклона рабочих граней | ( | - | (=60( |
| Угол впадин зуба | ( | - | 2(=(-(360(/z) |
| Глубина проточки | h1 | - | h1=0,75P |
| Ширина проточки | S1 | - | S1=2S |

## 3.5. Пример расчета цепной передачи

Исходные данные для расчета:

мощность, передаваемая цепной передачей N=7,0 кВт;

частота вращения ведущей звездочки n1=1455 об/мин;

передаточное число цепной передачи u=2,5;

передача расположена горизонтально, ведущая звездочка расположена на валу двигателя;

нагрузка с не значительными толчками.

Проектный расчет

1. Рассчитываем число зубьев ведущей (малой) звездочки

Z1=29-2u=29-2·2,5=24.

Принимаем

Z1=25=Z табл=25…27,

где Zтабл=25…27 по табл.1

2. Рассчитываем число зубьев ведомой звездочки

Z2=25·2,5=62,5.

Принимаем

Z2=62.

3. Фактическое передаточное число цепной передачи

Отклонение от заданного передаточного числа

4. Предварительно выбираем роликовую однорядную цепь нормальной серии.

5. По табл. 8 при ni=1455 мин-1 [Р]=16,4 МПа.

Для однорядной цепи Кm=1 по табл. 7 КД=1,35; Ka=1; KH=1; Kрег=1 при двигателе на салазках; Ксм=1,5; Креж=1,25 при двухсменной работе.

Кэ=Кд·Ка·Кн·Крег·Ксм·Креж=1,35·1·1·1·1,5·1,25=2,53

Шаг цепи

Рассчитанное значение шага цепи округляем до стандартного Р=19,05 мм.

По табл.2 принимаем цепь ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568-75.

6. Межосевое расстояние

а=(30…50)Р=(30…50)·19,05=571,5…952,5 мм

Принимаем среднее значение

а=764 мм.

7. Рассчитываем число звеньев цепи

Принимаем W=124.

8. Фактическое межосевое расстояние

Монтажное межосевое расстояние

ам=0,997·а=0,997·758,47=756,19 мм

9. Скорость цепи

По скорости цепи по табл. 9 уточняем условия смазки цепи. При данной скорости необходимо для смазки применять масляную ванну (цепная передача должна монтироваться в корпусе) и по табл. 7 Ксм=1.

10. Делительный диаметр (табл. 10)

мм.

Диаметры окружности выступов:

De1=P(0,5+ctg(180º/z1)=19,05(0,5+ctg(180º/25)=160,321 мм,

De2=P(0,5+ctg(180º/z2)=19,05(0,5+ctg(180º/62)=385,157 мм.

Диаметр окружности впадин:

Di1=Dd1-2r=151,995-6,035=145,96 мм,

Di2= Dd2-2r=376,116-6,035=370,081 мм.

Радиус впадин:

r=0,5025d1+0,05=0,5025·11,91+0,05=6,035 мм,

где d1=11,91 табл. 2

Радиус закруглений зуба:

r1=1,7d1=1,7·11,91=20,25 мм.

h1=0,8d1=0,8·11,91=9,53 мм.

b1=0,93 Bbh-0,15=0,93·12,7-0,15=11,66 мм.

Dc1=P·ctg(180º/z1)-1,2h=19,05·ctg(180º/25)-1,2·18,2=128,96 мм.

Dc2=P·ctg(180º/z2)-1,2h=19,05·ctg(180º/62)-1,2·18,2=353,79 мм.

11. Рассчитываем окружную силу, передаваемую цепью

12. По табл. 11 [n]max=1525 мин-1 при Р=19,05 мм и n1=1455 мин-1 < [n]max =1525 мин-1.

13. Рассчитываем число ударов звеньев при набегании цепи на ведущую звездочку

по табл.12 [ν]=35 и условие ν < [ν] выполняется.

14. Удельное давление в шарнирах

,

где уточненное значение Кэ=1,35·1·1·1·1·1·1,25=1,69;

по табл. 2 А=105 мм2.

Условие р=9,74 МПа < [p] =16,4 МПа выполняется.

15. Статическая прочность цепи

где Q=31800H по табл.2; q=1,9;

Fv=q*v=1,9·11,552=253,5 H;

F0=9,81·Kf··a=9,81·6,3·1,9·758,47·10-3=89,1H, в которой Кf=6,3 для горизонтальной передачи.

По табл.14 [n]=15,5

Условие n=16,1 > [n] =15,6 выполняется.

16. Рассчитываем силу, действующую на опору вала

Fon=KgFt+2Fo= 1,35·606,1+2·89,1=996,4H

17. Толщина пластины цепи

,

где В=17,75 мм, Ввн-12,7 мм по табл.2

Амплитуда переменных напряжений:

Где h=18,2мм, d=5,96 мм по табл.2.

18. Принимая βσ=1; q=0,5; ασ=2,9;

σ-1=200 МПа.

Kσ=1+q(ασ-1)=1+0,5(2,9-1)=1,95

запас прочности

19. Рассчитываем удельное давление в шарнирах цепи

,

где Кц=1. = 23,1 МПа

Условие Py >  выполняется.

20. Определяем стрелу провисания цепи

f=0,02·a=0,02·758,47=15,1694 мм.

# Расчет и конструирование червячных передач

## 4.1. Выбор материалов для изготовления червяка и червячного колеса

Для червячных передач характерны следующие виды разрушения зубьев:

– выкрашивание активных поверхностей зубьев;

– излом зубьев червячного колеса у основания;

– пластическая (остаточная) деформация зубьев червячного колеса при действии максимальной нагрузки;

– заедание зубьев.

Для предотвращения разрушения зубьев червячного колеса (в червячной передаче червячное колесо является слабым звеном) выполняются соответствующие расчеты: на контактную выносливость активных поверхностей зубьев; на изгибную выносливость; на предотвращения заедания (тепловой расчет); для предотвращения остаточных деформаций проводят проверочные расчеты при действии кратковременных пиковых нагрузок.

С целью уменьшения влияния неблагоприятных факторов, имеющих место в зоне зацепления червячной передачи, следует применять для зубчатых венцов червячных колес материалы с высокими антифрикционными свойствами, уменьшать шероховатость активных поверхностей витков червяка, а также применять смазки с противозадирными присадками. Кроме того, для предотвращения заедания червяк и червячное колесо должны быть изготовлены из разнородных материалов. В зависимости от скорости скольжения и склонности к заеданию материалы, применяемые для изготовления зубчатых венцов червячных колес, подразделяются на 3 группы.

1-я группа:

– бронзы высокооловянистые (с содержанием олова 6…10%), применяемые в ответственных высокоскоростных передачах при Vск ≤25 м/с. К этой группе относятся бронзы марок БрОФ10-1, БрОНФ и др.;

– бронзы низкооловянистые (с содержанием олова 3…6%), применяемые в передачах Vск ≤12 м/с, так как их противозадирные свойства хуже, чем у высокооловянистых бронз. Сюда относятся бронзы марок БрОЦС6-6-3, БрОЦС5-5-5 и др..

2-я группа:

– безоловянистые бронзы (σв>350 МПа), применяемые в передачах с Vск ≤ 8 м/с. К этой группе относятся бронзы БрАЖ9-4Л, БрАЖН10-4-4Л и др., они дешевле, чем оловянистые, обладают достаточно хорошими антифрикционными свойствами. Червяк, работающий в паре с этими бронзами, должен иметь твердость рабочих поверхностей не ниже НRC45;

3-я группа:

– мягкие серые чугуны, применяемые для тихоходных малонагруженных передач с Vск ≤ 2 м/с (СЧ12-28, СЧ15-32, CЧ18-36, СЧ21-40).

Механические характеристики вышеперечисленных материалов червячных колес приведены ниже (Таблица 4.1).

Таблица 4.1 - Механические характеристики материалов червячных колес

| Марка бронзы или чугуна | Способ литья | Предел прочности при растяжении σв, МПа | Предел прочности при изгибе σи, МПа | Предел текучести στ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БрОФ10-1 БрОФ10-1 БрОНФ БрОЦС6-6-3 БрОЦС6-6-3 БрОЦС6-6-3 БрАЖ9-4Л БрАЖ9-4Л БрАЖН10-4-4Л СЧ12-28 СЧ15-32 СЧ18-36 СЧ21-40 | В песчаную форму В кокиль Центробежный В песчаную форму В кокиль Центробежный В песчаную форму В кокиль В кокиль В песчаную форму То же То же То же | 177 255 284 147 177 216 392 490 590 118 147 177 208 | 280 320 360 400 | 120 150 170 93 123 135 198 184 216 |

Для изготовления червяков применяют среднеуглеродистую сталь (сталь 45,50) и различные марки легированной стали (12ХН3А, 15X, 20X, 12XH3A – цементируемые, а затем закаливаемые; 40Х, 40XH, 30ХГС, 35ХМ – подвергаемые закалке или улучшению; 38ХМ10А – азотируемую).

Наилучшее качество работы червячной передачи обеспечивают червяки, изготовленные из цементируемых сталей с твердостью HRC 56…62 после химико-термической обработки, а также червяки из среднеуглеродистых сталей с поверхностной или объёмной закалкой до твердости HRC 45… 50

Червяки, прошедшие закалку, требуют шлифования, а также полирования для обеспечения шероховатости рабочих поверхностей не ниже Ra=0,32…1,25. В связи с этим закаленные шлифованные червяки изготавливают либо нелинейчатыми, либо эвольвентными, технология шлифования которых является достаточно простой. Такие червяки обязательны к применению в паре с твердыми бронзами 2-ой группы.

Червяки из сталей, подвергнутых улучшению, нормализации, при твердости активных поверхностей витков червяка Н < HB 350, а также чугунные червяки применяют во вспомогательных, тихоходных и малонагруженных передачах в паре с материалами 1ой и 3-ей групп.

Приближенная оценка скорости Vск при выборе группы материалов для изготовления червячного колеса может быть произведена по следующей формуле:

Vск = 5,0∙10-4 n1,

где n1 – частота вращения червяка, об/мин; Т2 – вращающий момент на валу червячного колеса Н∙м.

## 4.2. Определение допускаемых напряжений

### 4.2.1. Определение допускаемого напряжения при расчете на контактную выносливость

Для червячных колес, выполненных из мягких оловянистых бронз (материалы 1-ой группы), допускаемые контактные напряжения определяются по формуле:

,

где σH0 – предел ограниченной контактной выносливости бронзы при условном числе циклов нагружения N=107; NЦ - действительное число циклов нагружения зубьев червячного колеса.

Величину предела ограниченной контактной выносливости бронзы при этом принимают равной:

σH0 = (0,75…0,9)∙ σв,

где σв – предел прочности бронзы при растяжении (Таблица 4.1). Большие значения числового коэффициента принимают при закаленных до HRC≥45 шлифованных и полированных червяках, меньшие – при незакаленных не шлифованных червяках.

Число циклов нагружения зубьев червячного колеса при постоянной нагрузке определяется по формуле:

NЦ = 60∙n2∙t,

где n2 – частота вращения червячного колеса об/мин; t – срок службы червячной передачи в часах.

В случае реверсивной нагрузки с одинаковым временем работы в обоих направлениях, величину NЦ, вычисленную по этой формуле, следует уменьшить в 2 раза.

При NЦ ≥ 25∙107 в исходную формулу подставляют NЦ = 25∙107, при NЦ < 3,5∙106 в формулу подставляют NЦ = 3,5∙106 . При этих условиях:

.

Червячные колеса из безоловянистых бронз (2-я группа) и чугунов (3-я группа) имеют большую склонность к заеданию, поэтому допускаемые контактные напряжения для них определяются в зависимости от скорости скольжения.

Для материалов 2-ой группе (безоловянистые бронзы):

при закаленном, шлифованном червяке σнр=300-25∙ Vск, МПа;

при незакаленном, нешлифованном червяке σнр=250-25∙ Vск, МПа.

Для материалов 3-ей группы (чугуны): σнр=210-35∙ Vск, МПа.

В приведенные формулы величина Vск подставляется в м/с.

### 4.2.2. Допускаемые напряжения для расчета на изгибную выносливость

Допускаемые напряжения изгиба для зубьев венцов колес, выполненных из материалов 1-ой и 2-ой групп (оловянистые и безоловянистые) определяются по формуле:

,

где σF0 – предел ограниченной изгибной выносливости бронзы при условном числе циклов нагружения N=106.

При нереверсивной нагрузке величина предела ограниченной изгибной выносливости определяется по формуле:

.

При реверсивной нагрузке:

.

Здесь στ и σв – предел текучести и предел прочности бронзы соответственно (Таблица 4.1).

При NЦ>25∙107 в исходную формулу следует подставлять NЦ=25∙107, при Nц<106 следует принимать Nц = 106. При этих условиях .

Для червячных колес, выполненных из материалов 3-ей группы (чугуны), допускаемое напряжение для расчета на изгибную выносливость:

– для нереверсивных передач;

– для реверсивных передач.

Здесь σи – предел прочности чугуна при изгибе (Таблица 4.1).

### 4.2.3. Предельные допускаемые напряжения для расчета передачи при пиковых нагрузках

Предельные допускаемые напряжения σHPmax и σFPmax для расчета передачи при пиковых нагрузках вычисляются по формулам, приведенным ниже (Таблица 4.2).

Таблица 4.2 - Предельные допускаемые напряжения при пиковых нагрузках

| Материал | σHPmax | σFPmax |
| --- | --- | --- |
| Оловянистые бронзы (1-я группа) | 4στ | 0,8στ |
| Безоловянистые бронзы (2-я группа) | 2στ |  |
| Чугуны (3-я группа) | 260…300 МПа | 0,6σв |
| στ и σв – предел текучести и предел прочности материалов соответственно (Таблица 4.1). |

## 4.3. Определение коэффициента нагрузки

Коэффициент нагрузки для червячных передач определяется по формуле:

К=Кβ∙Кν,

где Кβ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий; Кν – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении.

Коэффициент Кβ, главным образом, зависит от деформации червяка:

Кβ = 1+(Z2/Q)3(1–X),

где Q -коэффициент, зависящий от характера изменения нагрузки. Значения коэффициента Q приведены в таблице (Таблица 4.3).

При постоянной нагрузке Х=1, при незначительных колебаниях Х0,6 и при значительных колебаниях Х0,3.

Таблица 4.3 - Значение коэффициента деформации червяка Q

| Z1 | Значение Q при q, равном |
| --- | --- |
|  | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1 | 63 | 72 | 89 | 108 | 127 | 147 | 163 | 179 | 194 |
| 2 | 50 | 57 | 71 | 86 | 102 | 117 | 134 | 149 | 163 |
| 3 | 46 | 51 | 61 | 76 | 89 | 103 | 118 | 131 | 144 |
| 4 | 42 | 47 | 58 | 70 | 82 | 94 | 108 | 120 | 137 |

Поскольку зубья червячного колеса обладают способностью прирабатываться при постоянной нагрузке, то происходит их полная приработка и, следовательно концентрация нагрузки будет отсутствовать, поэтому можно принять Кβ=1,0. Коэффициент Кν зависит в основном от степени точности передачи и от скорости скольжения Vск в зацеплении (Таблица 4.4). Для червячных передач установлено 12 степеней точности, обозначаемых в порядке убывания точности 1,2,3…12. Для силовых передач предназначаются степени с 5 по 9-ю. Для редукторов общего назначения применяют в основном 7 и 8-ю степени точности. При скоростях скольжения, для которых в таблице значения Кν не указаны, соответствующие точности изготовления передач не применяются. Таким образом, Таблица 4.4 может быть также использована для назначения степени точности передачи.

Таблица 4.4 - Значения коэффициента Кν

| Степень точности передачи | Скорость скольжения Vск, м/с |
| --- | --- |
|  | до 1,5 | св. 1,5 до 3,0 | св. 3,0 до 7,5 | св. 7,5 до 12 |
| 6 | – | – | 1 | 1,1 |
| 7 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| 8 | 1,15 | 1,25 | 1,4 | – |
| 9 | 1,25 | – | – | – |

## 4.4. Проектный расчет червячной передачи

Проектный расчет заключается в определении межосевого расстояния аw характеризующего её габаритные размеры, массу и нагрузочную способность из условия контактной прочности. По величине аw определяют (назначают) остальные геометрические параметры червячной передачи.

Для червячной передачи расчет из условия контактной прочности обеспечивает отсутствие не только выкрашивания, но и заедания, приводящего к задирам рабочих поверхностей зубьев червячного колеса.

Предварительное значение межосевого расстояния  определяется по формуле, (мм):

,

где Z2 – число зубьев червячного колеса; q – коэффициент диаметра червяка; σHP – допускаемое контактное напряжение (см. п. 4.2), МПа; Т2 – вращающий момент на валу червячного колеса, Н∙мм; К – коэффициент нагрузки (см. п. 4.3).

При определении предварительного значения  величиной отношения Z2/q задаются из условия достаточной жесткости червяка при изгибе, принимая Z2/q=4,0.

Если проектируемый червячный редуктор предназначен для серийного выпуска, то полученное по формуле значение  округляется до ближайшего значения по ГОСТ 2144-66; 63; 80; 100; 125; (140); 160; (180); 200; (225); 250; (280); 315; (355) мм. Для нестандартных червячных передач это требование не является целым числом миллиметров (желательно из ряда нормальных линейных размеров).

На рисунке (Рисунок 4.1) представлена схема червячной передачи с обозначением основных параметров, которые определяются в проектном расчете.

Рисунок 4.1 – Схема червячной передачи (к проектному расчету)

Расчет числа зубьев червячного колеса проводиться по формуле:

.

Рекомендуемые значения Z2 должны находиться в пределах – .

При Z2<28 получается слишком крупным модуль передачи, при Z2>63 значительно снижается изгибная прочность зубьев червячного колеса.

Определяя Z2, необходимо число заходов червяка Z1 =1;2;4 выбрать таким, чтобы при заданном передаточном числе U величина Z2 находилась в заданных пределах.

При правильно выбранном значении Z2 прочность зубьев червячного колеса по изгибу не является лимитирующим фактором, поэтому модуль передачи m выбирается из геометрических соображений по формуле:

,

полученное по формуле значение m следует округлить до стандартного по ГОСТ 2144-76: 2; 2.5; (3); 3.15; (3.5); 4.0; 5.0; (6.0); 6.3; 7.0; 8.0; 10; 12; 12.5; 16…мм. В скобках указаны менее предпочтительные значения.

Определить коэффициент диаметра червяка можно по формуле:

,

где  выбирается из условия минимально допустимой жесткости червяка на изгиб, которая условно предполагается при .

Полученное по формуле значение q должно соответствовать указанному в ГОСТ 2144-76: (7,1); 8; (9); 10; (11,12); 12,5; (14). При не совпадении с численным значением из ряда рекомендуется варьировать значением Z2 в пределах 1…2 зубьев, не превышая допустимого отклонения передаточного числа, равного + 4%. Кроме этого можно варьировать величиной модуля m в пределах расчетного диапазона и межосевого расстояния .

После определения основных характеристик передачи уточняется величина межосевого расстояния по формуле:

Если величина межосевого расстояния не совпадает с принятым ранее стандартным значением аw , а по условиям проектирования необходимо вписаться в стандартное межосевое расстояние, выполняется коррекция передачи путем смещения инструмента. Коррегирование (смещение) червячной передачи осуществляется за счет смещения инструмента при нарезании зубьев относительно заготовки на величину xm. Коррегирование производится только за счет колеса, червяк коррекции не подвергается. У червяка изменяется диаметр начальной окружности (на чертеже не проставляют):

Dw1=(q+2x)∙m.

Рассчитываем угол подъема винтовой линии витка червяка:

Arctg(()=Z1/(q+2x).

Выполняют смещение с целью вписаться в заданное или стандартное межосевое расстояние, а также для округления дробного межосевого расстояния до нормального линейного размера из заданного ряда.

Межосевое расстояние определится по формуле:

aw=(q+2Z2+2x)∙m/2.

При заданном межосевом расстоянии коэффициент смещения определится по формуле:

x=aw/m–(q+Z2)/2.

Тогда диаметры корригированного червяного колеса определятся по формуле:

da2=(Z2+2+2x)m;

df2=(Z2–2,4+2x)m.

В учебном проектировании к коррекции червячных передач обычно не прибегают, используя для корректирования приведенные в таблице сочетания стандартных (по ГОСТ 2144-76) параметров червячных редукторов, при которых стандартные межосевое расстояние аw получается без применения коррекции.

Таблица 4.5 - Сочетания параметров червячных передач, обеспечивающие получение  по ГОСТ 2144-76 без применения коррекции

| U1 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 4 | 2 | 1 |
| Z2 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 |
| q | 8 | 10 | 12,5 | 8 | 10 | 12,5 | 8 | 10 | 12,5 |

Величина модуля этих передач в зависимости от  определяется по формуле  и округляется до стандартного значения.

Определение геометрических параметров передачи.

Геометрические параметры червяка (см. Рисунок 4.1).

Делительный диаметр червяка:

.

Диаметр вершин витков червяка:

.

Диаметр впадин червяка:

.

Высота головки ha и ножки hf витков:

; ,

где коэффициент высоты головки , коэффициент высоты ножки  для архимедовых и конволютных червяков равен , а для эвольвентных . Угол подъемов витков червяка .

Длина нарезной части червяка:

,

где при Z1=1 и 2 С1=11, С2=0,06; при Z1=4 С1=12,5 С2=0,09.

Для шлифуемых червяков, во избежание искажения рабочей части при входе и выходе шлифовального круга,  увеличивают приблизительно на 3m.

Геометрические параметры червячного колеса (см. Рисунок 4.1).

Делительный диаметр червячного колеса:

.

Диаметр вершин зубьев червячного колеса:

.

Диаметр впадин червячного колеса:

.

Наибольший диаметр червячного колеса:

.

Ширина венца червячного колеса:

при Z1 = 1 или 2

при Z1 = 4

Условный угол обхвата:

.

При известных геометрических параметрах передачи необходимо определить действительную скорость скольжения в червячном зацеплении:

,

где ; угол подъема витков червяка .

Угол подъема  винтовой линии витков червяка на делительном диаметре можно определить также табличным методом (Таблица 4.6).

Таблица 4.6 - Угол подъема

| Z1 | Угол при q |
| --- | --- |
|  | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7.5 |
| 1 | 3о34’35’’ | 4o05’09’’ | 4o45’49’’ | 5o42’38’’ | 6o20’25’’ | 7o07’30’’ | 7o35’41’’ |
| 2 | 7o07’30’’ | 8o07’48’’ | 9o27’44’’ | 11o18’36’’ | 12o31’44’’ | 14o02’10’’ | 14o55’53’’ |
| 3 | 10o37’15’’ | 12о05’40’’ | 14o 2’10’’ | 16o41’56’’ | 18o26’06’’ | 20o33’22’’ | 21o48’00’’ |
| 4 | 14o02’10’’ | 15o56’43’’ | 18o25’06’’ | 21o48’05’’ | 23o57’45’’ | 26o33’54’’ | 28o04’21’’ |

Если действительное значение Vск окажется больше, чем принятое в начале расчета, то для тех передач, где допускаемые контактные напряжения определялись в зависимости от Vск (материалы 2-ой и 3-ей группы), требуется уточнение величины , а также коэффициента нагрузки K', при новом значении  и K' необходимо проведение проверочного расчета передачи на контактную прочность в соответствии с условием:

,

где  – уточненное значение допускаемого контактного напряжения, МПА; K' – уточненное значение коэффициента нагрузки (Таблица 4.4); формула справедлива при постановке в неё аw в [мм], T2 в .

Для тех передач, где контактное напряжение  определялось независимо от Vск (материалы 1-ой группы), уточнению подлежит только величина коэффициента нагрузки K.

Результат проверочного расчета является неудовлетворительным, если  превышает  более чем на 5 % (передача перегружена), а также в случае, если расчетное напряжение ниже допускаемого на 15% и более (передача недогружена).

И в том и другом случае надо изменить параметры передачи и повторить проверку напряжений.

## 4.5. Проверочный расчет зубьев червячного колеса на изгибную выносливость

Расчет на изгибную выносливость производиться по формуле:

,

где  – расчетное напряжение изгиба, МПа;  – допускаемое напряжение изгиба, МПа; К' - уточненное значение коэффициента нагрузки; m – модель зацепления, мм; d2 – делительный диаметр червячного колеса, мм; T2 – вращающий момент на червячном колесе, Н∙мм; Yf - коэффициент формы зуба (Таблица 4.7), принимаемый в зависимости от эквивалентного числа зубьев червячного колеса Zγ= Z2/cos³γ.

Таблица 4.7 - Коэффициент формы зуба YF для червячных колес

| Zγ | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yf | 1,80 | 1,76 | 1,64 | 1,55 | 1,48 | 1,45 | 1,40 | 1,34 | 1,30 | 1,27 |

Обычно расчетное напряжение изгиба червячных колес, размеры которых определены из расчета на контактную прочность, оказываются ниже допускаемых.

## 4.6. Проверочный расчет червячной передачи при кратковременных пиковых нагрузках

Производиться путем сравнения максимальных контактных напряжений  и изгибных напряжений  с предельными допускаемыми напряжениями  и, соответственно .

Расчет по предельным контактным напряжениям на рабочих поверхностях зубьям червячного колеса:

,

здесь отношения T2max/T2 равно коэффициенту перегрузки (обычно задается в задании). Величина допускаемого контактного напряжения при действии максимальной нагрузки определяется по формуле (Таблица 4.2), а величина расчетного контактного напряжения  может быть взята из проверочного расчета на контактную прочность.

Расчет по предельным напряжениям изгиба зубьев червячного колеса:

,

здесь величина σFРmax также определяется по формуле (Таблица 4.2), а величина расчетного напряжения изгиба берется из расчета зубьев червячного колеса на изгибную выносливость.

Если какое-нибудь из этих расчетных условий не будет выполнено, следует изменить размеры передачи и произвести повторный расчет.

## 4.7. Проверочный расчет червяка на жесткость

Определяем усилия, действующие в зацеплении червяка и червячного колеса:

окружное усилие на червяке Ft1=2T1/d1;

окружное усилие на колесе Ft2=2T2/d2;

осевое усилие на червяке Fа1= - Ft2;

осевое усилие на колесе Fа2= - Ft1;

радиальное усилие в зацеплении .

На схеме (Рисунок 4.2) изображена схема сил, действующих в червячном зацеплении для случая совпадения направления вращения червяка (правое) и направлении винтовой линии червяка (правое).

Расчет червяка на жесткость заключается в определении стрелы прогиба червяка ƒ и сравнении ее с допускаемой величиной [ƒ]. Червяк считается жестким при выполнении условия:

ƒ ≤ [ƒ].

Прогиб вала червяка вызывается силой Q, которая является равнодействующей окружного Ft1 и радиального Fr1 усилий (Рисунок 4.2):

.

При определении прогиба вал червяка сложной конфигурации заменяют расчетной схемой (Рисунок 4.2) в виде балки на шарнирных опорах, нагруженной в среднем сечении сосредоточенной силой Q. Прогиб ƒ в среднем сечении такой балки определяется формулой:

,

где Е – модуль упругости материала червяка, E=2,15∙105 МПа; L – расстояния между опорами вала червяка, определяемое по результатам конструктивной разработки редуктора (при предварительной оценке прогиба червяка принимают Ldаm2), мм.

Если при окончательном проектировании расстояния между опорами вала червяка, определенное по результатам конструктивной разработки корпуса редуктора окажется больше принятого по ориентировочной зависимости – необходимо провести уточненный расчет на жесткость при фактическом расстоянии между опорами вала червяка.

Рисунок 4.2 – Усилия, действующие в червячной передаче

J – приведенный момент инерции поперечного сечения червяка с учетом жесткости витков, определяемый по формуле:

,

где da1 и df1 – диаметр вершин витков и диаметр впадин червяка, соответственно, мм.

[ƒ] – допускаемый прогиб червяка, определим по формуле, мм:

[ƒ] = (0,005…0,01)∙m.

Эффективным средством повышения жесткости вала червяка является уменьшение расстояния между опорами. К этому, прежде всего, следует прибегнуть при невыполнении условия жесткости.

## 4.8. Тепловой расчет червячного редуктора

При установившемся режиме работы редуктора все выделяющееся тепло отдается через его стенки окружающему воздуху. Этому соответствует определенный перепад температур между маслом и окружающим воздухом. Тепловой расчет редуктора сводится к сравнению фактического перепада температур с допускаемым. Этому должен предшествовать уточненный расчет КПД редуктора, который производится по формуле:

,

где угол трения φ определяется в зависимости от фактической скорости скольжения Vск по графику (Рисунок 4.3). На графике кривыми обозначены верхние и нижние предельные значения угла трения φ. Средние значения φ при каждом заданном значении Vск находятся в пределах заштрихованного поля между кривыми.

Значения  и угла  определены выше (см. п. 4.4). Числовой коэффициент 0.96 в формуле введен в связи с учетом потерь в опорах и на перемешивание масла.

Рисунок 4.3 – Зависимость угла трения φ от скорости скольжения Vск в червячной передаче

Условие работы редуктора без перегрева записывается в виде:

Где tм и [tм] – температура масла фактическая и допускаемая, соответственно, (С; tв – температура окружающего воздуха, (С (принимают tв=20(С); Р1 – мощность на валу червяка, кВт;  – фактический КПД редуктора, определенный ранее; kт – коэффициент теплоотдачи,  (при отсутствии искусственного охлаждения ; S – площадь теплоотдающей поверхности корпуса редуктора, м²; ψ – коэффициент, учитывающий отвод тепла от корпуса в металлическую плиту или раму, на которой установлен редуктор (принимают ψ=0,25…0,3).

При tм>[tм] прибегают к искусственному охлаждению с помощью вентилятора или к увеличению площади.

## 4.9. Пример расчета червячной передачи

Исходные данные:

Передаточное число передачи: U=8

Число заходов червяка: Z1=4

Частота вращения на входном и выходном валах: n1=732.5, n2=91.6

Вращающие моменты на валах: Т1=221.3 Н.м Т2=1489.9 Н.м

Коэффициент перегрузки К=2

нагрузка постоянная, нереверсивная, срок службы передачи t=20000 ч.

Предварительные расчеты

1) Выбор материалов для изготовления червяка и червячного колеса.

Приближенное значение скорости скольжения:

По экономическим соображениям в качестве материала зубчатого венца червячного колеса выбираем безоловянистую бронзу БрАЖ9 - 4Л при отливке в кокиль с характеристиками =490 МПа, =184 МПа. В паре с червячным колесом из твердой бронзы должен работать закаленный шлифованный червяк. Принимаем в качестве материала червяка сталь 40Х с поверхностной закалкой ТВЧ рабочих поверхностей витков до H=HRC50...55.

2) Определение допускаемых напряжений:

для расчета на контактную прочность.

Для безоловянистой бронзы при закаленном шлифованном червяке:

σHР=300-25Vcк=300-25.4,04=195 МПа.

для расчета на изгибную выносливость

где предел ограниченной изгибной выносливости при нереверсивной нагрузке:

МПа

, тогда:

МПа.

для расчета при пиковых нагрузках для безоловянистых бронз:

σHРmax=2∙(Т=2.184=368 МПа σFРmax=0,8∙(Т=0.8.184=147 МПа

3) Определение коэффициента нагрузки

Принимая для проектируемой передачи 7-ю степень точности, при VCK=4.2 м/с КV=1,1. K(=1 К= КV∙K(=1,1.

Проектный расчет передачи

Предварительное значение межосевого расстояния:

Здесь из условия достаточной жесткости червяка принято Z2/q=4.

По ГОСТ 2144-66 принимаем аω==250мм.

Число зубьев червячного колеса

Z2=U.Z1=8.4=32

Осевой модуль передачи

m=(l,4...1,7).aω/Z2=(l,4...1,7).250/32=10.94..13.28 мм.

По ГОСТ 2144-66 принимаем m=12.5 мм.

Коэффициент диаметра червяка:

Полученное значение q=8 соответствует ГОСТ 2144-76. Поскольку корректировка величины q не потребовалось, значение межосевого расстояния аω, принятое выше, изменения не претерпело, что и подтверждается расчетом:

aw=m.(q+Z2)/2=12.5.(8+32)/2=250 мм.

Полученное сочетание основных параметров передачи соответствует одному из вариантов.

Определение геометрических параметров передачи:

геометрические параметры червяка:

делительный диаметр d1=m.q=12.5.8=100 мм;

диаметр вершин витков da1= dl+2m=100+2.12.5=125 мм;

диаметр впадин df1= d1 - 2,4m=100 - 2,4.12.5=70 мм;

длина нарезной части червяка:

b1>(С1+С2Z2).m=(12,5+0,09.32).12.5=192 мм;

червяк шлифуемый, окончательно имеем: b1> 192+3.12.5=229.5

Окончательно принимаем - b1=230 мм.

геометрические параметры червячного колеса:

делительный диаметр d2=m.Z2=12.5.32=400 мм.

диаметр вершин зубьев da2= d2+2m=400+2.12.5=425 мм;

диаметр впадин df2= d2 - 2,4m=400 - 2,4.12.5=370 мм;

ширина зубчатого венца b2<0,67.da1=0,67.125=83.75 мм (принимаем b2=83)

Фактическое значение скорости скольжения Vск в зацеплении

м/с.

Здесь γ=arсtgZ1/q= arctg4/8=26o33’54’’

Поскольку фактическое значение Vск практически совпало с принятым в начале расчета, в уточнении значений σНР и К нет необходимости.

Проверочный расчет передачи на контактную прочность

МПа.

Недогруженность передачи по контактным напряжениям:

Проверочный расчет зубьев червячного колеса на изгибную выносливость:

Эквивалентное число зубьев червячного колеса:

Коэффициент формы зуба YF=1.64.

МПа < σFР=50.5 МПа

Проектируемая передача удовлетворяет условию изгибной выносливости.

Проверочный расчет на жесткость

Усилия, действующие в червячном зацеплении:

окружные:

Ft1=2T1/d1=2.221.3/0.1=4426 H ; Ft2=2T2/d2=2.1489.9/0.4=7450 H

осевые:

Fa1= - Ft1= - 4426 H; Fa2= - Ft2 = -7450 H ;

радиальные:

Fr1= - Fr2= Ft2.tgα/cosγ=7450tg200/cos26056=3031 Н.

Прогиб червяка в среднем сечении:

H

мм4

[f]=(0.005...0.01)m=(0,005...0,01).12.5=0,0625...0,125 мм.

Примем для предварительной оценки прогиба червяка

L≈dam2=437 мм и Е=2.15.105 МПа, тогда:

( [f]= 0,0625...0,125 мм

Жесткость спроектированного червяка оказывается достаточной.

Проверка на контактную прочность при действии максимальной нагрузки

σнmax=σн≤σнрmax

Здесь отношения T2max/T2 равно коэффициенту перегрузки (обычно задается в задании).

,

σнmax=173=244,65( σHРmax=2∙(Т=2.184=368 Мпа.

Расчет по предельным напряжениям изгиба зубьев червячного колеса:

(Fmax=σF ∙T2max/T2≤ (FPmax

Здесь величина σFРmax также определяется по формуле, а величина расчетного напряжения изгиба берется из расчета зубьев червячного колеса на изгибную выносливость.

(Fmax=σF ∙T2max/T2=7,44∙2=14,88≤ (Fpmax=147,2 МПа

Если какое-нибудь из этих расчетных условий не будет выполнено, следует изменить размеры передачи и произвести повторный расчет.

Тепловой расчет червячного редуктора

При установившемся режиме работы редуктора все выделяющееся тепло должно отдаваться через его стенки в окружающую среду. Расчетная формула для расчета червячной передачи на нагрев, полученная из уравнения теплового баланса, т.е. из равенства теплоты, выделяемой в передаче, теплоте, отводимой в окружающую среду, имеет вид:

,

где N- подводимая мощность, кВт; - к.п.д. червячной передачи; S- площадь поверхности охлаждения корпуса передачи, м2; Kt –коэффициент, учитывающий число килокалорий, отводимых с 1 м2 поверхности корпуса в течение 1 часа при разности температур в 10. КоэффициентKt принимаем для передач, предназначенных для работы в помещениях с интенсивной циркуляцией или на открытом воздухе, -12-15;  - коэффициент, учитывающий фактическое время работы передачи в течение 1 часа. Коэффициент  при непрерывной работе передачи принимается равным 1; t-температура масла, 0С; t- температура окружающей среды (воздуха) 0С. Температура окружающей среды (воздуха) t обычно принимается 200С; t- допускаемая температура масла, 0С. Допускаемая температура масла t= 80…900 С – при нижнем расположении червяка.

Площадь поверхности охлаждения корпуса редуктора S определяется после проектирования передачи (редуктора). Для проведения предварительного расчета передачи на нагрев площадь поверхности охлаждения корпуса можно ориентировочно определить по следующей формуле

S20∙аKPSP=20∙0,252+1= 2,25 м2

где аW- межосевое расстояние червячной передачи, м; SP- площадь поверхности ребер корпуса редуктора; KP- коэффициент эффективности ребер (при вертикальном расположении ребер  KP=1.

Если после окончательного проектирования корпуса редуктора (червячной передачи) фактическая площадь поверхности охлаждения корпуса редуктора S окажется меньше, рассчитанной по ориентировочной формуле, необходимо провести расчет на нагрев по фактической площади охлаждения.

уточненное значение к.п.д. передачи (редуктора).

η=0,96tgγ/tg(γ+φ)=0,96tg26,50/tg(26,50+1,50)=0,898,

где угол трения φ определяется в зависимости от фактической скорости скольжения Vск φ=1,50.

Значения tgγ=Z1/q и угла γ определены выше:

γ=arсtgZ1/q= arctg4/8=26o33’54’’.

Числовой коэффициент 0,96 в формуле введен для учета потерь в опорах и на перемешивание масла.

Подводимая мощность N=n1∙T1/9550=732.5∙221.3/9550=16.9 кВт.

Если условие tt выполняется, то передача (редуктор) будет работать без перегрева, а расчет на этом закончится.

# Расчет и конструирование цилиндрических зубчатых передач

## 5.1. Общие положения

1. Термины и обозначения, относящиеся к геометрии и кинематике зубчатых передач, взяты из ГОСТ 16530 и ГОСТ 16531.

2. Основные термины и определения, относящиеся к прочности зубчатых передач, приведены ниже (Таблица 5.1).

Таблица 5.1 - Основные термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Нагрузочная способность зубчатой передачи | Нагрузка, которую может безотказно передавать зубчатая передача в течение заданного срока службы при заданных режимах нагружения и условиях эксплуатации |
| Контактная прочность активных поверхностей зубьев | Способность активных поверхностей зубьев обеспечивать требуемую безопасность против прогрессирующего усталостного выкрашивания, а также предотвращение остаточной деформации или хрупкого разрушения поверхностного слоя |
| Прочность зубьев при изгибе | Способность зубьев обеспечить требуемую безопасность против усталостного или хрупкого излома зуба, а также его остаточной деформации |

3. Приняты следующие основные буквенные обозначения расчетных параметров:

Ft – окружная сила на делительном диаметре в торцовом сечении, Н;

К – коэффициент, учитывающий отдельные факторы на расчетную нагрузку;

S – коэффициент запаса прочности;

Т – расчетная нагрузка (вращающий момент), Нм;

– удельная окружная сила, Н/мм;

Y – коэффициент, учитывающий влияние отдельных факторов при расчете изгибной прочности;

Z – тоже, при расчете контактной прочности;

– напряжение, МПа.

4. Приняты следующие основные и дополнительные индексы для буквенных обозначений расчетных параметров:

F – относящийся к изгибной прочности;

H – относящийся к контактной прочности;

Р – дополнительный индекс, относящийся к допускаемому напряжению;

1 – относящийся к шестерне;

2 – относящийся к колесу.

Отсутствие цифрового индекса означает отношение к любому зубчатому колесу передачи.

## 5.2. Выбор материалов для изготовления зубчатых колес

Заготовки зубчатых колес могут быть получены ковкой, штамповкой и литьем. Существует также сборные конструкции зубчатых колес.

При выборе материала зубчатых колес необходимо учесть следующие факторы:

1) передаваемая мощность;

2) условия работы передачи;

3) требования технологии;

4) оборудование, на котором будут производиться зубчатые колеса;

#### 5) стоимость материала;

6) доступность материала;

7) обрабатываемость;

8) возможность осуществления термической (ТО) или химико-термической обработки (ХТО);

9) назначение передачи и др.

Для изготовления зубчатых колес в основном применяются конструкционные или легированные стали, чугуны, неметаллические материалы и сплавы цветных металлов. Стали отличаются содержанием углерода. Их можно подвергнуть ТО или ХТО. При содержании углерода -С ( 0,35%, ТО – улучшение, нормализация. Твердость НВ(350. Объемной и поверхностной закалке подвергаются стали с содержанием углерода 0,4…0,5%, например, стали марок 45, 50, 50Г, 40Х, 40ХН, 45ХН, 40ХН4А и др. Твердость при закалке 40…50НRC.

Стали с ТО - улучшение, нормализация, закалка (объемная) - имеют однородную структуру. При применении поверхностной закалки и ХТО всех видов имеем неоднородную структуру материалов с поверхностным упрочнением.

Для колес с твердостью активных поверхностей зубьев НВ>350 используется сталь марок 40, 45, 50, 50Г, 35Х, 40Х, 45Х, 40ХН, 45ХН, 35ХМА, 30ХН3А, 35ХМ и др.

Материал колес может быть подвергнут ХТО: цементации, азотированию, цианированию.

Цементация зубьев с последующей закалкой дает высокую твердость поверхностей зубьев, их твердость до 55…63 НRC при достаточно мягкой сердцевине. При этом используются стали с содержанием углерода 0,12…0,3% следующих марок: 15, 20, 15Х, 20ХР, 12ХН3, 12Х2Н4А, 12ХН3А, 20ХН3А, 18НГТ, 18ХНВА, 18ХН3А, 18ХФ и др. После цементации необходимо применять доводочные операции, например: шлифование.

Цианирование также дает высокую поверхностную твердость (60…63НRC), но получаемый твердый слой имеет небольшую толщину. Применяются стали марок 20Х, 35Х, 40Х, 30ХГТ, 20ХГТ и др. Цианирование является финишной операцией.

Азотирование обеспечивает высокую поверхностную твердость, но полученный твердый слой имеет небольшую толщину, что делает опасным подслойные разрушения. Азотирование является также финишной операцией. Для азотированных зубчатых колес обычно применяются стали марок: 38ХМЮА, 35ХЮА, 38ХВФЮ, 30ХН2МФА, 45Х2Н2МФЮА и др.

Чугуны обладают хорошими литейными качествами и являются наиболее дешевым материалом. Колеса, выполненные из чугуна, хорошо обрабатываются и прирабатываются, поэтому шум, возникающий при работе передачи, меньше, чем у передач со стальными колесами. Для открытых передач, при спокойном режиме работы, применяется серый чугун СЧ 18-36 и СЧ 21- 40. При окружных скоростях до 4…5 м/с рекомендуется применять модифицированный чугун марок СЧ 28-48 и СЧ 32-52, а также высокопрочный чугун марок ВЧ 45-5 и ВЧ 40-10.

Для изготовления зубчатых колес применяются неметаллические материалы. Данный вид материала применяется в малонагруженных, скоростных передачах и изделиях бытовой техники.

## 5.3. Проектировочный расчет

### 5.3.1. Проектировочный расчет на контактную выносливость

По заданию, исходя из указанных выше факторов, выбираем материалы и термообработку зубчатых колес.

Выбор материалов и способов термообработки зубчатых колес в учебном проектировании при выполнении курсового проекта рекомендуется производить в зависимости от заданной мощности на выходе (NВЫХ):

1. Если NВЫХ < 4 кВт.

Материал зубчатых колес: Сталь 45, 40Х.

Термообработка:

- шестерни – улучшение, нормализация, твердость Н1 = (269…262)НВ;

- колеса – улучшение, нормализация, твердость Н2 = (235…262)НВ.

2. Если NВЫХ = 4…8 кВт.

Материал зубчатых колес – Сталь 40Х, 40ХН.

Термообработка:

- шестерни – закалка, твердость Н1 = (40…60)HRC;

- колеса – улучшение, твердость Н2 = (269…302)НВ.

3. Если NВЫХ = 8…15 кВт.

Материал зубчатых колес – Сталь 40Х, 40ХН.

Термообработка:

- шестерни и колеса – закалка, твердость Н1 = Н2 (40…60)HRC.

4. Если NВЫХ > 15 кВт.

Материал зубчатых колес – Сталь 20ХН2М, 12ХН2, 12ХН3А, 8ХГГ, 25ХГНМ.

Термообработка:

- шестерни и колеса – цементация, твердость Н1 = Н2 (54…64)HRC;

- колеса – нитроцементация, азотирование, твердость Н1 = Н2 (550…750)HV.

Примечание. Соотношения между числами твердости, определенной различными методами, приведены в приложении 1.

Минимальное число зубьев зубчатых колес, выполненных без смещения, для предотвращения подрезания принимается равным zmin = 17. Выбираем коэффициент ширины зуба:  из ряда 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25, придерживаясь следующих рекомендаций:

| Расположение колес относительно опор |  |
| --- | --- |
| Симметричное | 0,4-0,5 |
| Несимметричное | 0,315-0,4 |
| Консольное | 0,2-0,25 |

Коэффициент ширины зуба по диаметру определяем по формуле

= .	(5.1)

Полученное значение можно уточнить:

| Твердость материалов зубчатых колес | Расположение колес относительно опор |  |
| --- | --- | --- |
| Н1 ( НВ 350 и Н2 ( НВ 350 или Н2 ( НВ 350 | При симметричном | 0,8…1,4 |
|  | При несимметричном | 0,6…1,2 |
|  | При консольном | 0,3…0,4 |
| Н1 ( НВ 350 и Н2 ( НВ 350 | При симметричном | 0,4…0,9 |
|  | При несимметричном | 0,3…0,6 |
|  | При консольном | 0,2…0,25 |

Расчет на контактную выносливость зубьев служит для предотвращения усталостного выкрашивания активных поверхностей зубьев. Но следует отметить, что после проектировочного расчета необходимо выполнить уточненные проверочные расчеты.

Определяем межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев по формуле, мм:

,	(5.2)

где «+» - для внешнего зацепления, «–» - для внутреннего зацепления; Ka – вспомогательный коэффициент; T2H – вращающий момент на валу колеса, Нм; u – передаточное число; – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – коэффициент ширины зуба;  – допускаемое контактное напряжение, МПа.

Вспомогательный коэффициент Ka принимают по таблице (Таблица 5.2).

Таблица 5.2 - Значения коэффициента Ka

| Вид колес | Ka |
| --- | --- |
|  | Материалы шестерни и колеса |
|  | Сталь-сталь | Сталь-чугун | Сталь-бронза | Чугун-чугун | Текстолит-сталь | ДСП- сталь | Полиамид (капрон) – сталь |
| Прямозубые | 495 | 445 | 430 | 415 | 200 | 225 | 155 |
| Косозубые и шевронные | 430 | 390 | 375 | 360 | 170 | 195 | 135 |

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, принимают в зависимости от параметра , схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев по графику (см. Рисунок 5.1).

Допускаемые контактные напряжения  определяют раздельно для шестерни и колеса по формуле, МПа:

,	(5.3)

где – предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа; SH – коэффициент запаса прочности; ZN – коэффициент долговечности; ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев; – коэффициент, учитывающий окружную скорость; ZL – коэффициент, учитывающий влияние вязкости масла; ZX – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

Рисунок 5.1 – График для определения коэффициента

В проектировочном расчете = 0,9.

В качестве допускаемого контактного напряжения  для прямозубой передачи при проектировочном расчете принимают допускаемое напряжение того зубчатого колеса (шестерни или колеса), для которого оно меньше.

В качестве допускаемого контактного напряжения  для косозубой и шевронной передачи при проектировочном расчете принимают условное допускаемое контактное напряжение, определяемое по формуле

= . При этом должно выполняться условие < 1,23, где  – меньшее из значений  и . В противном случае принимают = .

Предел контактной выносливости , соответствующий базовому числу циклов напряжений, принимают по табл. 3.2.

Таблица 5.3 - Предел контактной выносливости при базовом числе циклов

| Способ термической и химико-термической обработки зубьев | Средняя твердость поверхности зубьев | Сталь | Формула для расчета значений |
| --- | --- | --- | --- |
| Отжиг, нормализация или улучшение | Менее НВ 350 | Углеродистая и легированная | = |
| Объемная и поверхностная закалка | HRC 38…50 |  | = |
| Цементация и нитроцементация | Более HRC 56 | Легированная | = |
| Азотирование | HV 550…750 |  | = 1050 |

При отсутствии необходимых фактических данных можно применить следующие минимальные коэффициенты запаса прочности SH:

– для зубчатых колес, выполненных из материала однородной структуры, принимаем SHmin = 1,1;

– для колес с поверхностным упрочнением зубьев SHmin = 1,2;

– для передач, выход из строя которых связан с тяжелыми последствиями, значения минимальных коэффициентов запасов прочности следует увеличить до SHmin = 1,25 и SHmin = 1,35 соответственно.

Коэффициент долговечности ZN принимают в зависимости от отношения суммарного и базового числа циклов перемены напряжений в зубьях NK/NHlim по графику (см. Рисунок 5.4) или по следующим формулам:

– ZN =  при , но не более 2,6 для однородной структуры материала и 1,8 для поверхностного упрочнения;

– ZN =  при NK > , но не менее 0,75 (при использовании метода эквивалентных циклов вместо NK подставляют NНE),

где NHlim – базовое число циклов перемены напряжений; NК – суммарное число циклов перемены напряжений; Nне – эквивалентное число циклов перемены напряжений.

Суммарное число циклов перемены напряжений NК при постоянной нагрузке определяется следующим образом:

,	(5.4)

где с – число зубчатых колес, сцепляющихся с рассчитываемым зубчатым колесом; n – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса, об/мин; t – срок службы передачи, в часах.

Если не задано конкретное число часов работы передачи, а задан срок работы передачи в годах, то t определятся по формуле

(5.5)

где L – срок службы в годах; КГОД, КСУТ – коэффициенты использования передачи в течение года и суток соответственно.

При нагрузках, изменяющихся во времени, вместо NК используется эквивалентное число циклов перемены напряжений Nне.

Nне можно определить по формуле NНЕ = , где коэффициент  учитывает характер циклограммы нагружения. Для упрощенных расчетов можно учитывать только ту часть циклограммы, в которой число циклов нагрузки не более .

При этом для ступенчатой циклограммы (см. Рисунок 5.2):

.	(5.6)

При плавном характере циклограммы:

.	(5.7)

При уточненных расчетах для постоянной частоты вращения и невысоких значений динамической добавки при  коэффициент  определяют по формуле:

,	(5.8)

где in - полное число ступеней нагрузки в циклограмме.

Допускается приведение реальной циклограммы к одному из типовых режимов нагружения. При этом эквивалентное число циклов находится по формуле:

,	(5.9)

где значения коэффициента  для различных режимов нагружения приведены ниже:

| Режим нагружения |  |
| --- | --- |
| Тяжелый | 0,466 |
| Средний равновероятный | 0,250 |
| Средний нормальный | 0,185 |
| Легкий | 0,060 |

Базовое число циклов перемены напряжений  определяется по графику (см. Рисунок 5.3), или по формуле

.	(5.10)

Используя все найденные параметры, определяется межосевое расстояние. Полученное межосевое расстояние при необходимости округляется до стандартного значения:

РЯД 1 – 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400;

РЯД 2 – 71, 90, 112, 140, 180, 225, 280, 355, 450.

Значения первого ряда следует предпочитать значениям второго.

Рисунок 5.2 – Циклограммы моментов и скоростей в зацеплениях для шестерни и колеса

Рисунок 5.3 – График для определения базового числа циклов перемены напряжений

Рисунок 5.4 – График для определения коэффициента ZN

### 5.3.2. Проектировочный расчет на изгибную выносливость

Проектировочный расчет служит только для предварительного определения размеров и не может заменить проведение проверочного расчета на выносливость зубьев при изгибе.

Исходными данными для проектировочного расчета являются:

- циклограмма нагружения;

- параметр  (см. п. 5.3.1), или межосевое расстояние ;

- число зубьев шестерни z1;

- угол наклона зуба ( или );

- коэффициент осевого перекрытия  > 1 или ;

- способ термической или химико-термической обработки и твердость рабочих поверхностей зубьев.

Расчет производится для шестерни.

Ориентировочное значение модуля т при заданном параметре  вычисляют по формуле, мм:

,	(5.11)

где Кт - вспомогательный коэффициент(для прямозубых передач Кт = 14; для косозубых и шевронных передач при ( > 1) Кт = 11,2; для косозубых () передач Кт = 12,5); T1F – вращающий момент на валу шестерни, Нм; u – передаточное число передачи;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца; z1 – число зубьев шестерни;  – коэффициент ширины зуба по диаметру; (FP1 – допускаемое изгибное напряжение, МПа; YFS1 – коэффициент, учитывающий форму зуба.

Ориентировочное значение модуля т при заданном межосевом расстоянии  вычисляют по формуле, мм:

,	(5.12)

где Кта – вспомогательный коэффициент (для прямозубых передач Кта = 1400; для косозубых передач при () Кта = 1100; для косозубых и шевронных передач при ( > 1) Кта = 850);

– рабочая ширина зацепления зубчатой передачи, мм.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, принимают в зависимости от параметра , схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев по графику (Рисунок 5.5).

Допускаемое изгибное напряжение  определяют по формуле, МПа:

,	(5.13)

где  – базовый предел выносливости зубьев, определяемый в зависимости от способа термической или химико-термической обработки по приложению 2.

Коэффициент долговечности YN определяют по формуле:

, но не менее 1,	(5.14)

где qF – показатель степени;

NFlim – базовое число циклов перемены напряжений;

NК – суммарное число циклов перемены напряжений (при использовании метода эквивалентных циклов вместо NК подставляют NFE).

Рисунок 5.5 – График для определения коэффициента

Для зубчатых колес с однородной структурой материала, включая закаленные при нагреве ТВЧ со сквозной закалкой, и со шлифованной переходной поверхностью, независимо от твердости и термообработки их зубьев, qF = 6.

Для зубчатых колес азотированных, а также цементированных и нитроцементированных с нешлифованной переходной поверхностью qF = 9.

Максимальные значения YN :

YN max = 4 при qF = 6;

YN max = 2,5 при qF = 9.

Базовое число циклов нагружения принимают  циклов. Под базовым числом циклов нагружения понимают число циклов, соответствующее на диаграмме усталости перехода наклонного участка кривой усталости в горизонтальный участок или участок с очень малым наклоном к оси циклов.

Суммарное число циклов перемены напряжений NК определяется аналогично, как в п. 5.3.1.

При нагрузках, изменяющихся во времени, вместо NК используется эквивалентное число циклов перемены напряжений NFE.

При ступенчатой циклограмме нагружения NFE (Рисунок 5.2) определяется по формуле:

,	(5.15)

где .

В том случае, когда , следует принимать = 0. При определении NFE можно исключать нагрузки, которым соответствуют напряжения , меньшие, чем .

При плавном характере циклограммы нагружения NFE определяется по формуле:

.	(5.16)

При такой циклограмме нагружения допускается приведение ее к одному из типовых режимов нагружения. При этом эквивалентное число циклов определяется по формуле

,

где значения  при mF = 6 и m F= 9 ( и ) приведены ниже (

Таблица 5.4)

Коэффициент YFS, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений, принимают по кривым (Рисунок 5.6) в зависимости от эквивалентного числа зубьев  и коэффициента смещения или приближенно по формуле

,	(5.17)

где ; x – коэффициент смещения, мм.

Таблица 5.4 - Значения  и

| Режим нагружения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тяжелый Средний равновероятный Средний нормальный Легкий | 0,270 0,143 0,072 0,020 | 0,175 0,100 0,042 0,019 |

Рисунок 5.6 – График определения коэффициента YFS

Для зубчатых колес, изготовленных с применением червячной фрезы или зубострогальной гребенки с протуберанцем, коэффициент YFS принимают по кривым (Рисунок 5.7) в зависимости от  и коэффициента смещения или приближенно по формуле:

(5.18)

Рисунок 5.7 – График определения коэффициента YFS для зубьев, изготовленных инструментом с протуберанцем

Формулы (5.17) и (5.18) не учитывают влияния шлифовочных ступенек, которые могут привести к значительному увеличению концентрации напряжений.

Примечание. Для реверсивных зубчатых передач  уменьшить на 25%.

### 5.3.3. Проектирование передачи

1. Ориентировочно значение модуля при проектировочном расчете зубчатых передачах можно принять, мм:

- при твердости Н350НВ m=(0,01...0,02)aw;

- при твердости H45HRCэ т = (0,016...0,0315)aw. (5.19)

По ГОСТ 9563-80 принимают стандартный нормальный модуль:

РЯД 1 – 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16;

РЯД 2 – 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14.

Значения первого ряда следует предпочитать значениям второго.

2. Определяется суммарное число зубьев и число зубьев шестерни и колеса:

- предварительно принимают угол наклона зубьев  и определяют суммарное zC число зубьев шестерни z1 и колеса z2:

;	(5.20)

;	(5.21)

- полученные значения чисел зубьев округляем до целого числа:

z2 = zС – z1.	(5.22)

3. Определяется действительное передаточное число и его погрешность:

.	(5.23)

Погрешность передаточного числа не должна превышать 3% .

4. Уточняем значение угла :

, .	(5.24)

Значение угла наклона зубьев необходимо вычислять с точностью до секунд.

5. Далее определяются основные размеры шестерни и колеса.

Делительные диаметры шестерни и колеса:

.	(5.25)

6. Проверку полученных диаметров можно провести с помощью формулы

(5.26)

Проверкой должно быть установлено, что межосевое расстояние сходится со значением, принятым ранее.

7. Диаметры вершин зубьев определяются по формуле:

, ;	(5.27)

диаметры впадин:

, ,	(5.28)

где x – коэффициент смещения, мм.

8. Ширина колеса определяется по формуле, мм:

.	(5.29)

Полученное значение ширины колеса округляем до нормального линейного размера.

9. Ширина шестерни определяется по формуле, мм:

b1 = b2 + (5...10).	(5.30)

Полученное значение ширины округляем до нормального линейного размера.

10. Определим окружную скорость зубчатых колес по формуле, м/с:

.	(5.31)

11. По окружной скорости колес с учетом рекомендаций назначают степень точности зубчатых колес (Таблица 5.5).

Таблица 5.5 - Нормы точности зубчатых колес

| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | Окружная скорость, м/с |
| --- | --- |
|  | Прямые зубья | Непрямые зубья |
| 5 и выше | ( 15 | ( 30 |
| 6 | 15 | 30 |
| 7 | 10 | 15 |
| 8 | 6 | 10 |
| 9 | 2 | 4 |

## 5.4. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев

### 5.4.1. Определение расчетного контактного напряжения

Контактная выносливость устанавливается сопоставлением, действующим в полюсе зацепления расчетного и допускаемого контактного напряжений:

,	(5.42)

где KH – коэффициент нагрузки;  – контактное напряжение в полюсе зацепления при KH = 1.

Контактное напряжение в полюсе зацепления при KH = 1 определяют следующим образом, МПа:

,	(5.43)

где «+» - для наружного зацепления, «–» - для внутреннего зацепления; – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес; – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления; – коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий; FtH – окружная сила на делительном цилиндре, Н;  – рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм; d1 – делительный диаметр шестерни, мм.

Коэффициент , учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления, определяется по кривым (Рисунок 5.8) в зависимости от угла наклона зубьев и отношения суммы коэффициентов смещений к сумме чисел зубьев , а также может быть определен с помощью таблицы (Таблица 5.6) либо по формуле:

,	(5.44)

где  – делительный угол профиля в торцевом сечении: ;  – угол зацепления: ;  – основной угол наклона: .

Таблица 5.6 - Значения коэффициент

| Угол наклона линии зуба , град | Значения при относительном смещении контура |
| --- | --- |
|  | 0,080 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,005 | 0 | -0,005 | -0,010 | -0,015 | -0,020 |
| 0 | 1,48 | 1,52 | 1,58 | 1,62 | 1,68 | 1,71 | 1,76 | 1,83 | 1,93 | 2,14 | - |
| 10 | 1,47 | 1,51 | 1,56 | 1,60 | 1,66 | 1,69 | 1,74 | 1,80 | 1,90 | 2,07 | - |
| 15 | 1,46 | 1,50 | 1,55 | 1,58 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,86 | 2,00 | 2,35 |
| 20 | 1,43 | 1,47 | 1,52 | 1,55 | 1,60 | 1,63 | 1,67 | 1,72 | 1,80 | 1,91 | 2,13 |
| 25 | 1,42 | 1,45 | 1,49 | 1,52 | 1,57 | 1,59 | 1,62 | 1,67 | 1,73 | 1,81 | 1,97 |
| 30 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,81 |
| 35 | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,66 |
| 40 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,50 | 1,53 |

Рисунок 5.8 - График для нахождения коэффициента

Коэффициент , учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес, определяется по формуле

,	(5.45)

где ν – коэффициент Пуассона;

E – модуль упругости материалов, МПа.

Для E1=E2=Е и  принимают .

Для стали при  МПа = 190.

Коэффициент , учитывающий суммарную длину контактных линий, определяется следующим образом:

при ;

при ;	(5.46)

при ,

где  – коэффициент торцевого перекрытия: , где составляющие коэффициента торцевого перекрытия:

; ,

где .

Для передач без смещений при : ;

– коэффициент осевого перекрытия: ,

где  – осевой шаг: .

Тогда .

Коэффициент  также можно определить по графикам (см. Рисунок 5.9).

Рисунок 5.9 – График для нахождения коэффициента

Окружная сила на делительном цилиндре  определяется по формуле

,	(5.47)

где  – вращающий момент на шестерне (колесе), Нм;

– делительный диаметр шестерни (колеса), мм.

Коэффициент нагрузки  определяют по зависимости

,	(5.48)

где  – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зуба;  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку.

Если в циклограмме учтены внешние динамические нагрузки, то коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку,  = 1. В противном случае при расчетах зубьев на усталостную прочность можно воспользоваться ориентировочными табличными данными (см. Таблица 5.7), с учетом режимов нагружения (см. Таблица 5.8, Таблица 5.9).

Таблица 5.7 – Коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на усталостную прочность

| Режим нагружения двигателя | Режим нагружения ведомой машины |
| --- | --- |
|  | Равномерный | С малой неравномерностью | Со средней неравномерностью | Со значительной неравномерностью |
| Равномерный | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| С малой неравномерностью | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 1,85 |
| Со средней неравно- мерностью | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 и выше |
| Со значительной неравномерностью | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 и выше |

Примечания.

1. Табличные значения равны отношению эквивалентных нагрузок к номинальным и распространяются на передачи, работающие вне резонансной области.

2. При наличии в приводе гидравлических и упругих муфт, демпфирующих колебания, табличные значения коэффициентов КА могут быть уменьшены на 20—30 % при условии, что .

Таблица 5.8 – Характерные режимы нагружения двигателей

| Режим нагружения | Вид двигателя |
| --- | --- |
| Равномерный | Электродвигатель; паровые и газовые турбины при стабильных режимах эксплуатации и небольших пусковых моментах |
| С малой неравномерностью | Гидравлические двигатели; паровые и газовые турбины при больших часто возникающих пусковых моментах |
| Со средней неравномерностью | Многоцилиндровый двигатель внутреннего сгорания |
| Со значительной неравномерностью | Одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания |

Таблица 5.9 – Характерные режимы нагружения ведомых машин

| Режим нагружения | Вид рабочей машины |
| --- | --- |
| Равномерный | Электрический генератор; равномерно работающие ленточные, пластинчатые конвейеры; легкие подъемники; упаковочные машины; вентиляторы; перемешивающие устройства и мешалки для веществ равномерной плотности; турбокомпрессоры; легкие центрифуги; механизмы с вращающимися деталями |
| С малой неравномерностью | Неравномерно работающие ленточные и пластинчатые транспортеры (для штучных грузов); шестеренчатые и ротационные насосы; главные приводы станков; тяжелые подъемники; механизмы с вращающимися деталями кранов; промышленные и рудничные вентиляторы; тяжелые центрифуги; перемешивающие устройства и мешалки для веществ с переменной плотностью; поршневые многоцилиндровые, струйные и дозировочные насосы; экструдеры; вращающиеся печи; станы холодной прокатки |
| Со средней неравномерностью | Экструдеры для резины; мешалки с прерывающимся процессом для резины и пластмасс; легкие шаровые мельницы; деревообрабатывающие станки (пилы, токарные); одноцилиндровые поршневые насосы; нереверсивные станы горячей прокатки; подъемные машины |
| Со значительной неравномерностью | Экскаваторы; черпалки (приводы ковшей, цепных черпалок, грохотов); тяжелые шаровые мельницы; резиносмесители; дробилки (для камня и руды); кузнечные машины; тяжелые дозировочные насосы; ротационные буровые машины; брикетные прессы; реверсивные станы горячей прокатки |

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями, для косозубых и шевронных передач определяется табличным методом (см. Таблица 5.10) или по кривой (см. Рисунок 5.10) в зависимости от окружной скорости и степени точности по нормам плавности. Для прямозубых передач . Более точно коэффициент  может быть посчитан по ГОСТ 21354-87.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, принимают в зависимости от параметра , схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев по графику (см. Рисунок 5.1). Более точно коэффициент  может быть посчитан по ГОСТ 21354-87.

Таблица 5.10 – Значения коэффициента

| Окружная скорость v, м/с | Значения коэффициента при степени точности по нормам плавности работы (ГОСТ 1643-72) |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,5 | 1 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,13 |
| 5 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,16 |
| 10 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | - |
| 15 | 1,01 | 1,04 | 1,09 | - | - |
| 20 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | - | - |
| 25 | 1,02 | 1,06 | - | - | - |

Рисунок 5.10 – График для нахождения коэффициента

Коэффициент , учитывающий динамическую нагрузку можно определить, в зависимости от степени точности, окружной скорости, твердости зубьев и характеристики передачи (Таблица 5.14), либо по формуле:

,	(5.49)

где ,

где  – удельная окружная динамическая сила, Н/мм;  – окружная скорость на делительном цилиндре, м/с.

Коэффициент , учитывающий влияние вида зубчатой передачи, модификации профиля головок зубьев (Таблица 5.11).

Коэффициент g0, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса (Таблица 5.12).

Таблица 5.11 - Значения коэффициента

| Твердость поверхностей зубьев по Виккерсу | Вид зубьев |  |
| --- | --- | --- |
| Н1 НV 350 или Н2 НV 350 | Прямые, без модификации головок Прямые, с модификацией головок Косые | 0,06 0,04 0,02 |
| Н1 >НV 350 и Н2 > НV 350 | Прямые, без модификации головок Прямые, с модификацией головок Косые | 0,14 0,10 0,04 |

Таблица 5.12 - Значения коэффициента

| Модуль m, мм |  |
| --- | --- |
|  | Степень точности по нормам плавности по ГОСТ 1643-81 |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3,55 3,55…10 >10 | 2,8 3,1 3,7 | 3,8 4,2 4,8 | 4,7 5,3 6,4 | 5,6 6,1 7,3 | 7,3 8,2 10,0 | 10,0 11,0 13,5 |

Полученное значение  не должно превышать предельного значения  (Таблица 5.13). В противном случае следует принимать .

Таблица 5.13 - Предельные значения

| Модуль m, мм | Степень точности по нормам плавности по ГОСТ 1643-81 |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3,55 3,55…10 >10 | 85 105 150 | 160 194 250 | 240 310 450 | 380 410 590 | 700 880 1050 | 1200 1500 1800 |

### 5.4.2. Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете

Допускаемые контактные напряжения  определяют раздельно для шестерни и колеса, МПа:

,	(5.50)

Нахождение значений, входящих в формулу 5.50, рассмотрено при проектировочном расчете за исключением нижеприведенных коэффициентов.

Коэффициент , учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев, определяется по тому из сопряженных колес, зубья которого имеют более грубые поверхности, т.е. в зависимости от параметра шероховатости поверхности. Значения его следующие:

| Шероховатость поверхности |  |
| --- | --- |
| = 1,25…0,63 | 1 |
| = 2,5…1,25 | 0,95 |
| = 40…10 | 0,9 |

Коэффициент , учитывающий окружную скорость, определяют по графику (Рисунок 5.11) или по формулам:

H  350HV, ; 	(5.51)

H > 350HV, .

При окружной скорости до 5 м/с =1. Коэффициент , учитывающий влияние смазки, при отсутствии экспериментальных данных, принимаем .

Коэффициент , учитывающий размер зубчатого колеса, в общем случае определяется по кривой (Рисунок 5.12) или по формуле

, 	(5.52)

где d – делительный диаметр колеса (шестерни), мм.

При d < 700 мм следует принимать .

Рисунок 5.11 – График для определения коэффициента

Рисунок 5.12 – График для определения коэффициента

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи, которое сопоставляют с расчетным по формуле 5.42, принимают:

- для прямозубых передач - минимальное из  и , т.е.

= min(,); 	(5.53)

- для косозубых и шевронных передач - по формуле

,	(5.54)

при этом должно выполняться условие: .

При сравнении  и  недогруз по контактным напряжениям не должен превышать 20%.

### 5.4.3. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки

При действии максимальной нагрузки  наибольшее за заданный срок службы контактное напряжение  не должно превышать допускаемого :

.	(5.55)

Напряжение  определяют по формуле:

,	(5.56)

где  – коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность от максимальной нагрузки (см. приложение 4).

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя , зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба:

1) для зубчатых колес, подвергнутых нормализации, улучшению или объемной закалке с низким отпуском, принимают:

;	(5.57)

2) для зубьев, подвергнутых цементации или поверхностной закалке, принимают:

; 	(5.58)

3) для азотированных зубьев принимают:

,	(5.59)

где  – предел текучести, МПа;

– твердость по шкале Роквелла;

– твердость по шкале Виккерса.

## 5.5. Расчет зубьев на выносливость при изгибе

### 5.5.1. Определение расчетного изгибного напряжения

Расчетом определяют напряжение в опасном сечении на переходной поверхности зуба для каждого зубчатого колеса.

Расчет необходим для предотвращения усталостного излома зубьев. Устанавливается сопоставлением расчетного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности и допускаемого напряжения:

.	(5.60)

Расчетное напряжение при изгибе определяют по формуле

,	(5.61)

где  – окружная сила на делительном цилиндре, Н;

– рабочая ширина зацепления зубчатой передачи, мм;

m – нормальный модуль, мм;

– коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений;

– коэффициент, учитывающий влияние наклона зуба;

– коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев;

– коэффициент нагрузки.

Окружная сила на делительном цилиндре  определяется по формуле

,	(5.62)

где  – вращающий момент на шестерне (колесе), Нм;

– делительный диаметр шестерни (колеса), мм.

Коэффициент , учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений, определяют аналогично, как в п. 5.3.2.

Коэффициент , учитывающий влияние угла наклона зубьев, определяется по кривой (Рисунок 5.13) или по формуле

,	(5.63)

где значение угла  подставляется в формулу в градусах;

– коэффициент осевого перекрытия, который определяется по формуле , где  – осевой шаг: .

Полученное значение коэффициента должно находиться в пределах:

.

При угле наклона зубьев коэффициент . Для прямозубых колес .

Коэффициент , учитывающий перекрытие зубьев, принимают:

- для прямозубых ;

- для косозубых передач определяют по формулам:

при  ,	(5.64)

при  ,

где  – коэффициент торцевого перекрытия;  – коэффициент осевого перекрытия.

Рисунок 5.13 – График для определения коэффициента

Коэффициент нагрузки  определяют по формуле:

,	(5.65)

где  – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (не учтенную в циклограмме нагружения);  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.

Если в циклограмме учтены внешние динамические нагрузки, то коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку, . В противном случае при расчетах зубьев на усталостную прочность можно воспользоваться ориентировочными табличными данными (см. Таблица 5.7), с учетом режимов нагружения (см. Таблица 5.8, Таблица 5.9).

Коэффициент , учитывающий динамическую нагрузку, можно определить в зависимости от степени точности, окружной скорости, твердости зубьев и характеристики передачи (Таблица 5.14), либо по формуле:

.	(5.66)

Все величины, входящие в формулу 5.66, найдены ранее, кроме (F( – удельной окружной динамической силы (Н/мм), которая может быть найдена по следующей зависимости:

,	(5.67)

где  – коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой передачи и модификации профиля зубьев (для косозубых и шевронных передач ; для прямозубых передач с модификацией головки ; для прямозубых передач без модификации головки );  – коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса, определяется в зависимости от степени точности по нормам плавности и модуля зацепления (Таблица 5.12).

Найденная величина  не должна превышать предельного значения Таблица 5.15. В противном случае ее следует принимать равной предельному значению.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, определяется по графику (Рисунок 5.14), в зависимости от коэффициента  и отношения . Более точно коэффициент  может быть определен по ГОСТ 21354-87.

Таблица 5.14 - Значения коэффициентов ,

| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | Твердость поверхнос-тей зубьев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | , м/с |
|  |  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 6 | Н(350НВ | а | 1,02 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,02 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
|  |  | б | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 1,12 | 1,1 |
|  | Н(350НВ | а | 1,03 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,64 | 1,06 | 1,32 | 1,64 | 1,96 | ---- |
|  |  | б | 1,01 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 1,26 | 1,03 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,5 |
| 7 | Н(350НВ | а | 1,02 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,5 | 1,02 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,5 |
|  |  | б | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 |
|  | Н(350НВ | а | 1,04 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,08 | 1,4 | 1,8 | --- | --- |
|  |  | б | 1,02 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,03 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,64 |
| 8 | Н(350НВ | а | 1,03 | 1,15 | 1,3 | 1,45 | 1,6 | 1,03 | 1,15 | 1,3 | 1,45 | 1,6 |
|  |  | б | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,2 |
|  | Н(350НВ | а | 1,05 | 1,24 | 1,48 | 1,72 | 1,96 | 1,1 | 1,48 | 1,96 | --- | --- |
|  |  | б | 1,02 | 1,1 | 1,19 | 1,29 | 1,38 | 1,04 | 1,19 | 1,38 | 1,58 | 1,77 |
| 9 | Н(350НВ | а | 1,03 | 1,17 | 1,35 | 1,52 | 1,7 | 1,03 | 1,17 | 1,35 | 1,52 | 1,7 |
|  |  | б | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 |
|  | Н(350НВ | а | 1,06 | 1,28 | 1,56 | 1,84 | ---- | 1,11 | 1,56 | ---- | ---- | ---- |
|  |  | б | 1,02 | 1,11 | 1,22 | 1,34 | 1,45 | 1,04 | 1,22 | 1,45 | 1,67 | --- |

примечание: а) для прямозубых колес; б) для косозубых и шевронных.

Таблица 5.15 - Предельные значения удельной окружной динамической силы

| Модуль m, мм | Степень точности по нормам плавности по ГОСТ 1643-81 |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3,55 3,55…10 >10 | 85 105 150 | 160 194 250 | 240 310 450 | 380 410 590 | 700 880 1050 | 1200 1500 1800 |

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями, для прямозубых передач принимают . В общем случае этот коэффициент определяется в зависимости от значения :

.	(5.68)

Если условие (5.68) выполняется, то коэффициент ; если не выполняется, то  определяется по следующей формуле:

,	(5.69)

где n – степень точности по нормам контакта. Если n ( 9, то принимаем n = 9,

аналогично при n ( 5, принимаем n = 5;

– коэффициент торцового перекрытия.

Рисунок 5.14 – График для определения коэффициента

### 5.5.2. Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб

Между допускаемым напряжением  и пределом выносливости  существует следующая взаимосвязь:

, 	(5.70)

где  – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;  – коэффициент запаса прочности;  – коэффициент долговечности;  – коэффициент, учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений;  – коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности (см.

Таблица 5.16);  – коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса.

Таблица 5.16 - Значения коэффициентов

| Вид обработки |  |
| --- | --- |
| Шлифование и зубофрезерование при шероховатости менее Ra=10…40 | 1 |
| Полирование, цементация, нитроцементация, азотирование (полирование до химико-термической обработки) | 1,05 |
| Полирование, нормализация, улучшение | 1,2 |
| Полирование, закалка ТВЧ, закаленный слой повторяет очертания впадины между зубьями | 1,05 |
| Полирование, закалка ТВЧ, закаленный слой распространяется на все сечение зуба, а также на часть обода под основанием зуба и впадины, или обрывается у переходной поверхности | 1,2 |

Коэффициент запаса прочности  определяется в зависимости от способа термической и химико-термической обработки и вероятности неразрушения по таблицам приложения 2.

Коэффициент долговечности  находится аналогично, как в п. 5.3.2.

Коэффициент , учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений, находится в зависимости от значения модуля m по кривой (Рисунок 5.15) или по формуле:

,	(5.71)

где  - коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности,

Коэффициент , учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле:

.	(5.72)

Предел выносливости зубьев при изгибе , соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяется по формуле:

,	(5.73)

где  – предел выносливости при отнулевом цикле изгиба, который выбирается в зависимости от способа термической или химико-термической обработки по таблицам прил. 2;  – коэффициент, учитывающий технологию изготовления;  – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса;  – коэффициент, учитывающий влияние;  – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности зуба;  – коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки.

Рисунок 5.15 – График для определения коэффициента

Коэффициент  при отступлениях от примечаний к таблицам прил. 2 принимают ; в противном случае .

Коэффициент , учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса, принимают следующим образом:

| для поковок и штамповок | = 1 |
| --- | --- |
| для проката | = 0,9 |
| для литых заготовок | = 0,8 |

Коэффициент , учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба, выбирается по таблицам прил. 2. При отсутствии гарантий прижогов или острой шлифованной кромки, значения , выбранные по таблицам прил. 2, следует уменьшить на 25%. Если не используется шлифование, .

Коэффициент , учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной кривой, выбирается по таблицам прил. 2. Для зубчатых колес без деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности принимают .

Коэффициент , учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки, определяется по зависимости

, 	(5.74)

где  – коэффициент, учитывающий влияние амплитуды напряжений противоположного знака, который определяется в зависимости от способа ТО или ХТО: для зубчатых колес из отожженной, нормализованной или улучшенной стали коэффициент ; для зубчатых колес с твердостью поверхности зубьев более HRC 45, за исключением азотированных, ; для азотированных зубчатых колес ; для колес с односторонним приложением нагрузки принимают .

### 5.5.3. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного (максимального местного) и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

.	(5.75)

Расчетное местное напряжение  МПа, определяют по формуле

,	(5.76)

где  – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (см. Таблица 5.7);  – коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность при действии максимальной нагрузки (см. прил. 4).

За исходную расчетную нагрузку , Н или , Нм, принимают максимальную из действующих за расчетный срок службы нагрузок ударного или плавного характера – с числом повторных воздействий . Значения  определяют экспериментально, динамическим расчетом или по отраслевым рекомендациям. Если в циклограмме нагружения при расчете (F представлены все внешние нагрузки, то принимают .

Допускаемое напряжение , МПа, определяют раздельно для зубчатых колес (шестерни и колеса) по формуле

,	(5.77)

где  – предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа;  – коэффициент запаса прочности;  – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле (5.72); коэффициент  и отношение = 1.

Предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой , МПа:

,	(5.78)

где  – базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа;  – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба;  – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения.

Для марок сталей и способов термообработки, не вошедших в таблицы приложении 3, допускается определять  по приближенной зависимости:

,	(5.79)

где  – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяется по формуле (5.73), МПа;  – предельное значение коэффициента долговечности;  – коэффициент, учитывающий различие между предельными напряжениями, определенными при ударном, однократном нагружении и при числе ударных нагружений .

Базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой  определяется по приложению 3 в зависимости от марки стали и способа термической и химико-термической обработки.

В качестве  в приложении 3 использованы усредненные (медианные) значения предельного напряжения зубьев цилиндрических эвольвентных колес внешнего зацепления, установленные на основании испытаний при знакопостоянном ударном нагружении при числе повторных воздействий N от 1 до 103 и выраженные в форме максимальных местных напряжений. Использование этих значений в расчете на статическую прочность при плавном приложении нагрузки и на малоцикловую выносливость (при числе циклов N= 102…103) обеспечивает дополнительный запас прочности против излома зубьев.

Коэффициент , учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба, для зубчатых колес с переходной поверхностью зубьев, подвергнутой шлифованию после термообработки:

- сквозной закалки с нагревом ТВЧ и объемной закалкой:

= 0,95 (черновой режим зубошлифования);

= 1,1 (чистовой режим);

- цементации с закалкой:

= 1,0 (черновой режим);

= 1,05 (чистовой режим);

- нитроцементации с закалкой:

= 0,9 (черновой режим);

= 0,95 (чистовой режим).

При отсутствии шлифования = 1.

Коэффициент , учитывающий влияние деформационного упрочнения, для зубчатых колес с деформационным упрочнением переходной поверхности зубьев:

- нешлифованной = 0,95;

- шлифованной = 1.

При отсутствии деформационного упрочнения = 1.

Предельное значение коэффициента долговечности  устанавливается по формуле 5.14 для . Следует учесть, что максимальные значения:

= 4 при ;

= 2,5 при .

Значения  установлены на основе усреднения результатов испытаний при ударном нагружении зубчатых колес с различными вариантами термической и химико-термической обработки и числе нагружений N от 1 до 103:

= 1,3 при ,

= 1,2 при .

Коэффициент запаса прочности  определяется по формуле:

,	(5.80)

где  определяют аналогично, как в 5.5.2;  зависит от вероятности неразрушения. Для марок сталей и способов термической и химико-термической обработки из прил. 3 и вероятности неразрушения 0,99 .

## 5.6. Пример расчета косозубой цилиндрической передачи

Рассчитать косозубую цилиндрическую зубчатую передачу с симметричным расположением колес согласно представленной схеме и исходными данными:

Исходные данные:

u = 2 – передаточное число;

n1 = 1500 об/мин - частота вращения шестерни;

n2 = 750 об/мин - частота вращения колеса;

T1 = 1970 Нм - вращающий момент на шестерне;

T2 = 3940 Нм - вращающий момент на колесе.

Коэффициент перегрузки при пуске двигателя Кпер = 1,8.

| Схема редуктора | Циклограмма нагружения |
| --- | --- |

Дополнительно принятые исходные данные:

- Материал шестерни – сталь 25ХГМ.

- Материал колеса – сталь 40Х.

Способ термической обработки:

- шестерни – нитроцементация хромомарганцевой стали с молибденом с закалкой с нитроцементационного нагрева (твердость поверхностей зубьев 58 HRC);

- колеса – закалка при нагреве ТВЧ, закаленный слой повторяет очертаний впадины (50 HRC).

- Срок службы 5 лет (при работе 312 дней в году - 16 часов в день, в две смены).

- Зубчатые колеса выполнены без смещения. Коэффициенты смещения шестерни и колеса x1,2 = 0.

- Нагрузка постоянная, передача нереверсивная.

1. Проектировочный расчет

Выбираем коэффициент ширины зуба  с учетом того, что имеем симметричное расположение колес относительно опор: = 0,4.

Тогда коэффициент ширины зуба по диаметру  определяем по формуле: .

Проектный расчет заключается в определении межосевого расстояния проектируемой передачи:

,

где  – вспомогательный коэффициент; – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – допускаемое контактное напряжение, МПа.

Для косозубой передачи вспомогательный коэффициент  = 430.

= 1,05 –принимаем в зависимости от параметра , схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев.

Допускаемые контактные  напряжения определяют раздельно для шестерни и колеса по формуле:

,

где – предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;

– коэффициент запаса прочности;

ZN – коэффициент долговечности;

ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев;

– коэффициент, учитывающий окружную скорость;

ZL – коэффициент, учитывающий влияние вязкости масла;

ZX – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

В проектировочном расчете = 0,9.

Тогда .

Коэффициенты запаса прочности: для шестерни и колеса с поверхностным упрочнением зубьев принимаем =1,2 и = 1,2.

Предел контактной выносливости , МПа:

- для цементированной шестерни ;

- для колеса, закаленного  нагревом ТВЧ: .

Суммарное число циклов перемены напряжений  при постоянной нагрузке определяется следующим образом:

,

где с – число зубчатых колес, сцепляющихся с рассчитываемым зубчатым колесом; n – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса, об/мин; t – срок службы передачи, в часах:

часов (передача работает 5 лет, 312 дней в году, 16 часов в день).

Таким образом:

циклов;

циклов.

Базовые числа циклов напряжений, соответствующие пределу выносливости, определяются по формуле:

Так как  принимаем ,

.

Примечание: перевод твердости по HRC в HB по приложению 1.

Так как , определяем значение  по формуле:

,

.

Используя полученные данные, найдем допускаемые контактные напряжения , МПа:

;

.

В качестве допускаемого контактного напряжения  для косозубой и шевронной передачи при проектировочном расчете принимают условное допускаемое контактное напряжение, определяемое по формуле:

.

При этом должно выполняться условие: < 1,23, где  – меньшее из значений  и . В противном случае принимают

= : < 1,23 → 786 <  → 786 < 954 условие выполнено.

Полученные данные подставим в формулу по определению межосевого расстояния:

=207,89 мм.

Полученное межосевое расстояние округляем до стандартного значения:  = 250 мм.

Ориентировочно определяем значение модуля (мм):

мм.

По ГОСТ 9563-80 принимаем стандартный нормальный модуль m = 5 мм.

Зададимся углом наклона  и определим суммарное zC число зубьев шестерни z1 и колеса z2:

.

Полученное значение округляем до целого числа: zC = 96.

Тогда:

;

z2 = zС – z1 = 96 – 32 = 64.

Определим действительное передаточное число и его погрешность

.

Уточняем значение угла ( по формуле:

, тогда .

Основные размеры шестерни и колеса.

Диаметры делительные шестерни и колеса определяются по формуле, мм:

Проверим полученные диаметры по формуле:

,

что совпадает с ранее найденным значением.

Диаметры вершин зубьев определяются по формуле с учетом того, что зубья изготовлены без смещения (х1,2 = 0), мм:

;

.

Диаметры впадин, мм:

;

.

Основные диаметры, мм:

;,

где делительный угол профиля в торцовом сечении:

.

Ширина колеса определяется по формуле:

мм.

Полученное значение ширины колеса округляем до нормального линейного размера: b2 = 100 мм.

Ширина шестерни определяется по формуле, мм:

b1 = b2 + (5...10) = 100 + (5...10) = 105…110

Полученное значение ширины округляем до нормального линейного размера: b1 = 112 мм.

Определим окружную скорость зубчатых колес по формуле:

м/c..

По окружной скорости колес назначаем 7-ю степень точности зубчатых колес.

2. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев

2.1. Определение расчетного контактного напряжения

Контактная выносливость устанавливается сопоставлением, действующим в полюсе зацепления расчетного и допускаемого контактного напряжений:

,

где  – коэффициент нагрузки;  – контактное напряжение в полюсе зацепления при  = 1.

Контактное напряжение в полюсе зацепления при  = 1 определяют следующим образом, МПа:

,где– коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес;

– коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления;

– коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий;

FtH – окружная сила на делительном цилиндре, Н;

– рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм;

d1 – делительный диаметр шестерни, мм.

Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления ZH, определяется по формуле:

,

где делительный угол профиля в торцовом сечении:

;

- основной угол наклона: ;

т. к. х1,2 = 0, то

Коэффициент, учитывающий механические свойства сопряженных зубчатых колес ZE. Для стальных зубчатых колес ZE = 190.

Коэффициент осевого перекрытия  определяется по формуле

,

где осевой шаг: .

Коэффициент , учитывающий суммарную длину контактных линий, определяется по формуле:

,

где коэффициент торцового перекрытия: ;

составляющие коэффициента торцового перекрытия:

;

,

где углы профиля зуба в точках на окружностях вершин:

;

,

тогда = 0,790 + 0,846 = 1,64.

Окружная сила на делительном цилиндре  определяется по формуле, Н:

.

Подставив полученные данные в формулу, получим:

521.

Коэффициент нагрузки  определяют по зависимости:

,

где  – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределение нагрузки между зубьями;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зуба;  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку.

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку:

= 1.

Коэффициент , учитывающий распределение нагрузки между зубьями, выбирается по таблице в зависимости от окружной скорости и степени точности по нормам плавности:

= 1,04.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, принимают в зависимости от параметра , схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев по графику:

= 1,05.

Динамический коэффициент  определяется по формуле:

,

где = 31,0,

где  – удельная окружная динамическая сила, Н/мм;  – окружная скорость на делительном цилиндре, м/с; = 0,04 – коэффициент, учитывающий влияние зубчатой передачи и модификации профиля головок зубьев; = 5,3 – коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса.

Таким образом,

.

Тогда:

МПа.

2.2. Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете

Допускаемые контактные напряжения  определяют раздельно для шестерни и колеса, МПа:

,

где – предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;

SH – коэффициент запаса прочности;

ZN – коэффициент долговечности;

ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев;

– коэффициент, учитывающий окружную скорость;

ZL – коэффициент, учитывающий влияние вязкости масла;

ZX – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

Предел контактной выносливости , МПа:

- для цементированной шестерни: ;

- для колеса, закаленного с нагревом ТВЧ: .

Коэффициенты запаса прочности: для шестерни и колеса с поверхностным упрочнением зубьев принимаем SH1 =1,2 и SH2 = 1,2.

Значение коэффициентов ZN1 и ZN2 определены в проектировочном расчете.

Коэффициент ZL, учитывающий влияние смазки, при отсутствии экспериментальных данных принимаем ZL = 1.

Коэффициент ZR, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев, определяется по тому из сопряженных колес, зубья которого имеют более грубые поверхности, т.е. в зависимости от параметра шероховатости поверхности: ZR = 0,95.

Коэффициент , учитывающий окружную скорость, определяют по формуле: при H > 350 НV .

Коэффициент ZX, учитывающий размер зубчатого колеса:

Поскольку d1 < 700 и d2 < 700, то ZX1 =1 и ZX2 = 1.

Тогда допускаемые контактные напряжения, МПа:

,

.

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи, которое сопоставляют с расчетным, принимают:

.

При этом должно выполняться условие

871 < 1071 – условие выполнено.

Сопоставим расчетное и допускаемое контактное напряжение:

,

678 < 871 – условие выполнено.

Недогруз =  (в курсовом проектировании недогруз должен быть не более 20%).

2.3. Проверочный расчет на контактную выносливость при действии максимальной нагрузки

Действительное напряжение  определяют по формуле:

где  = 3 -  коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на  прочность от максимальной нагрузки (см. прил. 4);  = 1 - коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую  нагрузку, (определен ранее);

- исходные данные.

Таким образом,

МПа.

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя , зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба. Для зубьев, подвергнутых цементации или поверхностной закалке, принимают:

;

тогда  МПа  МПа.

Проверка условия прочности:

– условие выполнено;

– условие выполнено.

3. Расчет зубьев на выносливость при изгибе

3.1. Определение расчетного изгибного напряжения

Расчетом определяют напряжение в опасном сечении на переходной поверхности зуба для каждого зубчатого колеса.

Выносливость зубьев, необходимая для предотвращения усталостного излома зубьев, устанавливают сопоставлением расчетного местного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности и допускаемого напряжения:

.

Расчетное местное напряжение при изгибе определяют по формуле, МПа:

,

где  – окружная сила на делительном цилиндре, Н;

– рабочая ширина зацепления зубчатой передачи, мм;

m – нормальный модуль, мм;

– коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений;

– коэффициент, учитывающий влияние наклон зуба;

– коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев;

– коэффициент нагрузки.

Окружная сила на делительном цилиндре FtF определяется по формуле, Н:

,

где  – вращающий момент на шестерне, Нм; d1 – делительный диаметр шестерни, мм.

Коэффициент , учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений, определяется по формуле:

,

где  – эквивалентное число зубьев шестерни;  – эквивалентное число зубьев колеса. Тогда:

;

.

Коэффициент , учитывающий влияние угла наклона зубьев, определяется по формуле:

,

где  – коэффициент осевого перекрытия (определен при расчете расчетного контактного напряжения).

Коэффициент , учитывающий перекрытие зубьев, определяют по формуле с учетом того, что :

,

где  – коэффициент торцового перекрытия (определен при расчете расчетного контактного напряжения).

Коэффициент нагрузки  принимают по формуле:

,

где  – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (неучтенную в циклограмме нагружения);

– коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса;

– коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;

– коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.

Коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку:

= 1.

Динамический коэффициент  определяется по формуле:

,

где = 46,6,

где  – удельная окружная динамическая сила, Н/мм;  – окружная скорость на делительном цилиндре, м/с; = 0,06 – коэффициент, учитывающий влияние зубчатой передачи и  модификации профиля головок зубьев; = 5,3 – коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, определяется по графику в зависимости от коэффициента = 1,05 и отношения :

= 1,05.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки между зубьями, определяется в зависимости от значения :

,

т. к. , то  определяется по следующей формуле:

,

где n – степень точности по нормам контакта (уже определен);  – коэффициент торцового перекрытия.

Таким образом:

.

Тогда:

МПа;

МПа.

3.2. Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб

Допускаемые напряжения  определяются по формуле:

,

где  – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;

– коэффициент запаса прочности;

– коэффициент долговечности;

– коэффициент, учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений;

– коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности;

– коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса.

Коэффициент запаса прочности  определяется в зависимости от способа термической и химико-термической обработки:

- для нитроцементованной шестерни из стали марки 25ХГН = 1,55;

- для колеса из стали марки 40Х, закаленной при нагреве ТВЧ с закаленным слоем, повторяющим очертания впадины = 1,7.

Коэффициент долговечности  находится по формуле:

но не менее 1,

где – показатель степени;

– базовое число циклов перемены напряжений, NFlim = 4(106 циклов;

– суммарное число циклов перемены напряжений, уже определены:

циклов,

циклов.

Так как  и , то .

Коэффициент , учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений, находится в зависимости от значения модуля m по формуле:

.

Коэффициент , учитывающий шероховатость переходной поверхности, выбираем в зависимости от вида обработки:

- для нитроцементованной шестерни = 1,05;

- для колеса при закалке ТВЧ, когда закаленный слой повторяет очертание впадины = 1,05.

Коэффициент , учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле:

,

.

Предел выносливости зубьев при изгибе , соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяется по формуле:

,

где  – предел выносливости при отнулевом цикле изгиба выбирается в зависимости от способа термической или химико-термической обработки по таблицам приложения;

– коэффициент, учитывающий технологию изготовления;

– коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса;

– коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба;

– коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности зуба;

– коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки;

Предел выносливости при отнулевом цикле изгиба  выбирается в зависимости от способа термической или химико-термической обработки (см. приложение):

- для нитроцементованной шестерни из стали марки 25ХГН = 1000 МПа, - для колеса из стали марки 40Х, закаленной при нагреве ТВЧ с закаленным слоем, повторяющим очертания впадины = 580 МПа.

Коэффициент  принимают , поскольку в технологии изготовления шестерни и колеса нет отступлений от примечаний к соответствующим табл. Прил. 2.

Коэффициент , учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса: для поковки .

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба , так как шлифование не используется.

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной кривой , так как отсутствует деформационное упрочнение.

Коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки , так как одностороннее приложение нагрузки.

Тогда:

МПа;

МПа.

Таким образом,

МПа;

МПа.

Сопоставим расчетные и допускаемые напряжения на изгиб:

,

.

Следовательно, выносливость зубьев при изгибе гарантируется с вероятностью неразрушения более 99 %.

3.3. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного (максимального местного) и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

.

Расчетное местное напряжение (Fmax определяют по формуле:

,

где коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность от максимальной нагрузки  = 3 (см. приложение);

коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку,  = 1 (определен ранее);  (исходные данные). Таким образом,

МПа;

МПа.

Допускаемое напряжение  определяют раздельно для зубчатых колес (шестерни и колеса) по формуле:

,

где  – предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа;

= 1,75 – коэффициент запаса прочности;

– коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле  = 1,03,  = 1,01 (определены ранее);

коэффициент  и отношение = 1.

Предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой  :

,

где  – базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой: = 2500 МПа, = 1800 МПа;

– коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба: = 0,95, = 1,1;

– коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения:  = 1,  = 1.

Тогда:

МПа;

МПа.

Получим:

Проверка условия прочности:

– условие выполнено;

– условие выполнено.

# Расчет и конструирование конических зубчатых передач с прямыми зубьями

## 6.1. Общие положения

1. Термины и обозначения, относящиеся к геометрии и кинематике зубчатых передач, взяты из ГОСТ 16530-87 и ГОСТ 16531-87 (см. п. 5.1).

## 6.2. Выбор материалов для изготовления зубчатых колес

При выборе материала зубчатых колес необходимо обратиться в раздел расчет и конструирование цилиндрических зубчатых передач (см. п. 5.2).

## 6.3. Проектировочный расчет

### 6.3.1. Проектировочный расчет на контактную выносливость

Проектировочный расчет служит только для предварительного определения размеров, поэтому после проведение проектного расчета необходимо выполнить проверочный расчет.

По заданию, исходя из указанных выше факторов, выбираем материалы и термообработку зубчатых колес.

Целью проектировочного расчета является определение начального диаметра шестерни из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев по формуле, мм:

,	(6.1)

где T1H – вращающий момент на шестерне, Н(м; Kbe – коэффициент ширины зубчатого венца;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – предварительное значение коэффициента, учитывающего динамическую нагрузку;  – допускаемое контактное напряжение, МПа (определяется аналогично как и при расчете и конструировании цилиндрических зубчатых, см. п. 5.3.1).

Величина Kbe может быть задана или выбрана в зависимости от схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев. Так, при  и  или  и , а также когда оба колеса имеют твердость активных поверхностей зубьев больше НВ350, но передачи выполнены по схемам Г или Д (см. Рисунок 6.1), Kbe вычисляется по формуле:

Kbe = 1,8/(u+0,9).	(6.2)

Для случаев, когда оба зубчатых колеса имеют твердость активных поверхностей зубьев больше НВ350 и передачи выполнены по схемам А, Б и В (см. рис. 3.1):

Kbe = 1,2/(u+0,6).	(6.3)

Следует иметь в виду, что полученное значение Kbe не должно превышать своего максимального значения, равного 0,30. Таким образом, если по формулам (3.2) и (3.3) получается значение Kbe>0,30, его следует принимать равным 0,30.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий с достаточной для практики точностью, определяется по кривым (Рисунок 6.1) в зависимости от коэффициента Kbe, схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев.

Коэффициент  для передач с твердостью активных поверхностей зубьев меньше HB 350 , а с твердостью больше HB 350 .

### 6.3.2. Проектировочный расчет на изгибную выносливость

Как уже указывалось ранее, проектировочный расчет носит приближенный характер, поэтому после определения геометрических размеров необходимо проводить проверочный расчет в полном объеме. Формула расчета внешнего модуля в проектировочном расчете на изгиб имеет вид

,	(6.4)

а)

б)

Рисунок 6.1 – Кривые для определения коэффициентов и при расчете передач с коническими зубчатыми колесами соответственно на контактную и изгибную выносливость: а) при и или и ; б – при и ; 1 – опоры на шариковых подшипниках; 2 – опоры на роликовых; 3 – передача I; 4 – передача II

где T1F – вращающий момент на шестерне, Нм;  – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по ширине зубчатого венца, выбираемый по кривым (Рисунок 6.1) в зависимости от , схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев;  – коэффициент, учитывающий форму зуба; Kbe – коэффициент, задаваемый или выбираемый с использованием расчетных зависимостей (6.2) и (6.3);  – допускаемое изгибное напряжение.

Для зубчатых передач, изготовленных без смещения, рекомендуется принимать , так как в этом случае отсутствует подрезание ножки зубьев. В быстроходных передачах в целях уменьшения шума рекомендуется принимать . Число зубьев колеса .

Коэффициент , учитывающий форму зуба, выбираемый по кривым (см. Рисунок 6.2) в зависимости от числа зубьев эквивалентного числа зубьев , . Углы наклона делительных конусов шестерни  и колеса  определяются из зависимости:

. 	(6.5)

Рисунок 6.2 – График определения коэффициента

Допускаемое изгибное напряжение  вычисляемое по формуле, МПа

,	(6.6)

(при расчете допускаемых напряжений необходимо обратиться в раздел расчет и конструирование цилиндрических зубчатых передач, см. п. 5.3.2).

### 6.3.3. Проектирование передачи

Для зубчатых передач, изготовленных без смещения, рекомендуется принимать , так как в этом случае отсутствует подрезание ножки зубьев. В быстроходных передачах в целях уменьшения шума рекомендуется принимать . Число зубьев колеса .

Внешний окружной модуль определяется по формуле:

.	(6.7)

По ГОСТ 9563-80 принимают стандартный нормальный модуль:

ряд 1 – 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25;

ряд 2 – 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22; 28.

Значения первого ряда следует предпочитать значениям второго.

После расчета внешнего окружного модуля необходимо уточнить значение внешнего делительного диаметра шестерни, мм:

.	(6.8)

Тогда внешний делительный диаметр колеса, мм:

.	(6.9)

Внешнее конусное расстояние рассчитывается по формуле, мм:

.	(6.10)

Углы наклона делительных конусов шестерни  и колеса  определяются из зависимости

. 	(6.11)

Тогда ,. Значение углов наклона делительных конусов необходимо вычислять с точностью до секунд.

Ширина зубчатого венца рассчитывается по формуле, мм:

.	(6.12)

Среднее конусное расстояние рассчитывается по формуле, мм:

(6.13)

Средний окружной модуль, мм:

.	(6.14)

Средние делительные диаметры, мм:

, .	(6.15)

Определим окружную скорость зубчатых колес по формуле, м/с:

.	(6.16)

По окружной скорости колес назначают степень точности зубчатых колес (см. Таблица 6.1).

Таблица 6.1 - Нормы точности зубчатых колес

| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | Окружная скорость, м/с |
| --- | --- |
| 5 | ( 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 10 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |

## 6.4. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев

Контактная выносливость устанавливается сопоставлением, действующим в полюсе зацепления расчетного и допускаемого контактного напряжений:

,	(6.17)

где  – расчетное контактное напряжение в полюсе зацепления, МПа;  – допускаемое контактное напряжение, МПа.

### 6.4.1. Определение расчетного контактного напряжения

Контактное напряжение в полюсе зацепления определяют следующим образом, МПа:

(6.18)

где  – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления;  – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес;  – коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий;  – удельная расчетная нагрузка, Н/мм;  – межосевой угол (в ортогональной передаче );  – внешний начальный диаметр, мм;  – коэффициент ширины зубчатого венца;

– угол начального конуса колеса.

Коэффициент , учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес, определяется по формуле, Н1/2/мм:

,	(6.19)

где  – коэффициент Пуассона; E – модуль упругости материалов, МПа.

Для E1=E2=Е и  принимают . Для стали при  МПа = 190 Н1/2/мм.

Коэффициент , учитывающий суммарную длину контактных линий, определяется по формуле

,	(6.20)

где z1, z2– число зубьев соответственно шестерни и колеса.

Коэффициент , учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления, определяется по кривой (Рисунок 6.3) в зависимости от отношения суммы коэффициентов смещений к суммарному числу зубьев эквивалентных колес. Если колеса изготовлены без смещения,  = 1,76.

Рисунок 6.3 – Значения коэффициента для конических прямозубых зубчатых колес

Удельная расчетная нагрузка  определяется по следующей формуле:

(6.21)

где  – вращающий момент на шестерне, Н(м;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении;  – ширина зубчатого венца, мм;  – коэффициент ширины зубчатого венца;  – внешний начальный диаметр, мм;  – угол начального конуса шестерни.

В формуле (6.21) значения , , , , ,  уже известны (см. п. 6.3). Коэффициент , учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении, вычисляется по формуле:

.	(6.22)

Все значения, входящие в формулу (6.22) уже известны, кроме удельной окружной динамической силы , которая определяется по формуле:

(6.23)

где  – окружная скорость по средней делительной окружности шестерни, м/с; коэффициент , учитывающий влияние зубчатой передачи и модификации профиля головок зубьев (Таблица 6.2); коэффициент , учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса (Таблица 6.3); ,  – средние делительные диаметры шестерни и колеса, мм; u – передаточное число.

Таблица 6.2 - Значения коэффициента

| Твердость поверхностей зубьев по Виккерсу | Вид зубьев |  |
| --- | --- | --- |
| Н1 НV 350 или Н2 НV 350 | Прямые, без модификации головок Прямые, с модификацией головок Косые | 0,06 0,04 0,02 |
| Н1 >НV 350 и Н2 > НV 350 | Прямые, без модификации головок Прямые, с модификацией головок Косые | 0,14 0,10 0,04 |

Полученное значение  не должно превышать предельного значения , приведенного ниже (Таблица 6.4). В противном случае следует принимать .

Таблица 6.3 - Значения коэффициента

| Модуль m, мм |  |
| --- | --- |
|  | Степень точности по нормам плавности по ГОСТ 1643-81 |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3,55 3,55…10 >10 | 2,8 3,1 3,7 | 3,8 4,2 4,8 | 4,7 5,3 6,4 | 5,6 6,1 7,3 | 7,3 8,2 10,0 | 10,0 11,0 13,5 |

Таблица 6.4 - Предельные значения

| Модуль m, мм | Степень точности по нормам плавности по ГОСТ 1643-81 |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3,55 3,55…10 >10 | 85 105 150 | 160 194 250 | 240 310 450 | 380 410 590 | 700 880 1050 | 1200 1500 1800 |

### 6.4.2. Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете

Допускаемые контактные напряжения  определяют раздельно для шестерни и колеса, МПа:

,	(6.24)

где  – предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов напряжения; SH – минимальный коэффициент запаса прочности; ZN – коэффициент долговечности;  – коэффициент, учитывающий влияние вязкости смазочного материала;  – коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев;  – коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости; ZX – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

В формуле (6.24) значения , ZN, SH уже известны (см. п. 6.3).

Коэффициент , учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев, определяется по тому из сопряженных колес, зубья которого имеют более грубые поверхности, т.е. в зависимости от параметра шероховатости поверхности. Значения его следующие:

| Шероховатости поверхности |  |
| --- | --- |
| = 1,25…0,63 | 1 |
| = 2,5…1,25 | 0,95 |
| = 40…10 | 0,9 |

Коэффициент , учитывающий окружную скорость, определяют по графику (Рисунок 6.4) или по формулам:

H  350HV, ; H > 350HV, .	(6.25)

Рисунок 6.4 – График для определения коэффициента

Коэффициент , учитывающий влияние смазки, при отсутствии экспериментальных данных принимаем .

Коэффициент , учитывающий размер зубчатого колеса, в общем случае определяется по кривой (Рисунок 6.5) или по формуле:

,	(6.26)

где dm – средний делительный диаметр колеса (шестерни), мм.

При dm < 700 мм следует принимать .

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи, которое сопоставляют с расчетным по формуле (6.17), принимают минимальное из  и , т.е.

= min(,).	(6.27)

Рисунок 6.5 – График для определения коэффициента

### 6.4.3. Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки

При действии максимальной нагрузки  наибольшее за заданный срок службы контактное напряжение  не должно превышать допускаемого :

. 	(6.28)

Напряжение  определяют по формуле:

.	(6.29)

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя , зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба:

1) для зубчатых колес, подвергнутых нормализации, улучшению или объемной закалке с низким отпуском, принимают:

;	(6.30)

2) для зубьев, подвергнутых цементации или поверхностной закалке, принимают:

; 	(6.31)

3) для азотированных зубьев принимают:

,	(6.32)

где  – предел текучести, МПа;  – твердость по шкале Роквелла;  – твердость по шкале Виккерса.

## 6.5. проверочный расчет зубьев на выносливость при изгибе

Расчетом определяют напряжение в опасном сечении на переходной поверхности зуба для каждого зубчатого колеса.

Выносливость зубьев, необходимая для предотвращения усталостного излома зубьев, устанавливают сопоставлением расчетного местного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности и допускаемого напряжения:

,	(6.33)

где  – расчетное напряжение на изгиб в опасном сечении зуба, МПа;  – допускаемое напряжение на изгиб, МПа.

### 6.5.1. Определение расчетного изгибного напряжения

Расчетное напряжение изгиба на переходной поверхности зуба определяют по формуле:

(6.34)

где  – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений (см. Рисунок 6.2, эквивалентное число зубьев шестерни );  – угол начального конуса шестерни;  – внешний окружной модуль, мм;  – удельная расчетная окружная сила, определяется по формуле, Н/мм:

,	(6.35)

где  – вращающий момент шестерни, Н·м;  – ширина зубчатого венца, мм;  – коэффициент ширины зубчатого венца;  – внешний начальный диаметр, мм;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении.

Рассмотрим выбор величин, входящих в формулы (6.34), (6.35). Вращающий момент шестерни  берется из исходных данных. Значения , , , ,  известны, так как в проектировочном расчете были определены все геометрические размеры передачи.

Коэффициент , учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, определяется по кривым (Рисунок 6.1), в зависимости от схемы передачи, твердости активных поверхностей зубьев и величины .

Коэффициент , учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении, определяется по формуле:

,	(6.36)

где единственная неизвестная  – удельная окружная динамическая сила находится по формуле:

,	(6.37)

где  находится в зависимости от степени точности по нормам плавности и модуля зацепления (Таблица 6.3);  – окружная скорость по среднему диаметру (ф. 6.16).

Остальные величины, входящие в формулы (6.36) и (6.37), известны.

### 6.5.2. Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб

Между допускаемым напряжением  и пределом выносливости  существует следующая взаимосвязь:

, 	(6.38)

где  – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;  – коэффициент запаса прочности;  – коэффициент долговечности;  – коэффициент, учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений;  – коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности;  – коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса.

Коэффициент запаса прочности  определяется в зависимости от способа термической и химико-термической обработки и вероятности неразрушения по таблицам приложения 2.

Коэффициент долговечности  находится по формуле 5.14.

Коэффициент , учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений, находится в зависимости от значения модуля me по кривой (Рисунок 6.6) или по формуле:

.	(6.39)

Коэффициент , учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле:

.	(6.40)

Коэффициент , учитывающий шероховатость переходной поверхности, выбираем в зависимости от вида обработки (Таблица 6.5).

Рисунок 6.6 – График для определения коэффициента

Предел выносливости зубьев при изгибе , соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяется по формуле

,	(6.41)

где  – предел выносливости при отнулевом цикле изгиба, выбирается в зависимости от способа термической или химико-термической обработки по таблицам приложения 2;  – коэффициент, учитывающий технологию изготовления;  – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса;  – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба;  – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности зуба;  – коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки.

Таблица 6.5 - Значения коэффициентов

| Вид обработки |  |
| --- | --- |
| Шлифование и зубофрезерование при шероховатости менее Ra=10…40 | 1 |
| Полирование, цементация, нитроцементация, азотирование, (полирование до химико-термической обработки) | 1,05 |
| Полирование, нормализация, улучшение | 1,2 |
| Полирование, закалка ТВЧ, закаленный слой повторяет очертания впадины между зубьями | 1,05 |
| Полирование, закалка ТВЧ, закаленный слой распространяется на все сечение зуба, а также часть обода под основанием зуба и впадины или обрывается у переходной поверхности | 1,2 |

Коэффициент  при отступлениях от примечаний к таблицам прил. 2 принимают ; в противном случае .

Коэффициент , учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса, принимают следующим образом:

| для поковок и штамповок | = 1 |
| --- | --- |
| для проката | = 0,9 |
| для литых заготовок | = 0,8 |

Коэффициент , учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба, выбирается по таблицам приложения 2. При отсутствии гарантий прижогов или острой шлифованной кромки значения , выбранные по таблицам прил. 2, следует уменьшить на 25%. Если не используется шлифование, .

Коэффициент , учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной кривой, выбирается по таблицам прил. 2. Для зубчатых колес без деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности принимают .

Коэффициент , учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки, определяется по зависимости

, 	(6.42)

где  – коэффициент, учитывающий влияние амплитуды напряжений противоположного знака, который определяется в зависимости от способа ТО или ХТО:

– для зубчатых колес из отожженной, нормализованной или улучшенной стали коэффициент ;

– для зубчатых колес с твердостью поверхности зубьев более HRC 45 за исключением азотированных, ;

– для азотированных зубчатых колес ;

– для колес с односторонним приложением нагрузки принимают .

### 6.5.3. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного (максимального местного) и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

.	(6.43)

Расчетное местное напряжение , МПа определяют по формуле:

.	(6.44)

За исходную расчетную нагрузку , Н или , Нм принимают максимальную из действующих за расчетный срок службы нагрузок ударного или плавного характера – с числом повторных воздействий . Значения  определяют экспериментально, динамическим расчетом или по отраслевым рекомендациям.

Допускаемое напряжение , МПа определяют раздельно для шестерни и колеса по формуле:

,	(6.45)

где  – предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа;  – коэффициент запаса прочности;  – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле (6.40); коэффициент  и отношение = 1.

Предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой , МПa:

,	(6.46)

где  – базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа;  – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба;  – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения.

Для марок сталей и способов термообработки, не вошедших в таблицы прил. 3, допускается определять  по приближенной зависимости:

,	(6.47)

где  – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяется по формуле (6.41), МПа;  – предельное значение коэффициента долговечности;  – коэффициент, учитывающий различие между предельными напряжениями, определенными при ударном, однократном нагружении и при числе ударных нагружений .

Базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой  определяется по прил. 3 в зависимости от марки стали и способа термической и химико-термической обработки.

В качестве  в прил. 3 использованы усредненные (медианные) значения предельного напряжения зубьев цилиндрических эвольвентных колес внешнего зацепления, установленные на основании испытаний при знакопостоянном ударном нагружении при числе повторных воздействий N от 1 до 103 и выраженные в форме максимальных местных напряжений. Использование этих значений в расчете на статическую прочность при плавном приложении нагрузки и на малоцикловую выносливость (при числе циклов N= 102…103) обеспечивает дополнительный запас прочности против излома зубьев.

Коэффициент , учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба, для зубчатых колес с переходной поверхностью зубьев, подвергнутой шлифованию после термообработки:

– сквозной закалки с нагревом ТВЧ и объемной закалкой:

= 0,95 (черновой режим зубошлифования);

= 1,1 (чистовой режим);

– цементации с закалкой:

= 1,0 (черновой режим);

= 1,05 (чистовой режим);

– нитроцементации с закалкой:

= 0,9 (черновой режим);

= 0,95 (чистовой режим).

При отсутствии шлифования = 1.

Коэффициент , учитывающий влияние деформационного упрочнения, для зубчатых колес с деформационным упрочнением переходной поверхности зубьев:

– нешлифованной = 0,95;

– шлифованной = 1;

– при отсутствии деформационного упрочнения = 1.

Предельное значение коэффициента долговечности  устанавливается по формуле (5.14) для . Следует учесть, что максимальные значения:

= 4 при ;

= 2,5 при .

Значения  установлены на основе усреднения результатов испытаний при ударном нагружении зубчатых колес с различными вариантами термической и химико-термической обработки и числе нагружений N от 1 до 103:

= 1,3 при ;

= 1,2 при .

Коэффициент запаса прочности  определяется по формуле

,	(6.48)

где  определяют аналогично, как в 6.5.2;  зависит от вероятности неразрушения.

Для марок сталей и способов термической и химико-термической обработки из приложения 3 и вероятности неразрушения 0,99 .

## 6.6. Пример расчета конической передачи

Рассчитать прямозубую коническую зубчатую передачу конического редуктора (см. схему редуктора).

Исходные данные:

u = 2 – передаточное число;

n1 = 100 об/мин - частота вращения шестерни;

n2 = 50 об/мин -  частота вращения колеса;

T1 = 1500 Нм - вращающий момент на шестерне;

T2 = 3000 Нм - вращающий момент на колесе.

Коэффициент перегрузки при пуске двигателя Кпер = 1,8.

| Схема редуктора | Циклограмма нагружения |
| --- | --- |

Дополнительно принятые исходные данные:

- Материал шестерни: сталь 25ХГНМ.

- Материал колеса:  сталь 40Х.

- Способ термической обработки:

- шестерни – цементация с последующей закалкой (твердость поверхностей зубьев 58 HRC);

- колеса – закалка при нагреве ТВЧ, закаленный слой повторяет очертания впадины (50 HRC).

- Срок службы 5 лет (при работе 312 дней в году -  16 часов в день, в две смены).

Нагрузка постоянная, передача не реверсивная.

1. Проектировочный расчет

Целью проектировочного расчета является определение начального диаметра шестерни из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев по формуле, мм:

,

где T1H – вращающий момент на шестерне, Нм; Kbe – коэффициент ширины зубчатого венца;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;   – предварительное значение коэффициента, учитывающего

ческую нагрузку;  – допускаемое контактное напряжение, МПа.

Коэффициент ширины зубчатого венца определяется по формуле:

Kbe = 1,2/(u+0,6) = 1,2/(2 + 0,6) = 0,46.

Так как Kbe > 0,3, принимаем Kbe = 0,3.

Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий,  = 1,15, при этом отношение:

, где .

Предварительное значение коэффициента , учитывающего динамическую нагрузку, определяется по формуле:

.

Допускаемые контактные  напряжения определяют раздельно для шестерни и колеса по формуле:

,

где  – предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа; SH – коэффициент запаса прочности; ZN – коэффициент долговечности; ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев;  – коэффициент, учитывающий окружную скорость; ZL – коэффициент, учитывающий влияние вязкости масла; ZX – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

В проектировочном расчете  = 0,9.

Тогда .

Коэффициенты запаса прочности: для шестерни и колеса с поверхностным упрочнением зубьев принимаем  =1,2 и  = 1,2.

Предел контактной выносливости , МПа:

- для цементированной шестерни ;

-для колеса, закаленного ТВЧ: .

Суммарное число циклов перемены напряжений NК при постоянной нагрузке определяется следующим образом:

,

где с - число зубчатых колес, сцепляющихся с рассчитываемым зубчатым колесом; n - частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса (шестерни),

об/мин; t – срок службы передачи, ч:

часов (передача работает 5 лет, 312 дней в году, 16 часов в день).

Таким образом,

циклов;

циклов.

Базовые числа циклов напряжений, соответствующие пределу выносливости, определяются по формуле:

так как

Принимаем , .

Примечание: перевод твердости HRC в HB по приложению 1.

Так как , определяем значение  по формуле:

,

при  определяем значение  по формуле:

.

Используя полученные данные, найдем допускаемые контактные напряжения , МПа:

;

.

В качестве допускаемого напряжения в проектном расчете принимают наименьшее напряжение, т.е.  МПа.

Полученные данные подставим в формулу по определению начального диаметра:

мм.

Для зубчатых передач, изготовленных без смещения, рекомендуется принимать Z117, так как в этом случае отсутствует подрезание ножки зубьев. Принимаем . Число зубьев колеса .

Внешний окружной модуль определяется по формуле:

.

По ГОСТ 9563-80 принимаем стандартный модуль:  мм.

Уточненное значение внешнего делительного диаметра шестерни, мм:

.

Внешний делительный диаметр колеса, мм:

.

Внешнее конусное расстояние рассчитывается по формуле, мм:

,

где .

Углы наклона делительных конусов шестерни  и колеса  определяются из зависимости:

;

.

Ширина зубчатого венца рассчитывается по формуле, мм:

.

Среднее конусное расстояние рассчитывается по формуле, мм:

.

Средний окружной модуль, мм:

.

Средние делительные диаметры, мм:

; .

Определим окружную скорость зубчатых колес по формуле, м/с:

.

По окружной скорости колес назначаем 9-ю степень точности зубчатых колес.

2. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев

2.1. Определение расчетного контактного напряжения

Контактное напряжение в полюсе зацепления  определяют по формуле, МПа:

где  – коэффициент, учитывающий форму сопряженных зубьев в полюсе зацепления;  – коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес;  – коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий;   – удельная расчетная нагрузка, Н/мм;   – межосевой угол (в ортогональной передаче );   – внешний начальный диаметр, мм;  – коэффициент ширины зубчатого венца;  – угол начального конуса колеса.

Коэффициент , учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес для стали принимают  = 190 Н1/2/мм.

Коэффициент , учитывающий суммарную длину контактных линий, определяется по формуле:

,

где z1, z2 – число зубьев соответственно шестерни и колеса.

Коэффициент , учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления с учетом, что колеса изготовлены без смещения, принимаем  = 1,76.

Удельная расчетная нагрузка  определяется по следующей формуле:

,

где  – вращающий момент на шестерне, Нм;  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении;  – ширина зубчатого венца, мм;  – коэффициент ширины зубчатого венца;  – внешний начальный диаметр, мм;  – угол начального конуса шестерни.

В предыдущей формуле значения , , , , ,  уже известны Коэффициент , учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении, вычисляется по формуле:

,

где единственное неизвестное значение – удельная окружная динамическая сила , которая определяется по формуле:

,

где  – окружная скорость по средней делительной окружности шестерни, м/с;  = 0,14 – коэффициент, учитывающий влияние зубчатой передачи модификации профиля головок зубьев;  = 8,2 – коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса; ,  – средние делительные диаметры шестерни и колеса, мм; u – передаточное число.

Тогда:

.

Подставив в исходную формулу по определению (H, найденные значения параметров, получим:

= 531 МПа.

2.2. Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете

Допускаемые контактные напряжения  определяют раздельно для шестерни и колеса, МПа:

,

где  – предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов напряжении; SH – минимальный коэффициент запаса прочности; ZN – коэффициент долговечности;  – коэффициент, учитывающий влияние вязкости смазочного материала;  – коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев;   – коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости;  ZX – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

Значения , ZN, SH, определены ранее при проектном расчете:

= 1334 Мпа; = 1150 МПа; ZN1 = 0,989; ZN2 = 1,02; SH1 =1,2; SH2 = 1,2.

Коэффициент ZR, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев, определяется по тому из сопряженных колес, зубья которого имеют более грубые поверхности, т.е. в зависимости от параметра шероховатости поверхности: ZR = 0,95.

Коэффициент , учитывающий окружную скорость, т.к. окружная скорость V(5м/сек.

Коэффициент ZL, учитывающий влияние смазки, при отсутствии экспериментальных данных принимаем ZL = 1.

Коэффициент ZX, учитывающий размер зубчатого колеса:

поскольку d1 < 700 и d2 < 700, то  и .

Тогда допускаемые контактные напряжения, МПа:

;

.

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи, которое сопоставляют с расчетным, принимаем наименьшее:

Мпа.

Сопоставим расчетное и допускаемое контактное напряжение:

;

– условие выполнено.

2.3. Проверочный расчет на контактную выносливость при действии максимальной нагрузки

При действии максимальной нагрузки  наибольшее за заданный срок службы контактное напряжение  не должно превышать допускаемого :

.

Действительное напряжение  определяют по формуле:

,

где  (исходные данные). Таким образом:

МПа.

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя , зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба. Для зубьев, подвергнутых цементации или поверхностной закалке, принимают:

;

тогда  Мпа;  МПа.

Проверка условия прочности:

– условие выполнено;

– условие выполнено.

3. Расчет зубьев на выносливость при изгибе

3.1. Определение расчетного изгибного напряжения

Расчетом определяют напряжение в опасном сечении на переходной поверхности зуба для каждого зубчатого колеса.

Выносливость зубьев, необходимая для предотвращения усталостного излома зубьев, устанавливают сопоставлением расчетного местного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности и допускаемого напряжения: .

Расчетное местное напряжение при изгибе определяют по формуле, МПа:

где  – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений (при этом эквивалентное число зубьев );  – угол начального конуса шестерни;  – внешний окружной модуль, мм;  – удельная расчетная окружная сила, определяется по формуле, Н/мм:

,

где T1F – вращающий момент шестерни, Нм;  – ширина зубчатого венца, мм;

Kbe – коэффициент ширины зубчатого венца;  – внешний начальный диаметр, мм;  = 1,25 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий;  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении.

Коэффициент , учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении, определяется по формуле:

,

где единственная неизвестная  – удельная окружная динамическая сила находится по формуле:

,

где  = 8,2 – коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса; ,  – средние делительные диаметры шестерни и колеса, мм; u – передаточное число;  – окружная скорость по среднему диаметру.

Тогда	:

.

3.2. Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб

Допускаемым напряжением  определяется по формуле:

,

где  – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;  – коэффициент запаса прочности;  – коэффициент долговечности;  – коэффициент, учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений;  – коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности;  – коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса.

Коэффициент запаса прочности  определяется в зависимости от способа термической и химико-термической обработки:

- для цементированной шестерни из стали марки 25ХГНМ =1,55;

- для нитроцементированного колеса из стали марки 25ХГНМ  =1,55.

Коэффициент долговечности  находится по формуле:

, но не менее 1,

где  – показатель степени;  – базовое число циклов перемены напряжений,  циклов;  – суммарное число циклов перемены напряжений, уже определены:

циклов;

циклов.

Так как  и , то  = =1.

Коэффициент , учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений, находится в зависимости от значения модуля  по формуле:

.

Коэффициент , учитывающий шероховатость переходной поверхности, выбираем в зависимости от вида обработки:

- для цементированной шестерни  = 1,05;

- для нитроцементованного колеса  = 1,05.

Коэффициент , учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле:

,

.

Предел выносливости зубьев при изгибе , соответствующий базовому числу циклов напряжений, определяется по формуле:

,

где  – предел выносливости при отнулевом цикле изгиба;  – коэффициент, учитывающий технологию изготовления;  – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса;  – коэффициент, учитывающий влияние шлифования передней поверхности зуба;  – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности;  – коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки.

Предел выносливости при отнулевом цикле изгиба  выбирается в зависимости от способа термической или химико-термической обработки (см. прил. 3):

- для цементированной шестерни из стали 25ХГНМ  = 800 Мпа;

- для колеса, закаленного с нагревом ТВЧ из стали 25ХГНМ = 580 МПа.

Коэффициент  принимаем  =  = 1, поскольку в технологии изготовления шестерни и колеса нет отступлений от примечаний, соответствующих табличным.

Коэффициент , учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса: - для поковки  = 1 и  = 1.

Коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба,  = 0,8;  = 0,8, т. к. используется шлифование.

Коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной кривой,  =  = 1, так как отсутствует деформационное упрочнение.

Коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки,  = 1, так как одностороннее приложение нагрузки.

Тогда:

;

.

Таким образом,

;

.

Сопоставим расчетные и допускаемые напряжения на изгиб:

= 202 <  = 417;

= 202 <  = 461.

Следовательно, выносливость зубьев при изгибе гарантируется с вероятностью неразрушения более 99 %.

3.3. Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного (максимального местного) и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки: .

Расчетное местное напряжение  определяют по формуле:

,

где  (исходные данные).

Таким образом:

; .

Допускаемое напряжение  определяют раздельно для зубчатых колес (шестерни и колеса) по формуле:

,

где  – предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа;  = 1,75 – коэффициент запаса прочности;  – коэффициент учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле  = 1,05,  = 1,04 (определены ранее); коэффициент  и отношение  = 1.

Предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой  :

,

где  – базовое значение предельного напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой:  = 2800 МПа,  = 2500 МПа;  – коэффициент, учитывающий влияние шлифования переходной поверхности зуба,  = 1,05,  = 0,95;  – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения:  = 1,  = 1.

Тогда:

;

.

Получим:

Проверка условия прочности:

– условие выполнено;

– условие выполнено.

# Список рекомендуемой литературы

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя. в 3-х т.: Т. 2. - 8-е изд., перераб. и доп. Под ред. Жестковой – М.: Машиностроение, 1999. – 880 с., ил.

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя. В 3-х т. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 584 с., ил.

3. Иванов М.Н. Детали машин: Учеб. для ВТУЗов / под ред. В.А. Фихочехова. – 6-е изд., перераб. – М.: Высш. Шк., 2000. – 383 с., ил.

4. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных вузов. – 4-е изд., перераб. и дополн. – М.: Машиностроение, 1989 – 496 с.: ил.

5. ГОСТ 21354-87.

6. ГОСТ 1643-81.

# Приложения

## Приложение 1

График перевода значения твердости HRC к значению твердости HB

График перевода значения твердости HV к значению твердости HB

## Приложение 2

Таблица 1

Величины , ,  и  для цементированных зубчатых колес

| Сталь | Концентрация углерода на поверхности, % | Твердость пов-ти зубьев HRC | *, МПа | *** |  | *6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дробь, ролики*4 | Электрохимическая обработка*5 |  |
| 1. Содержащая никель более 1% и хром 1% и менее (например, марок 20ХН, 20ХН2М, 12ХН2, 12ХНЗА; 20ХНЗА, 15ХГНТА по ГОСТ 4543) | 0,75–1,1 (достигается при контроле и автоматическом регулировании углеродного потенциала карбюризатора и закаленной атмосферы) | 57…63 | 950 | 0,75 0,6 | 1–1,05 1,1–1,3 | 1,0 1,2 | 1,55 |
| 2. Безникелевая, содержащая никель менее 1% (например, марок 18ХГТ, ЗОХГТ, 20Х, 20ХГР по ГОСТ 4543 и марки 25ХГНМА) Содержащая хром более 1% и никель более 1% (например, марок 12Х2Н4А. 20Х2Н4А, 18Х2Н4ВА по ГОСТ 4543 и марки 14ХГСН2МА) |  |  | 820** | 0,75 0,65 | 1–1,1 1,1–1,3 | 1,1 1,2 |  |
| 3. Всех марок | 0,6–1,4 (достигается при цементации в средах с неконтролируемым углеродным потенциалом и закалке с применением средств против обезуглероживания) | 57…63 | 800 | 0,8 0,65 | 1,1–1,2 1,15–1,3 | 1,2 1,25 | 1,65 |

Продолжение табл. 1

| Сталь | Концентрация углерода на поверхности, % | Твердость пов-ти зубьев HRC | *, МПа | *** |  | *6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дробь, ролики*4 | Электрохимическая обработка*5 |  |
| 4. Содержащая никель более 1% (например, марок 20Х2Н4А 20ХНЗА, 18Х2Н4ВА по ГОСТ 4543) | Возможно обезуглероживание (производится при закалочном нагреве в атмосфере воздуха или продуктах сгорания смеси углеводородов с воздухом) | 57…63 | 780 | 0,8 0,65 | 1,1–1,2 1,15–1,3 | 1,2 1,25 | 1,7 |
| 5. Прочая (например, марок 18ХГТ, ЗОХГТ по ГОСТ 4543) |  |  | 680 | 0,8 0,7 |  |  |  |
| * Значения установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия: 1) толщина диффузионного слоя у переходной поверхности зубьев (0,28m -0,007m2) ( 0,2 мм; данную формулу применяют при расчете колес с модулями до 20 мм; толщину диффузионного слоя рекомендуется определять на отожженных шлифах как толщину слоя до структуры сердцевины; 2) твердость сердцевины зубьев, измеренная у их основания, находится в пределах 30...45 НRСэ; 3) зерно исходного аустенита в диффузионном слое не грубее балла 5 по ГОСТ 5639. Если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения снижать на 25%. Марку стали и технологию химико-термической обработки выбирают исходя из требуемой прочности зубьев с учетом экономических факторов. Не всегда целесообразно выполнять условия 1, так как это может быть связано с дополнительными издержками производства. Значения установлены для условий плавного изменения напряжений на переходной поверхности и не касаются спектра нагружения, для которого характерно наличие ударных нагрузок. Если в спектр включены ударные нагрузки, то независимо от технологии химико-термической обработки предпочтительнее применять стали с высоким содержанием никеля. ** Для сталей с содержанием хрома более 1% и никеля более 1%, закаливаемых после высокого пуска, принимают = 950 МПа, если высокий отпуск проводится в безокислительной среде. *** Данные в знаменателе принимают, если не гарантировано отсутствие шлифовочных прижогов или острой шлифовочной ступеньки на переходной поверхности. *4 Данные в знаменателе принимают для зубчатых колес, упрочненных дробью или роликами после шлифования переходной поверхности или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности. Максимальные значения следует принимать при оптимальных режимах деформационного упрочнения. *5 Значения установлены для условий бескоррозионной электрохимической обработки, проводимой для удаления слоя интенсивного обезуглероживания и слоя внутреннего окисления. Данные в знаменателе принимают в случае, если электрохимическая обработка проводится после шлифования переходной поверхности. Если электрохимической обработке подвергается зубчатое колесо со шлифовочной ступенькой на зубе, то принимают = 1. *6 Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения в индивидуальном порядке. |

Таблица 2

Определение параметров , ,  и  для нитроцементированных зубчатых колес

| Легированная сталь | Концентрация углерода на поверхности, % | Концентрация азота на поверхности, % | Твердость зубьев на поверхности | ** , МПа | *** | *4 | *5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Хромомарганцевая, содержащая молибден, закаливаемая с нитроцементационного нагрева (например, марки 25ХГМ по ГОСТ 4543) | 0,7–1,0 | 0,15–0,3 | 57...63 НRС | 1000 | 0,7 | 1,0 1–1,35 | 1,55 |
| 2. Не содержащая молибден, закаливаемая с нитроцементационного нагрева (например, марки 25ХГТ, ЗОХГТ, 35Х по ГОСТ 4543) | 0,7–1,0 | 0,15–0,5 | 57...63 НRС | 750 | 0,75 | 1,05–1,1 1,1–1,35 | 1,55 |
| * Концентрация углерода достигается при контроле и автоматическом регулировании углеродного потенциала карбюризатора и атмосферы для нагрева при закачке. ** Значения установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия: 1) толщина диффузионного слоя у переходной поверхности зубьев 0,13m—0,2т, не более 1,2 мм (применять нитроцементацию для зубчатых колес с модулем более 8 мм без специальных испытаний не рекомендуется). Толщину диффузионного слоя рекомендуется определять на отожженных шлифах как толщину слоя до структуры сердцевины; 2) твердость сердцевины зубьев, измеренная у их основания, должна быть 30...45 НRС э; 3) зерно исходного аустенита в диффузионном слое не грубее балла 6 по ГОСТ 5639. Если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения уменьшить на 25 %. Наличие темной составляющей в структуре диффузионного слоя не допускается. Значения справедливы для плавного изменения напряжений на переходной поверхности и не касаются спектра нагружения, для которого характерно наличие ударных нагрузок. *** Данные установлены для случаев, когда гарантировано отсутствие шлифовочных прижогов или острой шлифовочной ступеньки на переходной поверхности. Если эти условия не гарантированы, то значение уменьшают на 25 %. *4 Данные в знаменателе в скобках принимают для зубчатых колес, упрочняемых дробью или роликами после шлифования переходной поверхности или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности. Максимальные значения следует принимать при оптимальных режимах деформационного упрочнения. *5 Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения в индивидуальном порядке. |

Таблица 3

Определение параметров , ,  и  для зубчатых колес из отожженной, нормализованной и улучшенной стали; зубчатых колес, закаленных при объемном нагреве, и азотированных зубчатых колес

| Сталь | Способ термической или химико-термической обработки | Твердость зубьев | * , МПа | ** | *** | *4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине у основания |  |  |  |  |
| 1. Углеродистая и легированная, содержащая углерод более 0,15% (например, марок 40, 45 по ГОСТ 1050, марок 40Х, 40ХН, 40ХФА, 40ХН2МА, 18Х2Н4ВА по ГОСТ 4543) | Нормализация, улучшение | 180...350 Н | 1,75 ННВ | 1,1 | 1,1-1,3 1,1–1,3 | 1,7 |
| 2. Легированная, содержащая углерод 0,4-55,% (например, марок 40Х, 40ХН, 40ХФА, 40ХН2М по ГОСТ 4543) | Объемная закалка с применением средств против обезуглероживания | 45...55 НRС | 580 | 0,9 0,75 | 1,05-1,15 1,1-1,2 | 1,7 |
| 3. Легированная, содержащая никель более 1% (например, марок 4ОХН, 50ХН, 40ХН2МА по ГОСТ 4543) | Объемная закалка при возможном обезуглероживании | 45...55 HRС | 500 | 1,0 0,8 | 1,1–1,3 1,1–1,2 | 1,7 |

Продолжение табл. 3

| Сталь | Способ термической или химико-термической обработки | Твердость зубьев | * , МПа | ** | *** | *4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине у основания |  |  |  |  |
| 4. Прочая легированная (например, марок 40Х, 40ХФА по ГОСТ 4543) | Объемная закалка при возможном обезуглероживании | 45...55 НRС | 460 | 1,0 0,8 | 1,1–1,3 1,1–1,2 | 1,7 |
| 5. Содержащая алюминий | Азотирование | 700...950 НV | 24...40 НRС | 290 + 12H | — | 1,0 | 1,7 |
| 6. Прочая легированная |  | 550...750 НV | 24...40 НRС |  |  |  |  |
| *Значения установлены для азотированных зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия: 1) толщина диффузионного слоя для зубчатых колес из сталей с алюминием равна 0,070m…0,1т; для зубчатых колес из прочих легированных сталей равна 0,1m…0,13т; 2) в структуре диффузионного слоя отсутствует замкнутая нитридная сетка или - фаза. Если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения уменьшить на 20 %. ** Данные в знаменателе принимают, если не гарантировано отсутствие шлифовочных прижогов, микротрещин или острой шлифовочной ступеньки. *** Данные в знаменателе принимают для зубчатых колес, упрочняемых дробью или роликами после шлифования переходной поверхности, или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности. Максимальные значения следует принимать при оптимальных режимах деформационного упрочнения. *4 Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения в индивидуальном порядке. |

Таблица 4

Величины , ,  и  для зубчатых колес, закаленных при нагреве ТВЧ

| Сталь | Форма закаленного слоя | Твердость зубьев | * , МПа | *5 | *6 | *7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине у основания |  |  |  |  |
| 1. Пониженной прокаливаемости, содержащая углерод 0,5–0,6% (например, марки У6 по ГОСТ 1435, марки 55ПП) | Закаленный слой повторяет очертания впадины | 58...62 НRС | 8...35 НRС | 870** | 0,75 0,55 | 1,0 1,1–1,2 | 1,7 |
| 2. Специальная легированная, содержащая углерод 0,6% (например, марок 60ХВ, 60Х, 60ХН) |  | 54...60 НRС | 25...35 НRС | 730*** | 0,8 0,7 | 1,0 1,1–1,2 | 1,7 |
| 3. Легированная, содержащая углерод 0,35-0,5% и никель 1% и более (например, марок 40ХН, 40ХН2МА по ГОСТ 4543) |  | 48...58 НRС | 25...35 НRС | 680 | 1,0 0,8 | 1,05–1,1 1.1–1,2 | 1.7 |
| 4.Прочая легированная, содержащая углерод 0,35–0,45% (например, марок 40Х 35ХМ по ГОСТ 4543) |  | 48...58 НRС | 25...35 НRС | 580 | 1,0 0,8 | 1,05–1,1 1,1–1,2 | 1,7 |

Продолжение табл. 4

| Сталь | Форма закаленного слоя | Твердость зубьев | * , МПа | *5 | *6 | *7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Легированная, содержащая углерод 0,35—0,45% и никель 1 % и более (например, марок 40ХН, 40ХН2МА по ГОСТ 4543) | Закаленный слой распространяется на все сечение зуба и часть тела зубчатого колеса под основанием зуба и впадины | 48...55 НRС | 580*4 | 1,0 0,8 | 1,15–1,35 1,1–1,2 | 1,7 |
| 6. Прочая легированная, содержащая углерод 0,35-0,45% (например, марок 40Х, 35ХМ по ГОСТ 4543) |  |  | 480*4 |  |  |  |
| 7. Углеродистая и легированная | Закаленный на переходной поверхности или вблизи нее | Незакаленной части зуба 200...300 НВ | 390 |  | 1,2–1,4 1,1–1,3 | 1,7 |
| *Значения установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия: толщина закаленного слоя (до структуры сердцевины) у переходной поверхности 0,2т…0,4т; в структуре закаленного слоя отсутствует феррит. Если хотя бы одно условие не выполняется, то следует приведенные в таблице значения ( 0Flimb уменьшать на 30 %. ** Форма закаленного слоя, повторяющего очертания впадины между зубьями, достигается на зубчатых колесах с модулем 6 мм и более при глубинном индукционном электронагреве и охлаждении в быстродвижущемся потоке воды с самоотпуском. *** Форма закаленного слоя, повторяющего очертания впадины между зубьями, может быть получена при индукционном электронагреве токами двух частот. ** Значения установлены для зубчатых колес, для которых выполнены следующие условия: 1) толщина закаленного слоя (до структуры сердцевины) под основанием впадины между зубьями 0,5т…1,0т; 2) в структуре закаленного слоя отсутствует феррит. Если хотя бы одно условие не выполняется, следует приведенные в таблице значения уменьшать на 25 %. *5 Данные в знаменателе принимают, если не гарантировано отсутствие шлифовочных прижогов или острой шлифовочной ступеньки на переходной поверхности. *6 Данные в знаменателе принимают для зубчатых колес, упрочняемых дробью или роликами после шлифования переходной поверхности или шлифования с образованием ступеньки на переходной поверхности. Максимальные значения принимают при оптимальных режимах деформационного упрочнения. *7 Для передач особо высокой ответственности допускается устанавливать значения в индивидуальном порядке. |

## Приложение 3

Базовое значение напряжения зубьев при изгибе максимальной нагрузкой

| Вид термической или химико-термической обработки зубьев | Сталь | Твердость зубьев | , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поверхности | в сердцевине у основания |  |
| Цементация | Закалка с повторного нагрева | Легированная с содержанием никеля более 1% | 56…62 HRC 56…60 HRC | 30…43 HRC 27…32 HRC | 2800 |
|  | С непосредственного нагрева | Прочая легированная | 54…60 HRC | 30…43 HRC | 2000 |
| Нитроцементация (с автоматическим регулированием процесса) | Закалка с непосредственного нагрева | Легированная с молибденом | 56…60 HRC | 32…45 HRC | 2500 |
| Нитроцементация |  | Прочая легированная | 56…60 HRC | 27…45 HRC | 2200 |
| Азотирование | Легированная (без алюминия) | 550…850 HV | 24…30 HRC | 1800 |
| Закалка при нагреве ТВЧ | Сквозная до переходной поверхности | Легированная и углеродистая | 48…52 HRC и более у основания 200…300 НВ |  |
|  | Сквозная с охватом дна впадины | Легированная с содержанием никеля более 1% | 48…52 HRC | 2500 |
|  | Сквозная | Прочая легированная |  | 2250 |
|  | По контуру | Легированная с содержанием никеля более 1% | 48…54 HRC | 24…30 HRC | 2200 |
|  |  | Прочая легированная |  |  | 1800 |
| Объемная закалка | Легированная с содержанием никеля более 1% | 48…52 HRC | 2500 |
|  | Прочая легированная |  | 2250 |

## Приложение 4

Коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность от максимальной нагрузки

| Вид рабочих машин и условия их эксплуатации |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Турбина-генератор при коротком замыкании | До 6 | Перегрузка может быть уменьшена при помощи предохранительных муфт |
| Приводы с асинхронными электродвигателями при пуске | 2,5…5 | Перегрузка может быть уменьшена путем рационального конструирования колебательной системы привода |
| Главные приводы металлорежущих станков с электродвигателями: - асинхронным; - постоянного тока | 1,8…4 1,5…2,2 | Большие значения при наиболее неблагоприятных сочетаниях конструктивных и технологических параметров |
| Лебедки, строгальные и долбёжные станки, скребковые транспортеры, фрикционные прессы | 1,5…2,5 | —— |
| Грузоподъемные машины: - механизмы подъема; - механизмы передвижения | 1,2…2 1,5…4 | Большее значение при подъеме груза с подхватом |
| Пилы для резки металла (при пуске и реверсировании), ножницы | 1,8…2,5 | —— |
| Транспортеры скребковые | 1,5…2,5 | У ленточных и пластинчатых перегрузки меньше |
| Вентиляторы, воздуходувки | 1,4…1,8 |  |
| Трансмиссии | 1,4…2.5 | Меньшие значения у легких трансмиссий |
| Электрический транспорт | 1,6…2,5 | —— |
| Вагоноопрокидыватели | 1,8…5 | —— |
| Мельницы, глиномялки, смесители вязких масс | 1,8…2,2 | —— |
| Камнедробилки | 2,0…3,5 | —— |
| Кривошипно-ползунные и эксцентриковые механизмы | 1,8…3,0 | —— |
| Прокатные станы (удары при захвате) | 2,5…4,5 | —— |

Примечания:

1. Значения равны отношению максимальных нагрузок к номинальным. Они установлены по известным данным экспериментов, динамических расчетов и отраслевых норм для аналогичных машин.

2. При плавном пуске приводов под нагрузкой, обеспечиваемом двигателем и пусковой аппаратурой, табличные значения следует уменьшать на 20…30% (большее значение при наличии большей неравномерности движения).

3. Если значения коэффициента  из прил. 4 меньше значений коэффициента  из табл. 4.2, то в расчетах зубьев на прочность при максимальной нагрузке следует принять большее значение из табл. 4.2.

4. При наличии в приводе гидравлических, упругих, фрикционных муфт или предохранительных устройств значения коэффициентов  следует уменьшить до отношения предельных моментов этих устройств к номинальному моменту.

# Text boxes

, млн. циклов

NК/NHlim

ZN

При

HHV > 350

При

HHV  350

da, мм

при

HHV > 350

при

HHV  350

dm, мм

Вых.