Тольяттинский государственный университет

Кафедра «Детали машин»

Методическое пособие по

расчету ременных передач

Тольятти 2007 год

Ременные передачи

В простейшем виде ременная передача состоит из ведущего и ведомого шкивов «гибкой связи ремня», надетого на шкивы с натяжением. Передача нагрузки осуществляется за счет сил трения между ремнем и шкивами. В механических приводах ременные передачи применяются обычно в качестве понижающей.

Существует три типа ременных передач: плоскоременная, клиноременная и поликлиновая.

- Плоскоременные передачи.

Вследствие большой гибкости ремня плоскоременные передачи  по сравнению с другими видами ременных передач характеризуются более высокой плавностью, долговечностью и КПД.

Передачи работают при скорости ( =5…100 м/с и передаваемой мощности до 50 кВт.

Промышленностью выпускают следующие типы ремней: тканевые прорезиненные, хлопчатобумажные, шерстяные, кожаные, из синтетических материалов.

1.1 Выбор плоского ремня.

Благодаря прочности, эластичности, малой чувствительности к влаге и колебаниям температуры для передач при (  до 30 м/с широко применяют тканевые прорезиненные ремни трех типов: А - нарезные с резиновыми прослойками; рекомендуются при  скорости 30 м/с; Б - послойно завернутые, изготавливают как с прослойками, так и без них, рекомендуемая скорость до 20 м/с; В - спирально-завернутые без прослоек, скорость до 15 м/с (табл. 1.1). Наличие прослоек придает ремню гибкость.

В таблицах 1.2 и 1.3 приведены параметры хлопчатобумажных и кожаных ремней.

Таблица 1.1

| Число прокладок | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина ремня, мм |
| 2 | - | 20-45 | - |
| 3 | - | - | 20-40 |
| 3-5 | 20-75 | - | 50-75 |
| 3-6 | 80-100 | - | 80-100 |
| 4-6 | 125-500 | 150-250 | 125-250 |
| 4-8 | 250-350 | 250-300 | 250-300 |
| Примечания: 1. Толщина одной прокладки 1,25 мм, прокладки с прослойкой 1,5 мм. 2. Ширину ремня назначают из ряда: 20;25;(30);40;50;(60);63;(70);71;(75);80;(85);90;100;112;(115);125;160;180;200;224;250;280;(300);355;400. |

Таблица 1.2                                                                                             Таблица 1.3

| Толщина, мм | Ширина, мм |
| --- | --- |
| 4,5 | 30;40;50;60;75;90;100 |
| 6,5 | 30;40;50;60;75;90;100; 115;125;150;175 |
| 8,5 | 50;60;75;90;100;(115);125; 150;(175);200;(224);250 |

| Толщина, мм | Ширина, мм |
| --- | --- |
| 3 | 20;25;30 |
| 3,5 | (30);40;50 |
| 4 | 60;70;(75);80 |
| 4,5 | (85);90;(95);100;115 |
| 5 | 125;140 |

  - Расчет плоскоременной передачи

Расчет плоскоременной передачи производят по следующим исходным данным:

1. Мощность на ведущем валу Nдв, кВт;

2. Частота вращения ведущего вала n1 , об/мин;

3. Частота вращения ведомого вала n2 , об/мин;

4. Передаточное число ременной передачи u.

Рассчитываем основные параметры передачи:

- диаметр меньшего шкива по формуле М.А. Саверина:

,

где N в Вт.

Полученный результат следует округлить до ближайшего большего значения по стандартному ряду диаметров чугунных шкивов (по ГОСТ 17383-73): 40;45;50;56;63;71;8;90;100;112;125;140;160;180;200;224;250;280;315;355;400;450;500;560м630;710;800;90;1000;1120.

- диаметр ведомого шкива с учетом относительного скольжения ( (таблица 1.4)

Относительное скольжение ремня

Таблица 1.4

| Вид ремня | ( |
| --- | --- |
| Прорезиненные и шерстяные | 0,01 |
| Кожаные | 0,015 |
| Хлопчатобумажные | 0,01 |

Округлить в меньшую сторону по стандарту.

― Уточняем передаточное число:

― Уточняем частоту вращения ведомого вала:

Расхождение с заданным допускается до 3%

― Определяем скорость ремня, м/сек:

Если (  получится меньше 10 м/с, то рекомендуется увеличить диаметры шкивов; при техническом обосновании допустима и меньшая скорость.

― Рассчитываем окружное усилие, (Н)

― Определяем межосевое расстояние, мм:

― Угол обхвата на малом шкиве:

Угол обхвата должен быть не менее 1500. Если он окажется меньше допускаемого, то необходимо увеличить межосевое расстояние и пересчитать требуемую длину ремня.

― Допускаемое полезное напряжение (удельное окружное усилие на единицу площади поперечного сечения ремня):

Значения  относящиеся к горизонтальным передачам, при  (что соответствует углам обхвата = 1800), при натяжении от предварительного натяжения (0 = 1,8 Н/и скорости υ =10 м/c даны в таблице 1.5

Значение  υ =10 м/с, = 1800 и (0 = 1,8 Н/

Таблица 1.5

| Отношение | , Н/, для ремней |
| --- | --- |
|  | Прорезиненные | Кожаные | Хлопчатобумажные |
| 1/40 | 2,25 | 2,2 | 1,7 |
| 1/50 | 2,3 | 2,3 | 1,8 |
| Примечание: При изменении на значения изменяются на 8% |

Коэффициент  учитывает расположение передачи. Для горизонтальных и наклонных до 600 передач =1, при наклоне выше 600 до 800 =0,9, свыше 800 до 900 =0,8.

- Коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата:

- Коэффициент, учитывающий влияние скорости:

- Коэффициент учитывающий условия эксплуатации передачи: при спокойной работе с кратковременными пусковыми нагрузками не свыше 120% от номинальной, =1;

при умеренных колебаниях нагрузки и пусковой нагрузке до 150%, =1,1;

при значительных колебаниях нагрузки и при пусковой нагрузке до 200%, =1,25;

при ударных нагрузках и пусковой нагрузке до 300%, =1,5;

при двухсменной работе значения = брать на 0,1 меньше, при трехсменной на 0,2 меньше.

― Определяем площадь поперечного сечения ремня:

,

где b - ширина ремня, (мм);  - толщина ремня, (мм)

― Из условия:

или

Определяем необходимую толщину ремня . По таблицам 1.1.,1.2.,1.3. уточняем толщину ремня . Следует учесть, что с уменьшением толщины ремня его долговечность увеличивается.

― По формуле:

Находим ширину ремня по таблицам 1.1.,1.2.,1.3. ближайшее стандартное значение.

Примечание: некоторое уменьшение площади поперечного сечения ремня по сравнению с полученным по расчету допустимо, т.к. при уменьшении отношения  значение возрастает.

― Определяем расчетную длину ремня (без учета припуска на соединения концов):

― Определяем число пробегов ремня в секунду:

(допускается для плоских ремней до 5 (1/c))

― Силы действующие в ременной передаче:

Предварительное натяжение каждой ветви, (Н)

Натяжение ведущей ветви, (Н)

Натяжение ведомой ветви, (Н)

― Проверяем окружное усилие, (Н)

― Давление на вал, (Н)

Q =

Максимальное натяжение (с учетом последующего ослабления) принимаем в 1.5 раза больше.

  - Шкивы плоскоременных передач.

― Материал для шкивов (при скорости ремня до 30 м/c) – чугун марки е ниже СЧ 15-32. При большей скорости  до 45м/с – шкивы отливают из стали не ниже 25Л.

― Ширину B обода шкива определяем в зависимости от ширины ремня b (табл. 1.6).

― Для предохранения от бокового скольжения ремня обод большого шкива выполняют выпуклым, стрелу выпуклости определяют по табл.1.7.

― Рабочая поверхность обода должна иметь шероховатость

― Толщина обода у края S = 0,005D.

―  Если шкив выполняется без спиц с диском, то толщину диска принимаем равной = (0,8…1)S.

― В конструкциях со спицами число их принимают в зависимости от диаметра: при D500 мкм число спиц Z=4; при D свыше 500 до 1000 мм Z=6. Для широких шкивов при B > 300 мм число спиц удваивают и располагают их в два ряда. С внутренней стороны обода для плавного перехода спиц делают кольцевой выступ (рифт) высотой е =S+0,001B.

Спицы эллиптического сечения рассчитывают условно на изгиб от окружного усилия P, принимая во внимание одну треть их числа.

Расчетное сечение рассматривает условно в диаметральной плоскости, проходящей через ось шкива перпендикулярно оси спицы; отношение осей   а : р = 0,4; момент сопротивления одной спицы:

условие прочности:

Для чугунных шкивов среднее значение  30 Н/мм. Размеры осей эллипса в сечении спицы у обода уменьшают на 20%.

― размеры ступицы шкива принимаем в зависимости от диаметра вала:  LD, но по возможности не больше B;

Ширина обода шкива.                                                                 Таблица 1.6

| b | B | b | B | b | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 100 | 112 | 200 | 234 |
| 50 | 63 | 112 | 125 | 224 | 250 |
| 63 | 71 | 125 | 140 | 250 | 280 |
| 71 | 80 | 140 | 160 | 280 | 315 |
| 80 | 90 | 160 | 180 | 315 | 355 |
| 90 | 100 | 180 | 200 | 355 | 400 |
|  |  |  |  | 400 | 450 |

Стрела выпуклости y.                                                                 Таблица 1.7

| Ширина обода B | Диаметр шкива D,мм |
| --- | --- |
|  | 250…280 | 315…355 | 400…450 | 500…600 | 630…1000 |
| 125 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Свыше 125 до 160 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Свыше 160 до 200 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1 |

2. Клиноремённые передачи

Промышленность выпускает клиновые ремни трёх видов: нормального сечения, предназначенные для общего применения; допускаемая скорость до 30 м/с; узкие – для скорости – до 40 м/с; широкие – для бесступенчатых передач (вариаторов). Стандартные длины L клиновых ремней, мм:

400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150; 4000; 4500; 5000; 5600; 6300; 7100; 8000; 9000; 10000; 11200; 12500; 14000; 16000; 18000.

Стандартные диаметры шкивов D, мм:

63; 71; 80; 90; 100; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1400; 1600; 1800; 2000.

2.1. Расчёт клиноремённой передачи.

Расчёт производят по следующим исходным данным: 1. Мощность на ведущем валу Nдв, кВт; 2. Частота вращения ведущего вала n1 , об/мин;

3. Частота вращения ведомого вала n2 , об/мин; 4. Передаточное число ременной передачи U; 5. Вращающий момент ведущего вала Т, Нм.

― По номинальному моменту ведущего вала в таблице 2.1. выбирают сечение ремня с площадью поперечного сечения ремня F и диаметром ведущего шкива Dmin . В табл. 2.1. указано минимальное значение D1 . Однако для обеспечения большей долговечности ремня рекомендуется не ориентироваться на Dmin , а брать шкив на 1 – 2 номера больше.

― Находим диаметр D2 ведомого шкива, с учётом относительного скольжения ( (табл. 2.2.):

Выбираем ближайшее стандартное значение D2.

― Уточняем передаточное число U с учётом ( :

― Пересчитываем:

Клиновые ремни (по ГОСТ 1284 – 68)

Таблица 2.1.

| Тип | Обозначение сечения | Размеры сечения, мм | F, мм2 | L, м | D, мм | T1, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | bp | h | y0 |  |  |  |  |
| Нор-маль-ного сечения | Z (O) | 10 | 8.5 | 6 | 2.1 | 47 | 0.4-2.5 | 63 | 30 |
|  | А | 13 | 11 | 8 | 2.8 | 81 | 0.56-4.0 | 90 | 15-60 |
|  | B (Б) | 17 | 14 | 10.5 | 4 | 138 | 0.8-6.3 | 125 | 50-150 |
|  | C (В) | 22 | 19 | 13.5 | 4.8 | 230 | 1.8-10 | 200 | 120-600 |
|  | D (Г) | 32 | 27 | 19 | 6.9 | 476 | 3.15-15 | 315 | 450-2400 |
|  | E (Д) | 38 | 32 | 23.5 | 8.3 | 692 | 4.5-18 | 500 | 1600-6000 |
|  | EO (E) | 50 | 42 | 30 | 11 | 1170 | 6.3-18 | 800 | 4000 |
| Узкие | УО | 10 | 8.5 | 8 | 2 | 56 | 0.63-3.55 | 63 | 150 |
|  | УА | 13 | 11 | 10 | 2.8 | 95 | 0.8-4.5 | 90 | 90-400 |
|  | УБ | 17 | 14 | 13 | 3.5 | 158 | 1.25-8 | 140 | 300-2000 |
|  | УВ | 22 | 19 | 18 | 4.8 | 278 | 2-8 | 224 | 1500 |

Примечание: Сечение Z (O) применяется при передаче мощности до 2 кВт, сечение EO (E) применяется при мощностях свыше 200 кВт

Относительное скольжение ремня.

Таблица 2.2

| Тип ремня | ( |
| --- | --- |
| Корд тканевый | 0.02 |
| Корд шнуровой | 0.01 |

― Определяем межосевое расстояние a: его выбираем в интервале:

Принимаем близкое к среднему значению.

― Расчётная длинна ремня определяется по формуле:

Выбираем ближайшую по стандартному ряду длину ремня.

― Вычисляем среднее значение диаметра шкива:

― Определяем новое значение a с учётом стандартной длины L по формуле:

Примечание: при монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения a на 0,001L для того, чтобы облегчить надевание ремней на шкив; для увеличения натяжения ремней необходимо предусмотреть возможность увеличения a на 0,025L.

― Угол обхвата меньшего шкива, в градусах:

;

― Окружная скорость, м/с:

― По табл.2.3 находим величину окружного усилия Р0, передаваемого одним клиновым ремнём при u=1, и длине L0 методом интерполяции.

― Допускаемое окружное усилие на один ремень

, где

С(  - коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата:

СL - коэффициент, учитывающий влияние длины ремня:

СP - коэффициент режима работы, определяется по  табл. 2.4

― Определяем окружное усилие, передаваемое ременной передачей  Н:

― Расчётное число ремней

― Определяем усилия в ремённой передачи, приняв напряжения от предварительного натяжения (0 = 1.6 Н/мм2

Предварительное натяжение каждой ветви ремня:

рабочее натяжение ведущей ветви, Н:

то же ведомой ветви

усилие на валы, Н:

Окружное усилие р0, передаваемое одним клиновым ремнём при u=1,

длине L0 и спокойной работе.

Таблица 2.3

| Тип | Сечение ремня (длина L0), мм | D1, мм | υ, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  |  |  | Р0, Н |
| Р е м н и н о р м а л ь н о г о с е ч е н и я | Z (О) (1320) | 71 | 112 | 95 | 81 | 68 | 56 | - | - | - |
|  |  | 80 | 124 | 107 | 94 | 80 | 66 | - | - | - |
|  |  | 90 | 134 | 116 | 104 | 86 | 76 | 62 | - | - |
|  |  | 100 | 140 | 124 | 111 | 98 | 84 | 66 | - | - |
|  | А (1700) | 100 | 190 | 160 | 138 | 115 | 91 | - | - | - |
|  |  | 112 | 210 | 182 | 160 | 137 | 112 | 83 | - | - |
|  |  | 125 | 230 | 200 | 177 | 155 | 132 | 105 | - | - |
|  |  | 140 | 246 | 218 | 194 | 172 | 148 | 121 | - | - |
|  |  | 160 | 264 | 135 | 214 | 190 | 165 | 138 | - | - |
|  | B (Б) (2240) | 140 | 322 | 270 | 230 | 191 | - | - | - | - |
|  |  | 160 | 366 | 315 | 275 | 236 | 196 | 149 | - | - |
|  |  | 180 | 402 | 351 | 310 | 272 | 230 | 184 | - | - |
|  |  | 200 | 430 | 379 | 238 | 300 | 257 | 212 | - | - |
|  |  | 224 | 452 | 405 | 363 | 325 | 282 | 271 | - | - |
|  | C (В) (3750) | 224 | 630 | 535 | 463 | 393 | 318 | 235 | - | - |
|  |  | 250 | 696 | 602 | 530 | 460 | 384 | 302 | - | - |
|  |  | 280 | 756 | 663 | 590 | 520 | 44 | 383 | - | - |
|  |  | 315 | 814 | 719 | 647 | 558 | 500 | 416 | - | - |
|  |  | 355 | 864 | 770 | 700 | 630 | 550 | 470 | - | - |
|  | D (Г) (6000) | 355 | 1350 | 1140 | 990 | 840 | 680 | 513 | - | - |
|  |  | 400 | 1510 | 1300 | 1150 | 100 | 840 | 670 | - | - |
|  |  | 450 | 1650 | 1440 | 1290 | 1140 | 980 | 816 | - | - |
|  |  | 500 | 1760 | 1550 | 1400 | 1250 | 1100 | 926 | - | - |
|  |  | 560 | 1850 | 1660 | 1500 | 1350 | 1180 | 1300 | - | - |
|  | E (Д) (7100) | 560 | 2280 | 1990 | 1760 | 1550 | 1930 | 1090 | - | - |
|  |  | 630 | 2480 | 2180 | 1960 | 1740 | 1840 | 1280 | - | - |
|  |  | 710 | 2640 | 2350 | 2120 | 1910 | 1690 | 1440 | - | - |
|  |  | 800 | 2800 | 2500 | 2280 | 2060 | 1520 | 1590 | - | - |
|  |  | 900 | 2920 | 2600 | 2400 | 2190 | 1330 | 1720 | - | - |
| Р е м н и у з к и е | УО (1600) | 71 | 236 | 195 | 164 | 136 | 106 | - | - | - |
|  |  | 80 | 276 | 234 | 204 | 175 | 146 | - | - | - |
|  |  | 90 | 310 | 265 | 238 | 210 | 180 | 152 | - | - |
|  |  | 100 | 332 | 292 | 263 | 236 | 208 | 178 | - | - |
|  | УА (2500) | 100 | 378 | 315 | 269 | - | - | - | - | - |
|  |  | 112 | 434 | 372 | 325 | 280 | 233 | - | - | - |
|  |  | 125 | 492 | 423 | 378 | 330 | 280 | 236 | - | - |
|  |  | 140 | 528 | 470 | 420 | 378 | 330 | 281 | 226 | - |
|  |  | 160 | 576 | 517 | 468 | 427 | 380 | 331 | 276 | 220 |
|  | УБ (3535) | 140 | 590 | 500 | 425 | - | - | - | - | - |
|  |  | 160 | 690 | 600 | 526 | 455 | 376 | - | - | - |
|  |  | 180 | 760 | 670 | 603 | 530 | 456 | 383 | - | - |
|  |  | 200 | 824 | 730 | 667 | 595 | 524 | 443 | 360 | - |
|  |  | 224 | 852 | 790 | 710 | 650 | 594 | 503 | 423 | - |
|  | УВ (5600) | 224 | 1090 | 940 | 820 | 705 | - | - | - | - |
|  |  | 250 | 1210 | 1060 | 946 | 830 | 704 | 570 | - | - |
|  |  | 280 | 1320 | 1150 | 1090 | 935 | 820 | 690 | - | - |
|  |  | 315 | 1410 | 1280 | 1160 | 1045 | 928 | 796 | 649 | 500 |
|  |  | 355 | 1520 | 1380 | 1250 | 1145 | 1020 | 890 | 846 | 585 |

Коэффициент динамичности режима работы Ср

Таблица 2.4

| Режим работы | Cp |
| --- | --- |
| Нагрузка спокойная | 1 |
| Умеренные колебания | 1,1 |
| Значительные колебания | 1,25 |
| Ударные и резко неравномерные нагрузки | 1,5 ; 1,6 |
| При частых и резких пусках | повысить на 0,1 |

2.2. Шкивы клиноремённых передач.

― Материал шкивов – чугун СЧ 15 – 32, сталь 25Л.

― Шероховатость рабочих поверхностей Ra ( 2.5 мкм.

― Стандартные диаметры шкивов, профили канавок для ремней нормального сечения и их размеры приведены в разделе 2.

― Шкивы выполняют дисковыми, если их расчётный диаметр не превышает следующих значений, мм:

| для ремней О | до 160 |
| --- | --- |
| для ремней А | до 200 |
| для ремней Б | до 250 |
| для ремней В | до 355 |
| для ремней Г | до 400 |

― Шкивы большего диаметра, а также шкивы для ремней Д и Е выполняют со спицами.

― Канавки шкивов для клиновых ремней нормального сечения представлены в табл. 2.5.

#### Канавки шкивов для клиновых ремней нормального сечения.

Размеры, мм.

### Таблица 2.5

| Сечение ремня | С | е | t | s | Расчётные диаметры при угле ( 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 34 | 36 | 38 | 40 |
| О | 2.5 | 7.5 | 12 | 8 | 63-71 | 80-100 | 112-160 | 180 |
| А | 3.3 | 9 | 15 | 10 | 90-112 | 125-160 | 180-400 | 450 |
| Б | 4.2 | 11 | 19 | 12.5 | 125-160 | 180-224 | 250-500 | 560 |
| В | 5.7 | 14.5 | 22.5 | 17 | - | 200-315 | 355-630 | 710 |
| Г | 8.1 | 20 | 37 | 24 | - | 315-450 | 500-900 | 1000 |
| Д | 9.6 | 23.5 | 44.5 | 29 | - | 500-560 | 630-1120 | 1250 |
| Е | 12.5 | 31 | 58 | 38 | - | - | 800-1400 | 1600 |

Поликлиновые ремни. Размеры, мм.

#### Таблица 3.1

| Сечение ремня | t | H | h | r1 | r2 | Длина | D1 | M1, Hм | Масса (кг) 1 м ремня с 10 рёбрами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 2.4 | 4 | 2.35 | 0.1 | 0.4 | 400-2000 | 40 | 40 | 0.09 |
| Л | 4.8 | 9.5 | 4.85 | 0.2 | 0.7 | 1250-4000 | 80 | 18-400 | 0.45 |
| М | 9.5 | 16.7 | 10.35 | 0.4 | 1.0 | 2000-4000 | 180 | (130 | 1.6 |
| Примечания: 1. Стандартные длины поликлиновых ремней в указанных интервалах такие же как и клиновых ремней. 2. Стандартные диаметры шкивов для поликлиновых ремней такие же как и для клиновых. 3. Рекомендуемые числа рёбер ремней: сечение……………….К Л М число рёбер…………. 2-36 4-20 2-20 |

#### 3. Поликлиновые ремни.

По сравнению с клиновыми поликлиновые ремни более гибки, поэтому для них можно применять шкивы меньшего диаметра, следовательно, габариты передачи уменьшаются; нагрузка по ширине ремня распределяется равномерно, тогда как в передачах с клиновыми ремнями необходимо тщательно подбирать ремни по длине для обеспечения одинакового натяжения.

3.1. Расчёт поликлиновой передачи.

― Выбрать поперечное сечение поликлинового ремня, в зависимости от момента ведущего вала по табл.3.1.

― Определяем диаметр меньшего шкива, при вращающем моменте на ведущем валу M1 ( 250 Н(м

при М1=260 (900 Н(м, , здесь D1 в мм.

Полученный результат округляют по стандарту (см. раздел 2).

― Находят D2 , округляют его также, уточняют передаточное отношение (с учётом относительного скольжения () и частоту вращения ведомого шкива.

― Межосевое расстояние a принимают в зависимости от u и отношения ;

| u | 1 – 2 | Cв.2 до 3 | Св.3 до 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 – 1.5 | 1.5 – 1 | 1 – 0.85 |

― Определяют расчётную длину L ремня, округляют до стандартного значения.

― Пересчитаем межосевое расстояние по формуле:

― Требуемое число рёбер поликлинового ремня:

, где

где,  Р10 – окружное усилие, передаваемое поликлиновым ремнём с 10 рёбрами при u = 1, (1 = 180 0,  длине L0 и спокойной работе в одну смену. Значение Р10 приведены в таблице (3.2).

С( - коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата, определяют по формуле:

.

СL – коэффициент, учитывающий длину ремня определяют в зависимости от отношения L/L0, где L0 – эталонная длина, указана в табл.3.2:

СР – коэффициент режима работы, принимают таким же, как и для плоскоремённой передачи (см. раздел 1).

Поправка  учитывает уменьшение напряжения изгиба ремня на большом шкиве по сравнению с тем, которая возникает при изгибе на малом шкиве: здесь (Р1 в Н; D1 в м; (M1 в Н(м (табл. 3.3).

Если число рёбер получается больше рекомендуемого (см. прим. 3 к табл.3.1), то следует увеличить диаметры шкивов, повысив тем самым окружную скорость и соответственно снизив расчётное окружное усилие.

Дальнейший расчёт выполняют так же, как и для клиноремённой передачи.

Значение Р10 для поликлиновых ремней с 10 рёбрами при u = 1,

( = 180 0 , длине L0 и спокойной работе в одну смену.

#### Таблица 3.2

| Сечение ремня | D1, мм | Значение Р10 ,Н, при окружной скорости υ, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| К (L0=710 мм) | 40 | 280 | 240 | 214 | 185 | - | - |
|  | 50 | 330 | 290 | 266 | 240 | 212 | - |
|  | 63 | 380 | 340 | 307 | 285 | 256 | 227 |
|  | 71 | 400 | 360 | 326 | 300 | 276 | 247 |
|  | 80 | 410 | 370 | 346 | 320 | 292 | 263 |
|  | 90 | 430 | 390 | 358 | 335 | 308 | 280 |
|  | 100 | 440 | 400 | 373 | 345 | 320 | 290 |
|  | 112 | 450 | 410 | 386 | 360 | 328 | 303 |
|  | 125 | 460 | 420 | 400 | 375 | 348 | 317 |
|  | 140 | 470 | 430 | 412 | 380 | 352 | 320 |
|  | 160 | 480 | 440 | 412 | 385 | 360 | 340 |
| Л (L0=1600 мм) | 80 | 780 | 640 | 527 | 415 | - | - |
|  | 100 | 1000 | 860 | 746 | 635 | 520 | - |
|  | 112 | 1100 | 960 | 846 | 735 | 612 | - |
|  | 125 | 1180 | 1040 | 925 | 815 | 690 | 570 |
|  | 140 | 1260 | 1100 | 1000 | 890 | 770 | 630 |
|  | 160 | 1340 | 1200 | 1076 | 970 | 850 | 717 |
|  | 180 | 1400 | 1260 | 1130 | 1030 | 910 | 780 |
|  | 200 | 1440 | 1300 | 1190 | 1080 | 960 | 827 |
|  | 224 | 1500 | 1350 | 1240 | 1130 | 1010 | 870 |
|  | 250 | 1540 | 1400 | 1280 | 1170 | 1050 | 917 |
|  | 280 | 1580 | 1430 | 1310 | 1200 | 1090 | 953 |
|  | 315 | 1600 | 1470 | 1350 | 1240 | 1120 | 990 |
|  | 355 | 1640 | 1500 | 1380 | 1280 | 1160 | 1020 |
| М (L0=2240 мм) | 180 | 2900 | 2400 | 2010 | 1640 | 1270 | 807 |
|  | 200 | 3260 | 2770 | 2380 | 2015 | 1616 | 1180 |
|  | 224 | 3600 | 3130 | 2740 | 2375 | 1980 | 1540 |
|  | 250 | 3940 | 3440 | 3050 | 2690 | 2280 | 1870 |
|  | 280 | 4200 | 3740 | 3350 | 2990 | 2600 | 2130 |
|  | 315 | 4300 | 4000 | 3620 | 3250 | 2840 | 2400 |
|  | 355 | 4740 | 4240 | 3870 | 3500 | 3120 | 2660 |
|  | 400 | 4960 | 4460 | 4070 | 3700 | 3320 | 2870 |
|  | 450 | 5140 | 4650 | 4270 | 3900 | 3480 | 3060 |
|  | 500 | 5300 | 4780 | 4400 | 4050 | 3640 | 3200 |
|  | 630 | 5600 | 5070 | 4660 | 4350 | 3920 | 3500 |
|  | 800 | 5800 | 5310 | 4930 | 4550 | 4160 | 3730 |
|  | 1000 | 5960 | 5410 | 5070 | 4700 | 4320 | 3900 |

Значения (М1, Н(м, для поликлиновых ремней.

Таблица 3.3

| Сечение ремня |  |
| --- | --- |
|  | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| К | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Л | 0 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
| М | 0 | 13.8 | 27.6 | 34.5 | 38.0 | 41.4 |