Таблица  3

Определение  размеров  ступеней  валов

одноступенчатых  редукторов,  мм

| Ступень вала и ее параметры d; I | Вал-шестерня коническая (см. рис. 7, в) | Вал-шесчерня цилинд- рическая (см. рис. 7, 6) | Вал-червяк (см. рис. 7, а) | Вал колеса (см. рис. 7, г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я под элемент открытой передачи или полумуфту | d1 | d1 |
|  | l1 | l1 = (0,8...1,5) d1 – под звездочку; l1 = (1,2...1,5) d1 — под шкив; l1 = (1,0...1,5) d1 – под шестерню; l1 = (1,0...1,5) d1 – под полумуфту |
| 2-я под уплотнение крышки с отверстием и подшипник | d2 | d2 = d1 + 2t — только под уплотнение | d2 = d1 + 2t |
|  | l2 | l2 ≈ 0,6d2 — только под уплотнение | l2 ≈ 1,5d2 | l2 ≈ 1,25d2 |
| 3-я под шестерню, колесо | d3 | d3 = d4 + 3,2r | d3 = d4 + 3,2r; при d3 > dа1 принять d3 = dа1 | d3 > dа1 |
|  | l3 | l3 – определить графически на эскизной компановке |
| 4-я под подшипник (рекомендации по подбору подшипников см. п.10) | d4 | d4 = d5 + (2…4) мм | d4 = d5 |
|  | l4 | l4 – определить графически | l4 = B — для шариковых подшипников l4 = Т — для роликовых конических подшипников |
| 5-я упорная или под резьбу | d5 | d5 – под резьбу определить в зависимости от d2 | Не конструируют | d5 = d3 + 3f ступень можно заменить распорной втулкой |
|  | l5 | l5 ≈ 0,4d4 |  | l5 – определить графически |
| Примечания: 1. Значения высоты буртика t, мм ориентировочные величины фаски ступицы f, мм и координаты фаски подшипника r, мм определить в зависимости от диаметра ступени d, мм: |
| d | 17 ... 24 | 25 ... 30 | 32 … 40 | 42 … 50 | 52 ... 60 | 62 ... 70 | 71 ... 85 |
| t r f | 2 1,6 1 | 2,2 2 1 | 2,5 2,5 1,2 | 2,8 3 1,6 | 3 3 2 | 3,3 3,5 2 | 3,5 3,5 2,5 |

2. Диаметр d1 выходного конца быстроходного вала, соединенного с двигателем через муфту определить по соотношению d1 = (0,8...1,2) dдв,  где  dдв — диаметр  выходного  конца вала  ротора двигателя.

3. Диаметры  d2  и  d4 под подшипник  округлить до  ближайшего  значения диаметра  внутреннего кольца подшипника d.

4. Диаметры  и длины  ступеней  (кроме  d2 и  d4, под  подшипник)  округлить до  ближайшего стандартного  значения  из ряда   Ra40.

5. При конструировании валов размеры диаметров и длин ступеней  уточняются

Рис. 7. Типовые конструкции валов одноступенчатых редукторов: а) – быстроходный - червячного; б) – быстроходный - цилиндрического; в) – быстроходный - конического; г) – тихоходный (l3*–в коническом редукторе)

Рис. 8. Конструкции вала-шестерни цилиндрической: а) – dfl>d3; б) – dfl<d3; в) – dfl<d3; dal = d3; г) – dal<d3

Рис. 9. Конструкции вала-шестерни конической: a) – dfe1>d3; б) – dfel<d3; в) – dfel=d3

Рис. 10. Конструкции червячного вала: a) – df1>d3; б) – dfl=d3; в) – dal<d3; dfl<d3

8. Предварительный выбор подшипников качения

Выбор наиболее рационального типа подшипника для данных условий работы редуктора весьма сложен и зависит от целого ряда факторов: передаваемой мощности редуктора, типа передачи, соотношения сил в зацеплении, частоты вращения внутреннего кольца подшипника, требуемого срока службы, приемлемой стоимости, схемы установки.

Предварительный выбор подшипников для каждого из валов редуктора проводится в следующем порядке:

1. В соответствии с табл. 4 определить тип, серию и схему установки подшипников.

2. Выбрать типоразмер подшипников по величине диаметра d внутреннего кольца, равного диаметру ступеней вала под подшипники.

3. Выписывать основные параметры подшипников: геометрические размеры – d, D, B (T, c);  динамическую Сr и статическую Cro грузоподъемность. Здесь  D – диаметр наружного кольца подшипника; В – ширина подшипников; Т и с – осевые размеры роликоподшипников.

Таблица 4

Предварительный выбор подшипников

| Передача | Вал | Тип подшипника | Серия | Угол контакта | Схема установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндрическая | Б | Радиальные шариковые однорядные при aw≥200мм | Средняя | – | 1 (с одной фиксирующей опорой) |
|  |  | При Fa/Rr≤0,25 – радиальные шариковые однорядные; При Fa/Rr>0,25 – роликовые конические типа 7000 | Средняя | α=11…160 для типа 7000 | 3 (враспор) |
|  | Т |  | Легкая |  |  |
| Коническая | Б | Роликовые конические типа 7000 или 27000, при n1<1500 об/мин | Средняя | α=11…160 для типа 7000 α=25…290 для типа 27000 α=260 для типа 46000 | 4 (врастяжку) |
|  |  | Радиально-упорные шариковые типа 46000 при n1≥1500об/мин. |  |  |  |
|  | Т | Роликовые конические типа 7000 | Легкая |  | 3 (враспор) |
| Червячная | Б | Радиально-упорные шариковые типа 46000; роликовые конические типа 27000; радиальные шариковые однорядные при aw>160мм | Средняя | α=11…160 для типа 7000 α=25…290 для типа 27000 α=260 для типа 46000 | 2 (с одной фиксирующей опорой) |
|  |  | Роликовые конические типа 7000 или радиально-упорные шариковые типа 36000 при aw≤160 мм |  |  | 3 (враспор) |
|  | Т | Роликовые конические типа 7000 | Легкая |  |  |

9. Расчетные схемы валов и осей. Критерии расчета

Для расчета вала на сложное сопротивление необходимо составить его расчетную схему: разместить точки, в которых расположены условные опоры, определить величину и направление действующих на вал сил, а также точки их приложения.

Ориентировочное расположение подшипников и колес устанавливается в результате предварительного проектирования валов и при компоновке схемы редуктора.

В большинстве случаев применяются двухопорные валы. Опору, воспринимающую радиальные и осевые нагрузки, считают шарнирно-неподвижной, опору, воспринимающую только радиальные нагрузки – шарнирно-подвижной. В случае применения в опоре одного шарикового или роликового радиального подшипника расчетную точку опоры располагают посредине ширины подшипника (рис. 11, а).

При одинарном радиально-упорном подшипнике (рис. 11, б, в) радиальная реакция считается приложенной к валу в точке пересечения его геометрической оси и прямой, проведенной через центр шарика или середину ролика под углом (90о-α) к оси подшипника, где α – угол контакта, указанный в каталогах подшипника (см табл. 4).

Рис. 11. Схематизация опор валов, вращающихся: а – в радиальных подшипниках; б – в радиально-упорных шариковых; в – в конических роликовых; г – в двух радиальных шариковых в одной опоре; д – в радиально-упорных сдвоенных; е – в несамоустанавливающихся подшипниках скольжения; ж – схематизация передачи сил в соединении вал-ступица

Расстояние а  между точкой приложения реакции и широким торцом наружного кольца подшипника (рис. 11, б, в) приближенно может быть найдено по формулам:

- для шариковых

а = 0,5 [В + 0,5(d + D)tgα];							(9.1)

- для конических роликовых

а = 0,5[Т + (d + D)e/3],								(9.2)

где В – ширина подшипника; Т –  монтажная высота; d–  диаметр отверстия внутреннего кольца; D –- наружный диаметр; α – номинальный угол контакта; е – коэффициент осевого нагружения.

При установке радиально-упорных сдвоенных подшипников с углами контакта, направленными в одну сторону (схема Т- "тандем", рис. 11, д):

а = 7В/6 + 0,25(d + D)tga							(9.3)

У валов, вращающихся в несамоустанавливающихся подшипниках скольжения (рис. 11, е), давление по длине подшипников вследствие деформации валов распределяется неравномерно. Условную шарнирную опору располагают на расстоянии (0,25...0,3)l  (но не более половины диаметра d вала) от торца подшипника со стороны нагруженного пролета. Точный расчет таких валов выполняют с учетом совместной работы с подшипниками как балки на упругом основании.

Обычно при составлении расчетных схем принимают, что насаженные на вал детали передают сосредоточенные силы и моменты валу на середине своей ширины. Возможные уточнения обусловлены учетом закона распределения по длине контакта сил взаимодействия между ступицами и валами при их совместной работе. В этом случае силы на валы принимают сосредоточенными в сечениях на расстоянии (0,2...0,3)l  от торцов ступицы (рис. 11, ж): меньшие значения при жестких ступицах и посадках с натягом, большие – при податливых ступицах, переходных посадках и посадках с зазором. Распределение вращающего момента в шлицевом соединении при длине контакта сопрягаемых деталей, большей диаметра впадин шлицев, принимают по закону треугольника с вершиной на торце ступицы.

После составления расчетной схемы вала строят эпюры изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях и эпюры крутящих моментов и производят расчет на прочность в наиболее опасном сечении.

10. Построение эпюр и нахождение наиболее опасного сечения

Если передача нереверсивная и направление вращения не задано, расчет ведется только для заданного направления вращения. Если передача реверсивная или направление вращения не задано, расчет ведут по более тяжелому для работы валов и подшипников случаю нагружения.

Алгоритм определения реакций в опорах подшипника

1. Вычертить координатные оси для ориентации направлений векторов сил и эпюр моментов.

2. Вычертить расчетную схему вала в соответствии с выполненной схемой нагружения валов редуктора (см. рис. 13, а, б)

3. Выписать исходные данные  для расчетов:

а) силовые факторы: силы в зубчатых зацеплениях, силы в передачах гибкой связью, консольные силы;

б) геометрические параметры: расстояния между опорами, расстояние между точками приложения консольной силы  и реакции смежной опоры подшипника – l1, l2, l3  (рис. 13, б), диаметры делительной окружности шестерни (червяка) или колеса – d1, d2.

4. Обозначить опоры подшипников заглавными буквами латинского алфавита и реакции опор подшипников RХ, RY  соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, например,  в опоре А возникает две реакции RAХ, RAY (рис. 13, б).

5. Определить значения реакций в опорах предварительно выбранных подшипников вала в вертикальной и горизонтальной плоскостях, составив два уравнения равновесия плоской системы сил и выполнить проверку:

в горизонтальной плоскости:

- сумма моментов вокруг опоры А, из данного уравнения определяем реакцию RВХ;

- сумма моментов вокруг опоры В, из данного уравнения определяем реакцию RАХ.

Проверка:   - сумма проекций всех сил на ось ОХ.

в вертикальной плоскости:

- сумма моментов вокруг опоры А, из данного уравнения определяем реакцию RВY;

- сумма моментов вокруг опоры В, из данного уравнения определяем реакцию RАY.

Проверка:   - сумма проекций всех сил на ось ОY.

Примечание: 1. При составлении уравнений в вертикальной плоскости следует учесть, что осевая сила Fa в точке приложения заменяется сосредоточенным моментом равным , где d – делительный диаметр шестерни (червяка) или колеса в мм.

2. При составлении уравнений моментов за положительное принимают направление против часовой стрелки.

6. Определяем суммарные радиальные реакции опор подшипников вала, например, , где RАХ  и RАY – соответственно реакции в опоре подшипника А в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Алгоритм построения эпюр изгибающих и крутящих моментов

1. Расчеты в вертикальной плоскости:

а) определить значения изгибающих моментов по участкам, составив уравнения изгибающих моментов в каждом расчетном сечении (см. пример);

б) построить в масштабе эпюру изгибающих моментов Мх и указать максимальный момент.

2. Расчеты в горизонтальной плоскости  проводится аналогично расчету в вертикальной плоскости (строим эпюру My).

3. Определяем крутящий момент на валу и строим в масштабе его эпюру.

, где Ft – окружная сила, кН; d – делительный диаметр шестерни (червяка) или колеса в мм.

Эпюру строим для входного и выходного валов между точками приложения консольной силы и окружной силы на шестерне (червяке) или колесе, для промежуточного вала между точками приложения окружных сил на шестерне (червяке) и колесе (рис. 13).

4. Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях вала:

, где МХ  и МY – соответственно изгибающие моменты в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

5. Наметить опасное сечение вала.

Опасное сечение вала определяется наличием источника концентрации напряжений  (шпоночные пазы, шлицы, посадка с натягом, ступенчатый переход галтелью и т.д.) при максимальном суммарном моменте.

Далее проверяют прочность вала в опасном сечении.

Пример построения эпюр изгибающих моментов

1. Вычерчиваем конструктивную (рис. 13, а) и расчетную схему вала (рис. 13, б), нагруженного усилиями и изгибающими моментами в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также крутящими моментами.  При составлении расчетной схемы следует учесть, что коническое  колесо и шестерня передают сосредоточенные силы и  моменты на середине ширины обода.

2. Определяем реакции в опорах подшипника.

Обозначим опоры подшипников заглавными буквами латинского алфавита, в опоре А возникает две реакции RAХ, RAY   и  в опоре В возникает две реакции RВХ, RВY. Направление реакций выбираем произвольно, но если при определении их численных значений они получаются со знаком «–», то выбранное направление реакции следует заменить на противоположное.

В вертикальной плоскости вал нагружен радиальным усилием в цилиндрическом зацеплении Fr43=2230Н, радиальным усилием в коническом зацеплении Fr12=316Н и сосредоточенным моментом Mc=Fa12∙d2/2=950Н∙0,1м=95Нм, возникающим от осевого усилия Fa12=950Н. Составляем два уравнения статики и определяем неизвестные реакции RAY  и RВY.

Сумма моментов вокруг опоры А: = Fr43∙l1-Fr12∙(l1+l2)-RBy∙(l1+l2+l3)-Mc=0

Отсюда:  RBy = [Fr43∙l1-Fr12∙(l1+l2) – Mc]/ (l1+l2+l3)

RBy = [2230∙0,068-316∙(0,068+0,070)-95]/(0,068+0,070+0,070)=63Н

Сумма моментов вокруг опоры В:=Fr12∙l3-Mc-Fr43∙(l2+l3)+RAy∙(l1+l2+l3)=0

Отсюда:  RAy = [-Fr12∙l3+Mc+Fr43∙(l2+l3)] / (l1+l2+l3)

RАy =[ -316∙0,070+95+2230∙(0,070+0,070)]/(0,068+0,070+0,070)=1851Н

Проверка: = - RAy + Fr43- Fr12- RBy= -1851+2230-316-63=0 – расчет верен.

В горизонтальной плоскости вал нагружен окружным усилием в цилиндрическом зацеплении Ft43=6120Н, окружным усилием в коническом зацеплении Ft12=2750Н. Составляем два уравнения статики и определяем неизвестные реакции RAX  и RВX.

Сумма моментов вокруг опоры А: = Ft43∙l1+Ft12∙(l1+l2)-RBx∙(l1+l2+l3)=0

Отсюда:  RBx = [Ft43∙l1+Ft12∙(l1+l2)] / (l1+l2+l3)

RBx = [6120∙0,068+2750∙(0,068+0,070)]/(0,068+0,070+0,070)=3825Н

Сумма моментов вокруг опоры В:= -Ft12∙l3-Ft43∙(l2+l3)+RAx∙(l1+l2+l3)=0

Отсюда:  RAx =[Ft12∙l3+Ft43∙(l2+l3)] / (l1+l2+l3)

RАх = [2750∙0,070+6120∙(0,070+0,070)]/(0,068+0,070+0,070)=5045Н

Проверка: = RAx - Ft43- Ft12 + RBx = 5045-6120-2750+3825=0 – расчет верен.

Значения реакций получены со знаком «+», значит их направление выбрано верно.

3. Строим эпюры изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях

Эпюры изгибающих моментов строятся слева направо. При построении эпюр используют правило знаков:  изгибающий момент считается положительным, если в рассматриваемом сечении балка изгибается выпуклостью вниз, и отрицательным – в противоположном случае (рис. 12).

Рис. 12. Правило знаков при построении эпюр изгибающих моментов

3.1. Расчеты в вертикальной плоскости

Определяем изгибающий момент Мх в каждом характерном сечении.

Мх1 = - RAy∙l1= -1851∙0,068 = -126Нм

Мх2 = - RAy∙( l1+l2)+ Fr43∙l2 = -1851∙(0,068+0,07)+2230∙0,070 = -99,4Нм

Мх3 = Мх2 + Fa12∙d2/2 = -99,4+950∙0,1= - 4,4Нм («Скачок» на величину Fa12∙d2/2)

Проверка: Мх3 = RВy∙l3= -63∙0,07= - 4,4Нм – верно.

Эпюру строим на сжатых волокнах, для этого полученные значения с учетом знаков откладываем на эпюре в соответствующих сечениях (рис. 13, в).

3.2. Расчеты в горизонтальной плоскости

Определяем изгибающий момент Му в каждом характерном сечении.

Му1 =  RAх∙l1= 5045∙0,068 = 343Нм

Му2 = RAх∙( l1+l2) - Ft43∙l2 = 5045∙(0,068+0,07)-6120∙0,070 = 267,8Нм

Проверка: Му2 = RВх∙l3= 3825∙0,07= 267,8Нм – верно.

Эпюру строим на сжатых волокнах, для этого полученные значения с учетом знаков откладываем на эпюре в соответствующих сечениях (рис. 13, г).

Пример  построения эпюр валов наиболее распространенных схем редукторов представлены на рис. 14-21.

Рис. 13. Расчетная схема промежуточного вала коническо-цилиндрического редуктора

Рис. 14. Цилиндрическая косозубая одноступенчатая передача: а) схема передачи; б) усилия в зацеплении; в) схемы нагружения ведущего вала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и эпюра крутящих моментов; г) то же для ведомого вала.

Рис. 15. Цилиндрическая косозубая двухступенчатая развернутая передача: а) схема передачи; б) усилия в зацеплениях; в) схемы нагружения промежуточного вала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, эпюры изгибающих моментов в этих плоскостях и эпюра крутящих моментов.

Рис. 16. Цилиндрическая косозубая двухступенчатая соосная передача: а) схема передачи; б) усилия в зацеплениях; в) схемы нагружения промежуточного вала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, эпюры изгибающих моментов в этих плосокостях и эпюра крутящих моментов.

Рис. 17. Цилиндрическая передача с первой раздвоеной косозубой и второй прямозубой ступенями: а) схема передачи; б) усилия в зацеплениях; в) схемы нагружения ведущего вала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, эпюры изгибающих моментов в этих плоскостях и эпюра крутящих моментов; г) то же, для промежуточного вала; д) то же, для ведомого вала.

Рис. 18. Коническая прямозубая одноступенчатая передача: а) схема передачи; б) усилия в зацеплении; в) схема нагружения ведущего вала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, эпюры изгибающих моментов в этих плоскостях и эпюра крутящих моментов; г) то же, для ведомого вала.

Рис. 19. Червячная передача. а) схема передачи; б) усилия в зацеплениях; в) схемы нагружения ведущего вала (червяка) в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, эпюры изгибающих моментов в этих плоскостях и эпюра крутящих моментов; г) то же, для ведомого вала.

11. Расчеты валов на прочность

11.1. Расчет на статическую прочность

Проверку статической прочности выполняют в целях предупреждения пластической деформации в период действия кратковременных перегрузок (например, при пуске, разгоне, реверсировании, торможении, срабатывании предохранительного устройства). Для этого в расчете учитывают коэффициент перегрузки Кпер.

Статическую прочность считают обеспеченной, если выполняется условие: SТ ≥ [ST],  где [SТ] = 1,3...2 - минимально допустимое значение общего коэффициента запаса по текучести.

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести при совместном действии нормальных и касательных напряжений

(11.1)

Частные коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным  напряжениям (пределы текучести σт и τт, МПа  материала см. табл. 1):

STσ=σT/σ;    STτ=τT/τ									(11.2.)

В расчете определяют нормальные σ, и касательные τ - напряжения в рассматриваемом опасном сечении вала:

σ = 103 Mmax/Wи+Fmax/A;	    τ = 103Тmax/Wк;					(11.3)

где Mmax - суммарный изгибающий момент, Нм; Mmax=Кпер∙Mсум, где Mсум – суммарный изгибающий момент, Нм;

Тmax - крутящий момент, Нм; Тmax=Кпер∙МК, где MК – крутящий момент, Нм;

Fmax - максимальная осевая сила, Н; Fmax=Кпер∙Fa, где Fa – осевая сила, Н;

Wи и Wк - моменты сопротивления сечения вала при расчете на изгиб и кручение, мм3;

А -площадь поперечного сечения, мм2.

Геометрические характеристики поперечного сечения: моменты сопротивления при изгибе Wи и кручении Wк, площадь А вычисляют по нетто-сечению:

- для сплошного круглого сечения диаметром d:

Wи=πd3/32;

Wк=πd3/16;  										(11.4)

А=πd2/4;

- для полого круглого сечения (рис. 20, а) с центральным осевым отверстием диаметром d0:

Wи= ξwπd3/32;

Wк=ξwπd3/16;  									(11.5)

А=π(d2- dо2)/4;

где ξw=1-(dо/d)4 - коэффициент пересчета:

| dо/d | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,6 | 0,63 | 0,67 | 0,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ξw | 0,974 | 0,969 | 0,959 | 0,947 | 0,938 | 0,921 | 0,901 | 0,87 | 0,842 | 0,8 | 0,747 |

а)

Рис. 20. Формы поперечных сечений валов

- для вала с прямобочными шлицами (рис. 20, б):

Wи=[πD4-bz(D-d)(D+d)2]/(32D);

Wк=2Wи;  										(11.6)

А=πd2/4+ bz(D-d)/2;

- для вала с эвольвентными шлицами и для вала-шестерни в сечении по зубьям формулы для вычисления геометрических характеристик поперечного сечения приведены в табл. 5;

- для вала с треугольными шлицами:

Wи=πD3[1- 8(1-D/d) (1+0,5D/d)2/9]/32;

Wк=2Wи;										(11.7

А=πDd/4;

- для вала с одним шпоночным пазом (рис. 20, в):

Wи=πd3/32-bh(2d-h)2/(16d);

Wк= πd3/16-bh(2d-h)2/(16d); 							(11.8)

А=πd2/4-bh/2;

- для вала с двумя шпоночными пазами (рис. 20, г):

Wи=πd3/32-bh(2d-h)2/(8d);

Wк= πd3/16-bh(2d-h)2/(8d); 							(11.9)

А=πd2/4-bh;

- для вала с диаметром d  с поперечным отверстием диаметром а (рис. 20, д):

Wи=πd3(1-1,5а/d)/32;

Wк= πd3(1-0,9a/d)/16; 								(11.10)

А=πd2/4-аd;

В приведенных выше формулах: d -диаметр вала или внутренний диаметр шлицев, D - наружный диаметр шлицев, b - ширина шпоночного паза или размер выступа шлица, z - число шлицев, h -высота шпонки.

Значения моментов сопротивления приведены: для сечений с эвольвентными шлицами по ГОСТ 6033-80 - в табл. 6; с прямобочными шлицами по ГОСТ 1139-80 - в табл. 7; с пазом для призматической шпонки по ГОСТ 23360-78 - в табл. 8.

Таблица 5

Геометрические характеристики поперечных сечений

для вала-шестерни и вала с эвольвентными шлицами

| Геометрические характеристики | Формулы |
| --- | --- |
| Момент инерции при расчетах на жесткость (осевой) | J=π(δjd4 - do4)/64, где δj принимают по рис. 21, а в зависимости от коэффициента х смещения и числа z зубьев; d-диаметр делительной окружности, d0 - диаметр центрального отверстия. |
| Момент сопротивления при расчете: на изгиб на кручение | Wи=2J/da, где da - диаметр вершин зубьев; Wк=2Wи |
| Площадь сечения при расчете на растяжение (сжатие) | А = π(δsd2 - do2)/4, где δs принимают по рис. 21, б в зависимости от коэффициента х смещения и числа z зубьев. |
| Примечания: 1. Для косозубых валов-шестерен расчет по приведенным формулам идет в запас прочности. 2. Б- блокирующая линия из условия отсутствия подрезания зубьев (рис. 21). |
| Рис. 21. Графики для определения коэффициентов δj (а) и δs (б); Б — блокирующая линия из условия отсутствия подрезания зубьев |

Таблица 6

Значения моментов сопротивления Wи для сечений

с эвольвентными шлицами

| D, мм | т = 1,25 мм | т = 2мм | т = 3 мм | т = 5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | z | Wи, мм3 | z | Wи, мм3 | z | Wи, мм3 | z | Wи, мм3 |
| 20 | 14 | 579 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 16 | 848 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 18 | 1201 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21 | 1864 | 12 | 1696 |  |  |  |  |
| 30 | 22 | 2161 | 13 | 2138 |  |  |  |  |
| 32 | 24 | 2782 | 14 | 2693 |  |  |  |  |
| 35 | 26 | 3532 | 16 | 3292 |  |  |  |  |
| 38 | 29 | 4814 | 18 | 4349 |  |  |  |  |
| 40 | 30 | 5389 | 18 | 5042 |  |  |  |  |
| 42 | 32 | 6594 | 20 | 5966 |  |  |  |  |
| 45 | 34 | 7804 | 21 | 7633 | 13 | 6985 |  |  |
| 50 | 38 | 10850 | 24 | 10315 | 15 | 9836 |  |  |
| 55 |  |  | 26 | 13940 | 17 | 12570 |  |  |
| 60 |  |  | 28 | 18300 | 18 | 16610 |  |  |
| 65 |  |  | 32 | 23540 | 20 | 21550 |  |  |
| 70 |  |  | 34 | 29720 | 22 | 27360 |  |  |
| 75 |  |  | 36 | 36850 | 24 | 34100 |  |  |
| 80 |  |  | 38 | 45000 | 25 | 41870 | 14 | 39715 |
| 85 |  |  |  |  | 27 | 50780 | 15 | 45260 |
| 90 |  |  |  |  | 28 | 60760 | 16 | 54570 |
| 95 |  |  |  |  | 30 | 72140 | 18 | 65290 |
| 100 |  |  |  |  | 32 | 84810 | 18 | 76880 |

Таблица 7

Значения моментов сопротивления Wи для сечений

с прямобочными шлицами

| d, мм | Серия |
| --- | --- |
|  | легкая | средняя | тяжелая |
|  | D, мм | b, мм | z | Wи мм3 | D, мм | b, мм | z | Wи мм3 | D, мм | b, мм | z | Wи мм3 |
| 18 | - | - | - | - | 22 | 4 | 6 | 741 | 23 | 2,5 | 10 | 790 |
| 21 | - | - | - | - | 25 | 5 | 6 | 1081 | 26 | 3 | 10 | 1131 |
| 23 | 26 | 6 | 6 | 1367 | 28 | 6 | 6 | 1502 | 29 | 4 | 10 | 1650 |
| 26 | 30 | 6 | 6 | 1966 | 32 | 6 | 6 | 2100 | 32 | 4 | 10 | 2190 |
| 28 | 32 | 7 | 6 | 2480 | 34 | 7 | 6 | 2660 | 35 | 4 | 10 | 2720 |
| 32 | 36 | 6 | 8 | 3630 | 38 | 6 | 8 | 3870 | 40 | 5 | 10 | 4190 |
| 36 | 40 | 7 | 8 | 5130 | 42 | 7 | 8 | 5660 | 45 | 5 | 10 | 5710 |
| 42 | 46 | 8 | 8 | 8000 | 48 | 8 | 8 | 8410 | 52 | 6 | 10 | 8220 |
| 46 | 50 | 9 | 8 | 10460 | 54 | 9 | 8 | 11500 | 56 | 7 | 10 | 11900 |
| 52 | 58 | 10 | 8 | 15540 | 60 | 10 | 8 | 16130 | 60 | 5 | 16 | 16120 |
| 56 | 62 | 10 | 8 | 18940 | 65 | 10 | 8 | 19900 | 65 | 5 | 16 | 19900 |
| 62 | 68 | 12 | 8 | 25800 | 72 | 12 | 8 | 27600 | 72 | 6 | 16 | 27600 |
| 72 | 78 | 12 | 10 | 40300 | 82 | 12 | 10 | 43000 | 82 | 7 | 16 | 42300 |
| 82 | 88 | 12 | 10 | 57800 | 92 | 12 | 10 | 60500 | 92 | 6 | 20 | 60560 |

Таблица 8

Значения моментов сопротивления Wи и Wк для сечений

с пазом для призматической шпонки

| d, мм | bxh, мм | Wи мм3 | Wк, мм3 | d, мм | bxh, мм | Wи мм3 | Wк, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | 655 | 1440 | 45 |  | 7800 | 16740 |
| 21 | 6x6 | 770 | 1680 | 48 | 14x9 | 9620 | 20500 |
| 22 |  | 897 | 1940 | 50 |  | 10916 | 23695 |
| 24 |  | 1192 | 2599 | 53 |  | 12869 | 28036 |
| 25 |  | 1275 | 2810 | 55 | 16x10 | 14510 | 30800 |
| 26 | 8x7 | 1453 | 3180 | 56 |  | 15290 | 33265 |
| 28 |  | 1854 | 4090 | 60 | 18x11 | 18760 | 40000 |
| 30 |  | 2320 | 4970 | 63 |  | 21938 | 47411 |
| 32 |  | 2730 | 5940 | 67 |  | 26180 | 56820 |
| 34 | 10x8 | 3330 | 7190 | 70 | 20x12 | 30200 | 63800 |
| 36 |  | 4010 | 8590 | 71 |  | 31549 | 68012 |
| 38 |  | 4775 | 10366 | 75 |  | 37600 | 79000 |
|  |  |  |  | 80 | 22x14 | 45110 | 97271 |

11.2. Расчет на сопротивление усталости

Расчет на сопротивление усталости. Ниже рассмотрен упрощенный расчет при регулярном нагружении (при постоянстве параметров цикла нагружений в течение всего времени эксплуатации).

Расчет выполняют в форме проверки коэффициента S запаса прочности. Прочность считают обеспеченной, если S≥[S], где [S] - минимально допустимое значение общего коэффициента запаса прочности. Значения [S] принимают в диапазоне [S] = 1,5…2,5.

Для опасного сечения вычисляют общий коэффициент S запаса прочности:

(11.11)

где Sσ  и Sτ – коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям;

Sσ=σ-1D/(σa+ψσD∙σm); 								(11.12)

Sτ=τ-1D/(τa+ ψτD∙τm);								(11.13)

где σa и τa – амплитуды напряжений цикла;

σm и τm – средние напряжения цикла;

ψσD  и ψτD – коэффициенты чувствительности к асимметрии цикла напряжений для рассматриваемого сечения вала.

Напряжения в опасном сечении вычисляют по формулам:

σa = 103M/Wи; σm = Fа/A;								(11.14)

τa = 103Т/(2Wк); τm= τa  								(11.15)

где – результирующий изгибающий момент, Нм;

Fа- осевая сила, Н;

А - площадь поперечного сечения, мм2;

T - крутящий момент, Нм;

Wи и Wк – моменты сопротивления сечения вала при изгибе и кручении, мм3.

Коэффициенты  чувствительности  к  асимметрии цикла напряжений для рассматриваемого сечения вала:

ψσD= ψσ /K σD;  ψτD= ψτ /K τD;							(11.16)

где ψσ и ψτ - коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений (см. табл. 1).

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении

σ-1D= σ-1 /K σD;  τ-1D= τ-1 /K τD;							(11.17)

где σ-1 и τ-1 – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения (см. табл. 1);

K σD и K τD – коэффициенты снижения предела выносливости:

K σD=( K σ /K dσ+ 1 /K Fσ-1)/KV;							(11.18)

K τD=( K τ /K dτ + 1 /K Fτ -1)/KV;							(11.19)

где Kσ и Kτ – эффективные коэффициенты концентрации напряжений;

Kdσ и Kdτ – коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения (табл. 9);

KV – коэффициент влияния поверхностного упрочнения (табл. 10);

KFσ и KFτ – коэффициенты влияния шероховатости поверхности (табл. 11).

Таблица 9

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения

| Напряженное состояние | K dσ и K dτ при диаметре вала d, мм |
| --- | --- |
| и материал | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 |
| Изгиб для углеродистой стали | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,61 |
| Изгиб для легиро ванной стали | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,59 | 0,52 |
| Кручение для всех сталей | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,59 | 0,52 |

Таблица 10

Коэффициенты влияния поверхностного упрочнения

| Вид упрочнения поверхности вала | Значения КV при K σ |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,1 … 1,5 | ≥1,8 |
| Закалка ТВЧ | 1,3…1,6 | 1,6…1,7 | 2,4…2,8 |
| Азотирование | 1,15…1,25 | 1,3…1,9 | 2,0…3,0 |
| Накатка роликом | 1,2…1,4 | 1,5…1,7 | 1,8…2,2 |
| Дробеструйный наклеп | 1,1…1,3 | 1,4…1,5 | 1,6…2,5 |

При действии в расчетном сечении нескольких источников концентрации напряжений учитывают наиболее опасный из них (с наибольшим значением KσD или KτD).

Значения коэффициентов Kσ и Kτ берут из таблиц: для ступенчатого перехода с галтелью (рис. 22, а-в) – табл. 13 для валов с поперечным отверстием – табл. 12; ее шпоночным пазом – табл. 14; для шлицевых и резьбовых участков валов – табл. 15.

Для оценки концентрации напряжений в места: установки на валу деталей с натягом используют отношения Kσ /Kdσ  или Kτ /Kdτ (табл. 16).

Таблица 11

Коэффициенты влияния шероховатости поверхности

| Вид механической обработки | Параметр шероховатости Rа, мкм | KFσ при σв, МПа | KFτ при σв, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤700 | >700 | ≤700 | >700 |
| Шлифование тонкое | До 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обтачивание тонкое | 0,2…0,8 | 0,99...0,93 | 0,99…0,91 | 0,99…0,96 | 0,99…0,95 |
| Шлифование чистовое | 0,8…1,6 | 0,93…0,89 | 0,91…0,86 | 0,96…0,94 | 0,95…0,92 |
| Обтачивание чистовое | 1,6…3,2 | 0,89…0,86 | 0,86…0,82 | 0,94…0,92 | 0,92…0,89 |

Рис. 22. Геометрические параметры ступенчатого перехода вала

Таблица 12

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с поперечным отверстием

| σв, МПа | Kσ при изгибе и a/d | Kσ при растяжении-сжатии | Kτ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05…0,1 | 0,15…0,25 |  |  |
| 500 | 1,9 | 1,7 | 1,75 | 1,7 |
| 700 | 2,0 | 1,8 | 1,85 | 1,8 |
| 900 | 2,15 | 1,9 | 1,95 | 1,9 |
| 1200 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |

Таблица 13

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений Kσ   и Kτ  для ступенчатого перехода с галтелью

| t/r | r/d | Kσ при σв, МПа | Kτ при σв, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 1 | 0,01 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 0,02 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,35 | 1,35 | 1,4 | 1,4 |
|  | 0,03 | 1,65 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,5 |
|  | 0,05 | 1,60 | 1,7 | 1,8 | 1,95 | 1,45 | 1,45 | 1,5 | 1,55 |
|  | 0,10 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,5 |
| 2 | 0,01 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,45 |
|  | 0,02 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,15 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 |
|  | 0,03 | 1,8 | 1,95 | 2,05 | 2,25 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 |
|  | 0,05 | 1,75 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,65 | 1,75 |
| 3 | 0,01 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,75 |
|  | 0,02 | 1,95 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 1,75 | 1,85 |
|  | 0,03 | 1,95 | 2,1 | 2,25 | 2,45 | 1,65 | 1,75 | 1,75 | 1,9 |
| 5 | 0,01 | 2,1 | 2,25 | 2,35 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
|  | 0,02 | 2,15 | 2,3 | 2,45 | 2,65 | 2,1 | 2,15 | 2,25 | 2,4 |

Таблица 14

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений

для валов со шпоночным пазом

| σв, МПа | Kσ при выполнении паза фрезой | Kτ |
| --- | --- | --- |
|  | концевой | дисковой |  |
| 500 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
| 700 | 2,0 | 1,55 | 1,7 |
| 900 | 2,2 | 1,7 | 2,05 |
| 1200 | 2,65 | 1,9 | 2,4 |

Таблица 15

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений

для шлицевых и резьбовых участков валов

| σв, МПа | Kσ для | Kτ для шлицев | Kτ для резьбы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шлицев | резьбы | прямобочных | эвольвентных |  |
| 500 | 1,45 | 1.8 | 2,25 | 1,43 | 1,35 |
| 700 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 1,49 | 1,7 |
| 900 | 1,7 | 2,45 | 2,65 | 1,55 | 2,1 |
| 1200 | 1,75 | 2,9 | 2,8 | 1,6 | 2,35 |

Таблица 16

Характеристики влияния концентрации напряжений и масштабного фактора в местах установки на валу деталей с натягом

| Диаметр вала d, мм | Kσ /Kdσ при σв, МПа | Kτ /Kdτ при σв, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | 500 | 700 | 900 | 1200 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 30 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,05 |
| 40 | 2,75 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 1,65 | 2,1 | 2,6 | 3,25 |
| 50 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,7 | 1,75 | 2,2 | 2,7 | 3,4 |
| 60 | 3,0 | 3,85 | 4,7 | 5,95 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,55 |
| 70 | 3,1 | 4,0 | 4,85 | 6,15 | 1,85 | 2,4 | 2,9 | 3,7 |
| 80 | 3,2 | 4,1 | 4,95 | 6,3 | 1,9 | 2,45 | 3,0 | 3,8 |
| 90 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6,45 | 1,95 | 2,5 | 3,05 | 3,9 |
| 100 | 3,35 | 4,3 | 5,2 | 6,6 | 2,0 | 2,55 | 3,1 | 3,95 |
| Примечание. При установке с натягом колец подшипников табличное значение следует умножить на 0,9. |

1. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для втузов

С.А.Чернавский, Г.А.Снесарев, Б.С. Козинцов и др. - М.: Машиностроение, 1984.-560 с.

2. Расчёт на прочность деталей машин : Справочник / И.А. Биргер, Б.Ф.Шорр,

Г. Б. Иосилевич. - М. :Машиностроение, 1979.-702 с.

3. Иосилевич Г.Б. Детали машин: Учебн. для студ. машиностроит. вузов.-

М.:Машиностроение, 1988. -368 с.

4. Иосилевич Г.Б., Строганов Г.Б., Маслов Г.С. Прикладная механика.

Учебн. для вузов/ Под ред. Г.Б. Иосилевича. - М.:Высш. школа, 1989.- 351 с.

5. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование.

Учеб. пособие для машиностроительных спец. техникумов. - М.: Высш. школа, 1984.- 336 с.

6. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин, М.: Наука, 1975. 638 с.

7. Стёпин П.А. Сопротивление материалов: Учебник для немашиностроительных

специальностей вузов.- М.: Высш. школа, 1983.-303 c.