- Покажите аналоговые и цифровые каналы линий связи на основных технических структурах (выделены на рисунке красными линиями).

- Обосновать необходимость соблюдения расстояниями между кабелями  систем автоматизации.

От условий прокладки измерительных цепей различных приборов друг с другом, а также измерительных цепей с другими цепями систем автоматизации и силовыми электропроводками автоматизируемого объекта зависит уровень электрических помех в измерительных устройствах (точность измерения), а иногда и работоспособность систем автоматизации в целом.

- Отличия информационного и информационно-управляющего типа автоматизированных рабочих мест оператора?

Информационный и информационно-управляющий тип автоматизированного рабочего места оператора отличаются выполняемыми функциями:

1) Информационно-управляющий (предназначено для решения задач управления, выдачи команд, распоряжений и т. п.);
2) Информационный (служит для запроса и получения справок о состоянии системы в целом или ее отдельных звеньев, а также для формирования, передачи и приема символической или графической информации);

- Какой отказ измерительного канала более опасен, и почему?

Различают отказы внезапные (поломки от перегрузок, заедания), постепенные по развитию и внезапные по проявлению (усталостные разрушения, перегорания ламп, короткие замыкания из-за старения изоляции) и постепенные (износ, старение, коррозия, залипание). Внезапные отказы вследствие своей неожиданности более опасны, чем постепенные. Постепенные отказы представляют собой выходы параметров за границы допуска в процессе эксплуатации или хранения.