Министерство образования и науки Российской Федерации

Тольяттинский государственный университет

Архитектурно-строительный институт

Кафедра « Промышленное и гражданское строительство»

Борозенец Л.М., Шполтаков В. И.

Расчет и проектирование фундаментов

Учебно-методическое пособие

Тольятти

Издательство ТГУ

2014

УДК624.15

ББК38.2

Б 83

Рецензенты:

к.т.н.,  доцент, заведующий кафедрой ПГС   Теряник В. В.

к.т. н., директор ООО «Экспериментальный центр Кузнецова» Кузнецов А.В.

Б 83 Борозенец Л. М., Шполтаков В. И. Расчет и проектирование фундаментов: учебно-методическое пособие / Л.М. Борозенец, В. И. Шполтаков. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014, - 78 с.: обл.

В учебно – методическом пособии приведены основные разделы курсовой работы по дисциплине «Основания и фундаменты», также соответствующие разделу выпускной квалификационной работы бакалавра.

Пособие дополнено теоретическими сведениями, нормативными  и справочными материалами, примерами, необходимыми для проведения практических занятий, курсового и дипломного проектирования.

Учебно – методическое пособие предназначено для студентов  обучающихся по направлению подготовки бакалавров 270800.62 « Строительство», профилей

« Промышленное и гражданское строительство» и « Городское  строительство и хозяйство ».

УДК 624.15

ББК 38.2

Рекомендовано к изданию научно – методическим советом Тольяттинского государственного университета.

ФГБОУ  ВПО « Тольяттинский государственный университет», 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Общее положения…..…………………………………………………..….5

1. Посадка здания на местности …………………………………………..…8

1.1. Привязка здания и оценка рельефа………………………..…………….9

1.2. Геологический профиль основания ……..……………………………...11

2.  Дополнительные сведения о грунтах основания ..………….……..……13

2.1. Определение дополнительных значений физико-механических

характеристик грунтов основания ……………………………………………13	 2.2.Общая оценка строительной площадки…………………………..………..15

3. Определение глубины заложения фундаментов……………………...…….16

3.1. Глубина заложения по конструктивным требованиям………………..….16

3.2. Глубина заложения по условиям промерзания …..…………………...…..16

4. Выбор вариантов конструкций фундаментов.………………………………19

5. Расчет ленточных фундаментов мелкого заложения …….…………………21

5.1. Определение размеров подошвы фундамента………….………….………21

5.2. Конструирование ленточного фундамента..……………………….………25

5.2.1. Сборный фундамент..…………………………………………………….. 27

5.2.2. Сборно-монолитный фундамент …………..…………………………....  28

5.3. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования....………29

6. Расчет столбчатых фундаментов мелкого заложения …....…………………33

6.1. Определение размеров подошвы фундамента...……………………………33

6.2. Конструирование столбчатого фундамента...………………………………35

6.3. Расчет осадки фундамента методом эквивалентного слоя...………………39

7.   Расчет свайных фундаментов….………………………………………….….45

7.1. Расчет несущей способности одиночной сваи-стойки на действие

вертикальной нагрузки….…….………………………………………………….45

7.2. Расчёт несущей способности одиночной висячей сваи-фундамента

на действие вертикальной нагрузки….……………………………………..….48

7.3. Проектирование свайного кустового фундамента….……………….…..…51

7.3.1. Выбор конструкции свайного кустового фундамента………………..… 51

7.3.2. Определение числа свай и размещение их в плане..…………………… 51

7.4. Расчет осадки свайного фундамента ..………………………………...……54

8. Проектирование свайных  ленточных фундаментов.…..…………………....57

8.1. Конструирование свайного ленточного фундамента...…………….………57

8.2. Определение числа свай и размещение их в плане...………………………58

8.3. Расчет осадки свайного ленточного фундамента...…………………...……60

Приложение 1. Исходные данные .…………….…………………….…….. 65

Приложение 2. Таблицы справочных данных...…………………….....……69

Библиографический список……………….….……………………..….….…81

Общие положения

Учебно-методическое пособие написано в соответствии с программой курса « Основания и фундаменты», рекомендуемой Министерством образования для бакалавров направления « Строительство».

Цель выполнения курсовой проектной работы - закрепление теоретических знаний, привитие практических навыков расчета фундаментов на естественном основании, получение навыков самостоятельной  работы с нормативной и справочной литературой, привитие умений проектирования оснований и фундаментов и оформления рабочих чертежей.

При выполнении работы  рекомендуется использовать материал лекций по соответствующим темам, СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений, СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты, СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика, СП50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. – М., 2005; СП50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов. – М., 2004.

Проектная работа выполняется в составе расчетно-пояснительной записки и графической части, оформленных в соответствии с требованиями ЕСКД.

Расчетно-пояснительная записка объемом 20...25 страниц  оформляется на стандартных листах белой писчей бумаги формата А4.

Графическая часть оформляется на листе формата А1.

Пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист;

- содержание;

- задание на проектирование и исходные данные;

- схему посадки здания на местности;

- геологический профиль строительной площадки;

- дополнительные сведения о грунтах основания;

- общую оценку строительной площадки;

- определение глубины заложения фундаментов;

- выбор вариантов конструкций ленточных фундаментов мелкого заложения в сборном  и сборно-монолитном исполнении, столбчатых монолитных абсолютно жёстких и жёстких с гибкой плитой и свайных фундаментов с размещением свай в один или несколько рядов;

- расчет по I и II группам предельных состояний и конструирование фундаментов мелкого заложения;

- расчет по I и II группам предельных состояний и конструирование свайных фундаментов;

- список используемой литературы.

Чертежи должны включать:

- разбивочный план здания;

- геологический профиль строительной площадки по скважинам  №1 и №2;

- поперечные сечения столбчатых и ленточных фундаментов мелкого заложения в монолитном, сборном  и сборно-монолитном вариантах;

- план размещения свай в ленточном и столбчатом фундаменте;

- поперечный разрез свайного и столбчатого фундамента;

- расчетную схему определения осадки ленточного фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования;

- расчетную схему определения осадки столбчатого фундамента методом эквивалентного слоя;

- расчетную схему определения осадки ленточного свайного фундамента методом послойного суммирования;

- таблицу расходов материалов на 100  кН несущей способности фундаментов мелкого заложения и свайного фундамента;

- условные обозначения на чертежах.

Исходные данные принимаются по таблицам 1-3 и рисунку 1 прилож. 1, в соответствии с порядковым номером студента в журнале.

Конструктивная схема проектируемого здания, размеры в плане, высота здания и поперечное сечение колонн выдается преподавателем для каждого студента индивидуально.

Задание для примера

выполнения курсовой работы на тему «Проектирование фундаментов на естественном основании »

Произвести вариантное проектирование ленточных и столбчатых фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов под наружные стены административного здания с неполным каркасом,  размерами L x B x H =  36 х 15 х 15 м, железобетонными колоннами 400 х 400 мм и жесткой конструктивной схемой

Рис.1 Схема здания

Исходные данные:

1. Район строительства - гор. Уфа

2. Нормативная нагрузка на фундамент стен - 500 кН/м

3. Нормативная нагрузка на столбчатый фундамент 2160 кН

4. Вариант свай

Рис.2 Поперечное сечение сваи

Размеры поперечного сечения: 40х40, 27,8 см

Количество стержней, диаметр и класс арматуры: 8 Ø 18 A-II

Класс бетона: B15

Способ погружения свай: вибровдавливание

5. Глубина подвала - 1,0 м

6. Толщина стен - 0,51 м

7. Расчетная среднесуточная температура  в помещениях 1-го этажа- 150 С

8. План строительной площадки задан в масштабе 1: 2000

Рис.3 Схема строительной площадки

9. Грунтовые условия строительной площадки – вариант 8 (табл.2 приложение I)

| № варианта | №слоя | Грунт | Глубина от поверхности, м | Расчетные значения характеристик с доверительной вероятностью α = 0,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | слоев грунта | До грунт. вод | , кн/м3 | , кн/м3 |  |  |  |  | С, кПа | Е, МПа | υ 10-7, см/с |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 3 | 0,7 | 5,5 |  | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
|  | 3 | 6 | 5,5 | 13,1 |  | 17,7 | 27,4 | 0,24 | 0,2 | 0,45 | 14 | 38 | 27 | 0,12 |

Грунты: 	1 – почва каштановая, суглинистая;

3 – песок мелкий, средней плотности;

6 – глина пылеватая, комковая, полутвердая;

1. Посадка здания на местности

Цель:

1) Привязать углы здания к линии застройки и строительной геодезической сетке. Определить отметку планировки.

2) Оценить пригодность рельефа местности для организации строительства.

3) Вычертить геологический профиль основания по створу скважин №1 и №2

4) Оценить пригодность грунтов в качестве основания.

1.1. Привязка здания и оценка рельефа

Главный фасад здания размещается по линии застройки с привязкой углов к строительной геодезической сети разбивочного плана. М 1:500

Рис.4. План строительной площадки

Высотная привязка осуществляется из условий нулевого баланса земляных работ при планировке территории строительной площадки

,		(1.1)

где: hi– высотные отметки поверхности рельефа для углов здания,

n – количество углов здания в плане.

Высотные отметки hi поверхности рельефа для углов здания и по осям скважин № 1 и № 2 определяются по горизонталям плана строительной площадки из представления длины заложения между горизонталями в плане  ℓ =33 м   и    превышения, равного   разности   отметок между  ними, например, 93,00 – 92,75 = 0,25 м в виде прямоугольника по разрезу, проходящему через точку угла здания 4. Замерив по плану длину заложения между горизонталью 92,75 и точкой 4, равной ℓt = 14 м, откладываем его на катете треугольника. Восстановлением перпендикуляра из точки 4 до пересечения с гипотенузой прямоугольника получаем точку 4 на поверхности площадки.

Рис. 5 Схема к расчету абсолютных отметок точек на поверхности

строительной площадки

Из подобия прямоугольников составляется пропорция и рассчитывается Δh4, то есть превышение точки 4 над горизонталью 92,75 м.

= ;		 Δh4 =   =  = 0,11 м.

Абсолютная отметка точки 4

92,75 + 0,11 = 92,86 м.

Аналогично и для остальных отметок.

По плану горизонталей определяют направление уклона местности и величину максимального уклона.

imax = ∆h/lmin = 0,25/33 = 7,6 % о,

где: ∆h – превышение отметок горизонталей, м;

lmin – минимальное расстояние между горизонталями, м.

Вывод: Естественный рельеф местности пригоден для организации строительства с незначительной планировкой

1.2. Геологический профиль основания

Геологический профиль составляется по вертикальному разрезу в створе скважин 1–2.

По геологическому разрезу устанавливаются гидрогеологические условия основания при проектировании фундаментов и расчете их осадки.

Построение начинается с топографического разреза, включающего сетку профиля с указанием отметок и расстояния в масштабе 1:1000, показом осей

скважин 1 и 2, шкалы отметок в вертикальном масштабе 1:200.

При этом шкала должна вмещать размер глубины скважины по заданию грунтовых условий площадки строительства. Затем по границам глубин каждого слоя грунта, взятых также по заданию, рассчитываются их абсолютные отметки и по шкале отметок наносятся точки по осям скважин.

Проводятся линии границ каждого слоя от руки, вычерчивается литологическая колонка и уровень грунтовых вод, если он имеется по заданию. На этом геологический разрез считается выполненным с обязательным указанием условных обозначений. ( Рис.6)

Рис.6. Геолого-литологический разрез по створу скважины 1-2

Условные обозначения:

Почва 	Глина

Песок 				Уровень грунтовых вод

2. Дополнительных сведения о грунтах основания

2.1. Определение дополнительных значений физико-механических характеристик грунтов основания

Для оценки сжимаемости и прочности грунтов в каждом слое грунта вычисляют присущие ему физические и механические характеристики: .

Пригодность грунтов в качестве основания здания оценивают по значениям расчетного сопротивления грунтов основания  под подошвой фундаментов и относительных коэффициентов их сжимаемости mv.

При  грунт малосжимаем и является хорошим основанием.

При  грунт средней сжимаемости и может использоваться в качестве естественного основания.

При  грунт сильносжимаемый и не может быть использован в качестве естественного основания, требует искусственного укрепления.

Пример:

1 Слой. Почва каштановая, суглинистая - не рассматривается.

2 Слой. Песок мелкий, средней плотности

Объемный вес сухого грунта: .	(2.1)

Коэффициент пористости:

.				(2.2)

Согласно ГОСТ 25100-95  т. Б.18  - песок средней плотности.

Степень влажности:

(2.3)

где: - удельный вес воды, кН/м3.

Вывод: т.к. S r =0,855>0,8 , то согласно ГОСТ 25100-95  т. Б.17 песок насыщен водой.

Относительный коэффициент сжимаемости:

;

mυI I =βI I / EI I =0,937/28=0,0346 мПа-1 ; 					(2.4)

Расчетное сопротивление: Rо = 200 кПа – принимается по таблице 2 приложения 3 СНиП [8] или по таблице 5, приложения 2.

3 Слой. Глина пылеватая, полутвердая

Объемный вес сухого грунта: .

Коэффициент пористости: .

Число пластичности: 		(2.5)

Согласно ГОСТ 25100-95 т. Б 11 – глина легкая пылеватая

Показатель консистенции:

.					(2.6)

Согласно ГОСТ 25100-95  т. Б 14 – глина полутвердая.

Коэффициент относительной сжимаемости:

ν = 0,12; 		;

mυIII =βIII  / E  = 0,967/27= 0,036 МПа-1 ;

Глина  малосжимаемая

Расчетное сопротивление:

- принимается по табл. 3 прил. 3 СНиП[8] или по табл. 5 прил.2

2.2 Общая оценка строительной площадки

На основе анализа плана горизонталей, уклонов рельефа, геологического профиля, глубины залегания подземных вод, наличия подземных коммуникаций и выработок, механических характеристик слоев грунта и других сведений делают вывод: о пригодности или непригодности грунтов в качестве естественного основания здания; трудностях строительства, вызванных большими уклонами рельефа, высоким уровнем подземных вод, наличием подземных коммуникаций, выработок или другими препятствиями для строительства;   о возможных  инженерных мероприятиях по их устранению.

Пример анализа:

Судя по плану горизонталей и геологическому профилю, площадка имеет спокойный рельеф (i  = 7,6  % ), подземные коммуникации и выработки отсутствуют, подземные воды на глубине 4,2 м от уровня планировки, грунты слоистые, с выдержанным залеганием пластов, мало сжимаемы (мПа-1), незначительно различаются по сжимаемости и прочности, достаточно прочные (кПа) и могут служить естественным основанием здания.

3. Определение глубины заложения фундамента

Цель: Определить минимальную глубину заложения подошвы фундамента по конструктивным требованиям и по условию недопущения морозного пучения грунтов основания.

3.1. Глубина заложения по конструктивным требованиям

По конструктивным требованиям глубина заложения ленточных и столбчатых фундаментов определяется по формуле:

,								(3.1)

где

- глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной м и глубиной свыше 2м принимается  =2м, при ширине подвала м - =0);

- высота фундаментной плиты (м).

  - – толщина пола (м).

Пример расчета:

Глубина подвала dв = 1,0 м.

Принимаем конструктивно высоту фундаментной плиты м.

По конструктивным требованиям глубина заложения:

м.

3.2. Глубина заложения по условиям промерзания

По условиям промерзания глубина заложения фундамента назначается  с учетом района строительства, теплового режима здания и гидрогеологических условий строительной площадки, для чего определяется:

а) нормативная глубина сезонного промерзания грунта

,								(3.2)

где:  - величина принимаемая равной:

- для суглинков и глин – 0,23м;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28м;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30м;

- крупнообломочных грунтов – 0,34м.

Значение  для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

- безразмерный коэффициент, численно равной сумме    абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе,

принимается по приложению 2 табл.1;

б) расчетная глубина сезонного промерзания

,								(3.3)

где:  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых зданий - по

приложению 2 табл.2; для наружных и внутренних фундаментов, не отапливаемых зданий - , кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой;

в) влияние вида грунта под подошвой фундамента и глубины расположения уровня подземных вод на глубину заложения фундамента принимаются по приложению 2 табл.3.

Фундаменты здания должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отсеках здания их допустимая разность определяется из условия

,						(3.4)

где:  - расстояние между фундаментами в свету;

- расчетные значения соответственно угла внутреннего трения  и удельного сцепления грунта;

- среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей способности).

Пример расчета:

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта из мелкого песка в районе г. Уфа составляет:

м,

где:  (приложение 2 табл.1)

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта:

м,

где: - для здания с подвалом при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении 15С (приложение 2 табл.2).

Глубина расположения уровня подземных вод м.

dƒ + 2 = 1,08 + 2 = 3,08 м;

dw > dƒ + 2м.

Согласно табл.3 приложения 2 глубина заложения фундамента d не зависит от и принимается по конструктивным требованиям.

Принимаем м по конструктивным требованиям.

4. Выбор вариантов конструкций фундаментов

В работе необходимо рассмотреть  2-3 различных варианта ленточных и столбчатых фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов, вычертить их поперечные разрезы, как показано на рисунке 3. При этом рекомендуется задаться длиной сваи, исходя  из грунтовых условий или конструктивно от 6 до 10м. Соединение сваи с ростверком может быть шарнирным и жестким.

Пример выбора:

Для сравнения задаемся вариантами ленточных фундаментов мелкого заложения со сборной или монолитной железобетонной плитой, столбчатых монолитных абсолютно жёстких и жёстких с гибкой плитой и вариантами свайных фундаментов с монолитным ростверком при однорядном и двухрядном размещении сваи (см. рис.7). Во всех вариантах фундаментов принимаем бетонные стеновые блоки подвала марки  ФБС 24.5.6 (по приложению 2 табл.10)

д)					 е)

Рис.7. Варианты конструкций ленточных, столбчатых  свайных фундаментов:

а – сборные железобетонные плиты и бетонные стеновые блоки ленточного фундамента; б – монолитная железобетонная плита и бетонные стеновые блоки ленточного фундамента; в – абсолютно жёсткий монолитный железобетонный столбчатый фундамент; г - жёсткий монолитный железобетонный столбчатый фундамент с гибкой плитой;  д– однорядный свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком и бетонными стеновыми блоками; е - двухрядный свайный фундамент с монолитным железобетонным ростверком и бетонными стеновыми блоками.

5. Расчет ленточных фундаментов мелкого заложения

Цель:

1. Рассчитать и принять размеры подошвы фундамента, показать его расчётную схему, совмещенную с инженерно-геологическим разрезом.

2. Законструировать ленточные фундаменты, изобразить расчётно-монтажные схемы.

3. Определить конечную осадку фундамента методом послойного суммирования.

5.1. Определение размеров подошвы фундаментов

Ориентировочно требуемая ширина подошвы ленточного фундамента определяется по формуле

,								(5.1)

где:  - нормативная нагрузка на 1 м.п. фундамента, принимаемая по таблице исходных данных, кН/м;

- глубина заложения подошвы фундамента, м;

- средний удельный вес материала фундамента и грунта на его ступенях ( кН/м3);

- расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента шириной м и глубиной заложения м служит для предварительного определения размеров фундамента, кПа. Принимается по приложению 2  табл.4.

Вычисленная по формуле (5.1) ширина подошвы фундамента требует уточнения по величине расчетного сопротивления грунта R, соответствующего принятой ширине подошвы b и глубине заложения фундамента d,

,    (5.2)

где:  - коэффициенты условий работы, принимаемые по приложению 2 табл.6;

- коэффициент, принимаемый равным: , если прочностные характеристики грунта ( и ) определены непосредственными испытаниями;   , если они приняты по приложению СНиП [4]. В РГУ принять ;

- коэффициенты, принимаемые по приложению 2 табл.7;

- коэффициент, принимаемый равным: при м - ,

при м - (здесь м);

- ширина подошвы фундамента, м;

- осредненное расчетное значение  удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

- то же, залегающих выше подошвы;

- расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа (принять по исходным данным);

- глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных  и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

,							(5.3)

где: - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

- толщина конструкции пола подвала, м.  Удельный вес конструкции пола  принимаем  к Н/м3;

- глубина подвала, м.

После определения  уточняются размеры подошвы фундамента по формуле:

.								(5.4)

Значения b, вычисленные по формуле (5.4), должны отличаться не более чем на 10%. Если они  отличаются более чем на 10%, то вновь определяют значение R по формуле (5.2) для b по формуле (5.4).

Такое уточнение  повторяют до достижения отличия двух последних значений b не более чем на 10%. Затем среднее значение двух b округляют в большую сторону кратно 0,1м и принимают в качестве расчетной ширины фундамента. По ней подбирают фундаментные блоки или назначают ширину плиты монолитного фундамента.

Пример расчёта:

Ориентировочная требуемая ширина подошвы ленточного фундамента мелкого заложения:

м.

Определяем расчетное сопротивление грунта при   ширине подошвы фундамента равной 2,1 м по формуле

В расчете приняты:

коэффициент надежности по грунту γg = 1;

для второго слоя грунта выше подошвы фундамента γ′II = γ2 = 18,7 кН/м3;

для грунта ниже подошвы фундамента осредненное расчетное значение удельного веса

где  кН/м3;

м,

-для песка мелкого (приложение 2 табл.6);

Рис.8. Схема расположения фундамента мелкого заложения в грунтовом массиве

- для песка мелкого и сооружения с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения к его высоте  (приложение 2 табл.6);

, так как прочностные характеристики грунта ( и ) определены непосредственными испытаниями и заданы в исходных данных;

для слоя песка с  (приложение 2 табл.7);

, т.к м;

для песка слоя № 2 (см. грунтовые условия);

по заданию.

Расчетное сопротивление грунта R под подошвой фундамента при м:

м;

м.

При м

кПа;

м;

м.

При м

кПа;

м;

м.

При м

кПа;

м;

м.

Вывод: условие выполняется.

м

Принимаем  м.

5.2.  Конструирование ленточного фундамента

При конструировании ленточного фундамента необходимо подобрать фундаментную подушку, фундаментные стеновые блоки или панели и вычертить поперечное сечение фундамента.

Марка фундаментной плиты назначается по приложению 2 табл.9, исходя из требуемой ширины подошвы фундамента b.

Размеры сечения монолитной фундаментной плиты принимаются конструктивно: ширина b  - по расчету п.4.1; высота м при м, м при м,  при м.

В дальнейшем высота плиты проверяется расчетом по условию прочности.

Марка стеновых блоков и их количество по высоте назначается по приложению 2 табл.10, исходя из толщины стен, глубины заложения фундамента d и принятой высоты фундаментной плиты.

После определения конструкции поперечного сечения фундамента, необходимо определить величину среднего давления под подошвой фундамента

,								(5.5)

где: 	- нормативная нагрузка на 1 м фундамента, кН/м, принимается по заданию;

- суммарная нормативная нагрузка на 1 м фундамента от собственного веса фундаментной плиты, стеновых блоков или стеновых панелей, кН/м.

,									(5.6)

где:  - суммарный объем грунта на уступах 1 м фундаментной плиты, м3. Определяется расчетом;

- нормативный удельный вес грунта, залегающего выше подошвы фундамента, кН/м3.

5.2.1. Сборный фундамент

Принимается  сборный фундамент, состоящий  из фундаментной плиты ФЛ 24.12 размером м и весом кН (приложение 2 табл.9) и двух рядов стеновых бетонных блоков ФБС 24.5.6 размером  м и весом (приложение 2 табл.10).

Расчетная схема сборного фундамента показана на рисунке 9.

Расчетное сопротивление грунта R под подошвой фундамента шириной  м будет равно кПа.

Суммарная нормативная нагрузка  на 1м фундамента от собственного веса составляет кН/м.

Рис.9. Расчетная схема сборного фундамента

Суммарная нормативная нагрузка на 1м фундамента от веса грунта, лежащего на фундаментной плите: кН/м,

где: м3.

Среднее давление под подошвой фундамента составляет:

кПа,

так как при м кПа.

5. 2. 2. Сборно-монолитный фундамент

Принимается сборно-монолитный фундамент, состоящий из монолитной железобетонной фундаментной плиты шириной м и высотой м и двух  рядов стеновых бетонных блоков ФБС 24.5.6 размером м и весом кН (приложение 2 табл. 10).

Рис.10. Расчетная схема сборно-монолитного фундамента

Нормативная нагрузка от собственного веса на 1 м фундаментной плиты: кН/м,

где: м2;

- площадь поперечного сечения фундаментной плиты;

- расчетная длина подошвы ленточного фундамента, принята равной 1;

-нормативный удельный вес железобетона, кН/м3.

Суммарная нормативная нагрузка от собственного веса на 1м фундамента кН/м.

Суммарная нормативная нагрузка от веса грунта на 1м фундаментной плиты кН/м.

где: м3.

Среднее давление под подошвой фундамента

кПа,

так как при м  кПа.

5.3. Расчет осадки фундамента мелкого заложения методом послойного суммирования

Цель расчета: определить осадку фундамента  и сравнить ее с предельно допустимой .

Осадку фундамента определяют методом послойного суммирования.

Пример расчета:

Исходные данные:

грунты оснований: 1 слой – почва, м;

2 слой – песок мелкий, м, кН/м3 МПа;

3 слой – глина пылеватая,  м, кН/м3 МПа;

ширина подошвы фундамента м;

глубина заложения подошвы фундамента м;

среднее давление под подошвой кПа;

грунтовые воды на глубине 4,2м.

1. Вертикальное напряжение от веса грунта на уровне:

подошвы фундамента кПа;

подземных вод кПа;

подошвы 2 слоя кПа;

кровли 3 слоя кПа;

подошвы 3 слоя кПа.

2. Принимаем толщину элементарного слоя м.

3. Дополнительное давление под подошвой фундамента

кПа.

Расчет осадки приведен в форме таблицы, где коэффициент  определяется по приложению 2 табл.11.

Таблица 1

Расчет осадки сборно-монолитного фундамента

| Толщина слоя, м | Расстояние от подошвы до слоя Ƶ | ζ = | α | Давление на слой σzp= α‧Pɑ, кПа | Среднее давление σƶр,i, кПа | Еi, кПа | Осадка элементарного слоя, мм Si=β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 213,8 |  | 28 ‧ 103 |  |
| 0,92 | 0,92 | 0,80 | 0,881 | 188,4 | 201,1 |  | 5,29 |
| 0,92 | 1,84 | 1,60 | 0,642 | 137,3 | 162,9 |  | 4,28 |
| 0,92 | 2,76 | 2,40 | 0,477 | 102,0 | 119,7 |  | 3,15 |
| 0,92 | 3,68 | 3,20 | 0,374 | 80,0 | 91,0 |  | 2,39 |
| 0,42 | 4,10 | 3,57 | 0,340 | 72,7 | 76,4 |  | 1,09 |
| 0,50 | 4,60 | 4,00 | 0,306 | 65,4 | 69,1 | 27 ‧ 103 | 1,02 |
| 0,92 | 5,52 | 4,80 | 0,258 | 55,2 | 60,3 |  | 1,64 |
| 0,92 | 6,44 | 5,60 | 0,223 | 47,7 | 51,5 |  | 1,40 |
| 0,92 | 7,36 | 6,40 | 0,196 | 41,9 | 44,8 |  | 1,22 |
| 0,92 | 8,28 | 7,20 | 0,175 | 37,4 | 39,7 |  | 1,08 |
| 0,92 | 9,20 | 8,00 | 0,158 | 33,8 | 35,6 |  | 0,97 |
| 0,92 | 10,12 | 8,80 | 0,143 | 30,6 | 32,2 |  | ΣSi = 23,53 |
| 0,92 | 11,04 | 9,60 | 0,132 | 28,2 |  |  |  |

ΣSi = 23,5‧10-3м = 23,5 мм

S = ΣSi < Su = 100 мм

Масштаб: размеров - 1 см = 1 м; давлений  -  1 см = 50 кПа.

Рис.11. Расчетная схема осадки ленточного фундамента

6. Расчет столбчатых  фундаментов мелкого заложения

Определить основные размеры и законструировать  столбчатый центрально нагруженный фундамент под колонну.

Здание выбрано коридорного типа с неполным поперечным каркасом, с подвалом, размерами LхBхH=36х15х15м.

Нормативная и расчетная нагрузки на фундамент колонны (суммарные с учетом надежности и сочетания от грузовой площади), принимаются по табл.2

Таблица 2

Варианты нагрузок на фундамент колонны

| № по журналу | Нагрузка, кН | № по журналу | Нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная | Расчётная |  | Нормативная | Расчётная |
| 1 | 2160 | 2490 | 17 | 2800 | 3290 |
| 2 | 2200 | 2540 | 18 | 2840 | 3340 |
| 3 | 2280 | 2590 | 19 | 2880 | 3390 |
| 4 | 2320 | 2640 | 20 | 2920 | 3440 |
| 5 | 2360 | 2590 | 21 | 2960 | 3490 |
| 6 | 2400 | 2740 | 22 | 3000 | 3540 |
| 7 | 2440 | 2790 | 23 | 3040 | 3590 |
| 8 | 2480 | 2840 | 24 | 3080 | 3640 |
| 9 | 2520 | 2890 | 25 | 3120 | 3690 |
| 10 | 2560 | 2940 | 26 | 3160 | 3740 |
| 11 | 2600 | 2990 | 27 | 3200 | 3790 |
| 12 | 2640 | 3040 | 28 | 3240 | 3840 |
| 13 | 2680 | 3090 | 29 | 3300 | 3890 |
| 14 | 2720 | 3140 | 30 | 3340 | 3940 |
| 15 | 2760 | 3190 | 31 | 3380 | 3990 |
| 16 | 2800 | 3240 | 32 | 3420 | 4040 |

Поперечное сечение сборной колонны каркаса 400х400 мм.

6.1. Определение размеров подошвы фундамента

Грунт несущего слоя – песок мелкий, средней плотности с удельным весом  ( = 18,7 кН/м3 и коэффициентом пористости е=0,778 (по расчету см. п.2.1).

Условное расчетное сопротивление основания, сложенного песком,

Rо = 0,2 МПа (по расчету см. п. 2.1).

Глубина заложения подошвы фундамента от планировочной поверхности площадки с учетом глубины подвала и конструктивных соображений

d = dв + hрр + hf  = 1,0 + 0,15 + 1,9 = 3,05м.

Конструкция фундамента показана на рис. 8:  высота фундамента hf, м, глубина стакана hst назначается 0,5 м, т.к. ширина колонны hк = 0,4 м, а глубина заделки колонны в стакан должна находится в пределах (1…1,5)hк по конструктивным требованиям.

Предварительная площадь подошвы фундамента

A = N / (R - (md) = 2,160/ (0,20 – 0,02 ( 3,05) = 16,00 м2;

Размеры фундамента

A = b ( ℓ = 4 ( 4 = 16,0 м2.

Расчетное сопротивление грунта основания при  b  = 4м

Принимаем  R = 400 кПа.

Площадь подошвы фундамента

A = N / (R - (md) = 2,160/ (0,40 – 0,02 ( 3,05) = 6,37 м2;

Фундаментную плиту принимаем из монолитного железобетона площадью:

A = b ( ℓ = 2,53 ( 2,53 = 6,36 м2.

4 – 2.53 = 1,47, что больше 10%

Расчетное сопротивление грунта основания

R = 1,565 ∙ (18,02 ∙ 2,53 + 195,321) = 377,0 кПа.

A = N / (R - (md) = 2,160/ (0,377 – 0,02 ( 3,05) = 6,82 м2;

A = b ( ℓ = 26 ( 2,6 = 6,76 м2.

2,6 - 2.53 = 0,07, что менее 10%

Расчетное сопротивление грунта основания

R = 1,565 ∙ (18,02 ∙ 2,6 + 195,321) = 379,0 кПа.

Вес фундаментной плиты

Gf  = Ahn((  = 6,76 ∙ 0,4 ∙ 0,024 = 0,065 мН.

Вес стакана под колонну

Gs = 1,0 ( 1,0 ( 0,6 ( 0,024 = 0,015 МН

Вес грунта на обрезах фундамента

Gq = (A - As) hq (q = (6,76 – 1,0) ( 1,48 ( 0,02 = 0,170 мН.

Среднее давление под подошвой фундамента

Р=357 кПа < R = 379 кПа – условие удовлетворяется. Превышение расчетного сопротивления составляет 5,8% < 10%, следовательно, фундамент запроектирован рационально.

Окончательно принимаем для фундамента под колонну монолитную плиту размером 2,6 х 2,6 м с высотой hп = 0,4 м.

Расчетная нагрузка на уровне пола подвала составляет N = 2,490 мН.

Расчетная нагрузка:

Gf = 1,1 ∙ (0,065 + 0,015) = 0,2365 мН,

Gq = 1,15 ∙ 0,170 =0,20 мН.

Давление под подошвой фундамента от действия расчетных нагрузок

6.2. Конструирование столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты применяются для передачи на грунт сосредоточенных нагрузок от колонн и самонесущих стен здания. Они выполняются в монолитном или сборном вариантах. Конструирование монолитных железобетонных жёстких и гибких фундаментов, показанных на рис.12.

1-1.

Рис. 12 Монолитные железобетонные столбчатые фундаменты стаканного типа:

а – жёсткий; б – жёсткий с нижней гибкой ступенью – плитой;

1 – фундамент; 2 – бетонная подготовка; 3 – арматурная сетка.

Монолитные столбчатые железобетонные фундаменты мелкого заложения выполняются как правило ступенчатой формы.

Для сопряжения со сборными колоннами применяются фундаменты стаканного типа.

Глубина стакана  равна нормативной глубине заделки колонны и толщине подливки раствора, равной 50 мм.

Толщина днища стакана определяется из условия продавливания  и принимается не менее 200мм. Зазор между колонной и стенками стакана должен быть по низу 50мм, а по верху 75мм.

Толщина стенки стакана предусматривается не менее 200мм.

Высота и количество ступеней принимается без учета высоты стакана и подколонника кратной 150мм. Обрез стакана принимается на относительной отметке - 0,150 м.

В жестких фундаментах недопущение растягивающих напряжений в их теле обеспечивается ограничением отношения высоты уступов к их ширине значениями углов жёсткости в пределах 35о…40о.

Для гибких железобетонных ступеней  hр / ℓр ≤  l :2.

Сечения и  арматура таких фундаментов подбираются с соблюдением требований, предъявляемых к железобетонным конструкциям.

Данные фундаменты армируются по низу нижней ступени сварными сетками из сталей классов А-II или А-III диаметром не менее 10мм с  расстоянием между  осями  от  100 до 200мм.

Защитный слой для нижней арматуры должен быть не менее 70мм при отсутствии бетонной подготовки и 35мм при ее наличии.

Размеры в плане подошвы, ступеней и подколонника принимаются кратными 300мм.

Пример конструирования жесткого фундамента:

Конструирование жесткого столбчатого фундамента производится  на основании результатов расчёта с соблюдением нормативных требований.

1-1

Рис.13. Схема монолитного железобетонного столбчатого жёсткого фундамента стаканного типа.

6.3. Расчёт конечной осадки фундамента методом эквивалентного слоя

Эквивалентным называется слой грунта мощностью hэ, осадка которого при сплошной нагрузке на поверхности pо будет равна осадке грунтового полупространства под воздействием местной нагрузки интенсивностью ро.

Осадка слоя грунта из условия одномерного сжатия без возможности бокового расширения , 						(6.1)

где Е – модуль деформации грунта; v – коэффициент Пуассона.

Значение v принимаются в зависимости от вида и состояния грунтов:

- глины и суглинки твёрдой и полутвёрдой консистенции v = 0,1…0,15;

- то же тугопластичной v = 0,2…0,25;

- то же мягко пластичной и текучепластичной v = 0,3…0,4;

- то же текучей v = 0,45…0,5; - супеси v = 0,15…0,3;  - пески v = 0,2…0,25.

С учётом относительного коэффициента сжимаемости грунтов mv

S=Pohэmv 										(6.2)

где: mv=β/E;									(6.3)

β – коэффициент, зависящий от коэффициента Пуассона, т.е.

(6.4)

Толщина эквивалентного слоя hэ =Aωb,					(6.5)

где: А – площадь подошвы фундамента; ω – коэффициент, зависящий от формы, площади и жёсткости фундамента, значения табулированы в табл. 3.

Таблица 3

Значения коэффициентов ω для полупространства

| Отношение сторон n=ℓ/в | ωс | ωо | ωm | ωсоnst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-круг | 0,64 | 1,00 | 0,85 | 0,79 |
| 1-квадрат | 0,5 ωо | 1,12 | 0,95 | 0,88 |
| 2-прямоугольник | 0,5 ωо | 1,53 | 1,30 | 1,22 |
| 3- прямоугольник | 0,5 ωо | 1,78 | 1,53 | 1,44 |
| 4- прямоугольник | 0,5 ωо | 1,96 | 1,70 | 1,61 |
| 5 – прямоугольник | 0,5 ωо | 2,10 | 1,83 | 1,72 |
| 10 - прямоугольник | 0,5 ωо | 2,53 | 2,25 | 2,12 |

Примечание: ωс – для осадки угловой точки прямоугольника или круга;

ωо – для максимальной осадки гибкого фундамента под центром загружаемой площади;

ωm – для средней осадки гибкого фундамента всей площади загружения;

ωсоnst – для осадки абсолютно жёстких фундаментов.

b – ширина подошвы фундамента.

Произведение  Aω называется коэффициентом эквивалентного слоя, значения табулированы в табл. 4.

Таблица 4

Значения коэффициента эквивалентного слоя Aω

| Соотно-ш. ℓ / b | Гравий и галька | Пески | Суглинки пластичные | Глины и суглинки мягкопластичные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глины и суглинки твёрдые и полутвёрдые | Супеси твёрдые и пластичные | Глины пластичные |  |
|  | v = 0,10 | v = 0,20 | v = 0,25 | v = 0,30 | v = 35 | v = 40 |
| 1,0 | 1,13 | 0,96 | 0,89 | 1,20 | 1,01 | 0,94 | 1,26 | 1,07 | 0,99 | 1,37 | 1,17 | 1,08 | 1,58 | 1,34 | 1,24 | 2,02 | 1,71 | 1,58 |
| 1,5 | 1,37 | 1,16 | 1,09 | 1,45 | 1,23 | 1,15 | 1,53 | 1,30 | 1,21 | 1,66 | 1,40 | 1,32 | 1,91 | 1,62 | 1,52 | 2,44 | 2,07 | 1,94 |
| 2,0 | 1,55 | 1,31 | 1,23 | 1,63 | 1,39 | 1,30 | 1,72 | 1,47 | 1,37 | 1,88 | 1,60 | 1,49 | 2,16 | 1,83 | 1,72 | 2,76 | 2,34 | 2,34 |
| 3,0 | 1,81 | 1,55 | 1,46 | 1,90 | 1,63 | 1,54 | 2,01 | 1,73 | 1,62 | 2,18 | 1,89 | 1,76 | 2,51 | 2,15 | 2,01 | 3,21 | 2,75 | 2,59 |
| 4,0 | 1,99 | 1,72 | 1,63 | 2,09 | 1,81 | 1,72 | 2,21 | 1,92 | 1,81 | 2,41 | 2,09 | 1,97 | 2,77 | 2,39 | 2,26 | 3,53 | 3,06 | 2,90 |
| 5,0 | 2,13 | 1,85 | 1,74 | 2,24 | 1,95 | 1,84 | 2,37 | 2,07 | 1,94 | 2,58 | 2,25 | 2,11 | 2,96 | 2,57 | 2,42 | 3,79 | 3,29 | 3,10 |
| 6,0 | 2,25 | 1,98 | - | 2,37 | 2,09 | - | 2,50 | 2,21 | - | 2,72 | 2,41 | - | 3,14 | 2,76 | - | 4,00 | 3,53 | - |
| 7,0 | 2,35 | 2,06 | - | 2,47 | 2,18 | - | 2,61 | 2,31 | - | 2,84 | 2,51 | - | 3,26 | 2,87 | - | 4,18 | 2,67 | - |
| 8,0 | 2,43 | 2,14 | - | 2,56 | 2,26 | - | 2,70 | 2,40 | - | 2,94 | 2,61 | - | 3,38 | 2,98 | - | 4,32 | 3,82 | - |
| 9,0 | 2,51 | 2,21 | - | 2,64 | 2,34 | - | 2,79 | 2,47 | - | 3,03 | 2,69 | - | 3,49 | 3,08 | - | 4,46 | 3,92 | - |
| 10 и более | 2,58 | 2,27 | 2,15 | 2,71 | 2,40 | 2,26 | 2,86 | 2,54 | 2,38 | 3,12 | 2,77 | 2,60 | 3,58 | 3,17 | 2,98 | 4,58 | 4,05 | 3,82 |
| Коэфф. | Аωо | Аωm | Аωсоnst | Аωо | Аωm | Аωсоnst | Аωо | Аωm | Аωсоnst | Аωо | Аωm | Аωсоnst | Аωо | Аωm | Аωсоnst | Аωо | Аωm | Аωсоnst |

Для однородного основания требуемая осадка при известных E и ν определяется по формуле (6.2).

Для слоистого основания осадка

,                                                      (6.6)

где:   mv – средневзвешенный относительный коэффициент сжимаемости

,                                     (6.7)

который определяется с использованием расчётной эпюры на рис. 14.

Рис. 14. Схема к определению осадок методом эквивалентного слоя для многослойного основания:

1 – расчётная нелинейная эпюра дополнительных напряжений;

2 – эквивалентная треугольная эпюра дополнительных напряжений.

Средневзвешенное  значение коэффициента Пуассона

,									(6.8)

где Нс – мощность сжимаемой толщи основания

Нс=2hэ .										(6.9)

Пример расчёта:

Определить методом эквивалентного слоя осадку столбчатого фундамента, рассчитанного в п.п. 6.1 и 6.2,

Р о   =   Р  -  d  =  433 - 18.7  3.05 =375 кПа,

b =2,6 м,

Грунтовые условия – по заданию.

II слой – песок мелкий, средней плотности с коэффициентом Пуассона ν=0,2.

При глубине заложения фундамента 3,05 м

h = 5.5 – 3.05 = 2,45 м

По табл. 4 определяем Аωm=1,01.

Толщина эквивалентного слоя

hэ= Аωmb=1,01·2,6=2,63 м.

Мощность сжимаемой толщи

Н=2 hэ=2·2,63=5,26 м.

При глубине заложения подошвы фундамента d=3,05 м в сжимаемую толщу входит II  и  III  слои грунтов с модулями деформаций ЕI I =28 МПа,

EI I I=27 МПа,

Относительные коэффициенты сжимаемости для:

- второго слоя при νI I  = 0,2; ;

mυI I =βI I / EI I =0,9/28  =  0,032 МПа-1 ;

- третьего слоя ( глина пылеватая, комковая, полутвердая)

νI I I = 0,12; ;

mυI I I =βI I I / EI I I =0,96/27 = 0,035 МП∑а-1 ;

- средний относительный коэффициент сжимаемости

Конечная осадка фундамента

=375·2,63·3,5·10-5=0,03 м = 0,0325м. = 3,25см

Проверка условия

S=3,25 см < S u =10 см – условие удовлетворяется.

Рис. 15. Расчётная схема осадки фундамента методом эквивалентного слоя

7. Расчет свайных фундаментов

Цель:

- определить несущую способность одиночной сваи-стойки на действие вертикальной нагрузки;

- определить несущую способность одиночной висячей сваи-фундамента на действие вертикальной нагрузки;

Методики расчета регламентированы СП [3] и СНиП [5].

7. 1. Расчёт несущей способности одиночной сваи-стойки на действие вертикальной нагрузки

Расчётная несущая способность сваи определяется как наименьшее из значений: а) сопротивление сваи по материалу; б) сопротивление сваи по грунту под нижним её концом.

Сопротивление сваи по материалу определяется  по формуле для расчета соответствующих строительных конструкций  как для элемента, работающего на сжатие, без учета продольного изгиба. Так, для железобетонной сваи расчетная нагрузка по материалу определяется по формуле

,							(7.1)

где:  и   - расчетное сопротивление осевому сжатию соответственно бетона и арматуры сваи, кПа.  Определяется по приложению 2 табл.14 в зависимости от класса бетона и арматуры в свае;

- площадь железобетона в поперечном сечении сваи, м2. Определяется расчетом по размерам сваи;

- площадь арматуры в поперечном сечении сваи, м2. Определяется по приложению 2 табл.8 в зависимости от диаметра и количества арматурных стержней.

Для сваи-стойки, опирающийся мало сжимаемый и на скальный грунт

,								(7.2)

где:  - коэффициент условия работы сваи в грунте;

- расчетное сопротивление грунта под концом сваи, КПа. Для забивных сваи, опирающихся на скальные и мало сжимаемые грунты МПа;

A – площадь поперечного сечения сваи, м2.

Сравнивая сопротивление сваи по материалу и по грунту, меньшее из них принимается как расчётная несущая способность сваи F.

Пример расчета:

Исходные данные:

1. Сваи, вибронагружаемые длиной l = 6,0 м, поперечным сечением  х=40х40 см с пустотой d=27,8 см изготовлены из бетона класса В15   и армированы  8d18AII.

см2  (приложение 2 табл.8);

=11,0 МПа (приложение 2 табл.14);

=280 МПа (приложение 2 табл.14).

2. Нагрузка на 1м фундамента = 500 кН/м.

3. Грунтовые условия приняты по заданию.

4. В расчете приняты: высота ростверка – 40 см, заделка головы сваи в ростверк – 30 см, глубина заложения подошвы ростверка d=1,4 м, размещение сваи приведено на рис.16

Рис. 16. Схема размещения сваи-стойки в грунтах основания

Сопротивление сваи по материалу:

,

где: .

Расчётная несущая способность грунта основания под нижним концом сваи

Fd= γc·γcrRA=1·0.7·5.69·103·0.16=637.3 кН,

где: γcr = 0,7 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи;

ɤс=1 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи.

Вывод: За несущую способность сваи принимается несущая способность грунта под нижним концом сваи как меньшее по значению.

7.2. Расчёт несущей способности одиночной висячей сваи  на действие вертикальной нагрузки

Для висячей забивной сваи несущая способность определяется как сумма расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле

,				(7.2)

где:  - коэффициент условий работы сваи в грунте;

- расчетное сопротивление грунта под концом сваи, кПа;

- площадь опирания  сваи в грунте, , принимаемая по площади поперечного сечения сваи (брутто);

- наружный периметр поперечного сечения сваи, м;

- расчетное сопротивление i – го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по приложению 2 табл.13;

- коэффициент условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающее влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунтов и принимаемые по приложению 2 табл.15.

Сопротивление сваи по грунту

,									(7.4)

где:  - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, кПа;

- коэффициент надежности, зависящий от способа определения несущей способности сваи. Если она определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой, ; по результатам статического зондирования грунта и по результатам динамических испытаний свай, ; расчетом, .

Для определения расчетной силы трения по боковой поверхности  сваи , каждый пласт грунта под ростверком делится на слои не более 2м и определяется глубина заложения середины каждого слоя от уровня планировки грунта.

Пример расчета:

Исходные данные:

1. Сваи,  вибронагружаемые длиной  l =6,0 м, поперечным сечением  х=40х40 см с пустотой d=27,8 см изготовлены из бетона класса В15   и армированы  8d18AII.

см2  (приложение 2 табл.8);

=11,0 МПа (приложение 2 табл.14);

=280 МПа (приложение 2 табл.14).

2. Нагрузка на 1м фундамента =500 кН/м.

3. Грунтовые условия приняты по заданию.

4. В расчете приняты: высота ростверка – 40 см, заделка головы сваи в ростверк – 30 см, глубина заложения подошвы ростверка d=1,4 м, размещение сваи в грунте дано на рисунке 17.

Расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи:

где:  - коэффициент условий работы сваи в грунте;

- расчетное сопротивление грунта под концом сваи, кПа;

- площадь опирания  сваи в грунте, ;

- наружный периметр поперечного сечения сваи, м;

- расчетное сопротивление i – го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи, кПа;

- коэффициент условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи.

Рис. 17. Размещение сваи в грунте основания

Сопротивление сваи по грунту по формуле (7.4)

,

где:  - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, кПа;

=1,4 - коэффициент надежности при расчётном способе определения несущей способности сваи .

7.3. Проектирование свайного кустового фундамента

Свайным кустом называется фундамент, состоящий из группы свай. Число свай в кусте должно быть не менее трех, но иногда допускается устройство куста из двух свай. Свайные кусты устраивают под колонны сооружений и опоры, передающие значительные вертикальные нагрузки. Куст свай, объединенный поверху распределительной плитой, образует свайный кустовой фундамент. Распределительные плиты выполняются монолитными или сборными железобетонными и называются ростверками. Если подошва ростверка находится на уровне поверхности грунта или ниже ее, то ростверк называется низким свайным. См. схему рис. 18.

7.3.1. Выбор конструкции свайного кустового фундамента

Выбор конструкции данного вида фундаментов заключается в подборе вида свай, типа свайного фундамента и ростверка, производится исходя из конкретных условий строительной площадки, конструктивными и технологическими особенностями проектируемых зданий и сооружений, расчетных нагрузок путем сравнения вариантов.

Тип, вид и размеры свай выбираются в зависимости от геологических условий площадки, наличия технологического оборудования и уровня расположения подошвы ростверка. В обычных грунтах нижние концы свай должны заглубляться в более прочные грунты на глубину, не менее одного метра, в твердых глинистых, гравелистых и средней крупности песках на глубину, не менее 0,5 м.

Предпочтительным является низкий ростверк, который располагается ниже пола подвала.

7.3.2. Определение числа свай и размещение их в плане

Рассматривается центрально нагруженный свайный кустовой фундамент. При условии, то ростверк обеспечивает равномерную передачу нагрузки на все сваи фундамента при определенной несущей способности сваи Fd, необходимо число свай в кусте

n = ɤkNoI  / Fd							 (7.5)

где: ɤk – коэффициент, см. формулу (7.4);

NoI – расчетная нагрузка на куст, кН.

Для отдельно стоящего куста свай получаемое по расчету число свай округляется в сторону увеличения до целого числа.

Рис. 18. Схема свайного кустового фундамента:

1 – свайный куст; 2 – низкий ростверк

Сваи в кусте можно располагать в шахматном порядке или на прямоугольной сетке с тем, чтобы ростверк получился компактным. Рекомендуется расстояние между осями свай принимать a = 3d, расстояние от оси крайнего ряда свай до грани ростверка – 1d. Пример размещения свай в плане см. рис. 18.

Ростверки кустовых фундаментов конструируются как обычные фундаменты мелкого заложения и рассчитываются на продавливание колонной или угловой сваей, на поперечную силу в наклонных сечениях и на изгиб. Расчеты производятся с учетом требований для железобетонных конструкций.

После размещения свай в плане и уточнения габаритных размеров ростверка определяется нагрузка N на каждую сваю

N =  ≤ Fd/ɤk						(7.6)

где: Gf и Gg – расчетные нагрузки от веса фундамента и грунта на образе ростверка, кН.

Пример расчета:

Исходные данные принимаются по п.7.1.

Расчетная нагрузка на кустовой фундамент NoI= 2490 кН.

Расчетная несущая способность сваи по грунту Fd = 996 кН.

Определить  число свай в кусте, распределить их в плане, законструировать ростверки и свайный кустовой фундамент.

Необходимое число свай в кусте

n = ɤkNoI  / Fd = 1,4 ‧2490/996 = 3,5 шт.

Принимается n = 4 с округлением значения в большую сторону.

Распределение свай в плане производится в шахматном порядке с расстоянием между осями свай а=3d = 3‧0,4=1,2 м.

Конструктивная схема свайного кустового фундамента показана на рис.19

Размеры ростверка в плане

ℓr = br = а +d + 2 ‧0,1 = 1,2 +0,4 +0,2 = 1,8 м.

7.4. Расчет осадки свайного кустового фундамента

Значения передаваемых кустовым фундаментом нагрузок на грунт зависят от числа свай в фундаменте, их длины, расстояния между сваями, свойств грунта.

Рис.19 Монтажная схема свайного кустового фундамента:

1 – колонна; 2 – ростверк; 3 – сваи

В большинстве случаев расчет осадок в настоящее время производится по методу условного массивного фундамента, что означает, что сваи, грунт межсвайного  пространства и грунт, примыкающий  к наружным сторонам свай фундамента, рассматривается как единый массив АБВГ (см. рис. 20), ограниченный снизу плоскостью БВ, проходящей через нижние концы свай, а с боков массивного фундамента – вертикальными плоскостями АБ и ВГ, отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии

с = h ‧tg (φmt /4), 								(7.7)

где: h – глубина погружения сваи в грунт;

φmt – осредненное расчетное значение угла внутреннего трения грунта

φmt = ∑φihi / ∑hi, 								(7.8)

где: φi – расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных пройденных сваями слоев грунта мощностью hi.

Размеры подошвы условного квадратного фундамента

by = a (m-1) + d = 2с,							 (7.9)

где: a – расстояние между осями свай;

m – количество рядов свай по ширине фундамента;

d – диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи.

Рис.20. Схема условного массивного фундамента

Расчет осадки свайного кустового фундамента, как условного массивного, выполняется теми же методами, что и расчет фундамента мелкого заложения с соблюдением условия

ρ= N/Ay≤R ,									(7.10)

где: Ay - площадь подошвы условного фундамента;

N – расчетная нагрузка по второй группе предельного состояния

N = No + Nf + Nq ,							(7.11)

где: No – расчетная нагрузка отвеса здания на уровне верхнего обреза фундамента;

Nf – вес свай и ростверка;

Nq – вес грунта в объеме условного фундамента.

Расчетное сопротивление грунта основания R определяется как и при расчете фундамента мелкого заложения по формуле (5.2), но с заменой фактической ширины и глубины заложения фундамента на условные.

Осадка кустового фундамента S определяется методом элементарного суммирования. Последовательность расчета та же, что и для фундамента мелкого заложения. Полная осадка фундамента

S = β								 (7.12)

Она не должна превышать ее предельного нормативного значения по условию S ≤ Su.

8. Проектирование свайных ленточных фундаментов

8.1. Конструирование свайного ленточного фундамента

При конструировании ленточного свайного фундамента необходимо рассмотреть варианты размещения свай в один и в два ряда с монолитными ростверками. Размеры ростверков назначают конструктивно с последующей проверкой их расчета по прочности. Сопряжение свай с ростверком может быть шарнирным и жестким (см. материал лекции). Основные требования по конструированию ленточных свайных фундаментов приведены на рис.21.

Рис.21. Конструкции свайных ленточных фундаментов

а – однорядное размещение свай с жестким сопряжением;

б – двухрядное размещение свай с шарнирным сопряжением

Пример расчета и конструирования свайного фундамента см. п. 8.2.

8. 2. Определение числа свай и размещение их в плане

Пример расчета:

Исходные данные:

- по грунтам, нормативной нагрузке на 1 п.м фундамента, конструкции свай и способа ее погружения – по заданию;

- размеры и несущая способность висячей одиночной сваи принимать по результату расчета на вертикальную нагрузку – см. п.7.2.

Требуется определить минимальное расстояние между сваями и законструировать однорядный и двухрядный свайные ленточные фундаменты.

Расчетная нагрузка на 1 м фундамента

f = fn ‧ ɤf = 500 ‧ 1,2  = 600 (кН/м),

где:  ɤf = 1,2  - коэффициент надежности по нагрузке.

Минимальное расстояние между сваями

ɑmin = 3d = 3‧0,4 = 1,2 (м),

где: d = 0,4 м – больший размер поперечного сечения сваи.

Максимальное расстояние между сваями в ряду по несущей способности при их размещении:

в один ряд ɑmах,1= F/f = 800/600 = 1,33 (м);

в два ряда ɑmах,2=2‧ F/f = 2‧ 800/600 = 2,67 (м).

Принимаем ɑ1 = 1,3 м; ɑ2 = 2,6 м; высота ростверка h = 0,4 м; глубина заложения подошвы ростверка в = 1,4 м; стены подвала до обреза фундамента – 2 ряда бетонных блоков ФСБ 24.5.6; ростверк железобетонный

Конструкция свайных фундаментов показана на рис.22

а)                                                          б)

Рис. 22 Свайные фундаменты с монолитным ростверком

а – размещение свай в один ряд;  б - размещение свай в два ряда

Проверка фактической нагрузки на сваю:

а) Размещение сваи в один ряд

кН,

где кН/м

, так как грунта на ростверке нет

Вывод. Необходимо уменьшить расстояние между сваями. Принимаем а=1,25 м  		кН

б) Размещение сваи в два ряда

где:    (кН/м);

(кН/м).

Необходимо уменьшить расстояние между сваями. Принимаем а=2,4м.

Проверяем соблюдение условия кН.

Условие N < F соблюдается

8. 3. Расчет осадки свайного ленточного фундамента

Цель: определить осадку свайного фундамента S и сравнить ее с предельной Sи.

Осадка определяется для условного (приведенного) фундамента с шириной подошвы bred и глубиной заложения hred (см. рис.23).

Рис. 23. Схема определения границ условного фундамента

при расчете осадок свайных фундаментов

Контуры условного свайного фундамента определяют следующим образом: внизу – плоскостью АВ, проходящей через нижние концы свай, с боков – вертикальными плоскостями АС и ВД, проходящими при вертикальных сваях от их граней на расстоянии

b = hred‧tgφII,mt/4,								(8.1)

где: φII,mt – средне взвешенное расчетное (по деформациям) значение угла внутреннего трения толщи грунтов в пределах длины сваи (в градусах):

φII,mt = ∑φII.i ‧hi/∑hi,							 (8.2)

здесь: φII.i и hi – принимаются по данным геологического профиля.

Среднее давление на подошву условного фундамента

ρ = (ƒn + qf + qs  + qq) / bred,						(8.3)

где: qf – нагрузка от ростверка и стен до обреза фундамента, кН/м;

qs – нагрузка от свай, кН/м;

qq – нагрузка от грунта в пределах условного фундамента,  кН/м.

Расчетное сопротивление грунта под условным фундаментом определяется по формуле 5.2.

Расчет осадки свайных фундаментов производят методом элементарного суммирования (см. пример 8.3) или методом линейно деформируемого слоя.

Расчет осадки фундамента S не должна превышать предельной Sи для проектируемого сооружения, которая определяется по приложению 4 [5]. Так, для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими стенами из панелей, крупных блоков или кирпичной кладки без армирования Sи = 10 см.

Пример расчета:

Производим расчет фундамента с однорядным размещением сваи, как более экономического по расходу бетона на изготовление ростверка.

Напряжения от собственного веса грунта определены в пункте 5.3.

Используем их значения при построении эпюры природного давления  и вспомогательной эпюры 0,2  для определения границы сжимаемой толщи. Природное давление  на подошву условного фундамента на отметке - 7.10 составит кПа

Осредненное значение угла внутреннего трения для толщи грунта, пронизываемой сваей

Высота  условного фундамента до низа ростверка

м.

Ширина условного фундамента

м.

Нагрузка от ростверка и стен подвала до обреза фундамента

кН/м (см. п.  7.2).

Нагрузка от свай, приходящихся на 1м фундамента кН/м

Нагрузка от грунта в объеме САВД на 1м фундамента

кН/м

Давление на подошву  условного фундамента

кПа

Дополнительное давление на подошву условного фундамента

кПа

Соотношение сторон ленточного фундамента

Основание под концом сваи разбиваем на слои толщиной

м,  принимаем 0,5 м

Значение коэффициента  определяем по обязательному приложению 2 табл. 11 прил. 2.

Осадка фундамента, рассчитанная методом  послойного суммирования (см. рис.16), составляет см

Таблица 10

Расчет осадки ленточного свайного фундамента

| Толщина слоя, м | Расстояние от подошвы до слоя Ƶ | ζ = | α | Давление на слой σzp= α‧Pɑ, кПа | Среднее давление σƶр,i, кПа | Еi, кПа | Осадка элементарного слоя, мм Si=β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 332 |  |  |  |
| 0,5 | 0,5 | 0,87 | 0,850 | 282 | 307 | 27000 | 6,39 |
| 0,5 | 1,0 | 1,05 | 0,602 | 199 | 244 |  | 3,62 |
| 0,5 | 1,5 | 2,62 | 0,400 | 133 | 166 |  | 1,84 |
| 0,5 | 2,0 | 3,5 | 0,350 | 116 | 124,5 |  | 1,49 |
| 0,5 | 2,5 | 4,38 | 0,260 | 86 | 101 |  | 1,20 |
| 0,5 | 3,0 | 5,26 | 0,247 | 79 | 82,5 |  | 1,06 |
| 0,5 | 3,5 | 6,1 | 0,202 | 67 | 73 |  | 1,00 |
| 0,5 | 4,0 | 7,0 | 0,180 | 60 | 63,5 |  | 0,9 |
| 0,5 | 4,5 | 7,89 | 0,154 | 51 | 55 |  | 0,81 |
| 0,5 | 5,0 | 8,7 | 0,145 | 48 | 49,5 |  | 0,71 |
| 0,5 | 5,5 | 89,6 | 0,132 | 43 | 45,5 |  | 0,39 |
| 0,5 | 6,0 | 910,5 | 0,115 | 38 | 40,5 |  | 0,31 |

ΣSi = 19,1мм, что меньше допустимой осадки = 100мм

Рис. 24. Расчетная схема осадки свайного фундамента

Масштаб: размеров - 1 см = 1 м; давлений   - 1 см = 50 кПа

Вывод:

Расчет осадки двухрядного свайного фундамента производится по приведенной методологии с учетом в ширине подошвы условного массивного фундамента АВСД минимального расстояния а между сваями.

Приложение 1			 					Таблица 1

Исходные данные для расчета фундаментов

| № по журналу | № строительной площадки | Грунтовые условия | Район строительства | Глубина под вала, м | Нормативная нагрузка на фундамент, кН/м | Толщина стен, м | Расчетная среднесуточная температура в помещениях 1-го этажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Волгоград | 0,70 | 500 | 0,51 | 15 |
| 2 | 2 | 2 | Камышин | 1,50 | 400 | 0,64 | 20 |
| 3 | 3 | 3 | Пенза | 1,40 | 650 | 0,64 | 15 |
| 4 | 4 | 4 | Кострома | 1,20 | 550 | 0,40 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | Саратов | 1,00 | 550 | 0,40 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | Смоленск | 1,50 | 450 | 0,51 | 20 |
| 7 | 7 | 7 | Курск | 1,30 | 500 | 0,51 | 15 |
| 8 | 8 | 8 | Уфа | 1,20 | 450 | 0,64 | 20 |
| 9 | 9 | 1 | Волгоград | 0,80 | 450 | 0,51 | 15 |
| 10 | 10 | 2 | Камышин | 1,30 | 300 | 0,64 | 20 |
| 11 | 1 | 3 | Пенза | 1,20 | 550 | 0,64 | 15 |
| 12 | 2 | 4 | Кострома | 1,40 | 600 | 0,64 | 20 |
| 13 | 3 | 5 | Саратов | 1,30 | 500 | 0,40 | 15 |
| 14 | 4 | 6 | Смоленск | 1,40 | 500 | 0,51 | 20 |
| 15 | 5 | 7 | Курск | 1,00 | 550 | 0,51 | 15 |
| 16 | 6 | 8 | Уфа | 1,30 | 400 | 0,50 | 15 |
| 17 | 7 | 1 | Волгоград | 1,00 | 350 | 0,51 | 20 |
| 18 | 8 | 2 | Камышин | 1,20 | 350 | 0,51 | 15 |
| 19 | 9 | 3 | Пенза | 1,00 | 500 | 0,64 | 20 |
| 20 | 10 | 4 | Кострома | 1,60 | 450 | 0,40 | 15 |
| 21 | 1 | 5 | Саратов | 1,50 | 550 | 0,40 | 20 |
| 22 | 2 | 6 | Смоленск | 1,30 | 400 | 0,51 | 15 |
| 23 | 3 | 7 | Курск | 1,40 | 600 | 0,64 | 20 |
| 24 | 4 | 8 | Уфа | 1,40 | 500 | 0,50 | 15 |
| 25 | 5 | 1 | Волгоград | 1,20 | 400 | 0,51 | 20 |
| 26 | 6 | 2 | Камышин | 1,00 | 450 | 0,64 | 15 |
| 27 | 7 | 3 | Пенза | 1,30 | 600 | 0,64 | 20 |
| 28 | 8 | 4 | Кострома | 1,00 | 400 | 0,40 | 15 |
| 29 | 9 | 7 | Курск | 1,60 | 650 | 0,64 | 20 |
| 30 | 10 | 8 | Уфа | 1,00 | 500 | 0,64 | 15 |

Рис.1.  Варианты плана строительной площадки М1:2000

Таблица 2

Варианты грунтовых условий строительной площадки

| № варианта | №слоя | Грунт | Глубина от поверхности, м | Расчетные значения характеристик с доверительной вероятностью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | слоев грунта | грунто- вых вод | , кн/м3 | , кн/м3 |  |  |  |  | С, кПа | Е, МПа |  |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 2 | 0,8 | 5,3 |  | 17,1 | 27,3 | 0,29 | 0,2 | 0,36 | 16 | 18 | 25 | 0,15 |
|  | 3 | 3 | 5,3 | 12,5 |  | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 3 | 0,6 | 4,5 |  | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
|  | 3 | 2 | 4,5 | 13,4 |  | 17,2 | 27,3 | 0,29 | 0,21 | 0,36 | 16 | 20 | 18 | 0,14 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 2 | 0,9 | 6 |  | 17,1 | 27,3 | 0,29 | 0,25 | 0,36 | 16 | 18 | 25 | 0,15 |
|  | 3 | 4 | 6 | 14,2 |  | 15,7 | 27,8 | 0,47 | 0,44 | 0,74 | 28 | 23 | 38 | 0,1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 5 | 0,7 | 4,8 |  | 18,9 | 26,9 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 15 | 35 | 30 | 0,18 |
|  | 3 | 6 | 4,8 | 10,6 |  | 17,7 | 27,4 | 0,24 | 0,2 | 0,45 | 14 | 38 | 27 | 0,12 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 2 | 0,9 | 7,2 |  | 18 | 27,2 | 0,22 | 0,2 | 0,35 | 19 | 13 | 15 | 0,12 |
|  | 3 | 7 | 7,2 | 14 |  | 17,8 | 26,6 | 0,26 | - | - | 26 | 3 | 21 | 0,3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0,6 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 3 | 0,6 | 3,4 |  | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
|  | 3 | 5 | 3,4 | 11,6 |  | 18,9 | 26,9 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 15 | 35 | 30 | 0,18 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 7 | 0,9 | 2,8 |  | 17,8 | 26,6 | 0,26 | - | - | 26 | 3 | 21 | 0,3 |
|  | 3 | 5 | 2,8 | 14,7 |  | 18,9 | 26,9 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | 15 | 35 | 30 | 0,18 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0,7 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 3 | 0,7 | 5,5 |  | 18,7 | 26,6 | 0,25 | - | - | 29 | 0 | 28 | 0,22 |
|  | 3 | 6 | 5,5 | 13,1 |  | 17,7 | 27,4 | 0,24 | 0,2 | 0,45 | 14 | 38 | 27 | 0,12 |

Грунты:

1 – почва каштановая, суглинистая;

2 – суглинок пылеватый, тяжелый полутвердый;
3 – песок мелкий, средней плотности;

4 – глина жирная, полутвердая;

5 – суглинок легкий, плотный, полутвердый с галькой;

6 – глина пылеватая, комковая, полутвердая;

7 – песок пылеватый, рыхлый

67

Таблица 3

Исходные данные для расчета свайных фундаментов

| № варианта | Поперечное сечение сваи | Количество стержней, диаметр и класс арматуры | Материал | Размеры сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 16 |  | 4 Ø 20 A-II | B15 | 20 х 20 |
| 2, 17 |  | 4 Ø 16 A-II | B20 | 25 х 25 |
| 3, 18 |  | 4 Ø 18 A-I | B30 | 35 х 35 |
| 4, 19 |  | 8 Ø 16 A-I | B25 | 30 х 30 |
| 5, 20 |  | 8 Ø 18 A-I | B15 | 30 х 30 |
| 6, 21 |  | 8 Ø 20 A-II | B20 | 20 х 30 |
| 7, 22 |  | 6 Ø 22 A-II | B25 | 30 х 40 |
| 8, 23 |  | 8 Ø 16 A-II | B25 | 30 х 40 |
| 9, 24 |  | 6 Ø 18 A-I | B30 | 20 х 40 |
| 10, 25 |  | 8 Ø 18 A-I | B15 | 25 х 40 |
| 11, 26 |  | 8 Ø 16 A-I | B15 | 25 х 25, 11 |
| 12, 27 |  | 4 Ø 16 A-II | B20 | 30 х 30, 12 |
| 13, 28 |  | 4 Ø 18 A-I | B25 | 35 х 35, 13 |
| 14, 29 |  | 4 Ø 18 A-II | B25 | 25 х 25, 11 |
| 15, 30 |  | 8 Ø 18 A-II | B15 | 40 х 40, 27,8 |

ПРИМЕЧАНИЕ: способы погружения сваи в вариантах:

1...8   – забивка молотом;

9...16 – забивка в предварительно пробуренные скважины;

17...23 – вибропогружение;

24...30 – вибровдавливание.

Приложение 2

ТАБЛИЦЫ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ

Таблица 1

Температура наружного воздуха

| Край, область, пункт | Средняя по месяцам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Волгоград | -9,2 | -8,7 | -2,3 | 8,3 | 16,7 | 21,6 | 24,2 | 22,7 | 16,1 | 7,8 | 0 | -6,1 |
| Камышин | -11 | -10 | -4,5 | 7,2 | 16,2 | 21 | 23,8 | 21,8 | 15,1 | 6,8 | -1,2 | -7,5 |
| Кострома | -11,8 | -11 | -6 | 2,6 | 10,5 | 15,2 | 17,6 | 15,5 | 9,7 | 3 | -3,6 | -9 |
| Курск | -8,6 | -8,4 | -3,4 | 5,8 | 13,7 | 17,4 | 19,3 | 18,2 | 12,6 | 5,6 | -0,9 | -6,2 |
| Пенза | -12,1 | -12 | -5,8 | 4,5 | 13,4 | 17,6 | 19,8 | 18,1 | 11,8 | 4,3 | -3,4 | -9,3 |
| Саратов | -11,9 | -11 | -5,2 | 5,8 | 15,1 | 20 | 22,1 | 20,6 | 14,1 | 5,7 | -2,4 | -8,7 |
| Смоленск | -8,6 | -8,1 | -3,8 | 4,4 | 12,1 | 15,6 | 17,6 | 16 | 10,8 | 4,6 | -1,1 | -6,1 |
| Уфа | -14,6 | -14 | -7,4 | 3,2 | 12,5 | 17,7 | 19 | 17 | 10,9 | 2,7 | -5,6 | -12 |

Таблица 2

Значения коэффициента

| Особенности сооружения | Коэффициент при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающим к наружным фундаментам |
| --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту на лагах по грунту по утепленному цокольному перекрытию | 0,9 1,0 1,0 | 0,8 0,9 1,0 | 0,7 0,8 0,9 | 0,6 0,7 0,8 | 0,5 0,6 0,7 |
| С подвалом или техническим подпольем | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

Примечания:

1. Приведенные в таблице 1 значения коэффициента  относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента м; если , значения коэффициента  повышаются на 0,1 но не более

чем до значения =1; при промежуточном  размере  значения коэффициента  определяются по интерполяции.

2. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии – помещения первого этажа.

3. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент принимается с округлением до меньшего ближайшего значения, указанного в табл.2

Таблица 3

Влияние вида грунта и глубины расположения уровня

подземных вод на глубину заложения фундамента

| Грунты под подошвой фундамента | Глубина заложения фундамента в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод ,м, при |
| --- | --- |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупной и средней крупности | Не зависит от | Не зависит от |
| Пески мелкие и пылеватые | Не менее | То же |
| Супеси с показателем текучести | То же | ** |
| То же, при | ** | Не менее |
| Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя | ** | то же |
| То же | ** | Не менее |

Примечания:

1. В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания , соответствующие грунты, не указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания .

2. Положение уровня подземных вод должно приниматься с учетом пп.2.17...2.21 СНиП 2.02.01-83.

Таблица 4

Расчетные сопротивления  песчаных грунтов

| Пески | Значение , кПа, в зависимости от плотности сложения песков |
| --- | --- |
|  | плотные | средней плотности |
| Крупные | 600 | 500 |
| Средней плотности | 500 | 400 |
| Мелкие: Маловлажные Влажные и насыщенные водой | 400 300 | 300 200 |
| Пылеватые: Маловлажные Влажные Насыщенные водой | 300 200 150 | 250 150 100 |

Таблица 5

Расчетные сопротивления  пылевато-глинистых

(непросадочных) грунтов

| Пылевато-глинистые грунты | Коэффициент пористости е | Значение, кПа при показателе текучести грунта , равном |
| --- | --- | --- |
| Супеси | 0,5 0,7 | 300 250 | 300 200 |
| Суглинки | 0,5 0,7 1,0 | 300 250 200 | 250 180 100 |
| Глины | 0,5 0,6 0,8 1,1 | 600 500 300 250 | 400 300 200 100 |

Таблица 6

Значение коэффициентов условий работы грунтов

| Грунты | Коэффициент | Коэффициент для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его к высоте L/H, равном |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Пески пылеватые: маловлажные и влажные насыщенные водой | 1,25 1,1 | 1,0 1,0 | 1,2 1,2 |
| Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя | 1,25 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Примечания:

1. К сооружениям с жесткой конструктивной схемой относятся сооружения, конструкции которых специально приспособлены к восприятию условий от деформации оснований.

2. Для зданий с гибкой конструктивной схемой значение коэффициента  принимается равным единице.

3. При промежуточных значениях  коэффициент  определяется по интерполяции

Таблица 7

Значения коэффициентов

| Угол внутреннего трения , град. | Коэффициенты | Угол внутреннего трения , град. | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,00 | 3,14 | 23 | 0,69 | 3,65 | 6,24 |
| 1 | 0,01 | 1,06 | 3,23 | 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |
| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 | 25 | 0,78 | 4,11 | 6,67 |
| 3 | 0,04 | 1,18 | 3,41 | 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |
| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 | 27 | 0,91 | 4,64 | 7,14 |
| 5 | 0,08 | 1,32 | 3,61 | 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |
| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 | 29 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |
| 7 | 0,12 | 1,47 | 3,82 | 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |
| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 | 31 | 1,24 | 5,95 | 8,24 |
| 9 | 0,16 | 1,64 | 4,05 | 32 | 1,34 | 6,34 | 8,55 |
| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 | 33 | 1,44 | 6,76 | 8,88 |
| 11 | 0,21 | 1,83 | 4,29 | 34 | 1,55 | 7,22 | 9,22 |
| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 | 35 | 1,68 | 7,71 | 9,58 |
| 13 | 0,26 | 2,05 | 4,55 | 36 | 1,81 | 8,24 | 9,97 |
| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 | 37 | 1,95 | 8,81 | 10,37 |
| 15 | 0,32 | 2,30 | 4,84 | 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |
| 16 | 0,36 | 2,43 | 4,99 | 39 | 2,28 | 10,11 | 11,25 |
| 17 | 0,39 | 2,57 | 5,15 | 40 | 2,46 | 10,85 | 11,73 |
| 18 | 0,43 | 2,73 | 5,31 | 41 | 2,66 | 11,64 | 12,24 |
| 19 | 0,47 | 2,89 | 5,48 | 42 | 2,88 | 12,51 | 12,79 |
| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 | 43 | 3,12 | 13,46 | 13,37 |
| 21 | 0,56 | 3,24 | 5,84 | 44 | 3,38 | 14,50 | 13,98 |
| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 | 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

Сортамент арматурных стержней				Таблица 8

| Прокатываемые диаметры, мм арматуры классов | Площадь поперечного сечения, см2, при числе стержней |
| --- | --- |
| A-I | A-II | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 16 | 16 | 2,01 | 8,04 | 12,06 | 16,08 |
| 18 | 18 | 2,55 | 10,17 | 15,26 | 20,36 |
| - | 20 | 3,14 | 12,56 | 18,84 | 25,13 |
| 22 | 22 | 3,8 | 15,2 | 22,81 | 30,41 |

Железобетонные плиты ленточных фундаментов	  	Таблица 9

| Марка | Эскиз | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЛ 32.12 |  | 1180 | 3200 | 500 | 4000 |
| ФЛ 32.8 |  | 780 |  |  | 2620 |
| ФЛ28.12 |  | 1180 | 2800 |  | 3420 |
| ФЛ 28.8 |  | 780 |  |  | 2240 |
| ФЛ24.12 |  | 1180 | 2400 |  | 2845 |
| ФЛ 24.8 |  | 780 |  |  | 1845 |
| ФЛ 20.12 |  | 1180 | 2000 |  | 2440 |
| ФЛ 20.8 |  | 780 |  |  | 1595 |
| ФЛ 16.24 |  | 2380 | 1600 | 300 | 2470 |
| ФЛ 16.12 |  | 1180 |  |  | 1215 |
| ФЛ 16.8 |  | 780 |  |  | 800 |
| ФЛ 14.24 |  | 2380 | 1400 |  | 2110 |
| ФЛ 14.12 |  | 1180 |  |  | 1040 |
| ФЛ 14.8 |  | 780 |  |  | 685 |
| ФЛ 12.24 |  | 2380 | 1200 |  | 1760 |
| ФЛ 12.12 |  | 1180 |  |  | 870 |
| ФЛ 12.8 |  | 780 |  |  | 570 |
| ФЛ 8.24 |  | 2380 | 800 | 300 | 1395 |
| ФЛ 8.12 |  | 1180 |  |  | 685 |
| ФЛ 8.24 |  | 2380 | 600 |  | 1395 |
|  |  | 1180 |  |  | 685 |

Таблица 10

Бетонные блоки для ленточных фундаментов

| Марка | Эскиз | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | l |  |  |  |
| ФБС 24.3.6 |  | 2380 | 300 | 580 | 970 |
| ФБС 24.4.6 |  |  | 400 |  | 1300 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 500 |  | 1830 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 600 |  | 1960 |
| ФБС 24.3.6 |  | 1180 | 400 |  | 640 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 500 |  | 790 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 600 |  | 910 |
| ФБС 24.3.6 |  | 880 | 400 | 280 | 340 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 500 |  | 380 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 600 |  | 460 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 300 | 580 | 350 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 400 |  | 470 |
| ФБС 24.3.6 |  |  | 500 |  | 590 |
| ФБС 24.3.6-Т |  |  | 600 |  | 700 |

Таблица 11

Значение коэффициента

| ζ= | Коэффициент для фундаментов | ленточных |
| --- | --- | --- |
|  | круглых | прямоугольных с соотношением сторон, равным |  |
|  |  | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 | 0,871 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,171 | 0,739 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,693 | 0,642 |
| 2 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 | 0,337 |
| 4 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 | 0,280 |
| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,053 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |
| 6 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |
| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6,8 | 0,031 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 | 0,185 |
| 7,2 | 0,003 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |
| 8 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 | 0,158 |
| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 | 0,143 |
| 9,2 | 0,017 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |
| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |
| 10 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 10,4 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 | 0,122 |
| 10,8 | 0,013 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,117 |
| 11,2 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 | 0,113 |
| 11,6 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 | 0,109 |
| 12 | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Таблица 12

Расчетные сопротивления грунтов под нижним концом сваи

| Глубина погружения нижнего конца сваи, м | Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, R, кПа |
| --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |
|  | гравелистых | крупных |  | средней плотности | мелких | пылеватых |  |
|  | пылевато - глинистых грунтов при показателе текучести , равном |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | 7500 | 6000 4000 | 3000 | 3100 2000 | 200 1200 | 1100 | 600 |
| 4 | 8300 | 6800 511 | 3800 | 3200 2500 | 2100 1600 | 1250 | 700 |
| 5 | 8800 | 7000 6200 | 4000 | 3400 2800 | 2200 2000 | 1300 | 800 |
| 7 | 9700 | 7300 6900 | 4300 | 3700 3300 | 2400 2200 | 1400 | 850 |
| 10 | 10500 | 7700 7300 | 5000 | 4000 3500 | 2600 2400 | 1500 | 900 |
| 15 | 11700 | 8200 7500 | 5600 | 4400 4000 | 2900 | 1650 | 1000 |
| 20 | 12600 | 8500 | 6200 | 4800 4500 | 3200 | 1800 | 1100 |
| 25 | 13400 | 9000 | 6800 | 5200 | 3500 | 1950 | 1200 |
| 30 | 14200 | 9500 | 7400 | 5600 | 3800 | 2100 | 1300 |
| 35 | 15000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4100 | 2250 | 1400 |

Примечание:

1. Над чертой даны значения R для песчаных грунтов, под чертой – для пылевато-глинистых.

2. Для промежуточных глубин погружения сваи и промежуточных значений показателя текучести  пылевато-глинистых грунтов значения R определяются интерполяцией.

Таблица 13

Расчетные сопротивления грунтов по боковой поверхности сваи

| Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай, кПа |
| --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |
|  | крупных и средней крупности | мелких | пылеватых |  |  |  |  |  |  |
|  | пылевато-глинястых грунтов при показателе текучести , равном |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 1 | 35 | 23 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 42 | 30 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 48 | 35 | 25 | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 53 | 38 | 27 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | 56 | 40 | 29 | 24 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | 58 | 42 | 31 | 25 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 62 | 44 | 33 | 26 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | 65 | 46 | 34 | 27 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 15 | 72 | 51 | 38 | 28 | 20 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| 20 | 79 | 56 | 41 | 30 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 25 | 86 | 61 | 44 | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 30 | 93 | 66 | 47 | 34 | 21 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 35 | 100 | 70 | 50 | 36 | 22 | 13 | 9 | 8 | 7 |

Примечания:

1. При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности пластины грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2м.

2. Для плотных песчаных грунтов расчетные сопротивления увеличивают на 30%.

3. Для супесей и суглинков при e<0.5  и глин при e<0.6 расчетные сопротивления следует увеличивать на 15%.

Таблица 14

Расчетные сопротивления материала сваи, МПа

| Вид сопротивления | Класс бетона |
| --- | --- |
|  | В15 | В20 | В25 | В30 |
| Расчетное сопротивление бетона сжатию, | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 17 |
| Расчетное сопротивление арматуры сжатию, | Класс арматуры |
|  | А-1 | А-2 |
|  | 225 | 280 |

Таблица 15

Коэффициенты условий работы грунта  и

| Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, и виды грунтов | Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности сваи |
| --- | --- |
|  | под нижним концом сваи | на боковой поверхности сваи |
| 1. Погружение забивкой механическими, паровоздушными и дизельными молотами | 1,00 | 1,00 |
| 2. Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно пробуренные скважины | 1,00 | 0,50 |
| 3. Погружение с подмывом в песчаные грунты | 1,00 | 0,90 |
| 4. Вибропогружение и вибровдавливание сваи в грунты |  |  |
| а)песчаные средней плотности: | 1,20 | 1,00 |
| - крупные и средней крупности |  |  |
| - мелкие | 1,10 | 1,00 |
| - пылеватые | 1,00 | 1,00 |
| б) пылевато-глинистые с - супеси | 0,90 | 0,90 |
| - суглинки | 0,80 | 0,90 |
| - глины | 0,70 | 0,90 |
| в) пылевато-глинистые | 1,00 | 1,00 |

Библиографический список

1. Борозенец Л.М., Китаев Д.Е. Основания и фундаменты: проектирование фундаментов на естественном основании. Пособие. – Тольятти: ТВТИ, 2009. -101с.

2. Основания и фундаменты : учеб. для вузов/ Долматов Б. И.и др.: под общ. ред.Б.И. Долматова –Ч. 2. Основы геотехники –М : Изд. АСВ, 2002. – 392с.

3.  Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. для вузов/ Ухов С. Б., и др.: под ред. С. Б. Ухова – М.,  ВШ, 2004. – 566 с.

4. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. Введ. 2004-09-03 – М., ФГУП ЦПП, 2005. -130с.

5. СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных  фундаментов  Введ. 2003-21-06 – М., ФГУП ЦПП, 2005. -81с.

6. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. –  Введ. 1985-01-01 -     М.,  ФГУП ЦПП, 2001 – 74с.

7. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. –  Введ. 1987-01-01 -     М.,  ФГУП ЦПП, 2000 – 69с.

8. СНиП 23-01-01-99*. Строительная климатология. Введ. 1999-11-06.- М., ФГУП ЦПП, 2005. -74 с.

9. ГОСТ 25100 – 95.  Грунты. Классификация. –  Введ. 1996-07-01 М.: Изд. стандартов, 1997. -38с.

10. Булгаков В. И. Основания и фундаменты : учеб. – метод. пособие / В. И. Булгаков. – Тольятти : ТГУ,2007.- 50 с.

11.  Булгаков В. И. Основания и фундаменты :  метод. указания по выполнению курсовой работы  / В. И. Булгаков. – Тольятти : ТГУ, 2007. - 35 с.

12. Феклин В. И. Проектирование оснований и фундаментов : метод. пособие к курсовому и дипломному проектированию / В.И. Феклин. – Тольятти : ТГУ, 2007. -101 с.

# Text boxes

93

91

89

87

85

83

81

80

Скв. №1

92,75

Скв. №2

92,87

I

II

III

92,05

88,55

87,25

WL

88,701

87,40

79,80

92,90

92,75

92,20

79,65

60

Отметка, м

Расстояние, м

WL