Практическое занятие №3

Вариант 11

Задание 3.1. Изобразить сигнал при передаче заданного числа N=1975, представленного в виде двоичного кода, с использованием униполярного и биполярного кодов NRZ, кода Манчестер-2 и AMI-сигнала.

Решение

Заданное число в двоичном виде имеет вид:

Графики линейных сигналов при передаче данного числа изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Линейные коды

Задание 3.2. Определить содержимое регистров делителя скорости обмена, регистра контроля линии и регистра разрешения прерываний при заданных параметрах инициализации последовательного порта:

- Скорость передачи: 9600 бит/с.

- Количество битов данных: 7.

- Минимальное число стоп-битов: 1.

- Функция бита паритета: защита на нечетность.

- Прерывания: запрещены.

Решение

Содержимое регистра делителя скорости обмена находим как отношение частоты системных часов к заданной скорости передачи:

Содержимое регистра контроля линии определим побитно. Для D1и D0 имеем:

Для D2:

Для D4 и D3:

Для D5:

Для D6:

Для D7:

Содержимое регистра контроля линии:

Так как прерывания запрещены, то содержимое регистра разрешения прерываний: 00000000.

Задание 3.3. Изобразить сигнал при передаче заданного десятичного числа N1=79 в виде униполярного кода NRZ и в стандарте RS-232. Параметры инициализации последовательного порта использовать как в предыдущем задании.

Решение

Заданное число в двоичной форме записи:

При изображении сигнала учитываем наличие стартового бита, семи бит данных, бита паритета и стопового бита – рисунок 2.

Рисунок 2 – Сигнал при передаче заданного числа