ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАИНДУСТРИИ

Институт Коммуникаций и медиабизнеса

направление подготовки

29.03.03 – Технология полиграфического и упаковочного производства

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Основы преобразования информации»

Выполнил(а): студент(ка) 3 курса

группы ТпупБД 3-1

Сиганова Мария Сергеевна

Москва

2017

Лабораторная работа №2.

Размытие при воспроизведении изобразительной информации.

Взаимосвязь различных функций, описывающих размытие

К числу практически важных задач относится расчет распределения интенсивности в изображении одиночной (отдельной) мелкой штриховой детали, воспроизводимой в системе с размытием.

Непосредственное применение ФПМ или расчет воспроизведения в соответствии с интегральными преобразованиями по прямой теореме свертки в данном случае являются достаточно трудоемкими. Более просто и наглядно эта задача решается с использованием КФ. Таким образом, возникает необходимость в преобразовании ФПМ в КФ.

С другой стороны, в ряде случаев при исследовании системы или ее отдельных звеньев бывает невозможным размещение в объекте периодического тест-объекта, но в то же время в самом объекте имеются отдельные детали с резкими краями. Анализ таких деталей позволяет получить КФ, Следовательно, тогда для оценки передаточных свойств возникает необходимость в решении обратной задачи - переходе от КФ к ФПМ.

При отображении изобразительной информации мы сталкиваемся с проблемой точной передачи мелких деталей. Реальные системы отображения информации обычно обладают некоторым размытием, которое проявляется в том, что бесконечно большой импульс, приложенный на бесконечно малом пространстве (или на бесконечно малом отрезке времени) и называемый -функцией (дельта-функцией), воспроизводится системой уже не в виде -функции, а характерным для данной системы (ее отдельного звена) пятном размытия.

Поскольку реальные системы отображения (носители) информации обладают размытием, то исходные функции (край полуплоскости, бесконечно узкая цель и т.д.) будут отображаться с искажениями их начальной формы. Этим исходным сигналам будут соответствовать распределения интенсивности, дающие информацию о размытии:

1) краевая функция (КФ), h(x), описывающая распределение интенсивности в изображении края полуплоскости

2) функция размытия линии (ФРЛ), g(х), описывающая распределение интенсивности в изображении бесконечно узкой щели

Одномерная дельта-функция ((x) и функция размытия линии g(x)).

Краевая функция и функция размытия линии взаимосвязаны, и одна может быть найдена из другой.

КФ рассчитывается посредством интегрирования ФРЛ:

| Расчет КФ по заданной ФРЛ |
| --- |
| N | xn | g(xn) |  | h(x) |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| 2 | -4,9 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3 | -4,8 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| 4 | -4,7 | 0,000 | 0,001 | 0,0001 |
| 5 | -4,6 | 0,000 | 0,001 | 0,0001 |
| 6 | -4,5 | 0,000 | 0,001 | 0,0001 |
| 7 | -4,4 | 0,001 | 0,002 | 0,0002 |
| 8 | -4,3 | 0,001 | 0,003 | 0,0002 |
| 9 | -4,2 | 0,001 | 0,004 | 0,0003 |
| 10 | -4,1 | 0,001 | 0,006 | 0,0005 |
| 11 | -4 | 0,002 | 0,007 | 0,0006 |
| 12 | -3,9 | 0,003 | 0,010 | 0,0008 |
| 13 | -3,8 | 0,003 | 0,013 | 0,0011 |
| 14 | -3,7 | 0,004 | 0,017 | 0,0014 |
| 15 | -3,6 | 0,005 | 0,023 | 0,0019 |
| 16 | -3,5 | 0,007 | 0,029 | 0,0024 |
| 17 | -3,4 | 0,008 | 0,038 | 0,0031 |
| 18 | -3,3 | 0,011 | 0,048 | 0,0040 |
| 19 | -3,2 | 0,013 | 0,062 | 0,0050 |
| 20 | -3,1 | 0,016 | 0,078 | 0,0064 |
| 21 | -3 | 0,020 | 0,098 | 0,0080 |
| 22 | -2,9 | 0,024 | 0,122 | 0,0099 |
| 23 | -2,8 | 0,029 | 0,151 | 0,0123 |
| 24 | -2,7 | 0,035 | 0,186 | 0,0152 |
| … | … | …. | … | … |
|  | 4 | 0,002 | 12,241 | 0,9995 |
|  | 4,1 | 0,001 | 12,243 | 0,9997 |
|  | 4,2 | 0,001 | 12,244 | 0,9998 |
|  | 4,3 | 0,001 | 12,245 | 0,9998 |
|  | 4,4 | 0,001 | 12,246 | 0,9999 |
|  | 4,5 | 0,000 | 12,246 | 0,9999 |
|  | 4,6 | 0,000 | 12,246 | 0,9999 |
|  | 4,7 | 0,000 | 12,247 | 1,0000 |
|  | 4,8 | 0,000 | 12,247 | 1,0000 |
|  | 4,9 | 0,000 | 12,247 | 1,0000 |
|  | 5 | 0,000 | 12,247 | 1,0000 |

Вывод: В ходе работы провели исследование взаимосвязи различных функций, описывающих размытие, а также выполнили расчет и построение краевой функции.