ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕЧАТИ И МЕДИАИНДУСТРИИ

Институт Коммуникаций и медиабизнеса

направление подготовки

29.03.03 – Технология полиграфического и упаковочного производства

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Основы преобразования информации»

Выполнил(а): студент(ка) 3 курса

группы ТпупБД 3-1

Сиганова Мария Сергеевна

Москва

2017

Лабораторная работа №4.

Размытие при воспроизведении одномерной штриховой детали изображения

К числу практически важных задач относится расчет распределения интенсивности в изображении одиночной (отдельной) мелкой штриховой детали, воспроизводимой в системе с размытием.

Непосредственное применение ФПМ или расчет воспроизведения в соответствии с интегральными преобразованиями по прямой теореме свертки в данном случае являются достаточно трудоемкими. Более просто и наглядно эта задача решается с использованием КФ. Таким образом, возникает необходимость в преобразовании ФПМ в КФ.

С другой стороны, в ряде случаев при исследовании системы или ее отдельных звеньев бывает невозможным размещение в объекте периодического тест-объекта, но в то же время в самом объекте имеются отдельные детали с резкими краями. Анализ таких деталей позволяет получить КФ, Следовательно, тогда для оценки передаточных свойств возникает необходимость в решении обратной задачи - переходе от КФ к ФПМ.

Для вычисления ФПМ по КФ необходимо найти точку симметрии краевой функции. Для изотропных систем с симметричной функцией размытия точка симметрии краевой функции имеет координаты (0;0,5). Затем КФ по оси абсцисс разделяется на равные отрезки размером 1 = l/2v, где v - пространственная частота, для которой определяется коэффициент передачи модуляции . При этом центральный отрезок размещается симметрично относительно точки симметрии КФ

К расчету  по КФ: В, С, D, Е и штриховые вспомогательные линии - к расчету ; A', B', C', D', E', F' и штрихпунктирные вспомогательные линии - к расчету

| Расчет по КФ |
| --- |
| v, мм-1 | р/2=1/2v | Еmах | Emin | Tv |
| 10 | 0,050 | 0,91 - 0,09 = 0,82 | 0,09 + (1 - 0,91) = 0,18 | 0,64 |
| 20 | 0,025 | (0,81- 0,19) + (0,19 - 0,03) + 0,03 + +0,03 = 0,68 | (0,19 - 0,03) + (0,96 - 0,81) = 0,31 | 0,38 |

Если необходимо перейти от  , то пользуются формулой Колтмена,

| К расчету КФ по известной |
| --- |
| v, мм-1 | x=1/4v | h(x) | h(-x)=1- h(x) |
| 10 | 0,0250 | (0,64+3)/4-(1-1)/4=0,91 | 0,64 |
|  | -0,0250 |  |  |
| 20 | 0,025 | (0,38+3)/4 + (1-0,92)/4 =0,81 | 1-0,81=0,19 |

В линейной системе с размытием распределение интенсивности в изображении мелкой детали методом КФ рассчитывают:

для штриха как сумму двух противоположно направленных КФ, центры симметрии которых смещены на расстояние, равное ширине штриха 1, т.е.  - противоположно направленные КФ);

для просвета как сумму двух противоположно направленных КФ, центры симметрии которых смещены на расстояние, равное ширине просвета 1, за вычетом единицы, т.е. = .

Вывод: Исследовали влияния размытия на отображение штриховой детали изображения. В ходе работы получены значения коэффициентов модуляции и передаточной функции при полученных ранее значениях.