1.3 Практическая работа №1

«Расчет цепи постоянного тока»

Цель работы: Овладение навыками расчета электрических цепей постоянного тока при смешанном соединении резисторов

Задача: Определить токи в ветвях, мощность источника питания, мощности нагрузок и потери мощности внутри источника питания. Составить баланс мощностей. Данные вариантов приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Вари- ант | Отсутствуют резисторы | Е, В | R0, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2, R3 | 40 | 1 | 7 | - | - | 20 | 12 | 18 |

Решение.

Рис. 1. Схема цепи.

Резисторы R5 и R6 соединены последовательно

Резистор R4 и цепь R56 соединены паралельно

Резистор R1 и цепь  R456 соединены последовательно, сопротивление цепи равно

Ток в цепи

Расчет напряжения между узлами а и b

Ток через сопротивление R4

Ток через цепь R56

Проверка правильности расчета токов ветвей по первому закону Кирхгофа

Расчет мощности источника питания

Расчет мощности потребителей

Расчет потерь мощности

Баланс мощности

Баланс сходится, расчет выполнен верно.