5.3 Практическая работа №5

Расчет выпрямителя

Цель: Научиться производить  технический расчет выпрямителя, составлять принципиальные электрические схемы полупроводниковых выпрямителей

Задание: Составить рабочую схему выпрямителя, используя стандартные диоды. Мощность потребителя Pн, Вт с напряжением питания Uн, В. Пояснить работу схемы используя временные диаграммы. Данные для своего варианта взять из таблицы 5.4

Таблица 5.4

| Вариант | Мощность потребителя Рн, Вт | Напряжение потребителя Uн,, В | Тип диода | Схема выпрямителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | Д7Г | Однофазная мостовая |

Решение.

Для заданного типа диода из таблицы 5.3 выпишем значения допустимого прямого тока и допустимого обратного напряжения

Iдоп =0,3А;

Uобр=200В.

Определим постоянную составляющую выпрямленного тока

Определим величину среднего тока, протекающего через диод в открытом состоянии

Определим обратное напряжение, прикладываемое к диоду в закрытом состоянии

.m =1,57 U0=1,57·100=157В.

Составим неравенства для проверки

Iдоп (  Iд

0,3А <  0.4А – неравенство не выполняется.

Uобр. (  Uобр.m

200В>157В – неравенство выполняется.

Для возможности применения заданных диодов соединим их параллельно, схема выпрямителя примет вид, изображенный на рис. 1.

Рис. 1.

Определим значение тока

Составим неравенства для проверки

Iдоп (  Iд

0,3А <  0.2А – неравенство выполняется.

Однофазный двухполупериодный мостовой выпрямитель.

Рисунок 2 Схема двухполупериодного мостового выпрямителя.

В схему входят 4 диода, включенные по схеме моста. К одной диагонали  моста подключена вторичная обмотка трансформатора, к другой – нагрузка . В один из полупериодов, когда потенциал точки B положителен, а точки A – отрицателен, ток проходит от точки B через диод VD3, сопротивление нагрузки Rн, диод VD2, к точке А и через вторичную обмотку трансформатора.

В следующую половину полупериода, когда полярность концов А и В вторичной обмотки трансформатора меняется, ток течёт от точки А через диод VD4, сопротивление нагрузки Rн, диод VD1 к точке В.

Направление тока, проходящего через нагрузочное сопротивление Rн в течение обоих полупериодов, одинаковое. Поэтому имеет место двухполупериодное выпрямление. Временные диаграммы токов и напряжений представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 Временные диаграммы токов  и напряжений  однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя.

# Text boxes

t

t

t

I0

t

t

U2 тр

IVD2VD3

IVD1VD4

Iн

Uн