# Основные данные о работе

# Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

1 Проектирование офисной сети……...………………………………………….5

1.1 Особенности проектирования офисных сетей……………………………….5

1.2 Этапы проектирования офисных сетей………………………………………6

1.3 Выбор операционной системы……………………………………………….9

2 Планирование структуры офисной сети………………………………………20

2.1 Организация офисной сети на основе Windows Server 2008………………21

2.2 Выбор модели организации офисной сети сети…………………………….31

3 Построение локальной вычислительной сети в  ОАО «Горизонт»…………32

3.1 Постановка задачи для реализации проекта………………………………..32

3.2 Выбор аппаратных средств для построения офисной сети.……………….37

3.3 Защита информации в сети………………………………………………….42

Заключение……………………………………………………………………….50

Глоссарий…………………………………………………………………………53

Список использованных источников……………………………………………56

Список сокращений………………………………………………………………59

Приложения……………………….………………………………………………60

# Введение

В данной бакалаврской работе рассматривается проблема построения офисной сети организации под управлением операционной системы Windows Server 2008.

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной сети, и является неотъемлемой часть любой компании работающей в сети.

Сетевая ОС помогает эффективно разделять сетевые ресурсы между множеством процессов в сети и имеет множество возможностей для работы в компьютерных сетях, перечислим основные возможности:

поддержка различных сетевых протоколов

поддержка фильтрации сетевого трафика

поддержка сетевого оборудования

наличие сетевых служб, которые позволяют удалённым пользователям использовать ресурсы компьютера.

Данная тема бакалаврской работы является актуальной  по причине повседневной работы пользователей в компьютерной сети, а для работы в этой сети им требуется эффективная сетевая операционная система  которая смогла бы решать любые задачи в сети.

Объектом исследования в данной работе является ОАО «Горизонт».

Предмет исследования – Построение корпоративной компьютерной сети на базе ОС WIndows.

Целью бакалаврской работы является организация офисной компьютерной сети.

Для решения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- выбор операционной системы;

- выбор способа управления сетью;

- управление сетевыми ресурсами и пользователями сети;

- рассмотрение вопросов безопасности сети;

- построение корпоративной сети на примере конкретной организации.

Необходимо разработать рациональную, гибкую структурную схему сети предприятия, выбрать аппаратную и программную конфигурацию сервера, а так же проработать вопросы обеспечения необходимого уровня защиты данных.

В результате исследования этих задач станет более понятно, на каких сетевых ОС нужно остановить свой выбор, так как выбор ОС является очень важным фактором для решения ваших задач. Исследовав операционную систему Windows Server 2008, мы сможем определить, на сколько эффективнее она работает в сети, по сравнению с другими сетевыми ОС.

Реализация предложенного проекта позволит сократить бумажный документооборот внутри подразделения, повысить производительность труда, время на обработку информации. Как следствие, образуются дополнительные временные ресурсы для разработки и реализации новых экономических и инвестиционных проектов. Таким образом, решится проблема окупаемости и рентабельности внедрения офисной сети.

В первой главе работы рассмотрены вопросы проектирования офисной сети: особенности проектирования корпоративных сетей, этапы проектирования корпоративных сетей и выбора операционной системы.

Во второй главе проводится планирование структуры сети: организация офисной сети на основе Windows; выбор модели организации сети; организация защиты информации в сети. Третья глава посвящена проектированию компьютерной сети в филиале ОАО «Горизонт».  В заключении обобщен материал, сделаны общие выводы по работе. В библиографическом списке приведен перечень использованной в работе литературы.  В приложении приведен иллюстрационный материал, поясняющий сущность работы.

# Основная часть

## 1 Проектирование офисной сети

Корпоративная сеть обслуживает одно крупное предприятие и называется также сетью масштаба предприятия. Структура офисной сети выглядит следующим образом: имеется ряд подсетей, представляющих собой ЛВС типа Ethernet или Token Ring и обслуживающих каждая отдельное подразделение, расположенное в одной или нескольких близкорасположенных комнатах; подсети связаны между собой с помощью серверов доступа; обычно имеется выход во внешнюю территориальную сеть. В качестве серверов доступа могут использоваться мосты, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы.

1.1 Особенности проектирования офисной сетей

При проектировании офисной сети полезно ее представление в виде многослойной пирамиды. Хотя слои этой пирамиды связаны и оказывают непосредственное влияние друг на друга, обычно каждый слой проектируется достаточно автономно, специалистами и фирмами соответствующего профиля. В зависимости от направления движения по этой пирамиде: сверху вниз – от бизнес-приложений к аппаратной платформе, или снизу вверх – от аппаратуры к приложениям, или от середины — от конкретной СУБД, – все фирмы, работающие в области сетевой интеграции, можно условно разделить на три группы:

Фирмы-производители или дистрибьюторы аппаратуры, выступающие в роли интеграторов. У этих интеграторов пирамида опирается на очень узкое основание из одной платформы от одного-двух производителей. Минусы и некоторые плюсы в работе такого интегратора достаточно очевидны.

Фирмы, ориентирующиеся на одну из СУБД, например, только на Oracle или Informix. В этом случае узким местом пирамиды является середина: при попытке использовать несколько аппаратных платформ и широкий спектр прикладного программного обеспечения, ограничения диктуются используемой СУБД.

Наконец, третья группа – независимые интеграторы, которые могут предлагать любые решения на каждом из уровней пирамиды и которых нельзя уличить в особой привязанности к определенной платформе, сетевым конфигурациям или приложениям. У таких интеграторов единственным критерием выбора каждого конкретного решения в идеале является требование достижения максимального эффекта в рамках заданных ресурсов. В таком случае есть возможность гибко строить любые конфигурации, что позволяет достаточно просто решать проблемы, связанные с тем, что заказчик уже использует, например, какую-либо СУБД и не хочет переучивать свой персонал для работы с другой базой данных.

При этом, при проектировании какого-либо слоя характеристики других слоев, оказывающих влияние на принятие проектных решений, берутся в виде исходных данных, чаще всего в весьма обобщенном виде. Например, при проектировании приложений учитываются скорости, которые может обеспечить сегодняшнее коммуникационное оборудование вполне определенного диапазона стоимости — того диапазона, который имеется в распоряжении предприятия. И наоборот, разработчики транспортной системы ориентируются на усредненные данные о трафике, который могут создать имеющиеся на предприятии приложения и те приложения, которые намечено ввести в действие в ближайшие год-два.

1.2 Этапы проектирования офисных сетей

При разработке любой ЛВС есть типичные этапы производительности сетевых проектов.

Анализ требований к сети помогает оценить, что деловое значение информационно-технологических решений, чтобы определить главные цели и выбрать приоритеты для разделяет части системы, с которой Вы хотите совершенствовать или расшириться. Точное определение необходимых условий к сетевым функциям помогает избежать реализации не необходимые свойства сети, которая экономит средства Вашего предприятия. Тщательный анализ требований к сети - основание для того, чтобы записать хорошего технического проекта, на котором базисные системные интеграторы могут разработать сетевой проект. Наконец, четкое понимание целей помогает сформулировать критерии качества для оценки и тестирования реализованной сети.

На данном этапе основные бизнес-цели предприятия, для которого разрабатывается проект, например, аббревиация производственного цикла, больше действующего заказа или увеличение производительности труда за счет более эффективного взаимодействия сотрудников, которое является теми целями предприятия, которые сейчас, в существующих средствах и техниках не совсем достигаются, формулируются. Поиск подобных систем выносится, прочен, анализируются их и слабые места, возможность использования успешного опыта для спроектированной системы определяется.

Для производительности анализа требований к корпоративной сети это необходимо:

- Оценить текущее состояние локальных сетей и парк компьютеров в предприятии, которое помогает открыть, какие проблемы требуют решение;

- Определить цели и преимущества от корпоративной сети, которая помогает Вам разработать сеть правильно;

- Выровнять по ширине перед необходимостью администрирования покупок;

- Записать эффективный технический проект;

- Определить критерии для оценки качества сети.

Создание модели функции производства. Сеть предприятия имеется в виду, чтобы выполнить производственные функции, поэтому необходимо оценить свою роль в промышленном сооружении предприятия. Для успешного создания корпоративной сети необходимо создать модель функции (или, в другом отношении, бизнес-модель), от которого затем можно получить технические и материальные модели сети.

Бизнес-модель описывает деловые процедуры, последовательность и взаимозависимость всей исполнимой программы операций в предприятии. Таким образом внимание концентрируется не на компьютерной системе, и концентрируется в бизнес-практике и последовательности действий.

Архитектура приложений и вычислительной системы играет ключевую роль в бизнес-архитектуре предприятия. Дела предприятия основаны на архитектуре управления данными, на приложениях и архитектуре сети. Успешный анализ требований и успешное создание корпоративного сетевого требования от профессионала техники возможности думать как бизнесмен.

Создание технической модели. После разработки бизнес-модели предприятия и того определения, какие процедуры требуют изменение или улучшение, необходимо создать техническую модель сети. Техническая модель описывает достаточно во многих общих условиях, какое компьютерное оборудование должно использоваться, чтобы достигнуть целей, определенных в бизнес-модели. Чтобы создать техническую модель, необходимо разложить существующее оборудование, определить системные требования, оценить сегодняшние и завтрашние состояния техников.

Разработчик также должен обеспечить необходимый набор функций и требуемое время доступности сети. Например, если сеть должна быть доступной ночью и в свободные дни, в ответственных файловых серверах необходимо обеспечить лишние диски и источники бесперебойной поставки. Необходимо решить, удовлетворяет ли применение дисплея метода зеркального отображения скважины дисков, или это обязано использовать дисковый массив.

Далее необходимо очиститься, какие техники и средства становятся доступными в ближайшем будущем, и также что длительные перспективы этих инноваций. Необходимо оценить, может ли спроектированная сеть, чтобы принять завтрашние технологические рекламные сувениры.

Искусство составов разработчика на оценке решений, доступных для сегодня, предъем этого становится доступным завтра, и связка этих решений в изящной и эффективной сети.

После того, как техническая модель, описывающая сеть в общих условиях, выбирается, есть так называемая материальная модель, которая является подробным описанием определенных продуктов, их количества, технических параметров и методов взаимодействия.

Установка и системная корректировка. Данный этап подразумевает координацию подач от субподрядчиков, управления конфигурирования, установки и корректировки, штабной тренировки.

Испытания системы. На этом этапе должны вестись приемные испытания.

Посещение и обслуживание системы. Этот этап не имеет никаких точно определенных височных границ, и представляет непрерывный процесс.

1.3 Выбор операционной системы

Сетевая операционная система- это совокупность операционных систем отдельных компьютеров, взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым правилам - протоколам. В узком смысле сетевая ОС - это операционная система отдельного компьютера, обеспечивающая ему возможность работать в сети.

Операционные системы делятся на локальные, сетевые, серверные и клиентские.

Сетевые операционные системы изначально являлись локальной ОС с сетевой оболочкой выполняющей сетевые функции, для работы этой оболочки встраивался минимум сетевых функций в ОС. Локальная ОС содержит средства управления локальными ресурсами компьютера, такими как: управление периферийными устройствами, функции распределения оперативной памяти между процессами, планирование процессов, и другие.

Сетевые операционные системы могут быть серверными и клиентскими, в зависимости от того какие услуги может предоставить сетевая служба. Одноранговая операционная система совмещает две функции клиента и сервера.

Серверная операционная система занимается обслуживанием запросов других компьютеров, предоставляет в общее пользование файлы и принтера по сети. Также управляет приложениями, обслуживающими пользователей сети,- такими как серверы приложений, системы управления базами данных (СУБД), службы каталогов, средства управления сетями, Web- серверы, почтовые серверы. Помимо Windows на рынке серверных операционных систем так же популярны системы IBM, Novell, Hewlett-Packard, Sun Microsystems, и другие.

Компьютер с клиентской операционной системой обращается с запросом к ресурсам другого компьютера. Клиентская операционная система выпускается для домашних и корпоративных пользователей, и предоставляет пользователю доступ к приложениям и для управления ресурсами компьютера. Для корпоративных пользователей, система ориентирована на работу с офисными и бизнес-приложениями, для обращения к корпоративным и внешним ресурсам, к корпоративным файловым и почтовым серверам. Для домашних пользователей довольно высоки критерии поддержки технологий мультимедиа, использующихся в играх, приложениях, и для обработки любительского фото и видео. Требования к безопасности и управляемости в ОС для домашних пользователей не столь высоки как в ОС для  корпоративных пользователей. Удобнее всего и для домашних пользователей и для корпоративных, использование операционных систем с графическим пользовательским интерфейсом.

Серверные операционные системы: Windows Server 2008, Unix и её разновидности, серверные версии Linux (Free BSD, Solaris, HP-UX, AIX), Mac OS X Server, NetWare и Open Enterprise Server.

Клиентские операционные системы: Windows XP, Windows 7, , Linux, Mac OS и Mac OS X.

Почти все современные ОС поддерживают работу в сети. Однако в качестве ОС для сервера чаще всего используются Nowell NetWare, Unix, Linux и Windows Server 2008.

В данной работе мы рассмотрим сетевые ОС семейства Windows.

Существует пять редакций Windows Server 2008. Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Itanium IA-64, Windows Web Server 2008. Все эти редакции отличаются между собой наличием в своём составе сервисов для выполнение тех или иных задач, числом поддерживаемых процессоров, количеством поддерживаемой памяти, кластеризацией, и правами на использование виртуальных машин. Все пакеты ОС разработаны для конкретных форм и функций, и некоторые из них могут не отвечать требованиям пользователя.

1. Windows Server 2008 Datacenter- предназначена для инфраструктур,

что требует большей безопасности и надежности функций, поддерживает до

64 процессоров и 256 ГБ для высокой надежности, высокого спроса обработки приложений и процессов.

2. Windows Server 2008 Enterprise- предназначен для использования на средних и крупных предприятиях, как полноценный сервер платформы, способная поддерживать 8 процессоров, и 64Гб оперативной памяти, имеет функции корпоративного класса, виртуализации и кластеризации.

3. Windows Server 2008 Standard- предназначена для больших и средних предприятий, для совместного использования файлов и принтеров, поддерживает до 4 процессоров, и до 4ГБ оперативной памяти.

4. Windows Web Server 2008- эта редакция предназначена для работы в интернете, для создания хостинга и web- приложений.

5. Компьютеры на базе itanium требуют специально разработанной версии Windows Server 2008.

Различные релизы Windows Server 2008, могут иметь, или не иметь в своём составе определённых сетевых служб отображённых на таблице в Приложении 1.

Знать архитектуру операционной системы необходимо сетевому администратору, администратору будет легче выполнять свои обязанности если он будет знаком с различными компонентами ядра и файловой системой, с использованием операционной системой оборудования, памяти, процессоров и т.п. Архитектура операционной системы одинакова для всех редакций Windows Server 2008.

На рисунке 1 изображена архитектура Windows Server состоящая из двух основных уровней, пользовательский режим и режим ядра, изображены все приложения и подсистемы пользовательского режима, и службы управления режима ядра.

Рисунок 1- Архитектура Windows Server 2008

Пользовательский режим- представляет собой уровень поддержки приложений, состоящий из подсистем среды и интегральных приложений. В этой части операционной системы сторонние производители программного обеспечения могут выполнять системные вызовы готовых интерфейсов API и объектно-ориентированных компонентов. На уровне пользовательского режима устанавливаются все службы и приложения.

Подсистемы среды обеспечивают возможность запуска приложений написанных для различных операционных систем. Подсистемы среды перехватывают вызовы приложений, обращённые к интерфейсу API конкретной операционной системы, и преобразуют эти вызовы в понятный формат для Windows Server 2008. После преобразования вызовы интерфейсов API передаются компонентам операционной системы, обрабатывающим запросы. После окончания выполнения запроса все возвращаемые коды или другая информация, нужная для работы приложения, снова преобразуется в формат понятный этому приложению.

Подсистема Win32 отвечает за поддержку 16-разрядных приложений Windows и DOS, а также поддерживает приложения Win32. Обрабатывает все операции ввода-вывода, и функции графического интерфейса пользователя в приложениях. Win32 улучшена для обеспечения поддержки служб терминалов.

Подсистема OS/2- поддерживает 16-разрядные приложения OS/2 (преимущественно Microsoft OS/2).

Подсистема POSIX- поддерживает POSIX совместимые приложения (обычно приложения UNIX)

Подсистемы OS/2 и POSIX поддерживают только запуск служебных простейших программ, которые выполняют простые вызовы системных функций, совместимых с POSIX или OS/2.

Интегральная служба включает в себя подсистему безопасности, службу «сервер», Службу «рабочая станция» (Workstation). Подсистема безопасности- выполняют задачи, которые касаются прав пользователей, и контроля доступа ко всем сетевым объектам и объектам операционной системы. Данная подсистемы обрабатывает запросы на вход в систему, и проверяет подлинность пользователя, при входе его в систему. Служба «сервер»- с данной службой связаны все сетевые службы. Служба «рабочая станция»- назначение её очень похоже со службой «сервер», но она больше ориентирована на доступ пользователя к сети. Все эти службы управляются с помощью оснастки Службы консоли управления, и могут быть запущены и остановлены вручную.

Режим ядра- уровень на котором осуществляется доступ к системным данным и аппаратному обеспечению. Этот уровень состоит из нескольких компонентов которые мы перечислим ниже.

Диспетчер ввода-вывода. Управляет операциями ввода вывода различных устройств компьютера. В составе этого диспетчера включены службы:

- Файловая система. Преобразует запросы к файловой системе в вызовы, понятные определённому устройству.

- Драйверы устройств. Управляет драйверами устройств, которые осуществляют прямой доступ к оборудованию.

- Диспетчер Кэша. Кэширует запросы на запись и чтения и обрабатывает операции на аппаратное обеспечение, происходящее в автономном или фоновом режиме. Являясь частью диспетчера ввода-вывода, кэшируя результаты чтения с диска, повышает производительность выполнения операций ввода-вывода.

- Диспетчер ссылок дескрипторов безопасности. Компонент, который отвечает за активизацию политик безопасности на компьютере.

Диспетчер PC (диспетчер связей между процессами) - отвечает за обеспечения  взаимодействия между клиентскими и серверными процессами. Включает в себя вызов локальных процедур, это обеспечивает взаимодействие между клиентскими и серверными процессами, запущенными на одном и том же компьютере, а так же удалённый вызов процедур, который управляет взаимодействием клиентских и серверных процессов, запущенных на разных компьютерах.

Диспетчер памяти или диспетчер виртуальной памяти - компонент для управления виртуальной памяти в операционной системе. Предоставляет процессам адресное виртуальное пространство, и защищает это пространство, и контролирует попытки доступа к жёсткому диску, с целью получения виртуальной памяти для подкачки.

Диспетчер процессоров - компонент который отвечает за создание и прерывание процессов и потоков, которые создаются системными службами и приложениями.

Диспетчер устройств Plug and Play - обеспечивает работу служб Plug and Play, и взаимодействует с драйверами устройств для настройки параметров последних, а также с сопутствующими службами.

Диспетчер электропитания - этот компонент контролирует управление электропитанием на уровне операционной системы. Взаимодействует с различными интерфейсами API управлением электропитания, а также управляет соответствующими событиями.

Диспетчер окон и интерфейс графического устройства – драйвер Win32K.sys объединяет службы обоих компонентов, и управляет системой отображения следующим образом.

- Диспетчер окон. Управляет выводом информации на экран и отображением диалоговых окон. И обрабатывает данные ввода-вывода, поступающие с клавиатуры и мыши.

- Интерфейс графического устройства. Существует со времён Win16, и обладает самым сложным интерфейсом. Он отвечает за отображение и манипулирование на экране графики, и взаимодействует с компонентами, которые преобразуют графические объекты в объекты принтера или другие устройства графики.

Диспетчер объектов - компонент который контролирует существование системных объектов. Он создаёт объекты, управляет ими и удаляет их, как только они становятся не нужны, а также управляет ресурсами, выделяемыми для работы объектов, в частности памяти.

Помимо всех этих служб, к режиму ядра относятся ещё три важных компонента: драйверы устройств, микроядро и аппаратно-зависимый уровень.

Драйверы устройств- компонент который преобразует вызовы драйверов и функции, работающие с аппаратным обеспечением.

Микроядро- микроядро является сердцем операционной системы. Этот компонент управляет потоками процессов, порождёнными для микропроцессора, распределением потоков, многозадачности и т.п. Микроядро в Windows Server 2008 функционирует в режиме приоритетного прерывания, поэтому потоки могут прерываться, а их последовательность выполнения могут изменяться.

Аппаратно-зависимый уровень- аппаратно-зависимый уровень (HAL) скрывает детали интерфейса аппаратного обеспечения от других служб и компонентов. Можно сказать что это абстрактный уровень, расположенный над реальным оборудованием, через который проходят все обращения к аппаратным устройствам. Аппаратно-зависимый уровень содержит весь необходимый аппаратный код, применяющийся для обработки специфичных интерфейсов ввода-вывода оборудования, прерываний оборудования, и т.д. Этот уровень также отвечает за поддержку платформ Intel и Alpha, что позволяет одному уровню управления Windows работать на процессорах обоих типов.

Любые сетевые сервисы содержат в своём составе клиентскую и серверную часть. Сетевые сервисы в операционной системе могут быть представлены либо обеими частями, либо только одной.

Перечислим сетевые сервисы входящие в Windows Server 2008: . DHCP- клиент; DHCP-сервер; Служба Active Directory; DNS- клиент; DNS- сервер; Диспетчер автоматических подключений удалённого доступа; Сервер приложений; Службы удалённых рабочих столов; Факс-сервер; File Services (файловые сервисы); Network Policy and Access Services; Print Services; Windows SharePoint Services; Web Services (IIS).

Дадим описание сетевых сервисов Windows Server 2008.

1. DHCP- клиент. DHCP- клиент регистрирует и обновляет IP-адреса, и DNS- записи на компьютере. Если эта служба будет отключена, то другие зависящие от неё службы, так же не смогут работать.

2. DHCP- сервер. При его развёртывании  в сети, клиентским компьютерам и сетевым устройствам можно автоматически предоставлять допустимые IP-адреса, дополнительные параметры настройки (DHCP- параметры), которые разрешают им подключаться к другим сетевым ресурсам, таким как Wins- серверы, DNS- серверы, и маршрутизаторы.

3. Служба Active Directory- включает в себя службы облегчённого доступа к каталогам, доменные службы, службы федерации, и службы управления правами.

Служба Active Directory облегчённого доступа к каталогам- служба каталога, которая обеспечивает гибкую поддержку для каталога - приложений без ограничения Active Directory Domain Services (AD DS).

Службы доменов Active Directory- управляют обменном данными между пользователями и доменами, включая проверку подлинности, процессы входа пользователей и поиск в каталоге, а так же хранят данные каталога. Контроллер домена Active Directory является сервером, работающим под управлением AD DS.

Службы федерации Active Directory- упрощает доступ к системам и приложениям. Поддерживает web-единый вход (SSO) технологию, технологию справочной информации (ИТ).

Служба управления правами Active Directory- это технология защиты информации, работающая с AD RMS- приложениями, помогает защищать цифровую информацию от несанкционированного использования. Владельцы содержимого, могут определить кому можно открывать, изменять, пересылать, печатать или делать другие действия с информацией.

4. DNS (система доменных имён)- это система для получения информации о доменах, её используют для получения IP- адреса по имени компьютера, получения информации о маршрутизации почты. DNS- клиент это служба которая кэширует имена DNS, и регистрирует полное имя данного компьютера.

5. DNS-сервер- это протокол разрешения имен для сетей TCP/IP, таких как Интернет. DNS- сервер запрашивают клиентские компьютеры что бы разрешить имена DNS IP- адресов, с помощью которых компьютеры соединяются друг с другом.

6. Диспетчер автоматических подключений удалённого доступа. Создаёт подключение к удалённой сети, когда программа обращается к удалённому DNS или NetBios.

7. Сервер приложений. Обеспечивает интегрированную среду для развертывания и запуска пользовательских, серверных бизнес-приложений, построенных с Microsoft. NET Framework 3.0. Сервер приложений поддерживает приложения которые используют Message Queuing, COM +, web- службы и распределённые транзакции.

8. Службы удалённых рабочих столов. Предоставляет технологии, позволяющие пользователям доступ к рабочим столам на основе сеансов, виртуальных машин, и приложениям в центрах обработки данных из корпоративной сети или через Интернет. Данная служба помогает безопасно подключить удаленных пользователей с управляемых и неуправляемых устройств, обеспечивают широкие возможности с рабочими столами и приложениями.

9. Факс-сервер. Позволяет управлять ресурсами факса, например его настройками и заданиями, а также отправлять и получать факсимильные сообщения.

10. File Services. Файловые сервисы которые содержат в себе технологии для ускоренного доступа клиентов к файлам, и их быстрого поиска, а также технологии для управления распределённой файловой системой, и хранилищами.

11. Network Policy and Access Services. Позволяет сетевым администраторам централизованно управлять сетевым доступом и клиентскими политиками, а также предоставляет различные методы для доступа к локальным и удалённым сетевым ресурсам. Даёт возможность разворачивать серверы VPN, Dialup, беспроводные защищённые сети и маршрутизаторы.

12. Print Services. За счёт централизованного управления принтерами и принт-серверами в сети, принт-серверы снижают нагрузку на администратора.

13. Windows SharePoint Services. Позволяет организациям создавать Web-сайты для совместной работы над документами, задачами и событиями, распространения контактов и другой информации, тем самым позволяет увеличить свою производительность.

14. Web Services (IIS). Предоставляет безопасную, управляемую, модульную и расширяемую платформу для надежного хостинга веб-сайтов, сервисов и приложений. Позволяет развёртывать и запускать веб-приложения в рамках одного сервера. Основным компонентом IIS является веб-сервер, который позволяет размещать в Интернете сайты. IIS поддерживает протоколы HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP. Службы IIS 7 позволяют организовать совместный доступ к информации через Интернет, интрасеть или экстрасеть.

## 2 Планирование структуры сети

Основная задача локальной сети - поддержка потребностей ее участников определенными службами. Это может быть общий доступ к ресурсам файла и периферии, работе с базами данных, работе в Интернете и т.д. Каким образом пользователь получит нужную информацию, его абсолютно не интересует, как и не интересует способ подключения к сети.

Но если процесс получения информации или доступа к определенной службе,  также остальные действия пользователей должны контролироваться, это однозначно влияет на выбор метода функционирования сети и как следствие - метод управления им.

Способ работы сети, как правило, выбирается еще до ее монтажа и проектирования. Количество будущих пользователей известно на этапе проектирования сети, это значение является главным при выборе способа функционирования сети. Мало того, именно это и позволяет спрогнозировать стоимость сети с учетом необходимых аппаратных средств, таких как серверы.

Сегодня, когда предприятие касается созданием локальной сети, используются следующие способы ее функционирования

- Работа в составе рабочей группы или групп. Самый простой метод устройства работы в сети, подразумевает использование статического обращения IP или динамичного обращения IP, организованные на аппаратном уровне, например в маршрутизаторе или управляемом коммутаторе. Любое централизованное управление, в этом случае, не производится из-за отсутствия адекватных механизмов.

- Работа в составе домашней группы. Поддержка домашних групп появилась в ОС Windows 7. Это определенное подобие для управления, которое  ориентируется на работу малых сетей, по-видимому - сети в условиях дома.

- Работа в составе домена. Стандартный принцип функционирования сети, которая используется, когда необходимо иметь полный контроль над   процессами в сети.

Необходимо отметить, что метод функционирования так называемых "домашних" сетей неявляется результатом логического выбора. Это вполне объясняется самой хаотичностью «домашней» сети, а именно - использование оптимального по скорости/цене подхода соединения компьютеров. В связи с этим практически всегда применяется работа в составе рабочих групп.

2.1 Организация офисной сети на основе Windows Server 2008

Вместо того чтобы действовать без определенного плана и целей и просто создавать новые серверы, загружать прикладные программы и внедрять их в существующую сетевую среду, этот процесс предпочтительнее организовать, управлять связанными с ним рисками и давать подробное определение желаемого конечного состояния.

На первых шагах выполняется более точная оценка масштабов проекта, т.е., по сути, написание краткого изложения проектной документации. Оно должно содержать высоко¬уровневое определение содержания проекта и причин, почему организация тратит время и ресурсы на его реализацию.

Создание такой оценки масштабов работ требует понимания различных целей, которые поставила перед собой организация — частей мозаики, которые необходимо подогнать друг к другу, чтобы выполнить цели, определенные компанией в проекте. В случае Windows Server 2008  главными фрагментами этой мозаики, конечно же, являются серверы, которые будут отвечать за предоставление ключевых сетевых функций, серверы, которые будут отвечать за обработку и управление данными, серверы, которые будут отвечать за предоставление доступа к информации, а также серверы, которые будут отвечать за работу конкретных приложений.

Чтобы обеспечить успех проекта по внедрению Windows Server 2008, важно сначала получить детальное представление о целях и намерениях компании, которыми руководствуются и пользуются в ее различных отделах. Может показаться противоестественным начинать с такого высокого уровня и не обращать внимания на детали, однако это позволяет прояснить реальные цели проекта и положить начало полезным дискуссиям.

Примером полезности определения производственных целей и намерений может служить выявление у организации желания иметь нулевое время простоя при доступе к файлам; для этого понадобится внедрить технологию DFS (Distributed File System — распределенная файловая система) или средство Windows Clustering (Кластеризация Windows). Определение сначала общих целей и намерений, по сути, приводит получению общих контуров технического решения, которое позволит удовлетворить все желаемые организацией критерии с затратами меньшего количества средств и получением более легкого в управлении результата.

Для того чтобы проект считался успешным, в каждой организации должны быть определены и удовлетворены свои цели и задачи. Эти цели и задачи, по сути, представляют собой снимок конечного состояния, которого стремится достичь компания или организация. В случае небольших компаний это может быть определено в ходе проведения нескольких сеансов мозгового штурма, а в более крупных компаниях требовать более серьезных обсуждений и привлечения помощи внешних специалистов или фирм.

Когда решение использовать в качестве метода функционирования доменной структуры локальной сети принимается, есть ряд вопросов, решение которых необходимо коснуться максимальным вниманием. Это требует сложность работы такой системы, а также достаточно серьезных денежных затрат, которая будет необходима для того, чтобы спроектированить и организовать работу локальной сети.

Работа доменной структуры сети подразумевает использование компьютерного управления с адекватной серверной операционной системой, установленной на нем. Это требует не только корректный отбор конфигурации сервера и выбора операционной системы, но также и определения его дополнительной функциональности.

Выбор серверной операционной системы представляет реализованное решение, однозначно определяя будущее и возможности локальной сети, управление которой она будет осуществлять.

Есть много серверных операционных систем, у которых уже было время, чтобы рекомендовать себя в работе. ОС Windows Server 2008 - "венец" возможностей всех существующих операционных систем семейства Microsoft и дает усовершенствованную работу методов управления локальной сети любого масштаба.

Здесь только некоторые особенности ОС Windows Server 2008, которые могут стать причиной ее использования:

- Полностью 64-разрядная операционная система (32-разрядные разновидности не существуют) с высокодифференцированной поддержкой работы 32-разрядных приложений. Параллельная работа с 256 процессорами, а также есть более эффективная система управления оперативной памятью;

- Технология гипер виртуализации, позволяющего работать с виртуальными машинами, использующими под их потребностями для 64 процессоров. Посредством данной технологии на одном сервере возможно организовать работу сразу несколько виртуальных серверов, обеспечивая таким образом, очень быструю миграцию данных от одного сервера к другому;

- Расширение командной строки PowerShell, позволяет выполнять сценарий (так называемый командлеты), который дает возможность автоматизировать несколько моментов, относительно администрации сети;

- Новый метод удаленного доступа к ресурсам DirectAccess, который необходим, чтобы войти в загруженные каналы связи высокодифференцированного доступа к управлению документов, а также к любым данным;

- Новая технология Core Parking, позволяет уменьшать потребление электроэнергии многоядерных процессоров  до минимума, прослеживая реальные потребности в производительности и отключении неактивных ядер или их быстрой активации при необходимости;

- Новая система кэширования Branch Cache, давая эффективно управлять трафиком между удаленными точками и центральным подающим;

- Интегрирование в максимально возможной степени значительного количества служб в одной операционной системе, которая позволяет  использовать дополнительные срверные функции;

- Новая версия распрастраненного сервера управления веб-приложениями IIS 7.5, основанная на самой современной версии технологии ASP.NET;

- Новые возможности Active Directory: а именно, Корзина Active Directory - позволяет стирать и восстанавливать объекты Active Directory, соединения с несуществующим доменом, новым центром администрирования учетных записей и многих других вещей;

- Плотное интегрирование с системами Windows 7.

Это только часть возможностей, которые предоставляет операционная системи Windows Server 2008 системному администратору. Но главное ее преимущество заключается в том, что, в отличие от предыдущих операционных систем, Windows Server 2008 позволяет сделать то, что достигается путем использования нескольких серверов разного назначения, которые используются для администрирования сети и выполнения заданий, требующих участия системного администратора каждый день.

Сервер, используемый для управления основными процессами, которые происходят на локальной сети, требует достаточную большую емкость. Чем больше серверных ролей приходится выполнять управляющему серверу, тем больше он испытывает загрузку По этой причине не необходимо быть уверенным что, условия производительности сервера значительно отличаются от необходимых условий, которые необходимы нормальному рабочему режиму.

Выбор конфигурации сервера может быть вынесен как на этапе проектирования сети, который позволяет с большей определять стоимость точности создания сети и после того, как сетевое монтирование завершается, и решается вопрос о выборе метода его функционирования.

Если выбор будет сделан к использованию доменной структуры, то этап выбора конфигурации сервера будет обязателен, а покупка сервера - необходимостью.

По выбору конфигурации сервера  необходимо рассмотреть следующие особенности его использования:

- Безотказная работа;

- Поддержка аутентификации сетевых пользователей;

- Хранение всех данных об учетных записях поотзователей и компьютеров;

- Возможность использования для производительности дополнительных ролей, например DNS - и серверных DHCP;

- Возможность использования для службы веб-приложений;

- Возможность использования дополнительного ПО, например корпоративная антивирусная система;

- Возможность подключения системы архивирования данных, например стримера;

- Синхронизация времени на всех компьютерах сети.

Кроме того, важный вопрос - выбор разновидности сервера: отдельная установка или монтаж на стойке.

Отдельная установка подразумевает использование сервера отдельно, что со временем приводит к тому, что серверная комната оказывает загруженной серверами разного назначения. Чтобы сохранить порядок, необходимо использовать импровизированные трибуны мебели, которые позволяют устанавливать сервер в два три ряда.

Очень часто (особенно это касается больших сетей) в серверной присутствуют специальные серверные стойки, которые используются для установки серверов стоечного типа разного назначения. При этом, как правило, для управления серверами применяется одна клавиатура с монитором и система KVN-переключателей, которая позволяет переключать системы ввода и системы отображения на нужный сервер. Это достаточно удобно, как передние панели сервера всегда перед глазами, который позволяет выносить визуальный контроль их удобства обслуживания, и у трибун есть таким образом довольно приемлемые габариты.

Не смотря на то что стоечный сервер занимает меньше места, он имеет существенный недостаток по сравнению с отдельно стоящим сервером - как правило, используется только один блок питания. В отдельном сервере фактически это всегда устанавливается два блока питания, один из которых является резервом, позволяя поддерживать удобство обслуживания сервера, даже если первый блок питания перестал работать.

Ниже перечислены некоторые основные встроенные функции сервера приложений в Windows Server 2008 .

- Контроллер домена (Domain Controller). Как и в предыдущих версиях операцион-ной системы Windows, контроллер домена позволяет пользователям посредством аутентификации подключаться к домену для получения доступа к сетевым ресурсам.

- Сервер глобального каталога (Global Catalog Server). Сервер глобального ката-лога — это контроллер домена, на котором также хранится набор объектов AD DS из других доменов в лесе. Когда какой-то внутренний или внешний пользователь с соответствующими правами доступа хочет просмотреть список имеющихся в лесе пользователей Active Directory, сервер глобального каталога предоставляет ему такой список.

- Сервер DNS (DNS Server). Система доменных имен (Domain Name System — DNS) создает список имеющихся в сети серверов и систем и их IP-адресов, так что сервер DNS, соответственно, предоставляет информацию о подключенных к сети устрой-ствах.

- Сервер DHCP (DHCP Server). Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамического конфигурирования хостов) назначает подключаемым к сети устройствам сетевые адреса в стандарте IPv4 и/или IPv6. В Windows Server 2008  предлагается служебная функция, которая позволяет упрощать назначение DHCP- адресов сетевым устройствам.

- Кластерный сервер (Cluster Server). Когда отказоустойчивость играет важную роль в организации, кластеризация позволяет обеспечить в случае аварии переключение с одной системы на другую. В Windows Server 2008  имеется возможность связывать системы вместе так, чтобы в случае выхода из строя одной системы ее обязанности переходили к другой.

- Сервер сетевых политик (Network Policy Server — NPS). Сервер NPS представ¬ляет собой предлагаемую Microsoft реализацию сервера и прокси-сервера RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service — служба удаленной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям). Он умеет выполнять с помощью централизованного подключения аутентификацию, авторизацию и учет для многих типов сетевого доступа, беспроводных соединений и соединений виртуальной частной сети (VPN) включительно, а также маршрутизировать сообщения об аутентификации и ведении учета других серверов RADIUS и выступать в роли сервера оценки работо¬способности для точек доступа в сеть (Network Access Points — NAP).

-	Сервер удаленных рабочих столов (Remote Desktop Server — RDS). Вместо пол-нофункциональных настольных или переносных компьютеров в организациях для пользователей могут быть установлены недорогие терминальные устройства, позволяющие получать доступ к сетевым ресурсам. С помощью Remote Desktop Services можно заставить единственный сервер предоставлять сетевой доступ в систему десяткам рядовых пользователей.

-	Сервер удаленного доступа (Remote Access Server — RAS). Если удаленный поль¬зователь должен получать доступ к сетевым службам, службы удаленного доступа Windows Server 2008  позволяют удаленным системам устанавливать безопасное удаленное соединение.

- Веб-сервер (Web Server). Поскольку все больше и больше технологий поддерживает веб-возможности и обслуживается на веб-серверах, в Windows Server 2008  предлагается технология, позволяющая обслуживать подобные приложения так, чтобы к ним можно было получать доступ с помощью браузера.

- Сервер медиасредств (Media Server). Из-за расширения спектра обмениваемой информации от текстовых документов и электронных таблиц до сложных медиадан- ных, таких как аудио- и видеофайлы, в Windows Server 2008  предлагается источ¬ник для обслуживания и публикации видео- и аудиосодержимого.

-	Сервер виртуализации (Visualization Server). В Windows Server 2008  предлага-ются основные возможности для виртуализации серверов, которые позволяют организациям сокращать количество физических серверов до нескольких серверных систем и, следовательно, снижать общую стоимость ГГ-операций.

-	Сервер распределенной файловой системы (Distributed File System (DFS) Server).

Для организаций, в которых файлы данных постоянно хранятся на разбросанных повсюду файловых серверах, в Windows Server 2008  предлагается сервер распределенных файловых систем, позволяющий объединять распределенные файлы в одно общее пространство имен.

Эти и другие функции позволяют организациям предоставлять эффективные сетевые службы, превращая технологии Windows Server 2008  в решения, которые способны удовлетворять их производственные потребности.

Active Directory – мощнейший механизм управления локальной сетью. Именно он превращает обычную сеть с использованием рабочих групп в сеть с управляющим сервером, позволяя взять под контроль все происходящие в локальной сети процессы. Прежде чем сетевые пользователи смогут входить в домен, требуется создать необходимую структуру учетных записей, для чего используется механизм Active Directory –пользователи и компьютеры.

В средах предприятий, применяющих сетевые возможности Windows, обычно для обеспечения централизованной регистрационной аутентификации используется служба Active Directory. Служба Active Directory продолжает оставаться ключевым компонентом в Windows Server 2008 и теперь имеет несколько расши¬рений в базовой концепции внутреннего леса организации, а именно — расширенные федеративные леса, которые позволяют службам Active Directory взаимодействовать друг с другом. Более подробно об Active Directory, федеративных лесах, облегченном доступе к каталогам и т.п. будет рассказываться во второй части этой книги.

Windows Server 2008 предоставляет базу для установки таких бизнес-приложений, как Microsoft Exchange, Microsoft Office SharePoint Services, SQL Server и т.д. В этих приложениях изначально задумывалась совмести¬мость с Windows Server 2008 , и позже они будут обновлены так, чтобы использовать и извлекать выгоду от всех новых технологий, которые встроены в Windows Server 2008. К числу некоторых приложений, поставляемых прямо вместе с Windows Server 2008 , относятся: Remote Desktop Services (Службы удаленных рабочих столов), предназначенное для обеспечения доступа тонких клиентов; Windows Media Services (Службы медиасредств Windows), предназначенное для обслуживания аудио- и видеосредств, а также обеспечения возможности широковещания; вспомогательные серверные службы наподобие DNS и DHCP; технологии SharePoint, предназначенные для обмена документами и совместной работы ; службы виртуального сервера.

Улучшением в Windows Server 2008 стала возможность использования консоли Server Manager администратором для получения доступа не только к серверным ресурсам, которые находятся в текущей серверной системе, но также и к тем, которые расположены в удаленных серверных системах. Наличие подобной возможности сводит к минимуму необходимость удаленного входа в системы для их управления и позволяет администраторам получать доступ ко всем остальным серверам в организации с помощью единственного экземпляра консоли Server Manager.

Кроме того, в окне консоли Server Manager в разделе Features (Компоненты) также отображаются другие инструменты, такие как Group Policy Management Console (GPMC) (Консоль управления объектами групповой политики). Это позволяет администраторам редактировать групповые политики, изменять их и применять посредством той же консоли, в которой можно модифицировать параметры DNS, добавлять пользователей и вносить связанные с IP-адресами изменения в параметры конфигурации сайтов.

Windows Server 2008  предоставляет несколько новых преимуществ, которые позвооляют обеспечить более эффективное администрирование сетевых сред. К числу этих преимуществ относятся улучшенные возможности по управлению файлами и данными, (овершенствованные средства мониторинга и отслеживания показателей надежности в целях своевременного выявления и устранения проблем в системе, а также новый инструмент для развертывания образов и новый набор объектов групповой политики, которые позволяют администраторам лучше управлять пользователями, компьютерами и другими объектами Active Directory.

Перед переводом в новую сетевую среду последних пользователей, помимо банкета по случаю завершения проекта, нужно также позаботиться о налаживании процесса последующей поддержки и сопровождения новой среды. Это подразумевает не только составление расписания для регулярного создания резервных копий новых серверов, но также и планирование процедур для регулярного обслуживания, мониторинга, а также настройки и оптимизации новой среды Windows Server 2008 .

Теперь можно смело приступать к планированию реализации других желаемых технологий, например, новых антивирусных решений, новых технологий по управлению знаниями или новых средств защиты, внедрять которые в рамках первоначального процесса миграции не имело смысла.

Если лабораторная среда сохранилась, ею можно воспользоваться для тестирования всех планируемых к внедрению заплат и программных обновлений.

2.2 Выбор модели организации сети

Проанализировав организационно-штатную структуру предприятия, можно заключить, что оптимальным выбором является модель основного домена.

Служба Routing and Remote Access (Маршрутизация и удаленный доступ) – это фактически полноценный многофункциональный маршрутизатор, поддерживающий множество протоколов. Функции, обеспечиваемые службой Routing and Remote Access: поддержка множества протоколов, в том числе IP, IPX и AppleTalk; V одноадресная (unicast) IP-маршрутизация средствами протоколов:

1. Open Shortest Path First (OSPF);

2. Routing Information Protocol (RIP) версий 1 и 2, протокол маршрутизации IP;

3. многоадресная (multicast) IP-маршрутизация средствами маршрутизатора IGMP (Internet Group Membership Protocol), в том числе при работе в режиме прокси-сервера;

4. маршрутизация вызова по требованию по коммутируемым WAN-подключениям;

5. поддержка VPN-сетей по туннельному протоколу Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP);

6. поддержка VPN-сетей по туннельному протоколу Layer Two Tunneling Protocol (L2TP);

7. фильтрация IP- и IPX-пакетов;

8. агент ретрансляции DHCP (DHCP Relay Agent) для IP;

9. поддержка носителей, в том числе Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface (FDDI), ATM (Asynchronous Transfer Mode), Integrated Services Digital Network (ISDN), T-Carrier, Frame Relay, xDSL, кабельных модемов, Х.25 и аналоговых модемов.

## 3 Построение локальной вычислительной сети в ОАО «Горизонт»

3.1 Постановка задачи для реализации проекта

ОАО «ГОРИЗОНТ» создано для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов. В быту под термином «управляющая компания» подразумевают все виды компаний, не разделяя при этом их по видам деятельности и назначения.

То есть деятельность организации связана с использованием и порождением большого объема информации. Малейшее нарушение при ее хранении и обработке скажется на снижении эффективности деятельности ОАО «Горизонт» в целом. Информация является своеобразным предметом труда, а качественно организованный процесс управления информационными ресурсами позволяет предприятию эффективно вести свою деятельность и решать поставленные задачи с меньшой степенью риска. Использование локальной компьютерной сети позволяет избавиться от бумажного документооборота, повышает производительность труда, сокращает время на обработку информации.

С внедрением сети произошла персонализация средств вычисления, организованы автоматизированные  рабочие места, позволяющие эффективно решать соответствующие задачи.

Неудобства при отсутствии ЛВС

Отсутствие сети усложнило бы работу сотрудников, вызвало неудобства, повлекло затраты:

– перенос информации с одного компьютера на другой осуществлялся бы при помощи съемных носителей памяти, отнимал время;

– доступ к глобальной сети производился только с компьютера, имеющего модем;

– периферийными устройствами (принтеры) оборудованы не все компьютеры (для использования таким устройством нужен съемный носитель памяти, компьютер, к которому подключено устройство, необходимо освободить на некоторое время);

– затраты на приобретение различных устройств для каждого компьютера (жесткий диск, принтер, CD-ROM, модем) и дорогостоящего программного обеспечения.

При разработке структуры и логики будущей ЛВС ОАО «Горизонт» автором были поставлены следующие задачи:

Структура сети должна соответствовать структуре информационных потоков. В зависимости от сетевого трафика компьютеры в сети могут быть разделены на группы (сегменты сети). Компьютеры объединяются в группу, если большая часть порождаемых ими сообщений, адресована компьютерам этой же группы.

Согласование различных протоколов канального уровня для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей с различными принципами передачи информации между конечными узлами.

Маршрутизация пакетов в сети с выбранной топологией.

Разработка двуранговой структуры КС с выделенным сервером;

Организация сетевых сервисов (служб): DNS, Active Directory, DHCP, DNS, File Server, Terminal Server;

Прежде, чем выбрать оборудование для построения офисной КС, нужно определиться с ее структурой и топологией, а также задачами, которые будут выполнять пользователи сети.

Итак, будущая КС будет состоять из 30 рабочих станций. Она разрабатывается на реальном объекте: филиале ООО XXX». В фирме работает 30 человек, у каждого из них есть рабочее место с установленным компьютером.

Фирма состоит из нескольких функциональных отделов, которые территориально располагаются на территории одного здания на одном этаже.

Права доступа к информации определяются индивидуально к сотрудникам каждого отдела. Какая-то часть информации должна быть общедоступной, а часть должна быть доступна только пользователям определенного отдела.

Все пользователи сети должны иметь доступ, как к внутренним информационным ресурсам организации, так и к ресурсам глобальной сети Интернет. Причем в данном случае, права доступа тоже назначаются индивидуально к сотрудникам каждого отдела, в зависимости от функций, возложенных на них в процессе хозяйственной деятельности фирмы. К примеру, часть сотрудников должна иметь доступ ко всем сервисам и ресурсам сети Интернет, а часть должны иметь доступ только к электронной почте, используя для этих целей только определенный набор доступных протоколов.

Необходимости в делении сети на виртуальные сегменты нет, сеть строится без использования технологии VLAN. Движение трафика для всех отделов прозрачно, разграничение прав доступа к информационным ресурсам обеспечивается программными средствами на уровне Active Directory (службы каталогов Windows 2008 Server)  и ПО Traffic Inspector.

Необходимо обеспечить конфиденциальность информации, хранимой в сети, а также ее защиту от различных вредных внутренних и внешних воздействий, таких как несанкционированный доступ, повреждение или искажение информации вследствие действий взломщиков («хакеров») или действия вредоносного кода (программы-вирусы, трояны, черви и т.д. и т.п.).

Отталкиваясь от описанных исходных данных, автор разработал техническое задание на разработку и построение сети. Данное техническое задание составлено на разработку и настройку, внедрение и отладку ЛВС в ОАО «Горизонт» .

Основные параметры:

КС проектируется для 1 этажа здания, в котором необходимо обеспечить взаимодействие для 30 персональных компьютеров. Кабельная инфраструктура строится на базе одного главного  коммуникационного центра.

Проектируемая сеть должна обеспечить решение следующих задач:

- Сетевое хранение файлов и сетевая печать;

- Электронная почта;

- Высокопроизводительная система коллективной работы с информацией (База данных);

- Резервное копирование файлов сервера;

- Резервное копирование файлов сетевых приложений (хранилища электронных сообщений, базы данных);

- На всю сеть необходимо наличие одного главного коммуникационного центра.

Параметры производительности сетевых устройств:

- Полоса пропускания канала связи с рабочими станциями должна составлять не менее 100 Мбит/с;

- Необходимо выделять эту полосу пропускания для каждой рабочей станции (коммутируемая сеть);

- Магистраль должна обеспечивать пропускную способность не менее 33% от максимального трафика коммуникационного центра.

-Оборудование должно быть управляемым только в главном коммуникационном центре.

Для повышения уровня отказоустойчивости сети необходимо обеспечить:

- Резервирование блоков питания для устройств активного сетевого оборудования главного коммуникационного центра.

На каждом рабочем месте необходимо установить порты кабельной системы в количестве равном 2.

Параметры кабельной системы главного коммуникационного центра.

Превышение количества рабочих мест над числом персональных компьютеров должно составлять не менее 30 %;

Программное обеспечение должно быть представлено продукцией фирмы Microsoft.

Для центральных серверов проекта должно быть выбрано оборудование группы Aquarius.

Количество центральных серверов должно равняться 1.

Распределение приложений и пользователей по серверам (см. табл.1).

Таблица 1- Сервисы и клиенты

| Серверы | WWW сервис | Сервис эл. почты, клиентов | Сервис Базы Данных, клиентов | Файловый сервис и сервис печати, клиентов | Терминальный сервис, клиентов | Backup сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер | - | 20 | 20 | 20 | 3 | Да |

Необходимая конфигурация сервера

Тип процессора: Обычный

Количество процессоров в сервере: 1

Объем оперативной памяти (ОЗУ) сервера (Мб): 4024

Необходимый объем дискового пространства (Гб): 1000

Желаемый тип корпуса: Монтируемый в стойку (RackMount)

Требуется обеспечить бесперебойным питанием следующие компоненты компьютерной сети:

- Активное сетевое оборудование;

- Серверы.

Для организации бесперебойного питания активного сетевого оборудования и серверов необходимо использовать распределённую систему бесперебойного питания. Время работы от батарей должно составлять не менее 7 минут.

Помимо стандартной конфигурации, необходимо, чтобы источники бесперебойного питания главного коммуникационного центра поддерживали следующие дополнительные функции:

управление ИБП через сеть по SNMP/Telnet/HTTP (при помощи любого Web-браузера);

штатное завершение работы каждого подключенного к ИБП сервера в случае полного разряда батарей.

После проработки технического задания, изучив структуру помещений офиса и исходя из поставленных задач, автор разработал принципиальную схему будущей КС (см. Приложение 3).

Критически важной задачей, которая может выполняться на конечном этапе проэктирования, является проведение контрольного опроса на предмет удовлетворенности конечных пользователей. Он позволит выяснить, все ли пользователи участвуют в процессе модернизации систем, приложений и функциональных возможностей, на все ли вопросы были получены ответы, все ли проблемы были устранены, и, что важнее всего, все ли пользователи были уведомлены о преимуществах и достоинствах новой среды.

На этом этапе проекта внимание должно уделяться не только непосредственно самому развертыванию технологии, но и общению с пользователями. Пользователи должны обязательно получить навыки и поддержку, необходимые для прохождения данного процесса.

Следует подготовиться к тому, что в каждом подразделении или группе пользователей первые несколько дней после модернизации будут обязательно возникать какие-то трудности и вопросы.

Кроме того, нужно не забыть об особых пользователях с уникальными требованиями, и о пользователях, работающих удаленно, поскольку они будут нуждаться в дополнительной поддержке.

3.2 Выбор аппаратных средств для ЛВС

Теперь, когда основные задачи определены, еще раз кратко вспомним характеристики наиболее распространенного сетевого оборудования и различия между ними.

Повторители Ethernet, часто называемые концентраторами или хабами, просто передают полученные пакеты во все свои порты независимо от адресата.

Мосты функционируют в соответствии со стандартом IEEE 802.1d. Подобно коммутаторам Ethernet мосты не зависят от протокола и передают пакеты порту, к которому подключен адресат. Однако, в отличие от большинства коммутаторов Ethernet, мосты не передают фрагменты пакетов при возникновении коллизий и пакеты с ошибками, поскольку все пакеты буферизуются перед их пересылкой в порт адресата. Буферизация пакетов (store-and-forward) приводит к возникновению задержки по сравнению с коммутацией на лету. Мосты могут обеспечивать производительность, равную пропускной способности среды, однако внутренняя блокировка несколько снижает скорость их работы.

Работа маршрутизаторов зависит от сетевых протоколов и определяется связанной с протоколом информацией, передаваемой в пакете. Подобно мостам, маршрутизаторы не передают адресату фрагменты пакетов при возникновении коллизий. Маршрутизаторы сохраняют пакет целиком в своей памяти прежде, чем передать его адресату, следовательно, при использовании маршрутизаторов пакеты передаются с задержкой. Маршрутизаторы могут обеспечивать полосу, равную пропускной способности канала, однако для них характерно наличие внутренней блокировки. В отличие от повторителей, мостов и коммутаторов маршрутизаторы изменяют все передаваемые пакеты.

Конечное сетевое оборудование является источником и получателем информации, передаваемой по сети.

Компьютеры, подключенные к сети, являются самым универсальным узлом. Прикладное использование компьютеров в сети определяется программным обеспечением и установленным дополнительным оборудованием. Установка мультимедийного оборудования может превратить компьютер в IP-телефон, видеотелефон, терминал видеоконференцсвязи.

Сетевой интерфейс обеспечивается адаптером локальной сети и программными средствами загружаемой операционной системы. Для дальних коммуникаций используется модем внутренний или внешний. С точки зрения сети, ”лицом” компьютера является его сетевой адаптер. Тип сетевого адаптера должен соответствовать назначению компьютера и его сетевой активности.

Сервер является тем же компьютером, но подразумевается его более высокая сетевая активность. Для подключения к сети желательно использовать полнодуплексные высокопроизводительные адаптеры. Серверы желательно подключать к выделенному порту коммутатора в полнодуплексном режиме. При установке двух или более сетевых интерфейсов и соответствующего программного обеспечения сервер может играть роль маршрутизатора или моста.

Серверы могут иметь возможность “горячей” замены дисковых накопителей, резервирование питания, блокировку несанкционированного доступа, средства мониторинга состояния (включая возможность сообщения о критических событиях на пейджер администратора). Серверы, как правило, должны иметь высокопроизводительную дисковую подсистему, в качестве интерфейса которой используют шину SCSI или SATA, SATAII.

Терминалы, алфавитно-цифровые и графические, используются в клиент-серверных системах в качестве рабочих мест пользователя, а также в качестве консолей для управления сетевым оборудованием. Терминал имеет собственную систему команд. Он может эмулироваться и персональным компьютером, при этом в качестве интерфейса может выступать как СОМ – порт, так и сетевой интерфейс.

Разделяемые принтеры обеспечивают печать заданий от множества пользователей ЛС. В общем случае для этого требуется принт-сервер – средство выборки заданий из очереди и собственно принтер, логически подключенный к принт-серверу. В роли принт-сервера может выступать обычный компьютер, подключенный к сети, и принтер подключается к его порту. Принт-сервер может встраиваться в собственно принтер или исполняться в виде отдельного сетевого устройства. Использование разделяемых принтеров, особенно лазерных в графическом режиме с высоким разрешением, значительно нагружает сеть.

Принт-сервер (сетевой принтер) желательно подключать к выделенному порту, полный дуплекс ему не нужен. Подключение принтера кабелем параллельного интерфейса территориально привязывает принтер к компьютеру, поскольку кабель имеет длину 1,5 – 5 м. Для принтера это не всегда удобно.

Сетевые принтеры, в дополнение к локальным, имеют встроенный сетевой интерфейс Ethernet. В этом случае у них должно присутствовать встроенное программное обеспечение, рассчитанное на тот или иной сетевой протокол. Сетевой принтер территориально может располагаться в любом месте помещения, где есть розетка кабельной сети.

Аппаратный принт-сервер представляет собой микроконтроллер, снабженный сетевым интерфейсом и несколькими последовательными и параллельными портами. К портам подключаются обычные принтеры. Встроенное ПО обеспечивает выборку заданий из очереди на файл-сервере. Принт-сервер обычно поддерживает протокол какой-нибудь одной операционной системы, возможность перезаписи встроенного ПО в некоторых случаях позволяет сменить протокол или улучшить предоставляемый сервис.

При выборе оборудования для компьютерной сети автором было принято решение выбрать компанию 3Com в качестве производителя. Свой выбор на 3Com он остановил благодаря хорошим отзывам об оборудовании данного производителя, а также благодаря тому, что при производстве своего оборудования они снабжают его дополнительными функциями, технологиями и протоколами собственной разработки. Особенность состоит в том, что если строить сеть исключительно на активном сетевом оборудовании компании 3Com, то надежность и эффективность такой сети значительно возрастает. Происходит это благодаря тому, что оборудование тестирует само себя, а также соседние  активные узлы, при этом постоянно поддерживая актуальные связи между собой. В сети с оборудованием 3Com увеличивается скорость благодаря технологии уплотнения трафика.

В качестве коммутирующих устройств автором были выбраны концентраторы типа Switch, так как они не только передают пакет на порт адресата, в отличие от хабов, которые всего лишь копируют полученный пакет на все порты, но и усиливают сигнал. Это позволяет избежать эффекта затухания сигнала на отдаленных участках сети. Кроме того, устройства типа Switch позволяют значительно разгрузить сеть от лишнего трафика, так как, в отличие от хабов, полученный сигнал передается строго на порт адресата, а не дублируется во все порты.

Оборудование в случае комплексного строительства сети «под ключ» лучше приобретать у  одного поставщика, так как:

Во-первых, поставки оборудования будут наверняка единовременными;

Во-вторых, можно рассчитывать на значительные скидки, приобретая оборудование, что позволит максимально удешевить проект строительства новой сети;

В-третьих, можно рассчитывать на оперативную круглосуточную техническую поддержку данного оборудования и увеличенные сроки гарантийного сервисного обслуживания, что позволит значительно снизить совокупную стоимость эксплуатации оборудования.

Несмотря на то, что при выборе использовалось оборудование класса выше среднего, достаточно функциональное и качественное, к тому же с запасом из расчета + 30% к существующим рабочим местам, проект получился относительно недорогим даже по меркам сегодняшнего дня.

Осталось лишь настроить рабочие станции после монтажа сети и подключения конечного сетевого оборудования. Необходимо скорректировать сетевые параметры компьютеров пользователей следующим образом (см. табл. 2.).

Таблица 2	- Сетевые параметры пользователей компьютерной сети филиала ООО XXX»

| Сетевой параметр | Значение |
| --- | --- |
| IP-адрес (сетевой адрес компьютера) | Назначаются администратором сети |
| Маска сети | 255.255.255.0 |
| Основной шлюз | 192.168.0.254 |
| DNS-сервер основной | 192.168.0.253 |
| DNS-сервер дополнительный | 192.168.0.254 |

Основной шлюз – адрес компьютера, который предназначен для организации доступа пользователей компьютерной сети к сети Интернет. В данном случае это ПК с двумя установленными сетевыми адаптерами и инсталлированным на него специализированным программным обеспечением «Traffic Inspector», обеспечивает управление трафиком, статистикой и учетом предоставляемого доступа. Доступ к вешней сети обеспечивается при помощи подключенного протокола NAT.

DNS-сервер основной – Центральный сервер с установленной на него операционной системой Microsoft Windows 2008 Server Enterprise Edition, установленными на нем сетевыми службами Active Directory, DNS Server, File Server и т.п. В данном случае указывается в качестве сетевого параметра, так как при входе в систему клиентскому компьютеру необходимо иметь в сети работающий сервер DNS, способный разрешать имена хостов по их сетевым адресам, который также выполняет функции контроллера домена. DNS-сервер дополнительный – в данном случае является одновременно Интернет-шлюзом и прокси-сервером организации. В качестве сетевого параметра пользовательского компьютера прописывается, так как способен разрешить его запросы на разрешение имен к внешним ресурсам, к сети Интернет.

После настройки центрального сервера, Интернет-шлюза и клиентских компьютеров сеть готова к работе.

3.3 Защита информации в сети

Долгое время термин безопасность Microsoft считался (и, возможно, справедливо) сочетанием несовместимых понятий. Значительные бреши в безопасности и вирусы, пользующиеся особенностями систем Windows NT 4.0 и Windows 2000 Server, часто вынуждали организации с осторожностью относиться к безопасности (или к ее отсутствию), встроенной в технологии компании Microsoft. Прямым результатом такого критического отношения стало то, что безопасность в Windows Server 2003 была объявлена первостепенным, если не наиболее важным приоритетом для разработчиков. В Windows Server 2008 эта тенденция продолжается, с такими усовершенствованиями, как Server Core и встроенный интеллектуальный брандмауэр.

Безопасность на серверном уровне — одно из самых важных понятий для сетевой среды. Серверы в инфраструктуре не только выполняют критические сетевые службы наподобие системы доменных имен (DNS), протокола динамического конфигурирования хостов (DHCP), поиска в каталогах и аутентификации, но и являются централизованным местом хранения большинства, а то и всех, критических файлов в сети организации. Поэтому так важно составить план обеспечения безопасности на серверном уровне и полностью разобраться в возможностях защиты Windows Server 2008.

Меры безопасности наиболее эффективны, когда они применяются по уровням. Например, ограбить дом значительно труднее, если грабителю нужно не только взломать парадную дверь, но и справиться со сторожевой собакой и отключить домашнюю охранную систему. Это же относится и к безопасности сервера: система безопасности должна состоять из нескольких уровней, чтобы трудность ее взлома возрастала экспоненциально.

В Windows Server 2008 органично сочетаются множество необходимых уровней безопасности, в которых используются аутентификация Kerberos, защита файлов NTFS и встроенные средства безопасности, обеспечивая, таким образом готовую систему безопасности. Для применения дополнительных компонентов безопасности необходимо понимать особенности их функционирования и установить и сконфигурировать их элементы. Windows Server 2008 позволяет добавлять дополнительные уровни безопасности и предоставляет организациям усиленную защиту без ущерба для функциональных возможностей.

Один из наиболее часто недооцениваемых, но, возможно, наиболее важных компонентов безопасности сервера — реальная физическая безопасность самого сервера. Самый надежный, не поддающийся взлому веб-сервер бессилен, если злоумышленник может просто отключить его от сети. Еще хуже, если кто-либо, войдя в систему важного файлового сервера, сможет скопировать секретные файлы или вывести компьютер из строя.

Физическая безопасность — обязательное условие для любой организации, поскольку именно с ней чаще всего связано появление брешей в системе безопасности. Несмотря на это, во многих организациях уровни физической безопасности важных для производственной деятельности серверов легко преодолимы или вовсе отсутствуют. Значит, непременным условием обеспечения безопасности является понимание того, что требуется для защиты физического и логического доступа к серверу.

Серверы должны быть защищены физически, т.е. установлены в запирающемся помещении с контролируемым доступом. Критичные для производственного процесса серверы не стоит помещать у ног администраторов или в других ненадежных местах. Идеальной с точки зрения безопасности сервера средой является специальное помещение или постоянно запертый шкаф.

Большинство компаний-изготовителей оборудования снабжают свои изделия механизмами для физической блокировки некоторых или всех компонентов сервера. В зависимости от применения других уровней безопасности может быть целесообразным использовать такие механизмы для защиты среды сервера.

В состав Windows Server 2008 входит существенно усовершенствованный встроенный брандмауэр, по умолчанию включенный во всех установках продукта. Этот брандмауэр, администрируемый из оснастки ММС, обеспечивает беспрецедентные возможности по управлению и защите сервера.

Брандмауэр с усиленной защитой полностью интегрирован с утилитой Server Manager (Диспетчер сервера) и Server Roles Wizard (Мастер серверных ролей). К примеру, если администратор запустит мастер Server Roles Wizard и укажет, что компьютер должен работать в качестве файлового сервера, то после этого на сервере будут открыты лишь те порты и протоколы, которые нужны для доступа к файловому серверу.

Одним из главных недостатков безопасности Windows была трудность своевременно¬го обновления серверов и рабочих станций последними оперативными исправлениями. Например, обновление безопасности на сервере индексирования IIS было доступно более чем за месяц до появления вирусов Code Red и Nimbda. Если бы развернутые веб-серверы вовремя загрузили это обновление, они бы не пострадали. Основная причина того, что подавляющее большинство серверов не было обновлено, заключалась в том, что своевременное обновление серверов и рабочих было абсолютно не автоматизированным и к тому же длительным процессом. Поэтому потребовался упрощенный способ применению обновлений безопасности, который был реализован в очередной версии службы обновления Windows Server (Windows Server Update Services — WSUS).

В нашем небезопасном мире сервер безопасен ровно настолько, насколько безопасны выполняемые на нем приложения. Тем не менее, Windows Server 2008 является наиболее безопасной операционной системой Windows и содержит множество встроенных механизмов обеспечения безопасности сервера. Однако необходимо учитывать и дополнительные меры безопасности — антивирусную защиту и резервное копирование — так как они непосредственно влияют на общий уровень безопасности самой операционной системы.

Вероятно, вирусы — одна из наиболее серьезных опасностей для сервера. Многие вирусы написаны специально для использования основных уязвимостей в инфраструктуре сервера. Другие заражают файлы, которые могут храниться на сервере, распространяя инфекцию среди клиентов, загружающих эти файлы. Поэтому крайне важно подумать над применением средств антивирусной защиты всех файловых серверов сети предприятия. Все основные производители антивирусных программ включают в свои пакеты надежные сканеры файлового уровня, и эти сканеры следует использовать на всех файловых серверах.

Сама Microsoft выпустила линейку антивирусных продуктов, тесно интегрированных с серией Windows Server. Это линейка продуктов обеспечения безопасности Forefront. Ее преимуществом является то, что в ней одновременно работают пять антивирусных механизмов. Таким образом, если один из этих механизмов не сможет выявить вирус или пользуется не обновленной базой данных, то существует высокая вероятность, что данный вирус будет обнаружен одним из других механизмов.

Хотя необходимость стратегии резервного копирования вполне очевидна большинству людей, зачастую можно лишь удивляться, насколько небрежно многие организации относятся к этому важному аспекту. Слишком часто компаниям приходится на собственном горьком опыте убеждаться, что сделать резервную копию сервера очень легко, а вот восстановить его значительно труднее. Часто в организациях пренебрегают не только вопросами аварийного восстановления, но и защитой резервных копий.

Процедура резервного копирования файлового сервера требует, чтобы копирование данных на устройство хранения данных выполнял пользователь, имеющий соответствующие полномочия. Это требование гарантирует, что никто посторонний не сможет скопировать состояние среды и унести с собой магнитную ленту. Поэтому все ленты, содержащие резервные копии серверов, должны охраняться столь же тщательно, как и сам сервер. Слишком часто огромные стопки лент с резервными копиями серверов оставляют без присмотра на рабочих столах, и слишком часто в организациях отсутствует механизм учета, где какие ленты находятся. Поэтому обязательно применение строгой процедуры хранения и проверки архивных лент.

В современных взаимосвязанных сетях безопасность транспортного уровня является важным, если не одним из главных, фактором обеспечения безопасности в любой организации. Защита коммуникаций между пользователями и компьютерами в сети — очень важное условие, а в некоторых случаях оно требуется законом. Система Windows Server 2008 построена на надежном фундаменте системы безопасности Windows Server 2003 и Windows Server 2008 и включает в себя поддержку таких механизмов безопасности транспортного уровня, как IPSec и PKI, с помощью технологий наподобие AD CS и AD RMS. Правильное конфигурирование и применение этих средств может эффективно защитить передачу данных в организации и обеспечить их использование только теми, для кого эти данные предназначены.

Поскольку даже наиболее защищенные инфраструктуры имеют уязвимые места, ре¬комендуется применять многоуровневую защиту особо важных сетевых данных. В случае взлома одного уровня защиты взломщику для получения доступа к важным данным придется преодолеть второй или даже третий уровень системы безопасности. Например, сложная, "не поддающаяся взлому" 128-битная схема шифрования оказывается бесполезной, если взломщик просто выведает пароль или PIN-код у законного пользователя с помощью социотехнических приемов. Дополнение системы безопасности вторым или третьим уровнем сделает взлом всех уровней значительно более сложной задачей.

Средства безопасности транспортного уровня Windows Server 2008 используют несколько уровней аутентификации, шифрования и авторизации для повышения уровня безопасности сети. Возможности конфигурирования, предоставляемые Windows Server 2008, позволяют установить несколько уровней безопасности транспортного уровня.

Даже сразу после установки система Windows Server 2008 является самой безопасной на данный момент системой семейства Windows. Повышенное внимание к вопросам безопасности, выразившееся в инициативе Trustworthy Computing, способствует повышению общего уровня безопасности сервера — с помощью, отключения по умолчанию ненужных служб и блокирования прав доступа на файловом уровне. В дополнение к стандартным воз¬можностям, дополнительные возможности Windows Server 2008, такие как интегрированный интеллектуальный брандмауэр, позволяют администраторам добавлять в серверы несколько уровней безопасности, еще более надежно защищая их от атак и уменьшая их уязвимость. Кроме того, возможности автоматического обновления службой обновления Windows Server (Windows Server Update Services) создают для организаций фундамент защиты серверов и рабочих станций от постоянно появляющихся угроз безопасности.

В результате проведённого исследования эффективности сетевых сервисов Windows Server мы определим наиболее активные процессы, и выяснили, как система справляется с рабочей нагрузкой, также в ходе анализа результатов определили базовый уровень производительности системы.

Из проанализированной информации можно сделать вывод:

- на предприятии имеется 30 рабочих станций, которые объединены группы и образуют корпоративную сеть;

- Windows Server 2008 обеспечивает следующие расширенные возможности: постоянные соединения; управление "захоронением"; улучшенная утилита управления; расширенная фильтрация и поиск записей; динамическое стирание записей и множественный выбор; проверка записей и проверка правильности номера версии; функция экспорта; увеличенная отказоустойчивость клиентов; консольный доступ только для чтения к WINS Manager;

- для выбранной организационно-штатной структуры предприятия что оптимальным выбором является модель основного домена;

- Windows 7 предоставляет возможность защитить зашифрованные файлы и папки на томах NTFS благодаря использованию шифрованной файловой системы EFS (Encrypting File System).

Ниже перечислены основные рекомендации по вопросам безопасности сети:

- Необходимо фактически серверы, помещая их в помещениях с запирающимися дверями и контролируемым доступом.

- Обеспечивать безопасность на нескольких уровнях.

- Использовать мастер серверных ролей (Server Roles Wizard) для активизации ролей сервера и их автоматической защиты.

- Использовать интегрированный брандмауэр Windows для повышения безопасности; открывайте только необходимые порты и разрешать только необходимые протоколы.

- Ограничивать доступность вторжениям скомпрометированного сервера с помощью входящих и исходящих правил брандмауэра.

- При необходимости административного доступа использовать команду Run As Administrator (Запуск от имени администратора), а не вход в систему с учетной записью администратора.

- Выявлять внутренних (или внешних) злоумышленников прежде, чем им удастся нанести серьезный ущерб, путем создания в сети достоверно выглядящих совместных сетевых ресурсов (прием "Горшок с медом") — например, "Финансовые соглашения", "Информация о корневом каталоге" и иже с ними, и аудита обращений к этим папкам.

- Для защиты сетевой среды использовать одну или несколько доступных технологий безопасности транспортного уровня.

- Поскольку даже самые надежные инфраструктуры имеют уязвимые места, рекомендуется создать несколько уровней безопасности для особо важных сетевых данных.

- Хранить самостоятельный головной сервер СА в физически запертом месте и выключайте его, если он в данный момент не нужен. Этот совет не относится к головным СА предприятия, которые нельзя отключать на длительное время.

- Использование надежной антивирусной защиты.

# Заключение

В бакалаврской работе рассмотрены вопросы организации офисной сети.

Данная тема имеет немаловажное значение для дальнейшего развития предприятия. На сегодняшний день разработка и внедрение локальных информационных систем является одной из самых интересных и важных задач в области информационных технологий. Появляется потребность в использовании новейших технологий передачи информации. Интенсивное использование информационных технологий уже сейчас является сильнейшим аргументом в конкурентной борьбе, развернувшейся на мировом рынке.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и администрирования сети.

В качестве ОС выбрано сервера Windows Server 2008 Enterprise Edition, ОС рабочих станций Windows 7 Home Premium, т. к. эти ОС наиболее надежны и большее количество современного ПО рассчитано на эти ОС. Кроме ОС Windows Server 2008 обладает гибкостью, позволяющей расширять, сужать или распределять серверные системы без ущерба для многофункциональности и соотношения цена/быстродействие для платформы операционной системы.

Так же операционная система Windows 7  предоставляет средства для обеспечения конфиденциальности и целостности данных на следующих уровнях:

- при входе в сеть;

- в локальных сетях и при переходе между сетями;

- при локальном хранении данных.

Сделан также подробный обзор служб Windows Server 2008 Enterprise Edition.

Рассмотрев каждый из релизов релизов Windows Server, определили какой из них подойдёт конкретному пользователю и станет более понятным.

-	Windows Server 2008 Datacenter- предназначена для инфраструктур.

-	Windows Server 2008 Enterprise- предназначен для использования на средних и крупных предприятиях.

-	Windows Server 2008 Standard- предназначена для больших и средних предприятий, для совместного использования файлов и принтеров.

-	Windows Web Server 2008- эта редакция предназначена для работы в интернете, для создания хостинга и web- приложений.

-	Компьютеры на базе Itanium требуют специально разработанной версии Windows Server 2008.

Анализировав ОС Windows Server 2008, рассмотрев её релизы, сетевые сервисы и архитектуру, можно выделить несколько ключевых преимуществ по которым необходимо использовать именно эту операционную систему.

1.	Платформа, поддерживающая быстрое создание и развертывание широкого спектра приложений.

2.	Платформа для прикладных решений, поддерживающая богатые интерфейсные возможности, гибкость и совместимость.

3.	Платформа с более безопасной и надёжной ИТ- инфраструктурой, помогает решать компаниям свои бизнес-задачи.

4.	Надёжная серверная платформа, обеспечивающая совместимость, управляемость, быстрое время отклика, безопасность, и поддержку широкого списка стандартов.

5.	Низкие затраты на поддержание ИТ-инфраструктуры, и повышенная операционная эффективность.

6.	Сетевые функции, управляемые политиками, расширенные механизмы для конечных пользователей, и улучшенные средства поддержки филиалов.

В результате проведённого исследования эффективности сетевых сервисов Windows Server мы определим наиболее активные процессы, и выясним как система справляется с рабочей нагрузкой, также в ходе анализа результатов определим базовый уровень производительности системы.

Автор в полном объеме реализовал проект ЛВС организации с определением исходных параметров, разработкой технического задания, подбором оборудования и настройкой действующей сети «под ключ».

В результате исследования, проведенного во время прохождения практики, автор выявил основные направления развития аппаратных средств компьютерных сетей. Заключаются они в следующем:

•	Увеличение пропускной способности каналов связи;

•	Увеличение  скорости передачи данных между портами в сетевых устройствах;

•	Расширение суммарной полосы пропускания;

•	Уменьшение задержек при прохождении пакетов через порты активного оборудования;

•	Усовершенствование существующих технологий и протоколов доступа к сети передачи данных;

•	Разработка новых перспективных технологий доступа;

•	Разработка более удобных и современных средств и методов управления сетевым оборудованием;

•	Усовершенствование программного обеспечения аппаратных средств компьютерных сетей.

# Глоссарий

| № | Понятие | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брандмауэр | Встроенная в windows программа, препятствующая несанкционированному доступу вредоносных программ из Интернета и локальной сети. |
| 2 | Веб-приложение | Клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер. |
| 3 | Виртуальная память | Ресурсы оперативной или внешней памяти, выделяемые прикладной программе операционной системой. |
| 4 | (ГКС) | Сети, которые объединяют абонентские системы, рассредоточенные на большой территории, охватывающей различные страны и континенты. |
| 5 | Клиентская операционная система | Обращается с запросом к ресурсам другого компьютера. |
| 6 | Корпоративная сеть | Сеть построенная с использованием различных топологий и объединяющая разрозненные офисы в единую сетевую систему. |
| 7 | Компьютерная сеть | Это соединение двух или более компьютеров для обмена информацией, общего использования программного обеспечения, и различного оборудования. |
| 8 | Маршрутизатор | Сетевое устройство, пересылающее пакеты данных между различными сегментами сети и принимающее решения на основании информации о топологии сети и определённых правил, заданных администратором. |
| 9 | Масштабируемость | Способность компьютерной системы наращивать свою мощность адекватно росту оказываемой на нее рабочей нагрузки, не снижая при этом показатели надежности и отказоустойчивости. |
| 10 | Многоплатформенность | Возможность системы работать на разных процессорах. |
| 11 | Многозадачность | Возможность выполнения нескольких программ вместе. |
| 12 | Мониторинг системы | Получение и анализ информации о состоянии ресурсов системы с помощью специальных средств контроля. |
| 13 | Прикладной уровень | Уровень, который объединяет все службы, предоставляемые пользовательским приложениям |
| 14 | Пропускная способность | Количество задач, выполняемых вычислительной системой в единицу времени. |
| 15 | Сетевая операционная система | Совокупность операционных систем отдельных компьютеров, взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым правилам - протоколам. |
| 16 | Сетевые устройства | Аппаратные средства, используемы для объединения сетей. |
| 17 | Сетевой протокол | Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть компьютерами. |
| 18 | Серверная операционная система | Занимается обслуживанием запросов других компьютеров, предоставляет в общее пользование файлы и принтера по сети. |

# Список использованных источников

|  | Нормативно – правовые акты |
| --- | --- |
|  | Закон РФ от 7.02.1992 № 2300 – 1 (ред. от 21.12.2009) “О защите прав потребителей” // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. - № 3. – С.140. |
|  | Федеральный закон от 20.02. 1995 № 24 – ФЗ (ред. От 10.01.2008) “Об информации, информатизации и защите информации” // Собрание Законодательства РФ. 20.02.1995. - № 8. – С.609. |
|  | Закон РФ “Об электронной цифровой подписи” № 1 – ФЗ от 10.01. 2010 // Собрание законодательства РФ. 14.01.2010. - № 2. – С. 127. |
|  | Нормативно – техническая документация |
|  | ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (с изменениями по И-1-V-80; И-2-II-91). |
|  | ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения. |
|  | ГОСТ 19.104-74 ЕСПД. Основные надписи. |
|  | ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению. |
|  | ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. |
|  | Научная литература |
|  | Alex One. Сеть для дома и офиса. Создание, настройка, диагностика и защита. /Пер. сангл. – М.: Лучшие Книги, 2009. – 385 с. - ISBN: 5-85438-019-6 |
|  | Cisco Press. Программа сетевой академии Cisco CCNA 3 и 4. Вспомогательное руководство. /Пер. сангл. – М.: Вильямс, 2008. – 540 с. - ISBN: 5-8459-0225-8 |
|  | Биячуев Т.А Безопасность корпоративных сетей. /Под ред. Л.Г.Осовецкого. - СПб: СПб ГУ ИТМО, 2009. – 420 с. - ISBN: 5-279-02549-6 |
|  | Большова Г. Время мечтать…о WiMax-сетях. //ИнформКурьер-Связь. – изд. «ИКС – Холдинг» июнь 2011 –780 с. - ISBN: 978-5-16-001195-0 |
|  | Буравчик Д. Локальная сеть без проблем. – М.: Лучшие Книги, 2009. – 350 с. - ISBN: 5-9556-00020-5 |
|  | Ватаманюк А. Беспроводная сеть своими руками.- СПб.: Питер, 2008. – 412 с. - ISBN: 5-8046-0098-2 |
|  | Вишневский А. «Windows server 2008» Издательство: Питер 2010 . –767с. - ISBN: 5-8459-0278-9 |
|  | Вишневский В. М., Ляхов А. И., Портной С. Л., Шахнович И. В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. – М.: Вильямс, 2007. – 531 с. - ISBN: 9-6679-9220-9 |
|  | Гейер Д. Беспроводные сети. Первый шаг. – М.: Вильямс, 2011. – 360 с. - ISBN: 5-8459-0419-6 |
|  | Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. - СПб.: Питер, 2010. – 230 с. - ISBN: 5-8046-0196-2 |
|  | Дилип Н. Стандарты и протоколы Интернета. /Пер. с англ. – М.: Издательский отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 2011. – 320 с. - ISBN: 5-8046-0113-X |
|  | Дэвис Д., Льюис Э. «Создание виртуальных частных сетей в MS Windows Server 2008. Справочник профессионала» издательство: Эком 2011. – 586с. – ISBN: 5-94074-244-0 |
|  | Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 490 с. – ISBN: 5- 900916-40-5 |
|  | Зубанов Ф. «Active Directory: миграция на платформу Microsoft Windows Server 2008» издательство: Русская Редакция 2009. – 442с. - ISBN: 5-94836-011-3 |
|  | Иванова Т.И. Корпоративные сети связи. – М.: Эко Трендз, 2008. – 590 с. ISBN: 5-272-00179-6 |
|  | Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2009. – 715 с. - ISBN: 5-207-13411-1 |
|  | Лукашин В. И. Информационная безопасность. М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Междунар. акад. наук высш. шк.Учеб.-практ. Пособие. - М.: МЭСИ, 2008. – 230 с. - ISBN: 5-279-02606-9 |
|  | Минаев И.Я. 100% самоучитель. Локальная сеть своими руками. – М.: Технолоджи-3000, 2009. – 450 с. |
|  | Олифер В. Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP – сетей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 512 с . - ISBN: 5-900916-26-4 |
|  | Паркер Т, Сиян К. TCP/IP для профессионалов. - 3-е изд. /Пер. с англ. – СПб.:Питер, 2009. – 785 с. - ISBN: 5-8459-0504-4 |
|  | Педжман Р., Лиэри Д. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. /Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2009. – 745 с. -ISBN: 5-8459-0248-7 |
|  | Поляк-Брагинский А. Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 560 с. |
|  | Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – 3 изд. Учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 680 с. . -ISBN: 5-93455-094-2 |
|  | Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2008. Справочник администратора /Пер. с англ. - М.: СП ЭКОМ, 2010. – 325 с. |
|  | Столингс В. Беспроводные линии связи и сети. /Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2012. – 350 с. - ISBN: 5-16-001155-2 |
|  | Харалсон Д. «Microsoft Windows Server 2008: администрирование из командной строки.» издательство: Русская Редакция 2008. – 576с. |
|  | Холме Д. «Управление и поддержка Microsoft Windows Server 2008. 2 издание (+CD)» издательство: Русская Редакция 2008. – 448с. - ISBN: 5-8459-0526-5 |

# Список сокращений

LAN (Local-Area Network) – локально-вычислительная сеть

CAN (Campus-Area Network) - кампусная сеть, объединяющая локальные сети близко расположенных зданий

MAN (Metropolitan-Area Network) - сеть городского масштаба

WAN (Wide-Area Network) - широкомасштабная сеть

GAN (Global-Area Network) - глобальная сеть

IP (Internet Protocol) – протокол Интернета

HTTP (Hypertext Transport Protocol) – гипертекстовый транспортный протокол

DNS (Domain Name System) – доменная система имен

ВКР – выпускная квалификационная работа

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

КС – компьютерная сеть

ЛВС - локально-вычислительная сеть

ЛС – локальная сеть

ПО – программное обеспечение

РРЛ – радиорелейные линии.

.

# Приложения

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |

# Footnotes

Поляк-Брагинский А. Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – С. 21

Минаев И.Я. 100% самоучитель. Локальная сеть своими руками. – М.: Технолоджи-3000, 2009. – С. 112

Минаев И.Я. 100% самоучитель. Локальная сеть своими руками. – М.: Технолоджи-3000, 2009. С. 131

Вишневский А. «Windows server 2008» Издательство: Питер  2010 . –С. 231

1 Дэвис Д., Льюис Э. «Создание виртуальных частных сетей в MS Windows Server 2008. Справочник профессионала» издательство: Эком 2011. – С. 280

1 Дэвис Д., Льюис Э. «Создание виртуальных частных сетей в MS Windows Server 2008. Справочник профессионала» издательство: Эком 2011. – С. 344

Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2008. Справочник администратора /Пер. с англ. - М.: СП ЭКОМ, 2010. – С. 78

1 Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2008. Справочник администратора /Пер. с англ. - М.: СП ЭКОМ, 2010. – С. 109

Дэвис Д., Льюис Э. «Создание виртуальных частных сетей в MS Windows Server 2008. Справочник профессионала» издательство: Эком 2011. – С. 91

Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2008. Справочник администратора /Пер. с англ. - М.: СП ЭКОМ, 2010. – С. 160

Реймер С., Малкер М. Active Directory для Windows Server 2008. Справочник администратора /Пер. с англ. - М.: СП ЭКОМ, 2010. – С. 221

Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. - СПб.: Питер, 2010. – С. 59

Поляк-Брагинский А. Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – С. 174

¹ Олифер В. Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP – сетей. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – С. 254

Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. - СПб.: Питер, 2010. – С. 113

Буравчик Д. Локальная сеть без проблем. – М.: Лучшие Книги, 2009. –  С. 80-81

Вишневский А. «Windows server 2008» Издательство: Питер  2010 . –С. 491

Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – 3 изд. Учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 119

Биячуев Т.А Безопасность корпоративных сетей. /Под ред. Л.Г.Осовецкого. - СПб: СПб ГУ ИТМО, 2009. – С. 99

Биячуев Т.А Безопасность корпоративных сетей. /Под ред. Л.Г.Осовецкого. - СПб: СПб ГУ ИТМО, 2009. – С. 128