МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №1

1.1 Теоретический материал к заданию

Явление направленного движения свободных носителей электрического заряда в веществе или в вакууме называется электрическим током проводимости.

Рисунок 1.1 Электрический ток в проводнике

Интенсивность электрического тока оценивается физической величиной, называемой силой электрического тока. (На практике эту величину называют электрическим током или просто током)

Электрический ток, длительно не изменяющийся по величине и направлению, называется постоянным.

Сила тока на участке цепи определяется по закону Ома.

Закон Ома для участка цепи:

Ток на участке электрической цепи прямо пропорционален напряжению на зажимах этого участка и обратно пропорционален его сопротивлению.

(1.1)

Электрической цепью называется совокупность устройств, генерирующих, преобразующих, передающих и использующих электроэнергию.

Устройства, генерирующие электроэнергию, называются источниками электроэнергии. Источники электроэнергии подразделяются на источники постоянного  и переменного тока. В качестве источника переменного тока используют электромашинные устройства, источника постоянного тока – гальванические элементы, аккумуляторы и электромашинные генераторы.

Внутри каждого источника электроэнергии действует электродвижущая сила (ЭДС). Электродвижущая сила характеризует способность поля сторонних сил (механических, сил химических реакций и т.д.) или индуцированного поля вызывать электрический ток. ЭДС обозначается буквой Е (для постоянного тока), е (для переменного тока) и измеряется в Вольтах (В).

Устройства, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды энергий, называются потребителями. Основной характеристикой потребителей в цепях постоянного тока является электрическое сопротивление.

(1.2)

Единицей измерения сопротивления является сопротивление такого проводника, в котором при разности потенциалов на концах в 1В устанавливается ток в 1 А:

[R] = [U/I] = Ом

Соотношение между ЭДС, сопротивлением и током в замкнутой цепи выражается законом Ома для полной цепи.

Закон Ома для полной цепи:

Ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи.

(1.3)

где E – ЭДС источника питания

R0  – внутреннее сопротивление источника питания

Rэкв – эквивалентное сопротивление внешней части цепи.

Формула для определения эквивалентного сопротивления зависит от способа соединения резисторов в цепи. Существуют два способа соединения резисторов: последовательное соединение и параллельное соединение.

Последовательное соединение резисторов.

Рисунок 1.2 Последовательное соединение резисторов

Rэкв=R1+R2+ ….+Rn      (1.4)

При последовательном соединении резисторов в цепи протекает один ток. Напряжение на участках цепи прямо пропорционально сопротивлению участка.

U=IR         (1.5)

Параллельное соединение резисторов.

Рисунок 1.3 Параллельное соединение резисторов

(1.6)

Для двух параллельно соединенных сопротивлений можно использовать формулу:

(1.7)

На всех сопротивлениях, соединенных параллельно, одинаковое напряжение.

Сила тока в ветвях обратно пропорциональна величине сопротивления цепи.

(1.8)

Мощность электрического тока.

Работа, совершаемая в единицу времени, называется мощностью.

P = UI   (1.9)

Единицей измерения мощности служит Ватт (Вт).

При расчете электрической цепи выделяют мощность источника питания, мощность потерь и мощность, потребляемую нагрузкой.

Мощность источника питания определяют по формуле:

Рист=EI   (1.10)

где Е – ЭДС источника питания

I – сила тока, протекающего через источник питания.

Мощность нагрузки определяют по формуле:

Р = I2R   (1.11)

где I – сила тока нагрузки

R – сопротивление нагрузки.

Мощность потерь определяют по формуле:

∆Р = I2R0   (1.12)

где I – сила тока, протекающего через источник питания

R0 –  внутреннее сопротивление источника питания

Правильность расчета электрической цепи проверяют, используя формулу баланса мощностей:

Рист= P1+ P2+ …+Pn+∆Р   (1.13)

  - Алгоритм расчета электрической цепи постоянного тока

Таблица 1.1

| № п/п | Действие | Формула | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет эквивалентного сопротивления внешней цепи | Использовать формулы 2.4 и 2.7 | Ом |
|  | Расчет тока в ветви с источником питания I1 |  | А |
|  | Расчет напряжения между узлами а и б |  | В |
|  | Расчет величины тока второй ветви I2 |  | А |
|  | Расчет величины тока третьей ветви I3 |  | А |
|  | Проверка правильности расчета токов ветвей по первому закону Кирхгофа |  |  |
|  | Расчет мощности источника питания | Рист=EI1 | Вт |
|  | Расчет мощности потребителей | Р = I2R | Вт |
|  | Расчет потерь мощности | ∆Р = I2R0 | Вт |
|  | Составить баланс мощности | Рист= P1+ P2+ …+P6+∆Р |  |

1.3 Практическая работа №1

«Расчет цепи постоянного тока»

Цель работы: Овладение навыками расчета электрических цепей постоянного тока при смешанном соединении резисторов

Задача: Определить токи в ветвях, мощность источника питания, мощности нагрузок и потери мощности внутри источника питания. Составить баланс мощностей. Данные вариантов приведены в таблице 1.2.

Рисунок 1.4 Исходная схема

Таблица 1.2

| Вари- ант | Отсутствуют резисторы | Е, В | R0, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2, R3 | 40 | 1 | 7 | - | - | 20 | 12 | 18 |
|  | R4, R6 | 45 | 0,2 | 6 | 4 | 12 | - | 8 | - |
|  | R2, R5 | 21 | 0,5 | 2 | - | 15 | 25 | - | 10 |
|  | R1, R4 | 120 | 1 | - | 9 | 50 | - | 35 | 40 |
|  | R1, R6 | 30 | 0,5 | - | 3,5 | 8 | 7 | 10 | - |
|  | R3, R6 | 90 | 1 | 9 | 8 | - | 30 | 20 | - |
|  | R2, R4 | 60 | 1 | 11 | - | 10 | - | 25 | 15 |
|  | R1, R5 | 100 | 0,5 | - | 9 | 18 | 17 | - | 15 |
|  | R3, R5 | 150 | 1 | 10 | 15 | - | 60 | - | 40 |
|  | R1, R3 | 50 | 1 | - | 8 | - | 20 | 50 | 30 |
|  | R2, R3 | 80 | 1 | 7 | - | - | 20 | 12 | 18 |
|  | R4, R6 | 90 | 0,2 | 6 | 4 | 12 | - | 8 | - |
|  | R2, R5 | 42 | 0,5 | 2 | - | 15 | 25 | - | 10 |
|  | R1, R4 | 60 | 1 | - | 9 | 50 | - | 35 | 40 |
|  | R1, R6 | 50 | 0,5 | - | 3,5 | 8 | 7 | 10 | - |
|  | R3, R6 | 60 | 1 | 9 | 8 | - | 30 | 20 | - |
|  | R2, R4 | 40 | 1 | 11 | - | 10 | - | 25 | 15 |
|  | R1, R5 | 80 | 0,5 | - | 9 | 18 | 17 | - | 15 |
|  | R3, R5 | 100 | 1 | 10 | 15 | - | 60 | - | 40 |
|  | R1, R3 | 75 | 1 | - | 8 | - | 20 | 50 | 30 |
|  | R2, R3 | 40 | 1 | 7 | - | - | 20 | 12 | 18 |
|  | R4, R6 | 45 | 0,2 | 6 | 4 | 12 | - | 8 | - |
|  | R2, R5 | 21 | 0,5 | 2 | - | 15 | 25 | - | 10 |
|  | R1, R4 | 120 | 1 | - | 9 | 50 | - | 35 | 40 |
|  | R1, R6 | 30 | 0,5 | - | 3,5 | 8 | 7 | 10 | - |
|  | R3, R6 | 90 | 1 | 9 | 8 | - | 30 | 20 | - |
|  | R2, R4 | 60 | 1 | 11 | - | 10 | - | 25 | 15 |
| Вари- ант | Отсутствуют резисторы | Е, В | R0, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
|  | R1, R5 | 100 | 0,5 | - | 9 | 18 | 17 | - | 15 |
|  | R3, R5 | 150 | 1 | 10 | 15 | - | 60 | - | 40 |
|  | R1, R3 | 50 | 1 | - | 8 | - | 20 | 50 | 30 |

1.4  Критерии оценки

Таблица 1.3

| Оцениваемые параметры | Оценка |
| --- | --- |
| Расчетная схема составлена верно, вычерчена при помощи чертежных инструментов согласно ГОСТ, все параметры рассчитаны верно, правильно указаны единицы измерения | 5 |
| Схемы не соответствуют ГОСТ и допущены ошибки в расчетах (не более двух) или не указаны единицы измерения | 4 |
| Схемы не соответствуют ГОСТ и допущены ошибки в расчетах (три – четыре ошибки) и не указаны единицы измерения | 3 |
| Схемы не соответствуют ГОСТ и допущены ошибки (более четырех) в расчетах и не указаны единицы измерения | 2 |