МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №5

5.1 Теоретический материал к заданию

Выпрямителями называются устройства, в которых происходит преобразование переменного тока в постоянной или пульсирующий одного направления.

Это преобразование осуществляется при помощи вентилей (электровакуумных или полупроводниковых диодов). Блок-схема выпрямительного устройства представлена на рисунке 5.1

Рисунок  5.1 Блок-схема выпрямителя

Силовой трансформатор, служит для согласования напряжения сети с заданной величиной выходного напряжения (если напряжение сети согласованно с выходным напряжением, трансформатор отсутствует).

Основным блоком является блок вентилей (диодов), который непосредственно осуществляет процесс преобразования напряжения.

Слаживающие фильтры служат для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения (тока).

Классификация выпрямителей:

- Однофазные: однополупериодные и двухполупериодные (схема со средней точкой, мостовая схема).

- Трехфазные: однополупериодные, двухполупериодные (мостовые схемы).

Основными характеристиками выпрямителей являются:

- Номинальное напряжение постоянного тока- среднее значение выпрямленного напряжения, заданное техническими требованиями. Обычно указывается напряжение до фильтра U0 и напряжение после фильтра

- Номинальный выпрямленный ток I0 – среднее значение выпрямленного тока, т.е. его постоянная составляющая, заданная техническими требованиями

- Пульсация – переменная составляющая напряжения или тока на выходе выпрямителя. Это качественный показатель выпрямителя.

- Коэффициент пульсаций – отношение амплитуды наиболее резко выраженной гармонической составляющей напряжения или тока на выходе выпрямителя к среднему значению напряжения или тока. Различают коэффициент пульсаций на входе фильтра и коэффициент пульсаций на выходе фильтра.

- Однофазный однополупериодный выпрямитель

Рисунок 5.2  Схема однофазного однополупериодного выпрямителя

Рисунок 5.3  Временные диаграммы работы однофазного однополупериодного выпрямителя

Вводим понятие: средневыпрямленное значение тока в нагрузке (I0) – среднее значение тока в нагрузке за период.

В схеме однополупериодного выпрямителя с активной нагрузкой Rн ток через диод (Iд) и ток в нагрузке (I0) – это один и тот же ток, который протекает только в течение положительной половины периода (рисунок 5.3) переменного напряжения U2тр, действующего на зажимах вторичной обмотки трансформатора.

В отрицательный полупериод к диоду приложено обратное напряжение, он закрыт, всё напряжение падает на обратном сопротивлении диода, т.к. обратное сопротивление диода намного больше сопротивления нагрузки (>>). Максимальное напряжение, которое может быть приложено к диоду при его обратном включении = (

Таким образом, для однофазного однополупериодного выпрямителя справедливы следующие соотношения:

(5.1)

Основными недостатками выпрямителя являются большой коэффициент пульсации (КП=1,57) и большое обратное напряжение.

- Однофазные двухполупериодные выпрямители

Эти выпрямители могут быть собраны по двум вариантам схем:

  - Со средней точкой

  - Мостовая

2.1 Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.

Двухполупериодный выпрямитель можно рассматривать как два однополупериодных выпрямителя, работающих на общую нагрузку. Схема такого выпрямителя приведена на рисунке 5.4

Рисунок 5.4 Схема двухполупериодного выпрямителя со средней точкой.

Напряжения, питающие VD1 и VD2, одинаковы по величине и сдвинуты между собой по фазе на 180 градусов. В один из полупериодов, когда  потенциал точки а положителен по отношению к потенциалу среднего вывода, диод VD1 открыт. Ток iд1 протекает от точки а трансформатора, через диод VD1, сопротивление нагрузки Rн  и замыкается   через вторичную обмотку трансформатора. В следующий полупериод потенциал точи b положителен относительно потенциала средней точки трансформатора. Ток iд2 протекает от точки b через диод VD2, сопротивление нагрузки Rн и замыкается через вторичную обмотку трансформатора. Причем через нагрузку Rн  токи iд1  и iд2  текут в одном направлении. Временные диаграммы токов и напряжений представлены на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 Временные диаграммы токов  и напряжений  однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней точкой.

Постоянная составляющая выпрямленного тока составляет:

(5.2)

Ток через каждый диод протекает только в течении одного полупериода. Поэтому среднее значение тока, проходящего через каждый диод, определяется по формуле:

(5.3)

В течение полупериода, когда работает диод VD1, диод VD2 закрыт, к нему приложено обратное напряжение, равное разности потенциалов между точками а и b вторичной обмотки трансформатора. Такое же обратное напряжение в следующий полупериод будет приложено к диоду VD1

= (

Таким образом, для однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней точкой справедливо:

#### (5.4)

Коэффициент пульсаций в этой схеме по сравнению с предыдущей уменьшился (КП=0,67), но обратное напряжение остается  большим.

2.2 Однофазный двухполупериодный мостовой выпрямитель.

Рисунок 5.6 Схема двухполупериодного мостового выпрямителя.

В схему входят 4 диода, включенные по схеме моста. К одной диагонали  моста подключена вторичная обмотка трансформатора, к другой – нагрузка . В один из полупериодов, когда потенциал точки B положителен, а точки A – отрицателен, ток проходит от точки B через диод VD3, сопротивление нагрузки Rн, диод VD2, к точке А и через вторичную обмотку трансформатора.

В следующую половину полупериода, когда полярность концов А и В вторичной обмотки трансформатора меняется, ток течёт от точки А через диод VD4, сопротивление нагрузки Rн, диод VD1 к точке В.

Направление тока, проходящего через нагрузочное сопротивление Rн в течение обоих полупериодов, одинаковое. Поэтому имеет место двухполупериодное выпрямление. Временные диаграммы токов и напряжений представлены на рисунке 5.7

Рисунок 5.7 Временные диаграммы токов  и напряжений  однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя.

Постоянная составляющая выпрямленного тока составляет:

(5.5)

Ток через каждый диод протекает только в течении одного полупериода. Поэтому среднее значение тока, проходящего через каждый диод, определяется по формуле:

(5.6)

Обратное напряжение, приложенное к одному диоду в 2 раза меньше, чем в схеме со средней точкой, так как в течение каждой половины периода данное напряжение приложено к двум диодам, включенным последовательно.

Таким образом, для однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя справедливо:

(5.7)

#### В этой схеме значительно уменьшилось обратное напряжение. Поэтому однофазный мостовой выпрямитель является наиболее часто используемой схемой.

- Трехфазный однополупериодный выпрямитель

Рисунок 5.8 Схема трехфазного однополупериодного выпрямителя.

Ток через каждый диод и связанную с ним фазу вторичной обмотки трансформатора проходит в течение одной трети периода, когда напряжение соответствующей фазы выше напряжения в двух других фазах. Ток через два других диода в эту треть периода не проходит, они закрыты. Как видно на временной диаграмме (рисунок 5.9), точки пересечения положительных полупериодов напряжения соответствуют прекращению тока одного диода и появлению тока прямой проводимости следующего диода

Рисунок 5.9 Временные диаграммы токов и напряжений трехфазного однополупериодного выпрямителя

Как видно из рисунка 5.9 пульсация тока в трёхфазном выпрямителе значительно меньше (КП=0,25) , чем в двухполупериодном однофазном.

Ток через каждый диод протекает в течении одной трети периода:

(5.8)

Обратное напряжение, приложенное к диоду в закрытом состоянии

= 2,1     (5.9)

#### Таким образом, для трехфазного однополупериодного выпрямителя справедливо:

#### (5.10)

- Трехфазный двухполупериодный выпрямитель

Рисунок 5.10 Схема трёхфазного мостового выпрямителя (Схема Ларионова)

В рассматриваемой схеме все диоды работают попарно-поочерёдно, причем каждый диод работает на протяжении одной трети периода, а каждая пара – на протяжении шестой части периода. Ток проходит через пару диодов, разность потенциалов между которыми в данный момент времени максимальна.

Рисунок 5.11 Временные диаграммы токов и напряжений трехфазного однополупериодного выпрямителя

Как видно из временной диаграммы (рисунок 5.11) переключение диодов происходит в 2 раза чаще, в результате чего коэффициент пульсации резко уменьшается (КП=0,057). Кроме того, в схеме лучше используется трансформатор и обратное напряжение снижается

#### Таким образом, для трехфазного однополупериодного выпрямителя справедливо:

#### (5.12)

Сравнительные характеристики схем выпрямителей

Таблица 5.1

| Схема выпрямителя | Среднее значение тока диода, Iд | Обратное напряжение Uобр.m | Коэффициент пульсаций, КП |
| --- | --- | --- | --- |
| Однофазный однополупериод- ный | Iд = I0 | Uобр.m = 3,14 U0 | 1,57 |
| Однофазный двухполупериод- ный с выводом средней точкой | Iд = | .m =3,14 U0 | 0,67 |
| Однофазный двухполупериод- ный мостовой | Iд = | .m =1,57 U0 | 0,67 |
| Трёхфазный однополупериод- ный | Iд = | .m =2,1U0 | 0,25 |
| Трёхфазный двухполупериодный (мостовой) | Iд = | .m =1,05 U0 | 0,057 |

5.2 Алгоритм расчета

Таблица 5.2

| № п/п | Действие | Формула | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для заданного типа диода из таблицы 5.3 выписать значения допустимого прямого тока и допустимого обратного напряжения | Iдоп = Uобр= | А В |
|  | Определить постоянную составляющую выпрямленного тока |  | А |
|  | Определить величину среднего тока, протекающего через диод в открытом состоянии | Формула выбирается из таблицы 5.1 в зависимости от типа выпрямителя Iд = | А |
|  | Определить обратное напряжение, прикладываемое к диоду в закрытом состоянии | Формула выбирается из таблицы 5.1 в зависимости от типа выпрямителя Uобр.m= | В |
|  | Составить неравенства для проверки | Iдоп ( Iд Uобр. ( Uобр.m |  |
|  | Выбрать способ соединения диодов | Если не выполняется первое неравенство, то диоды соединяются параллельно. Если не выполняется второе неравенство, то диоды соединяются последовательно. |
|  | Доработка стандартной схемы | Выбрать заданную в задании стандартную схему выпрямителя (рисунки 5.2, 5.4, 5.6,5.8, 5.10) и вставить вместо одного диода группу из двух диодов, соединенных способом, выбранным в п.6 |
|  | Определить значение тока (если не выполнялось первое условие) или напряжение (если не выполнялось второе условие) |  | А В |
|  | Повторить проверку того неравенства, которое не выполнялось | I/ доп ( Iд U/ обр. ( Uобр.m |  |

Технические характеристики диодов

Таблица 5.3

| Тип диода | Iдоп | Uобр | Тип диода | Iдоп | Uобр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 | Д231 | 1 | 300 |
| Д205 | 0,4 | 400 | Д231Б | 5 | 300 |
| Д207 | 0.1 | 200 | Д232 | 1 | 400 |
| Д209 | 0.1 | 4б0 | Д232Б | 5 | 400 |
| Д210 | 0.1 | 500 | Д233 | 1 | 500 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д233Б | 5 | 500 |
| Д214 Д214А | 5 10 | 100 100 | Д234Б | 5 | 600 |
|  |  |  | Д242 | 5 | 100 |
| Д214Б | 2 | 100 | Д242А Д242Б | 1 | 100 |
| Д215 | 5 | 200 |  | 2 | 100 |
| Д215А | 10 | 200 | Д243 | 5 | 200 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д243А | 1 | 200 |
| Д217 | 0.1 | 800 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д218 | 0,1 | 1000 | Д244 | 5 | 50 |
| Д221 | 0.4 | 400 | Д244А | 1 | 50 |
| Д222 | 0,4 | 600 | Д244Б | 2 | 50 |
| Д224 | 5 | 50 | Д302 | 1 | 200 |
| Д224А | 10 | 50 | Д303 | 3 | 150 |
| Д224Б | 2 | 50 | Д304 | 3 | 100 |
| Д226 | 0,3 | 400 | Д305 | 6 | 50 |
| Д226А | 0,3 | 300 | КД202А | 3 | 50 |
|  |  |  | КД202Н | 1 | 500 |

5.3 Практическая работа №5

Расчет выпрямителя

Цель: Научиться производить  технический расчет выпрямителя, составлять принципиальные электрические схемы полупроводниковых выпрямителей

Задание: Составить рабочую схему выпрямителя, используя стандартные диоды. Мощность потребителя Pн, Вт с напряжением питания Uн, В. Пояснить работу схемы используя временные диаграммы. Данные для своего варианта взять из таблицы 5.4

Таблица 5.4

| Вариант | Мощность потребителя Рн, Вт | Напряжение потребителя Uн,, В | Тип диода | Схема выпрямителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | Д7Г | Однофазная мостовая |
|  | 60 | 300 | Д210 | Трехфазная однополупериодная |
|  | 120 | 30 | Д224 | Однофазная со средней точкой |
|  | 1500 | 200 | Д243 | Трехфазная двухполупериодная |
|  | 175 | 50 | Д224Б | Однофазная мостовая |
|  | 300 | 100 | Д303 | Трехфазная однополупериодная |
|  | 120 | 120 | Д205 | Однофазная со средней точкой |
|  | 20 | 100 | Д209 | Трехфазная двухполупериодная |
|  | 150 | 500 | Д217 | Однофазная мостовая |
|  | 400 | 40 | Д214Б | Трехфазная однополупериодная |
|  | 18 | 60 | Д207 | Однофазная со средней точкой |
|  | 420 | 60 | Д244 | Трехфазная двухполупериодная |
|  | 300 | 20 | Д305 | Однофазная мостовая |
| Вариант | Мощность потребителя Рн, Вт | Напряжение потребителя Uн,, В | Тип диода | Схема выпрямителя |
|  | 800 | 80 | Д242 | Трехфазная однополупериодная |
|  | 60 | 20 | Д244Б | Однофазная со средней точкой |
|  | 90 | 150 | Д226 | Трехфазная двухполупериодная |
|  | 600 | 80 | Д214 | Однофазная мостовая |
|  | 500 | 20 | Д244 | Трехфазная однополупериодная |
|  | 300 | 30 | Д304 | Однофазная со средней точкой |
|  | 1000 | 120 | Д214А | Трехфазная двухполупериодная |
|  | 30 | 100 | Д207 | Однофазная мостовая |
|  | 300 | 300 | Д205 | Трехфазная однополупериодная |
|  | 100 | 20 | КД202А | Однофазная со средней точкой |
|  | 40 | 250 | Д207 | Трехфазная двухполупериодная |
|  | 250 | 150 | Д302 | Однофазная мостовая |
|  | 600 | 40 | Д224А | Трехфазная однополупериодная |
|  | 1800 | 150 | Д233Б | Однофазная со средней точкой |
|  | 150 | 75 | Д305 | Трехфазная двухполупериодная |
|  | 3000 | 200 | Д215А | Однофазная мостовая |
|  | 400 | 50 | Д304 | Трехфазная однополупериодная |

5.4  Критерии оценки

Таблица 5.5

| Оцениваемые параметры | Оценка |
| --- | --- |
| Все величины определены верно, правильно указаны единицы измерения, правильно выбран способ соединения диодов и схема, схема начерчена согласно ГОСТ, временные диаграммы изображены верно. | 5 |
| При определении параметров допущены одна ошибка, единицы измерения указаны верно, правильно выбран способ соединения диодов и схема, схема начерчена согласно ГОСТ, во временных диаграммах допущены ошибки (не более 2). | 4 |
| При определении параметров допущены две-три ошибки, при использовании единиц измерения допущена одна ошибка, правильно выбран способ соединения диодов и схема, схема начерчена с отступлениями от ГОСТ, во временных диаграмма допущены ошибки (более двух) . | 3 |
| Допущены ошибки (более трех) в расчетах и не указаны единицы измерения, неправильно выбран способ соединения диодов и схема, схема начерчена с отступлениями от ГОСТ, временные диаграммы изображены неверно. | 2 |

# Text boxes

iд

VD

U2 тр

Iд

Iн

Uн

I0

t

t

t

t

Iд = I0

Uобр.m = 3,14 U0

U2 тр

IVD1

IVD2

Iн

Uн

t

t

t

t

t

I0

Uобр,m = 3,14 U0

t

t

t

I0

t

t

U2 тр

IVD2VD3

IVD1VD4

Iн

Uн