Цель и задачи лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются с целью усвоения и углубления теоретических знаний, полученных при изучении курса «Химмотология».

Основными задачами лабораторных работ являются приобретение навыков практического использования теоретических знаний при использовании квалификационных методов оценки эксплуатационных свойств и методов контроля качества топлив, масел, смазок и жидкостей, а также изучения процессов изменения качества топлива, смазочных материалов, и специальных жидкостей в двигателях и механизмах, обобщение опыта эксплуатации и установления закономерностей, связывающих качество топлив и смазочных материалов с надежностью, долговечностью и экономичностью работы двигателей и механизмов.

Для выполнения лабораторных работ каждому студентам выдаются образцы испытуемых нефтепродуктов (бензины, реактивное топливо, дизельное топливо, масли, пластичные смазки).

Лабораторные работы содержат расчеты основных параметров узлов и агрегатов автомобиля: сцепления, коробки перемены передач, ведущих мостов, также дается оценка основных конструктивных факторов и их влияния на эксплуатационные показатели автомобиля.

Отчеты лабораторных работ выполняются на листах формата А4 на одной стороне листа.

Последовательность изложения материала в отчете:

- ФИО, группа студента;

- название лабораторной работы;

- цель;

- приборы и материалы;

- ход работы;

- результаты измерений, обработка результатов;

- график;

- вывод.

В качестве исходных данных принимают результаты испытаний топлив и смазочных материалов при проведении лабораторных работ.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА

Цель: Определить фракционный состав автомобильного бензина, а также соответствие испытуемого образца нормативным значениям и пригодность его к применению.

## 1.1. Общие сведения

Бензины представляют собой смесь углеводородов, обладающих различной испаряемостью.

Испаряемость характеризует скорость и полноту перехода бензина из жидкого в парообразное состояние и определяется его химическим составом. Бензины как сложная смесь различных углеводородов выкипают не при одной постоянной температуре, а в широком диапазоне температур (35...205 °С). Испаряемость бензина оценивается по температурным пределам его выкипания и по температурам выкипания его отдельных частей - фракций.

Фракционный состав является главным показателем испаряемости автомобильного бензина, важнейшей характеристикой его качества. От фракционного состава бензина зависят легкость пуска двигателя, время его прогрева, приемистость и другие эксплуатационные показатели. На рис.1 приведена кривая разгонки бензина и указаны его основные фракции - пусковая, рабочая и концевая. Пусковую фракцию бензина составляют самые низкокипящие углеводороды (первые 10 % объема дистиллята). В рабочую фракцию входят дистилляты от 10 до 90 % объема и в концевую - от 90 % объема до конца кипения бензина. По ГОСТу фракционный состав бензина нормируют пятью характерными температурами: начала перегонки, перегонки 10 %, 50 и 90 % объема и конца кипения.

Фракционный состав бензина должен обеспечивать хороший пуск двигателя и быстрый разгон автомобиля, низкий удельный расход топлива, равномерное качественное и количественное распределение горючей смеси по цилиндрам двигателя, минимальный износ поршней и цилиндров.

Температура начала перегонки и перегонки 10 % бензина характеризуют пусковые свойства топлива. Если в бензине недостаточно низкокипящих фракции, то при пуске холодного двигателя часть бензина не успевает испариться и попадает в цилиндры в жидком состоянии. Горючая смесь оказывается переобедненной, она не воспламеняется от электрической искры и пуск двигателя становится невозможен. Жидкий бензин в цилиндрах смывает смазку, а в картере двигателя разжижает моторное масло. Поэтому в момент пуска и при последующем прогревании наблюдается трение деталей цилиндропоршневой группы без достаточного количества смазочного материала. Смазочного масла оказывается недостаточно для образования на поверхностях деталей прочной пленки. В этом случае создаются износы трущихся деталей двигателя, так называемые пусковые, степень которых зависит от количества неиспарившегося бензина, продолжительности пуска и прогрева двигателя и скорости восстановления масляной пленки на цилиндрах. Чем меньше испаряется бензина во впускной системе двигателя, продолжительнее пуск и хуже подача смазочного масла к трущимся деталям, тем значительнее пусковые износы.

Содержание низкокипящих углеводородов в современных автомобильных бензинах контролируется тремя показателями: температурой начала перегонки, температурой перегонки 10% бензина и давлением насыщенных паров.

В соответствии с действующими стандартами температура начала перегонки летних автомобильных бензинов должна быть не ниже 35°С, а 10% бензина должны перегоняться при температуре не выше 70°С. Температура начала перегонки зимних бензинов не нормируется, а 10% бензина должно перегоняться при температуре не выше 55°С (см. прил.1 и 2). Благодаря этому на летних бензинах обеспечивается пуск холодного двигателя при температуре окружающего воздуха выше -10 °С, в летний период не образуется паровых пробок. Применяя зимние бензины, можно пустить холодный двигатель при температуре воздуха -26...-28 °С. Появление паровых пробок при этих условиях практически исключено.

Рис.1.1. Кривая разгонки бензина

Температура перегонки 50% бензина, которая характеризует скорость прогрева и приемистостью двигателя, нормируется для рабочей фракции (объем дистиллятов от 10 до 90%).

Прогрев двигателя длится от момента пуска до создания устойчивого режима работы. В конце прогрева на режиме холостого хода достигается почти полное испарение бензина во впускном трубопроводе. Чем легче фракционный состав и ниже температура перегонки 50% бензина, тем скорее прогревается двигатель. Бензин с низкой температурой перегонки 50% быстрее испаряется во впускном трубопроводе, наполнение цилиндра горючей смесью улучшается, мощность двигателя возрастает. При низкой температуре окружающего воздуха необходимо применять бензины с низкой температурой перегонки 50 % топлива.

Приемистость - это свойство двигателя в прогретом состоянии под нагрузкой быстро переходить с малой частоты вращения к большей при резком открытии дроссельной заслонки. Для обеспечения хорошей приемистости двигателя нужно, чтобы цилиндры двигателя в момент дроссели-

рования наполнялись богатой горючей смесью. При резком открытии дроссельной заслонки во впускной трубопровод поступает большая порция холодного воздуха и жидкого бензина, что приводит к резкому ухудшению условий парообразования из-за недостатка теплоты для полного испарения топлива.

Если бензин обладает высокой температурой перегонки 50 % топлива, то некоторая часть высококипящих углеводородов составляющих рабочую фракцию топлива, в системе питания не испаряется. В этом случае горючая смесь переобеднена, и двигатель не развивает более высокой частоты вращения коленчатого вала и даже может остановиться.

Для восстановления теплового режима системы питания двигателя требуется некоторое время. Тепловое равновесие устанавливается тем быстрее, чем лучше идет процесс испарения и смесеобразования, чем больше в бензине низкокипящих углеводородов. Следовательно, приемистость двигателя во многом зависит от температуры перегонки 50% бензина. С понижением этой температуры приемистость улучшается и время разгона автомобиля сокращается. Оптимальный разгон автомобиля наблюдается при такой испаряемости бензина, при которой создается горючая смесь из воздуха и паров топлива в соотношении 12:1.

Если и испаряемость бензина хуже, а значит, выше температура перегонки 50% топлива, то образуется бедная смесь и время разгона автомобиля увеличивается.

Температура перегонки 50% летнего бензина должна быть не более 115 °С, зимнего - не более 100 °С (приложения 1 и 2). При таких температурах обеспечиваются быстрый прогрев и хорошая приемистость двигателя во время эксплуатации автомобиля.

Температуры перегонки 90 % и конца кипения бензина характеризует полноту его испарения. Если в бензине содержится много высококипящих углеводородов, то условия работы двигателя аналогичны условиям пуска холодного двигателя на бензине с низкой температурой начала перегонки. Высоко кипящие углеводороды не испаряются во впускном трубопроводе двигателя и попадают в цилиндры в виде жидкости. Некоторая часть ее испаряется и сгорает, а оставшаяся часть стекает по стенкам цилиндра и смывает с них смазочное масло. Попадая в картер двигателя, тяжелые фракции бензина разжижают масло и снижают его вязкость. В тех местах, где смыто смазочное масло, наблюдаются трение без смазочного материала и повышенный износ деталей.

При использовании бензинов с высокой температурой конца кипения повышаются износ двигателя, количество отложений на деталях двигателя и увеличивается расход топлива.

Температура перегонки 90 % топлива для летнего автомобильного бензина должна быть не выше 180 °С, зимнего - не выше 160 °С. Конец кипения летнего бензина должен быть не выше 195°С, зимнего - не выше 185 °С (приложения 1 и 2).

## 1.2. Подготовка к определению разгонки нефтепродуктов

На рис.2 показан аппарат для разгонки нефтепродуктов. Сущность метода определения фракционного состава заключается в перегонке 100 см3 испытуемого бензина на этом аппарате при условиях, предусмотренных стандартом.

Пробу бензина осторожно при минимальном перемешивании наливают в колбу. Колбу предварительно охлаждают до 13...18 °С. Для этого ее закрывают пробкой и устанавливают в баню со льдом, где выдерживают при температуре не выше 15 °С.

## 1.3. Порядок определения разгонки нефтепродуктов

Рис.1.2. Аппарат для разгонки нефтепродуктов: 1 - колба; 2 - термометр; 3 - трубка холодильника; 4 и 6 - патрубки для ввода и вывода воды; 5 - баня холодильника; 7 - мерный цилиндр; 8 - асбестовая прокладка; 9 – кожух; 10 – газовая горелка

Баню 5 заполняют так, чтобы трубка 3 холодильника была покрыта жидкостью. Температуру пробы бензина доводят до 13...18 °С. Мерным цилиндром 7 отмеряют 100 см3 испытуемого бензина и сливают его в колбу 1, следя за тем, чтобы бензин не попал в пароотводную трубку колбы. В горловину колбы вставляют пробку с термометром. Ось термометра должна совпадать с горловиной колбы, нижний конец капилляра - с самой высокой точкой нижней внутренней стенки пароотводной трубки. Колбу с пробой бензина помещают на подставку, трубку 3 холодильника соединяют при помощи пробки с пароотводной трубкой колбы. Пароотводная трубка колбы должна входить в трубку холодильника на 25...50 мм и не касаться ее стенок.

Колбу располагают строго вертикально на асбестовой прокладке 8 нижней половины кожуха 9. Затем закрывают колбу верхней частью кожуха. Мерный цилиндр 7, не высушивая, устанавливают под нижний конец трубки холодильника. Трубка должна входить в цилиндр не менее чем на 25 мм, но не ниже отметки 100 см3, При перегонке бензина мерный цилиндр помещают в стеклянный сосуд с водой (баню). На цилиндр устанавливают подковообразный груз для того, чтобы он не всплывал. Уровень воды в бане для цилиндра поддерживают до отметки 100 см3. Отверстие мерного цилиндра закрывают фильтровальной бумагой или ватой. В бане холодильника поддерживают температуру 0...1 °С.

Колбу нагревают до кипения газовой горелкой или регулируемым электрическим нагревателем. Пары кипящего бензина поступают в холодильник и там конденсируются. Колбу необходимо подогреть, чтобы время от начала обогрева до падения первой капли дистиллята в цилиндр было 5...10 мин. Температура падения первой капли считается температурой начала кипения бензина. Отмечают эту температуру и устанавливают цилиндр 7 так, чтобы конденсат стекал по стенке. Далее интенсивность нагревания поддерживают такой, чтобы скорость перегонки до получения 95 см3 отгона была 4...5 см3/мин, что примерно соответствует 20...25 каплям бензина в 10 с. При этом фиксируют температуры через каждые 10 см3 собранного в цилиндр. бензина. Время от образования 95 см3 отгона до конца кипения должно составлять 3...5 мин.

Конец кипения бензина отмечают тот момент, когда ртутный столбик термометра остановится на некоторой отметке, а затем начнет опускаться. Последний объем бензина в цилиндре фиксируют по истечении 5 мим после прекращения нагревания, когда весь бензин стек из холодильника.

Остаток из колбы сливают в цилиндр вместимостью 10 мл, после охлаждения до 20 °С записывают его объем. Разность между 100 мл и суммой объемов дистиллята и остатка дает потери при перегонке.

## 1.4. Обработка результатов

Результаты измерений вносятся в табл. 1.

Таблица 1

Результаты измерений и вычислений

| Показатели фракционного состава | Марка бензина |
| --- | --- |
|  | Результаты опыта | Среднее значение | Поправка С, 0С | Скорректированное значение | Нормативное значение ГОСТ |
|  | Опыт №1 | Опыт №2 |  |  |  |  |
| tнк, 0С |  |  |  |  |  |  |
| t10%, 0С |  |  |  |  |  |  |
| T50%, 0С |  |  |  |  |  |  |
| T90%, 0С |  |  |  |  |  |  |
| tкк, 0С |  |  |  |  |  |  |
| Потери, % |  |  |  |  |  |  |
| Остаток, % |  |  |  |  |  |  |

Если при проведении испытаний барометрическое давление выше или ниже 101,3(103 Па (760 мм рт.ст.), то вводят поправку барометрическое давление к каждому показанию термометра.

Поправку С (°С) находят по формуле

C= 0,00009 (101,3 ( 103 – р) (273 + t0) 			(1)

или

С = 0,00012 (760 – р1) (273 + t0), 				(2)

где  р и р1 - барометрическое давление во время испытания, Па (мм рт. ст.);

t0 - показания термометра, °С.

Скорректированную таким образом температуру округляют до 0,5°С.

Результаты измерений и вычислений представляют в табл.1.

Результаты перегонки бензина представляют в виде графика, называемого кривой разгонки. На графике приводятся две кривых разгонки: испытуемого образца и нормативное значение (ГОСТ) по данной марке бензина.

После этого делают заключение о фракционном составе бензина, сравнивают результаты испытания с данными ГОСТа, определяют качество бензина, дают характеристику его пусковых свойств, устойчивости работы и приемистости двигателя, нагарообразующей способности при использовании этого бензина и пригодности образца к применению. В заключение также указывают, будет ли при работе двигателя на испытуемом бензине наблюдаться повышенный износ деталей двигателя и не сократится ли межремонтный пробег автомобиля.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ БЕНЗИНА

Цель: Определить давление насыщенных паров автомобильного бензина, а также соответствие испытуемого образца нормативным значениям и пригодность его к применению.

## 2.1. Общие сведения

Высокая испаряемость - одно из важнейших свойств бензина. Различают испаряемость двух видов - статическую и динамическую.

Статическое - это испарение с неподвижной поверхности топлива в неподвижный воздух. Око наблюдается при хранении топлива в резервуарах.

Динамическое испарение происходит при обдуве топлива потоком воздуха, например, в системе питания двигателя внутреннего сгорания.

Испаряемость бензина обусловливается давлением его насыщенных паров. Если в замкнутой системе скорость испарения становится равной скорости конденсации, то в системе наступает динамическое равновесие. При этом плотность пара будет максимальной, а пар – насыщенным.

Насыщенный пар - это пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкостью. Температура его такая же, как и у испаряемой жидкости.

Давление насыщенных паров жидкости - это давление, развиваемое парами в условиях равновесного состояния с жидкостью при данной температуре.

Для простых жидкостей давление насыщенных паров определяется только природой жидкости и температурой, а для сложных (например, бензина) - зависит также и от отношения объема паровой фазы к объему жидкой. Чем больше в бензине содержится углеводородов с низкой температурой кипения, тем выше его испаряемость, давление насыщенных паров и склонность к образованию паровых пробок.

Паровые пробки образуются в системе питания двигателя при эксплуатации автомобилей в летний период, особенно в южных районах страны, а также в высокогорных условиях и при повторных пусках перегретого двигателя.

При эксплуатации автомобиля основным фактором, влияющим на образование паровых пробок, служит температура бензина в системе питания, которая зависит от конструктивных особенностей двигателя и температуры окружающего воздуха.

## 2.2. Подготовка к определению давления насыщенных паров

Давление насыщенных паров летнего бензина всех марок должно быть не более 66661 Па (500 мм рт. ст.), а зимнего - от 66661 до 93325 Па (500...700 мм рт. ст.) (приложения 1 и 2). Работа автомобилей в летний период на зимнем бензине запрещается, так как из-за высокого давления насыщенных паров бензина в системе питания будут интенсивно образовываться паровые пробки. Также недопустима работа автомобилей зимой на летнем бензине.

Относительно невысокое давление насыщенных паров и присутствие большого количества высококипящих углеводородов в летнем бензине затрудняет пуск двигателя, ухудшает его динамические качества и повышает износ цилиндропоршневой группы.

Давление насыщенных паров бензина определяют стандартным методом или же способом Валявского - Бударова.

## 2.3. Порядок определения давления насыщенных паров

При стандартном методе получают условную характеристику испарения, пусковых качеств и склонности топлива к образованию паровых пробок. Сущность метода заключается в измерении давления насыщенных паров топлива в двухкамерной бомбе при температуре 37,8°С. Схема прибора показана на рис.3.

Рис.3. Прибор для определения давления насыщенных паров стандартным методом: 1 - водяная баня; 2 - бомба; 3 - ртутный манометр; 4 – термостат

Металлическая бомба состоит из топливной камеры 1 с одним отверстием и воздушной камеры 2, которые соединяются при помощи резьбы. Отношение объемов воздушной и топливной камер составляет 3,8...4,2:1. В верхней части воздушной камеры находится ниппель 8 с газовым краном 4 и наконечником для резиновой трубки.

Применяют ртутный или пружинный манометр. Ртутный манометр 3 выполнен в виде U - образной стеклянной трубки диаметром 5...8 мм и длиной 1000 снабженной школьной пластиной с диапазоном измерения от 0 до 700...800 мм и ценой деления 1 мм. Манометрическую трубку наполняют ртутью, на один конец, ее надевают резиновую трубку с внутренним диаметром 3...6 мм и длиной 1000...1200 мм, которую затем соединяют с воздушной камерой бомбы.

Размеры водяной бани для нагревания и проверки герметичности позволяют погружать в нее бомбу так, что верхний край воздушной камеры находится ниже уровня воды не менее чем на 25 мм. В бане поддерживают постоянную температуру 37,8°С при помощи термостата 4.

Проба бензина для анализа отбирается с помощью приспособления, исключающего потери от испарения во время переливания. Приспособление состоит из плотно пригнанной к бутылке корковой пробки с проходящими сквозь нее двумя трубками. Одна трубка (воздушная) доходит до дна бутылки, другая (для слива топлива) - с внутренней стороны вставляется вровень с пробкой, а с внешней выступает настолько, чтобы она не достигала дна сосуда, в которое сливается топливо, на 10...20 мм.

Сосуд с бензином охлаждают до температуры 0...4 °С и только после этого открывают. Пробу бензина, предназначенную дня исследования, хранят в лаборатории до испытания при температуре не выше 20 °С.

Объемы воздушной и топливной камер проверяют перед проведением испытания. К верхней части воздушной камеры присоединяют гайку с краном, надевают на наконечник трубку и наливают в камеру воду до заполнения всей трубки. Затем свободный конец трубки зажимают и наливают воду до заполнения патрубка, соединяющего воздушную камеру с топливной. После этого замеряют объем залитой воды. Топливную камеру заполняют водой до нижнего края муфтового соединения, замеряют объем воды и вычисляют соотношения объемов камер.

Герметичность бомбы проверяют так: ее собирают, наполняют воздухом до давления 687 кПа и погружают в воду. Затем бомбу разбирают, воздушную камеру и резиновую трубку ополаскивают не менее 5 раз водой, подогретой до 30...40 °С. Делают это для удаления паров топлива, оставшегося от предыдущего испытания.

Перед испытанием воздушную камеру снова ополаскивают водой, ставят в вертикальное положение, присоединяют гайку с краном и закрывают кран.

Пробу испытуемого бензина и топливную камеру охлаждают до температуры 0...4°С.

В воздушную камеру вставляют термометр так, чтобы он входил в камеру на 3/4 своей длины и не касался стенок камеры. Топливную камеру ополаскивают 2...3 раза испытуемым бензином и при помощи приспособления для переливания пробы заполняют так, чтобы топливо переливалось через ее края. Измеряют исходную температуру воздуха в воздушной камере, соединяют воздушную и топливную камеры, надевают резиновую трубку на ртутный манометр.

При проведении испытаний собранный прибор опрокидывают, при этом находящийся в топливной камере бензин стекает в воздушную, и затем сильно встряхивают несколько раз в направлении, параллельном оси прибора.

Далее аппарат возвращают в нормальное положение и погружают в водяную баню, кран при этом должен также находиться в воде. Температуру бани поддерживают 37,8 °С. После погружения бомбы открывают кран и через 5 мин отмечают давление по ртутному манометру. После этого закрывают кран, вынимают бомбу из бани, опрокидывают ее, сильно вытряхивают, снова погружают в баню и открывают кран. Так повторяют через каждые 2 мин, наблюдая за давлением. Примерно через 20 мин последовательные отсчеты по ртутному манометру становятся постоянными, тогда отмечают показания манометра, как рн - не скорректированное давление насыщенных паров испытуемого бензина.

## 2.4. Обработка результатов

При подсчете давления насыщенных паров бензина в показания манометра вносят поправку на изменение давления воздуха и насыщенных паров воды в воздушной камере, вызванное различием между исходной температурой воздуха и температурой водяной бани.

Поправку ∆р (кПа) находят по формуле:

Δр = (ра – рt) (t – 37,8) / (273 + t) – (p37.8 – pt), 		(3)

где  	ра – атмосферное давление при проведении испытания, кПа;

рt – давление насыщенных паров воды при исходной температуре воздуха, кПа;

t – исходная температура воздуха, °С;

р37,8 – давление насыщенных паров воды при 37, 8°С, кПа.

Поправку ∆р вычитают из рн, если исходная температура воздуха ниже 37,8°С, и прибавляют, если выше.

За давление насыщенных паров бензина принимают среднее арифметическое из результатов двух параллельных испытаний.

Результаты измерений и вычислений представляют в табл. 2.

Таблица 2

Результаты измерений и вычислений

| Показатели давления насыщенных паров | Марка бензина |
| --- | --- |
|  | Результаты опыта | Среднее значение | Поправка Δр, кПа (мм рт ст) | Скорректированное значение | Нормативное значение ГОСТ |
|  | Опыт №1 | Опыт №2 |  |  |  |  |
| Р летнего бензина, кПа (мм рт ст) |  |  |  |  |  |  |
| Р зимнего бензина, кПа (мм рт ст) |  |  |  |  |  |  |

После этого делают заключение об испаряемости испытуемых образцов бензина, сравнивают результаты испытания с нормативными значениями (ГОСТ), определяют качество образца  бензина и его пригодность к использованию, дают характеристику его пусковых свойств, склонности к образованию паровых пробок, а также в общем пригодности образца к применению.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Цель: Научиться определять плотность нефтепродуктов, определить вид нефтепродукта по его плотности, а также сделать вывод о пригодности испытуемого образца к применению.

## 3.1. Общие сведения

Различают абсолютную и относительную плотность вещества.

Абсолютная плотность вещества - это масса, содержащаяся в единице объема. В системе СИ размерность плотности кг/м3. За единицу плотности принимают массу 1 м3 дистиллированной воды при температуре 4°С.

Относительная плотность вещества - отношение его массы к массе дистиллированной воды при 1°С, взятой в том же объеме. Относительная плотность - величина безразмерная.

Нефтепродукты и вода имеют неодинаковые коэффициенты расширения. В связи с этим необходимо при определении плотности указывать температуры нефтепродукта и воды, при которых проводилось определение. В РФ относительную плотность нефтепродуктов определяют при температуре 20°С. Плотность нефтепродукта может быть измерена при любой температуре, однако результат приводят к температуре 20°С.

В соответствии с действующим стандартом плотность нефтепродукта обозначается р204 .Здесь цифра 20 указывает, что плотность нефтепродукта относят к нормальной температуре 20°С, а цифра 4 обозначает, что плотность нефтепродукта относят к плотности воды при 4°С, принятой за единицу.

Относительная плотность автомобильных бензинов колеблется в пределах 0,69...0,75, дизельного топлива - 0,82...0,86, реактивного топлива - 0,72...0,82, а абсолютная плотность этих видов топлива в системе СИ соответственно 690...750, 820...860 и 760…820  кг/м3.

В стандартах на топливо плотность не нормируется, однако определять ее по ГОСТу обязательно. Это необходимо для учета расхода и движения нефтепродуктов на нефтескладах и заправочных станциях, так как приход фиксируют в единицах массы (кг, т), а расход при заправке тракторов и автомобилей учитывается в единицах объема (л). Поэтому для пересчета топлива из единиц массы в единицы объема и обратно нужно знать плотность получаемых и отпускаемых нефтепродуктов.

## 3.2. Подготовка к определению плотности

Плотность нефтепродуктов определяют с помощью ареометров (нефтеденсиметров), гидростатических весов Вестфаля и пикнометров. В практике работы нефтескладов обычно используют нефтеденсиметры.

Нефтеденсиметр представляет собой стеклянный пустотелый поплавок, внизу которого находится балласт, а сверху - тонкая трубка со шкалой. Некоторые нефтеденсиметры снабжены внутренним термометром. На рис. 4 показан прибор для определения плотности нефтепродуктов.

## 3.3. Порядок определения плотности

В стеклянный цилиндр осторожно наливают испытуемый нефтепродукт, температура которого может отклоняться от температуры окружающей среды не более чем на ±5°С.

Рис. 4. Отсчет плотности по шкале нефтеденсиметра: 1 - шкала плотности; 2 - линия отсчета; 3 - термометр; 4 - груз

Чистый и сухой нефтеденсиметр медленно и осторожно опускают в нефтепродукт, держа его за верхний конец. Во избежание повреждения нефтеденсиметр вводят до дна цилиндра или до погружения всей шкалы, а затем убирают руку.

После того как нефтеденсиметр установится, и прекратятся его колебания, снимают показания по верхнему краю мениска. При отсчете глаз должен находиться на уровне мениска (рис. 4, линия отчета – 2), а нефтеденсиметр не должен касаться стенок цилиндра.

Одновременно с отсчетом показания по шкале нефтсденсиметра устанавливают температуру нефтепродукта по внутреннему или дополнительному термометру, вводя его в нефтепродукт рядом с нефтеденсиметром.

При отсчете по шкале нефтеденсиметра получают плотность нефтепродукта при температуре испытания. Значением этой плотности пользуются для определения объемного количества нефтепродукта (или для обратного пересчета).

## 3.4. Обработка результатов

Замеренную плотность приводят к плотности при нормальной температуре р420 по формуле:

ρ204 = ρt4 + γ(t - 20), 	(4)

где ρ204 – относительная плотность испытуемого нефтепродукта при

температуре испытания;

γ – средняя температурная поправка плотности (табл. 3);

t – температура испытания, °С.

Формула была предложена Д.И.Менделеевым. Она показывает, что плотность нефтепродуктов уменьшается с повышением температуры и увеличивается с ее понижением.

Таблица 3

Средние температурные поправки для нефтепродуктов

| Относительная плотность | Температурная поправка γ на 1 °С | Относительная плотность | Температурная поправка γ на 1 °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6900…0,6999 | 0,000910 | 0,8500…0,8599 | 0,000699 |
| 0,7000…0,7099 | 0,000897 | 0,8600…0,8699 | 0,000686 |
| 0,7100…0,7199 | 0,000884 | 0,8700…0,8799 | 0,000673 |
| 0,7200…0,7299 | 0,000870 | 0,8800…0,8899 | 0,000660 |
| 0,7300…0,7399 | 0,000857 | 0,8900…0,8999 | 0,000647 |
| 0,7400…0,7499 | 0,000844 | 0,9000…0,9099 | 0,000633 |
| 0,7500…0,7599 | 0,000831 | 0,9100…0,9199 | 0,000620 |
| 0,7600…0,7699 | 0,000818 | 0,9200…0,9299 | 0,000607 |
| 0,7700…0,7799 | 0,000808 | 0,9300…0,9399 | 0,000594 |
| 0,7800…0,7899 | 0,000792 | 0,9400…0,9499 | 0,000581 |
| 0,7900…0,7999 | 0,000778 | 0,9500…0,9599 | 0,000567 |
| 0,8000…0,8099 | 0,000765 | 0,9600…0,9699 | 0,000554 |
| 0,8100…0,8199 | 0,000752 | 0,9700…0,9799 | 0,000541 |
| 0,8200…0,8299 | 0,000738 | 0,9800…0,9899 | 0,000528 |
| 0,8300…0,8399 | 0,000725 | 0,9900…0,9999 | 0,000515 |
| 0,8400…0,8499 | 0,000712 |  |  |

## 3.5. Определение плотности вязких нефтепродуктов

Смазочные масла обладают высокой вязкостью, что не позволяет непосредственно измерить их плотность с помощью нефтеденсиметра. Поэтому вязкие нефтепродукты разбавляют керосином (1:1) известной плотности.

С помощью нефтеденсиметра определяют плотность приготовленной смеси. Плотность р испытуемого вязкого нефтепродукта вычисляется по формуле:

ρ =2ρ1 – ρ2,				(5)

где	ρ 1 - плотность смеси, кг/м3;

ρ 2 - плотность разбавителя (керосина), кг/м3.

Результаты измерений и вычислений представляют в табл.4.

Таблица 4

Результаты измерений и вычислений

| Показатели плотности | Результаты опыта | Среднее значение | Скорректированное значение, вид нефтепродукта | Нормативное значение (ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение №1 | Измерение №2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Продолжение табл.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность образца №1, кг/м3 |  |  |  |  |  |
| Плотность образца №2, кг/м3 |  |  |  |  |  |
| Плотность образца №3, кг/м3 |  |  |  |  |  |

После этого делают заключение о том, какой нефтепродукт определен при испытании в соответствующих опытах, результаты испытания сравнивают с нормативными значениями плотности нефтепродуктов (ГОСТ), определяют качество испытуемых образцов нефтепродуктов и их пригодность к использованию.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

Цель: Научиться определять наличие в топливе водорастворимых кислот и щелочей, сделать вывод о пригодности испытуемого образца к применению.

## 4.1. Общие сведения

В бензинах не должно быть ни водорастворимых (минеральных) кислот, ни щелочей. Тем не менее водорастворимые кислоты и щелочи могут попасть в топливо при транспортировании и хранении, например, когда плохо очищена тара. В таких случаях не исключено присутствие в топливе серной кислоты, едкого натра, сульфокислот и других веществ, вызывающих сильную коррозию цветных и черных металлов. К наличию в топливе водорастворимых кислот и щелочей может привести также ослабление контроля за процессом его очистки.

## 4.2. Подготовка к определению водорастворимых кислот и щелочей

Сущность определения водорастворимых кислот и щелочей заключается в извлечении их из испытуемого нефтепродукта в водную вытяжку и в проверке ее индикаторами.

Перед определением испытуемый нефтепродукт тщательно взбалтывают в течение 3 мин в склянке, заполнение не более чем на 3/4 ее объема. Вязкие и парафинистые продукты предварительно нагревают до 40-50 °С. Если кинематическая вязкость нефтепродукта при 50° С более 75 сст (масло авиационное МС-20, масло танковое МТ-16п и др.), его предварительно смешивают с равным количеством проверенного на нейтральность бензина. Кран и пробку делительной воронки слегка смазывают техническим вазелином.

## 4.3. Порядок определения водорастворимых кислот и щелочей

Рис. 5. Определение водорастворимых кислот и щелочей: 1 – электроплитка; 2 - промывалка с дистиллированной водой; 3 – капельница с раствором метила оранжевого; 4 - капельница с фенолфталеином; 5 - сигнальные часы; 6 – делительная воронка с нефтепродуктами и дистиллированной водой; 7 – пробирки

В делительную воронку наливают 50 мл испытуемого продукта, подогретого до 70-80°С, и 50 мл дистиллированной воды, подогретой до 70-80 °С и проверенной на нейтральность. При определении водорастворимых кислот и щелочей в топливе для реактивных двигателей в делительную воронку наливают 100 мл испытуемого топлива и 10 мл  дистиллированной воды (рис.5).

При определении водорастворимых кислот и щелочей в бензине, лигроине, керосине и топливе для реактивных двигателей эти нефтепродукты не подогревают. Содержимое делительной воронки в течение 5 мин интенсивно взбалтывают и затем смеси дают отстояться. После отстоя полную вытяжку наливают в две пробирки, по 1-2 мл в каждую.

В одну пробирку прибавляют две-три капли раствора метилового оранжевого и сравнивают цвет испытуемой водной вытяжки с цветом дистиллированной воды такого же объема, налитой в третью пробирка, а которую также добавлены две-три капли раствора метилового оранжевого. Окрашивание испытуемой водной вытяжки в розовый или оранжево-красный цвет указывает на наличие в нефтепродукте водорастворимых кислот.

Если кислот в нефтепродукте не обнаружено, производят испытание на наличие водорастворимых щелочей. Для этого во вторую пробирку до-

бавляют две-три капли раствора фенолфталеина. Окрашивание водной вытяжки в розовый (фиолетово-розовый) и малиново-красный цвет указывает на щелочную реакцию.

Если при анализе бакинского дизельного топлива, масел щелочной очистки, масел с присадками и неочищенных остаточных нефтепродуктов водная вытяжка покажет щелочную реакцию (вследствие возможного гидролиза мыл или образования стойкой водной эмульсии при смешении этих нефтепродуктов с дистиллированной водой), проводят контрольное определение холодного продукта. Его обрабатывают нейтральным водным спиртом (1:1), нагретым до 50 °С, аналогично вышеуказанной обработке горячей дистиллированной водой.

Таблица 5

Результаты измерений

| Показатель содержания кислот и щелочей | Цвет | Цвет по ГОСТ |
| --- | --- | --- |
|  | Опыт №1 | Опыт №2 |  |
| Содержание кислот |  |  |  |
| Содержание щелочей |  |  |  |

При отсутствии щелочей водная вытяжка цвета не изменит или слегка побелеет. При обнаружении изменения окраски продукт считается некондиционным. Качество продукта, содержащего водорастворимые кислоты и щелочи, не исправляется. По итогам выполнения лабораторной работы студентом делается соответствующий вывод.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ

Цель: Научиться определять наличие в топливе активных сернистых соединений, сделать вывод о пригодности испытуемого образца бензина к применению.

## 5.1. Общие сведения

Сернистые соединения по коррозионной агрессивности подразделяют на активные и неактивные. Их содержание в топливе отрицательно сказывается на его эксплуатационных свойствах таких, как стабильность, способность к нагарообразованию, коррозионная агрессивность и др. Активные сернистые соединения вызывают коррозию металлов даже при нормальных условиях, присутствие их в топливе крайне нежелательно.

Неактивные сернистые соединения не опасны для резервуаров, трубопроводов, топливных баков и других деталей автомобилей, так как при контакте с металлами коррозионный процесс не возникает.

При сгорании как активные, так и неактивные соединения образуют серный и сернистый ангидриды SO2 и SO3, а при конденсации из продуктов сгорания воды, соединяясь с ней, соответственно сернистую и серную кислоты. Серный ангидрид при работе прогретого двигателя вызывает газовую коррозию цилиндра, поршня и выпускных клапанов. По результатам многочисленных экспериментов и практическим данным установлено, что коррозионный износ в значительной степени зависит от изношенности двигателя, количества серы, содержащейся в топливе, и конкретных условий эксплуатации: при увеличении содержания серы в бензине от 0,05 до 0,1% износ двигателей возрастает в 1,5-2 раза, с 0,1 до 0,2% - еще в 1,5-2 раза, а с 0,2 по 0,3% - в 1,3-1,7 раза (рис. 6).

Полное удаление серы из топлива - процесс трудоемкий и требует больших затрат. Часть сернистых соединений, в основном неактивных, в количестве, практически не влияющем на износ двигателя, в топливе остается.

Рис. 6. Влияние серы, содержащейся в бензине, на износ двигателя: 1 – толкатели; 2 – поршневые кольца; 3 – стержень клапана; 4 – цилиндр

Максимальное содержание серы в отечественных автомобильных бензинах регламентируется ГОСТ 2084-77 и равно 0,12%.

Испытание на медной пластинке проводится в целях определения наличия в топливе активных сернистых соединений.

Сущность определения заключается в фиксировании изменения (или в отсутствии изменения) цвета медной пластинки под воздействием топлива в стандартных условиях испытания (рис.7).

Рис. 7. Испытание на медной пластинке:

1 – горелка; 2 – пинцет; 3 – шлифовальная шкурка; 4 – стакан с термостатирующей жидкостью; 5 – пробирка с испытуемым продуктом и медными пластинками; 6 – термометр; 7 – склянка со шлифовальным порошком; 8 – фильтр; 9 – колба с изооктаном; 10 – фарфоровая чашка; 11 – колба со спиртом, 12 – вата

## 5.2. Подготовка к определению содержания серы

Для определения применяют пластинки из электролитной меди марок М0 или М1 размером 40×10×2 мм. Новые пластинки изготовляют с шероховатостью поверхностей, соответствующей восьмому классу чистоты.

Непосредственно перед определением пластинки шлифуют шкуркой или шлифовальным порошком на вате, смоченной в изооктане (зернистость абразивного материала 6-8). Шлифовка ведется вдоль обрабатываемой пластинки (туда и обратно). Пятна и царапины на всех шести сторонах пластинки удаляют шлифовальным порошком более крупной зернистости.

Для получения гладкой поверхности пластинки обрабатывают шлифовальным микропорошоком (корунд или карбокорунд зернистостью № 14 или 10) на вате, смоченной в изооктане, до удаления всех следов, оставшихся от первой обработки. Затем пластинки промывают спиртом и высушивают. Для каждого испытуемого топлива проводят не менее двух параллельных определений.

Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр и наливают его в пробирки по 10 см3 в каждую. В пробирки с топливом опускают пинцетом подготовленные пластинки и закрывают их корковыми пробками.

## 5.3. Порядок определения содержания серы

Пробирки с испытуемым топливом и медными пластинками помещают в вертикальном положении в нагретую баню. При анализе топлив для реактивных двигателей в баню в качестве термостатирующей жидкости заливают глицерин или масло вазелиновое медицинское. При анализе всех остальных топлив в баню заливают в воду.

Уровень жидкости в бане должен быть выше уровня топлива в пробирках не менее чем на 30 мм.

Температура жидкости в бане во время определения должна быть:

- при анализе топлива для реактивных двигателей 100±1 °С;

- при анализе всех остальных топлив 50±2 °С.

Таблица 6

Результаты измерений

| Показатель | Цвет | Цвет по ГОСТ |
| --- | --- | --- |
|  | Опыт №1 | Опыт №2 |  |
| Содержание серы: - опытный образец - эталон |  |  |  |

Изменение цвета пластинки характеризует наличие в топливе сернистых соединений (приложения 1-4). По итогам выполнения лабораторной работы студентом делается вывод о качестве испытуемого образца бензина и пригодности его к применению.

# Литература

- Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы.- М.: Наука, 2004. – 421с.

- Кириченко Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Академия, 2004. – 208 с.

- Ногин Б. А. Экономия горюче-смазочных материалов М.: Вузовская книга, 2004. – 200 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА	3

1.1. Общие сведения	3

1.2. Подготовка к определению разгонки нефтепродуктов	6

1.3. Порядок определения разгонки нефтепродуктов	7

1.4. Обработка результатов	8

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ БЕНЗИНА	9

2.1. Общие сведения	9

2.2. Подготовка к определению давления насыщенных паров	10

2.3. Порядок определения давления насыщенных паров	10

2.4. Обработка результатов	12

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ	13

3.1. Общие сведения	14

3.2. Подготовка к определению плотности	14

3.3. Порядок определения плотности	15

3.4. Обработка результатов	15

3.5. Определение плотности вязких нефтепродуктов	16

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	17

4.1. Общие сведения	17

4.2. Подготовка к определению водорастворимых кислот и щелочей	17

4.3. Порядок определения водорастворимых кислот и щелочей	18

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ	19

5.1. Общие сведения	19

5.2. Подготовка к определению содержания серы	21

5.3. Порядок определения содержания серы	22

Литература	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	26

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	27

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

###### Характеристики автомобильных бензинов по ГОСТ 2084-77

| Показатель | А-72 | А-76 | АИ-93 | АИ-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Октановое число, не менее: по моторному методу по исследовательскому методу | 72 Не нормир. | 76 Не нормир. | 85 93 | 89 95 |
| Концентрация свинца, г на 1 дм3 бензина, не более | 0,013 | 0,013 (0,017) | 0,013 | 0,013 |
| Фракционный состав бензина, °С: tнк не ниже: летнего зимнего t10 % не выше: летнего зимнего t50% не выше: летнего зимнего t90% не выше: летнего зимнего tкк не выше: летнего зимнего | 35 Не нормир. 70 55 115 100 180 160 195 185 | 35 Не нормир. 70 55 115 100 180 160 195 185 | 35 Не нормир. 70 55 115 100 180 160 205(195) 195(185) | 35 Не нормир. 75 55 120 105 180 160 205 195 |
| Остаток в колбе, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Остаток и потери, %, не более | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Давление насыщенных паров бензина, кПа, не более: летнего зимнего | 66,7 66,7-93,3 | 66,7 66,7-93,3 | 66,7 66,7-93,3 | 66,7 66,7-93,3 |
| Кислотность, КОН на 100 см3 бензина, мг, не более | 3,0 | 1,0 (3,0) | 0,8 (0,3) | 2,0 |
| Концентрация фактических смол в 100 см3 бензина, мг, не более: на месте производства на месте потребления | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 |

Продолжение прил. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Водорастворимые кислоты и щелочи | Отсутствие |
| Механические примеси и вода | Отсутствие |
| Цвет | Желтый |

В скобках указаны значения для этилированных бензинов.

В настоящее время в стране действуют ТУ 38001165—97 на бензины для автомобильного транспорта, которые кроме указанных включают неэтилированные бензины АИ-80, А И-91  и АИ-96. Бензин Регуляр-91 предусмотрен вместо бензина АИ-93.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристики автомобильных экспортных бензинов и АИ-98 по ГОСТ 51105-97

| Показатели | Нормаль- 80 | Регуляр-91 | Премиум-95 | АИ-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3, при температуре 150С, не более | 725-780 | 725-780 | 725-780 | Не нормируется |
| Детонационная стойкость, октановое число, не менее: - исследовательский метод - моторный метод | 80 76 | 91 82,5 | 95 85 | 98 88 |
| Фракционный состав: температура начала перегонки бензина, 0С, не ниже | 35 | 35 | 35 | - |
| Перегоняется при температуре, 0С, не выше: - 10% - 50% - 90% температура конца кипения, °С, не выше остаток в колбе, %, не более остаток и потери, %, не более | 70 120 190 215 1,5 4,0 | 75 120 190 215 1,5 4,0 | 75 120 190 215 1,5 4,0 | 75 120 190 215 1,5 4,0 |
| Давление насыщенных паров, кПа (мм. рт. ст.), не более | 79,9(600) | 79,9(600) | 79,9(600) | 79,9(600) |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Средние компонентные составы автомобильных бензинов

| Компонент | А-76 (А-80) | А-76* | АИ-91 | А-92 | А-92* | АИ-95 | АИ-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин каталитического риформинга: |
| мягкого режима | 40-80 | 70-60 | 60-90 | 60-88 | 50-100 | - | - |
| жесткого режима | - | - | 40-100 | 40-100 | 10-40 | 5-90 | 25-88 |
| Ксилольная фракция | - | - | 10-20 | 10-30 | - | 20-40 | 20-40 |
| Бензин каталитического крекинга | 20-80 | 10-60 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-50 | 10-20 |
| Бензин прямой перегонки | 20-60 | 40-100 | 10-20 | 10-20 | 10-80 | - | - |
| Алкилбензин | - | - | 5-20 | 5-20 | - | 10-35 | 15-50 |
| Бутаны + изопентан | 1-7 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-7 | 1-10 | 1-10 |
| Газовый бензин | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | - | - |
| Толуол | - | - | 0-7 | 0-10 | - | 8-15 | 10-15 |
| Бензин коксования | 1-5 | 5-10 | - | - | - | - | - |
| Гидростабилизированный бензин пиролиза | 10-35 | 10-20 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-20 | 10-20 |
| МТБЭ | <=8 | - | 5-12 | 5-12 | - | 10-15 | 10-15 |
| * - Этилированный. |

В последнее время ассортимент автобензинов значительно пополнился за счет новых марок, выпускаемых по техническим условиям. Это обусловлено резким ростом производства неэтилированного бензина и сокращением производства бензина этилированного.

При этом тетраэтилсвинец заменяется на различные нетрадиционные присадки и добавки, ранее выпускаемыми химической и микробиологической промышленности в иных целях. К таким веществам относятся различные эфиры, спирты, металлоорганические соединения и т.д. Для контроля содержания этих компонентов в технических условиях предусматриваются специальные показатели и вводятся дополнительные методики контроля.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Бензины автомобильные. Общие технические условия

| Наименование показателя | Значение показателя для типов бензинов | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Детонационная стойкость: |
| октановое число по исследовательскому методу, не менее | 80 | 91 | 95 | 98 | по ГОСТ 8226 |
| октановое число по моторному методу, не менее | 76 | - | - | - | по ГОСТ 511 |
| Концентрация свинца, г/дм3, не более, для бензина: |
| неэтилированного | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | по ГОСТ 28828 |
| этилированного | 0,17 | - | - | - |  |
| Давление насыщенных паров, кПа | 35-100 | 35-100 | 35-100 | 35-100 | по ГОСТ 1756 |
| Фракционный состав: |
| 90% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше | 190 | 190 | 190 | 190 |  |
| конец кипения бензина, °С, не выше | 215 | 215 | 215 | 215 |  |
| остаток в колбе, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | по ГОСТ 19121 или ГОСТ Р50442 |
| Объемная доля бензола, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | по ГОСТ 29040 |

Все бензины, выпускаемые по техническим условиям, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51313-99 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», который вводится с 01 июля 2000г.

Соответствие бензинов, выпускаемых по техническим условиям, требованием ГОСТ Р 51313-99 проверяется при их сертификации, которая является обязательной.

химмотология

Методические указания

Часть 1

для лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов

очной формы обучения специальности 190603.65 –  «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтепродуктообеспечение и газоснабжение)»

Составители:

Алекперова Елена Александровна, ассистент

Подписано в печать                     Формат 60×90/16    Усл. печ. л.

Тираж 35 экз. Заказ №

Издательство

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38

Отдел оперативной полиграфии издательства

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52