Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего образования

«Воронежский государственный лесотехнический университет

имени Г.Ф. Морозова»

Кафедра организации перевозок и безопасности движения

ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ

по практическим работам

по дисциплине

«Управление техническими системами»

Выполнил: студент              группы

Проверил:

Воронеж 2019

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный лесотехнический университет

имени Г.Ф. Морозова»

Кафедра организации перевозок и безопасности движения

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практических работ по дисциплине

«Управление техническими системами»

студента                                        группы

Вариант № 4

| К | Т | ξ | τ |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 5 | 0.3 | 5 |

Дифференциальное уравнение:

Практическая работа № 1

Исследование переходных функций

элементарных динамических звеньев

Цель работы: получение временных характеристик элементарных звеньев, изучение влияния изменения параметров звеньев на характеристики. Научится решать дифференциальные уравнения использую преобразование Лапласа, записывать передаточные функции, по заданным дифференциальным уравнениям, и оценивать устойчивость звеньев по корням характеристических уравнений.

Общие сведения

1 Элементарные динамические звенья

Для определения динамических свойств автоматической системы необходимо ее элементы различать по их уравнениям динамики. В теории автоматического управления элементы автоматических систем, с точки зрения их динамических свойств, представляют с помощью небольшого числа динамических звеньев.

Под элементарным динамическим звеном понимается искусственно выделяемая часть автоматической системы, соответствующая какому-либо элементарному алгоритму, и описываемая дифференциальным уравнением не выше второго порядка.

Каждое звено представляет элемент направленного действия. Это значит, что преобразование в нем проходит в одном определенном направлении: от входа к выходу звена.

Дифференциальное уравнение, отражающее характер преобразования поступающего на вход сигнала, называется уравнением динамики звена. Например, элемент системы описывается дифференциальным уравнением вида

.	(1)

Левая часть такого уравнения характеризует динамический процесс, происходящий в звене. Коэффициенты левой части уравнения – постоянные времени. Величина k определяется отношением приращения выходной величины к приращению входной

,	(2)

и называется статическим коэффициентом усиления (коэффициент передачи) звена.

Другой формой математического описания динамического процесса является передаточная функция. Передаточной функцией звена или системы называется отношение изображений по Лапласу выходной величины к входной при нулевых начальных условиях

,	(3)

где  – изображение по Лапласу выходной величины;  – изображение по Лапласу входной величины.

Нулевые начальные условия состоят в том, что в системе n-го порядка при t=0 выходная величина и все ее производные от первой до (n-1)-ой равны нулю.

В зависимости от характера протекания периодических процессов элементарные динамические звенья делятся на безынерционные, апериодические, колебательные, дифференцирующие, интегрирующие, запаздывающие.

Безынерционное звено – это звено нулевого порядка, в котором в каждый момент времени существует пропорциональная зависимость между входной и выходной величинами.

Апериодическое звено – это звено первого порядка, в котором выходная величина при подаче на вход ступенчатого воздействия изменяется по экспоненциальному закону.

Колебательное звено – это звено второго порядка, в котором выходная величина при подаче на вход ступенчатого воздействия стремится к установившемуся значению, совершая затухающие колебания или монотонно приближаясь к нему.

Дифференцирующее звено – это звено, в котором выходная величина пропорциональна скорости изменения входного воздействия. Реальное дифференцирующее звено – это звено, обладающее инерционностью.

Интегрирующее звено – это звено, выходная величина которого пропорциональна интегралу по времени от входной величины.

Запаздывающее звено – это звено, которое на выходе воспроизводит входной сигнал без искажений, но с некоторым постоянным временем запаздывания.

Неустойчивое звено первого порядка, в котором выходная величина при подаче на вход ступенчатого воздействия будет неограниченно экспоненциально возрастать. Неустойчивое звено второго порядка, в котором выходная величина при подаче на вход ступенчатого воздействия будет неограниченно возрастать.

1.2 Характеристики переходных процессов

Динамические свойства звена могут быть определены на основании дифференциального уравнения, описывающего поведение звена в переходном режиме. Решение дифференциального уравнения дает возможность получить переходную характеристику динамического звена, представляющую зависимость выходной величины от времени при ступенчатом входном воздействии.

Кроме переходной характеристики, динамические свойства могут быть выражены и другими закономерностями:

- переходная импульсная (весовая) функция, представляющая собой реакцию звена на импульсное входное воздействие;

- частотные характеристики, представляющие собой реакцию звена на входные воздействия, имеющие характер гармонической синусоидальной функции.

1.3 Требования к временным характеристикам

Типичная переходная функция системы второго порядка изображена на рисунке 1.

Рис. 1 Типичная переходная функция САР при единичном ступенчатом воздействии

Время нарастания  определим как время, необходимое для изменения переходной функции от 10% до 90% от ее установившегося значения.

Максимальное значение переходной функции обозначим , время достижения максимума , а процентное превышение установившегося значения будем рассчитывать по формуле

.	(4)

На рис. 1 установившееся значение выходной величины принято =1.

Время установления  – это время, необходимое для того, чтобы выходной сигнал вошел в определенную зону, прилегающую к установившемуся значению, и далее оставался в пределах этой зоны. Ширину зоны обычно принимают равной ±5% или ±2% от установившегося значения

,	(5)

где Т – постоянная времени звена (системы); ξ – коэффициент затухания;  – собственная частота колебаний.

Время достижения максимума  или максимальное перерегулирование определяется следующим выражением

;	(6)

.

Время нарастания при ширине зоны 5%:

.

Исходные данные:

- k – коэффициент передачи = 40;

- Т – постоянная времени = 5;

- ξ – коэффициент затухания = 0.3;

- τ – время запаздывания = 5.

Проводим моделирование переходного процесса каждого элементарного звена при подаче на его вход единичного ступенчатого воздействия (табл. 3).

Таблица 2 – Математические модели типовых динамических звеньев

| Вид звена | Уравнение динамики | Передаточная функция |
| --- | --- | --- |
| Безынерционное звено |  | k |
| Апериодическое звено |  |  |
| Колебательное звено |  |  |
| Дифференцирующее звено |  | ks |
| Реальное дифференцирующее звено |  |  |
| Интегрирующее звено |  |  |
| Запаздывающее звено |  |  |
| Неустойчивое звено первого порядка |  |  |
| Неустойчивое звено второго порядка |  |  |

Таблица 3 – Расчет математической модели типовых динамических звеньев

| Вид звена | Уравнение динамики | Передаточная функция |  |  |  | Структур. схема | Нуль к | Полюс s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безынерционное звено |  | 40 | 4Т |  | 0.05T |  | - | - |
| Апериодическое звено |  |  | 20 | 15.71 | 0.25 | -//- | - | -0.2 |
| Колебательное звено |  |  | -//- | -//- | -//- |  | - | s1,2= =-0.06± ±i0.191 |
| Дифференцирующее звено |  | 40s | -//- | -//- | -//- |  | 0 | - |
| Реальное дифференцирующее звено |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- | 0 | -0.2 |
| Интегрирующее звено |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- | - | 0 |
| Запаздывающее звено |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- | - | - |
| Неустойчивое звено первого порядка |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- | - | 0.2 |
| Неустойчивое звено второго порядка |  |  | -//- | -//- | -//- |  | - | s1,2= =0.06± ±i0.191 |

2 Решение дифференциальных уравнений

с использованием преобразования Лапласа.

Второй часть. лабораторной работы будет решение дифференциальных уравнений с использованием преобразования Лапласа. Пример решения представлен ниже.

Решить дифференциальных уравнений с использованием преобразований Лапласа:

.

Допустим, входной сигнал имеет форму единичного ступенчатого воздействия, т.е. . Тогда изображение входного сигнала .

Производим преобразование исходного ДУ по Лапласу и подставляем X(s):

;

;

.

Определяется выражение для Y(s):

.

Оригинал полученной функции отсутствует в таблице оригиналов и изображений (таблица 1). Для решения задачи его поиска дробь разбивается на сумму простых дробей с учетом того, что знаменатель может быть представлен в виде

;

.

Сравнивая получившуюся дробь с исходной, можно составить систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

Решая систему уравнений, получим следующие корни:

Следовательно, дробь можно представить как сумму трех дробей:

.

Теперь, используя табличные функции, определяется оригинал выходной функции:

.

Функция y(t) является решением дифференциального уравнения.

Таблица 4 – Таблица преобразований Лапласа

| Оригинал x(t) | Изображение X(s) |
| --- | --- |
|  | 1 |
| t |  |

Записываем заданные дифференциальные уравнения.

Решение:

Допустим, входной сигнал имеет форму единичного ступенчатого воздействия, т.е. . Тогда изображение входного сигнала .

Производим преобразование исходного ДУ по Лапласу и подставляем X(s):

;

;

.

Определяется выражение для Y(s):

.

Оригинал полученной функции отсутствует в таблице оригиналов и изображений (таблица 1). Для решения задачи его поиска дробь разбивается на сумму простых дробей с учетом того, что знаменатель может быть представлен в виде

.

Один корень знаменателя равен нулю . Определим остальные корни знаменателя

;

;

.

Тогда знаменатель примет вид

.

.

Сравнивая получившуюся дробь с исходной, можно составить систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

Решая систему уравнений, получим следующие корни:

Следовательно, дробь можно представить как сумму трех дробей:

.

Теперь, используя табличные функции, определяется оригинал выходной функции:

.

Функция y(t) является решением дифференциального уравнения.

3 По заданным дифференциальным уравнениям записать передаточные функции и оценить устойчивость звеньев по корням

характеристических уравнений (используется корневой критерий)

Пример решения представлен ниже.

Из полученного выражения во второй части лабораторной работы получаем передаточную функцию:

;

.

Теперь используя корневой критерий, оцениваем устойчивость системы.

Корневой критерий формулируется следующим образом: линейная АСР устойчива, если все корни характеристического уравнения лежат в левой полуплоскости. Иными словами, все действительные части комплексных корней должны быть отрицательными. В противном случае система неустойчива.

Так как в данном случае все корни отрицательны(-2; -3), делаем вывод, что система устойчива.

Решение:

;

.

Корни равны (получены ранее): ; .

Так как в данном случае все корни отрицательны, делаем вывод, что система устойчива.

Вывод:

В результате выполнения работы исследованы временные характеристики элементарных звеньев, решено заданное дифференциальное уравнение с использованием преобразования Лапласа. Установлено, что заданная система является устойчивой.

Практическая работа № 2

Исследование частотных характеристик

типовых динамических звеньев

Цель работы: определение динамических свойств элементарных звеньев и показателей качества переходного процесса по полученным частотным характеристикам.

1 Общие сведения

Частотной характеристикой называется реакция звена (системы) на синусоидальное входное воздействие.

Отношение выходного сигнала к входному при подаче на вход синусоидальной функции называется частотной передаточной функцией или амплитудно-фазовой характеристикой (АФЧХ).

,

где P(ω) – вещественная часть амплитудно-фазовой характеристики; Q(ω) – мнимая часть амплитудно-фазовой характеристики.

Так же, как и передаточная функция ω(s), частотная передаточная функция представляет собой отношение выходной координаты к входной.

Только в первом случае это отношение рассматривается в изображениях по Лапласу, а во втором случае – в виде отношения гармонических сигналов в показательной форме:

,

где А(ω) – модуль частотной передаточной функции или амплитудная характеристика;

,

где φ(ω) – аргумент частотной передаточной функции или фазовая характеристика.

Амплитудной характеристикой называется зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты.

Фазовой характеристикой называется зависимость сдвига фаз выходного сигнала от частоты по отношению к входному.

Удобной формой представления частотных характеристик являются логарифмические частотные характеристики, состоящие из логарифмической амплитудной характеристики (ЛАХ) и логарифмической фазовой характеристики (ЛФХ).

Логарифмическая амплитудная характеристика апериодического звена представляется в виде

.

Единицей измерения амплитуды на выходе звена (системы) является децибел. Один бел соответствует увеличению мощности сигнала в 10 раз, два бела – в 100 раз. Децибел равен одной десятой части бела.

Частота ω в логарифмических частотных характеристиках измеряется в декадах. Одна декада соответствует изменению частоты в 10 раз.

Фазовый сдвиг φ(ω) при построении в логарифмическом масштабе остается в тех же единицах (в радианах или в градусах).

Логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ) называется зависимость относительной амплитуды, выраженной в децибелах, от частоты, выраженной в декадах.

Логарифмической фазовой характеристикой (ЛФХ) называется зависимость фазового сдвига, выраженного в радианах или в градусах, от частоты, выраженной в декадах:

.

2 Определение динамических свойств звеньев

по частотным характеристикам

Рассмотрим частотные характеристики системы первого порядка, передаточная функция которой имеет вид:

(передаточная функция для апериодического звена из табл. 1),

,

где     i – мнимое комплексное число.

Заменим оператор s:

Разложим на вещественную и мнимую часть (умножим числитель и знаменатель на сопряженное число):

;

;

.

Чтобы разделить комплексное число на действительное необходимо вещественную часть и комплексную часть поделить на эти числа:

;

.

Частотная функция этой системы:

.

Построим график функции  и :

|  | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17,9 | 22,19 | 28,28 | 35,78 | 40,00 | 35,78 | 28,28 | 22,19 | 17,89 | 17,9 |
|  | 37,1 | 38,31 | 39,22 | 39,80 | 40,00 | 39,80 | 39,22 | 38,31 | 37,14 | 37,1 |

Иллюстрация полосы пропускания

Построим график амплитудно-фазовой характеристики (АФЧХ) зависящей от частоты колебаний (ω):

.

|  | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 30,77 | 40 | 48 | 40 | 16 | 0 | -6,15 | -8 | 24 |

Амплитудная и фазовая характеристики определяются выражениями.

Амплитудная характеристика:

|  | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17,9 | 22,19 | 28,28 | 35,8 | 40 | 35,8 | 28,28 | 22,2 | 17,9 | 17,9 |

Фазовая характеристика:

|  | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,11 | 0,98 | 0,79 | 0,46 | 0 | -0,46 | -0,79 | -0,98 | -1,11 | 1,11 |

Рассчитаем логарифмическую амплитудную характеристику (ЛАХ):

.

|  | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 31,07 | 17,89 | -1,94 | -21,9 | -41,9 |

3 Определение показателей качества переходного процесса

по логарифмическим частотным характеристикам

По полученным графикам ЛАХ и ЛФХ определяем основные динамические характеристики элементарных звеньев:  – время переходного процесса, σ% – перерегулирование,  – период колебаний при переходном процессе, δ – статическая ошибка регулирования.

Время переходного процесса при δ = 0,05 определяется по формуле

с.

где     – частота сопряжения.

Период колебаний (для колебательного звена)

с.

Существует аналитическая связь между величиной перерегулирования и величиной ΔL() = L()−L(0). Соотношения между ΔL() и величиной перерегулирования в табл. 5, эти данные используем для определения σ.

Время переходного процесса определяется для всех звеньев по , кроме неустойчивых звеньев, где условно принимается → ∞, и идеальных интегрирующих и дифференцирующих, где условно принимается → 0.

Вывод: исследованы частотные характеристики типовых динамических звеньев, определены динамические свойства звеньев по частотным характеристикам, определены показатели качества переходного процесса по логарифмическим частотным характеристикам.

Библиографический список

1. Иванов А. А. Управление в технических системах [Текст] : доп. УМО вузов по образованию в обл. автоматизир. машиностр. (УМО АМ) в качестве учеб. пособия / А. А. Иванов, С. Л. Торохов. - М. : ФОРУМ, 2012. – 272 с.

2. Зеликов В. А. Управление техническими системами [Текст] : тексты лекций / В. А. Зеликов, В. А. Иванников, Е. В. Шаталов; ВГЛТА. – Воронеж, 2013. – 55 с. – ЭБС ВГЛТУ.

3. Автотранспортное предприятие [Текст] : отраслевой ежемес. науч.-произв. журнал для работников автотранспорта / Минтранс России. – М. : НПП "Транснавигация" Минтранс России, 2002 –.

4. Бюллетень транспортной информации [Текст] : журнал. – М. : ИТАР - ТАСС, 1995 –.

5. Управление техническими системами [Электронный ресурс] : метод. указания для практ. работ для студентов по направлению подготовки 190600.62 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / В. А.Зеликов, В. А. Иванников, Р. А. Кораблев, Е. В. Шаталов, Ю. В. Струков, А. Ю. Артемов; ВГЛТА. - Воронеж, 2014. – ЭБС ВГЛТУ.

6. Управление техническими системами [Электронная версия] : метод. указания к выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки 190600.62 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов / В.А. Зеликов, Ю.В. Струков, Р.А. Кораблев; Е.В. Шаталов, И.В. Кузнецов.– Воронеж, 2013. – 23 с. – ЭБС ВГЛТУ.