Расчет статически неопределимой рамы

методом перемещений.

Дано.

Рис.1

- Определение степени статической неопределимости системы.

N = Nугл. + Nлин. , где

Nугл. – число жестких узлов. В узлы вводим заделку, которая не дает узлу поворачиваться. (В нашем случае это узел С, следовательно Nугл.=1)

Nлин. – число неизвестных линейных перемещений. Во все жесткие узлы и опоры (заделки) вводим шарниры. Число неизвестных линейных перемещений равно числу опорных связей, которые необходимо ввести в систему, чтобы она стала геометрически неизменяемой.

В нашем случае:

Рис.2

W = 2У - Д - Со = 2·5 - 4 – 5 = 1, где

W – степень свободы системы.

У – количество узлов.    У = 5

Д – количество жестких дисков.    Д = 4

Со – количество опорных стержней    Со = 5

Так как степень подвижности шарнирной схемы равна 1 (W > 0), то связей  не достаточно для её неизменяемости. Необходимо установить подвижную шарнирную опору, препятствующую перемещению  ригеля В-С по горизонтали.  Таким образом  Nлин. = 1

Тогда, N = Nугл + Nлин = 1 + 1 = 2

Следовательно, заданная система два раза кинематически неопределима.

За неизвестные метода перемещений принимаем угол поворота узла С - Z1 ,   линейное перемещение ригеля В-С по горизонтали – Z2.

Основная система метода перемещений.

Образуем основную систему метода перемещений. В жесткий узел С ставим плавающую заделку и задаем узлу угол поворота Z1 , в узел В вводим шарнирно – подвижную опору, препятствующую горизонтальному перемещению ригеля В-С и узлу В задаем перемещение Z2.

Рис.3

- Составляем систему канонических уравнений.

- Строим грузовую эпюру МР в основной системе.

Основную систему нагружаем внешними силами P, m и q.   Эпюра  в основной системе, для каждого из стержней рамы, строится по готовым решениям однопролетных балок (Табличные данные).

Рис.4

- Строим единичные эпюры в основной системе.

Плавающая заделка в узле С поворачивается на единичный угол =1. Эпюра  в основной системе, для каждого из стержней рамы, строится по готовым решениям однопролетных статически неопределимых балок (Табличные данные).

Рис.5

Узел В перемещается по горизонтали влево на величину  Z2 = 1. Эпюра  также строится по табличным данным в соответствии с видом изогнутой оси.

Рис.6

- Определение коэффициентов при неизвестных системы канонических уравнений.

Коэффициенты канонических уравнений определяем статическим способом.

r11 – реактивный момент, возникающий в плавающей заделке

узла С от единичного поворота Z1 = 1.

Вырезаем из эпюры  узел С. Рассмотрим его равновесие.

r12 – реактивный момент, возникающий в плавающей заделке

узла С от единичного перемещения Z2 = 1.

Вырезаем из эпюры  узел С. Рассмотрим его равновесие.

r21– реактивное усилие, возникающее в шарнирной опоре узла В от единичного поворота узла С на величину Z1 = 1.

Вырезаем ригель В-С. Рассмотрим его равновесие.

Составляем уравнение равновесия по оси Х.

r22– реактивное усилие, возникающее в шарнирной опоре узла В от   единичного перемещения узла В на величину Z2 = 1

Вырезаем ригель В-С. Рассмотрим его равновесие.

Составляем уравнение равновесия по оси Х.

- Определение коэффициентов при свободных членах системы канонических уравнений.

R1P– реактивный момент в плавающей заделке узла С от внешней нагрузки.

Вырезаем из эпюры  узел С. Рассмотрим его равновесие.

R2P– реактивное усилие, возникающее в шарнирной опоре узла В

от внешней нагрузки.

Вырезаем ригель В-С. Рассмотрим его равновесие.

Составляем уравнение равновесия по оси Х.

- Решение системы канонических уравнений.

Система уравнений excel программы.

- Строим эпюры М1, М2.

Рис.8

- Строим итоговую эпюру моментов в заданной системе

Итоговую эпюру строим, используя принцип независимости действия сил.

Рис.9

Полученная итоговая эпюра моментов совпала с эпюрой моментов при решении данной задачи методом сил с точностью до 0,0001.

Эпюры поперечных и продольных сил построены при решении задачи методом сил.