Расчет плоской статически неопределимой рамы

методом сил.

1. Дано.

2. Кинематический анализ.

По формуле Чебышева:

W = 2Ш + Со – 3Д = 2·2 + 7 - 3·3 = 2, где

W – степень статической неопределимости.

Д   -  количество дисков Д = 3.

Ш  - количество простых шарниров

Ш = 2.

Со – количество опорных стержней

Со = 2+3+2=7

Рама три раза статически неопределима.

По формуле замкнутых контуров:

, где

К – количество замкнутых контуров.

Образование поэтажной схемы.

1 – Этаж образован диском  Т – В, заделанным в «землю» (три опорных стержня).

2 – этаж образован присоединением  диска А – В к шарниру В.

Обнаружилась  лишняя внешняя связь, реакцию которой обозначим  Х1.

3 – этаж образован присоединением  диска В – С – К  к шарниру В.

Обнаружилась  лишняя внешняя связь, реакцию которой обозначим  Х2.

3. Выбор основной системы.

К расчету принимаем вариант 1.

4. Формирование канонической системы уравнений.

Запишем каноническую систему уравнений метода сил.

5. Схема дискретизации

Назначаем участки ЗРС и контролируемые сечения.

На рисунке участки пронумерованы латинскими цифрами в круге, а контролируемые сечения – латинскими цифрами. Правило знаков принято так, чтобы “+” был сверху и справа, а “–” снизу и слева.

6. Построение эпюры изгибающих моментов от внешних сил в основной системе.

Загрузим основную систему внешней нагрузкой, определим реакции опор и построим эпюру М от внешней нагрузки в основной системе.

Определение реакций опор

Для построения эпюры моментов достаточно определить значение ХА и ХК.

Построение эпюры моментов

7. Определение значений ординат и построение направляющей эпюры изгибающих моментов .

Загрузим основную систему единичной нагрузкой Х1=1, определим реакции опор и построим эпюру М от единичной нагрузки Х1 в основной системе.

Определение реакций опор

Для построения эпюры моментов достаточно определить значение ХА и ХК.

Построение эпюры моментов

8. Определение значений ординат и построение направляющей эпюры изгибающих моментов .

Загрузим основную систему единичным моментом Х2=1, определим реакции опор и построим эпюру М от единичного момента Х2  в основной системе.

Определение реакций опор

Для построения эпюры моментов достаточно определить значение ХА и ХК.

Построение эпюры моментов

10. Матричная форма представления направляющих и грузовой эпюр.

11. Построение матрицы податливости.

- Составление матриц  для всех участков:

- Определение наибольшего общего знаменателя для всех составленных матриц  и приведение их к этому знаменателю, также вносим коэффициент при а под знак матрицы:

3). Составление матрицы податливости .

12. Минимизация размеров матриц.

Выделим пары строк, состоящих из одинаковых элементов и являющихся смежными. Это строки  2 и 3, 4 и 5, 9 и 10, 11 и 12.

Вычеркнем строки 3, 5, 10, 12.

Также минимизируем матрицу податливости складывая парные элементы на пересечении соответственных строк и столбцов.

13. Формирование канонической системы уравнений.

Определение коэффициентов и свободных членов канонической системы уравнений в матричной форме реализуется по формулам :

;

- Записываем направляющую матрицу  в транспонированном виде  (расположение элементов столбцов в строки меняются)

.

- Умножаем транспонированную направляющую матрицу  на матрицу податливости :

.

- Умножаем полученную матрицу С на направляющую матрицу  – определение коэффициентов  канонической системы уравнений

- Умножаем полученную матрицу С на грузовую матрицу  – определение свободных членов  канонической системы уравнений.

Запишем каноническую систему уравнений метода сил.

В нашем случае каноническая система уравнений метода сил будет выглядеть следующим образом:

или

11. Решение канонической системы уравнений.

Систему уравнений решаем с помощью excel программы.

Приведем систему к виду:

Решая систему с помощью excel программы, получим:

Тогда:

15. Проверка правильности составления и решения канонической системы уравнений.

А). Проверка правильности решения канонической системы уравнений.

В каноническую систему подставляем найденные значения Х1 и Х2.

проверка выполняется.

Б). Проверка правильности вычисления коэффициентов при неизвестных.

Условие проверки:

Значение левой части:

Значение правой части:

Проверка выполняется.

В). Проверка правильности вычисления свободных членов.

Условие проверки:

Левая часть

Правая часть

Проверка выполняется.

16. Матричная форма эпюры изгибающих моментов в заданной расчетной схеме.

Построение эпюры изгибающих моментов в ЗРС производим по формуле:

Получили решение задачи об определении распределения изгибающих моментов в заданном статически неопределимом ломаном брусе методом сил в матричной форме.

Деформационная роверка. Условие проверки.

Проверка выполняется.

17.  Построение эпюры изгибающих моментов

Построение эпюры изгибающих моментов в ЗРС по полученной матрице значений  проводим с учетом следующих факторов:

- сечений и правила знаков, введенных на схеме дискретизации

- равенства значений изгибающего момента в сечениях 2 и 3, 4 и 5, 9 и 10, 11 и 12.

- характера изменения изгибающего момента на участках между контролируемыми сечениями (линейный или параболический).

Строим эпюру моментов.

18. Построение эпюры поперечных сил.

Найдем значения поперечных усилий на концах участков, вдоль которых закон изменения изгибающего момента не меняет своего математического вида, используя способ графического дифференцирования

Линейный участок 1-2

Линейный участок 3-4

Линейный участок 5-6

Параболический  участок 7-8-9.

Линейный участок 10-11

Линейный участок 12-13

Линейный участок 14-15.

19. Построение эпюры продольных сил.

Для определения ординат эпюры продольных сил используем способ последовательного вырезания узлов.

Вырежем узел С и рассмотрим его равновесие.

Вырежем узел В и рассмотрим его равновесие.

по условиям опирания узла Т.

По полученным данным строим эпюру N.

20. Статическая проверка всей системы.

Отсекаем раму от опор, заменив опорные реакции внутренними усилиями.

Рассмотрим равновесие системы.

Равновесие рамы обеспечено.