МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт горного дела и строительства

Кафедра ССМиК

ЗАДАНИЕ № _____

на курсовую работу  на тему  «СКЛАД  МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ»

по дисциплине “Конструкции из дерева и пластмасс”,

Студенту гр._

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I .Запроектировать из КДК каркасное здание

2. Размеры здания в плане _15×45__________м______

3. Шаг несущих конструкций _4,5___________м________

4. Постоянная нормативная  нагрузка от покрытия __1,15____кН/м2

5. Основные несущие конструкции:  треугольная  металлодеревянная ферма из клееных блоков,  h/L=1/5

Район строительства: _снеговой___I________________

Перечень вопросов, требующих проработки:

- Составить расчетную схему конструкций здания

- Выполнить расчет несущих  конструкций: фермы

Графическая часть:

Выполнить рабочие чертежи несущих конструкций в масштабе 1 : 20 с составлением спецификации, детали и узлы  конструкций – 1:10,  разрез, план, схема связей

Пояснительная записка:

В записке проводятся все расчетные схемы, расчеты со ссылками на литературу, необходимые обоснования и эскизы

Основной библиографический список:

1. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 Дата введения 06.07.2017, М., 2017. - 97 с.

# 2. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Дата введения 04.06.2017, М., 2016. - 135 с.

3. Иванов В. А., и др. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры расчета и конструирования. Киев, 1981. - 392 с.

4.Под ред. Гриня И.М.  Проектирование и расчет деревянных конструкций. Справочник. 2005 г.

5.Бойтемиров Ф.А. и др. Расчет конструкций из дерева и пластмасс. М., Строительство, 2007. – 158

Содержание:

| 1. | Компоновка конструктивной схемы покрытия………………. ………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выбор конструктивной схемы покрытия и кровли………..…………... | 3 |
| 3. | Определение геометрических размеров фермы покрытия……………. | 4 |
| 4. | Статический расчет фермы……………………………………………... | 4 |
| 4.1. | Нагрузки на ферму………………………………….…………………… | 4 |
| 4.2. | Определение расчетных усилий в элементах фермы…………………. | 7 |
| 5. | Подбор сечений элементов фермы…………………………………….. | 9 |
| 6. | Расчет и конструирование узловых соединений………………………. | 16 |
|  | Список литературы……………………………..……………………….. | 22 |

1. Компоновка конструктивной схемы покрытия

Требуется запроектировать деревянное утепленное  покрытие производственного здания  пролетом L = 15 м и длиной 45 м. Снеговая нагрузка для I снегового района. Деревянные элементы ферм из клееных блоков, клей марки ФР-12, ТУ 6-05-1748-75 или ФРФ-50, ТУ 6-05-281-14-77 (резорциновые и фенольно-резорциновые) по табл. 2 СНиП II-25-80 при группе конструкций АI.

Растянутые элементы и узловые детали из стали марки ВСт3сп5. Покрытие утепленное. Конструкции заводского изготовления, укрупнительная сборка на строительной площадке.

2. Выбор конструктивной схемы покрытия и кровли

Принимаем двухскатное покрытие из ферм треугольного очертания с высотой в коньке , тогда угол наклона верхнего пояса фермы к горизонтали составит α1 = 21,8º. В плане фермы располагаются с шагом s = 4,5 м и опираются на клееные стойки, заанкеренные в фундаменты, создавая в поперечнике рамный каркас здания.

Для кровли при угле наклона верхнего пояса фермы α1 = 21,8º  принимаем  утепленные панели заводского изготовления с номинальным размером 1500×4500мм.

Пространственная жесткость покрытия в период монтажа обеспечивается вертикальными связями, которыми фермы в плоскости стоек соединяются попарно. Так как отношение высоты основной фермы  к шагу ферм  , проектируем связи из досок с полураскосной решеткой. В период эксплуатации покрытия его пространственная жесткость обеспечивается панелями и фермами вертикальных связей.

3. Определение геометрических размеров фермы покрытия

Геометрическая схема фермы, обозначения элементов фермы и узлов приведены на рис. 1. Углы наклона и длины элементов фермы определяем без учета строительного подъема. В результате геометрических вычислений находим: α1 = 21,8º, α2 = 124,1º, α3 = 68,2º, α4 = 34,1º.

При конструировании и изготовлении фермы должен быть обеспечен строительный подъем  .

# Рисунок 1 - Расчетная схема фермы

4. Статический расчет фермы

4.1. Нагрузки на ферму

Нагрузка от собственного веса кровли на 1м2 ее поверхности:

- нормативная ;

- расчетная

или на 1м2 горизонтальной проекции покрытия:

- нормативная ;

- расчетная .

Нагрузка от собственного веса кровли на 1м фермы при шаге ферм s = 4,5 м:

- нормативная ;

- расчетная .

Снеговая нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

,

где

– вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемый в соответствии с п. 10.2 [1];

– коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п. 10.5-10.9 [1];

– термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п. 10.10 [1];

- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с [1].

Вес снегового покрова  на 1 м2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1 [1].

Таблица 10.1

| Снеговые районы (принимаются по карте 1 приложения Е) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sg, кПа | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |

Принимаю Sg = 0,5 кПа = 0,5 кН/м2,  = 1,0,  = 1,0.

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке  следует принимать равным 1,4.

Для зданий с односкатными и двускатными покрытиями (рисунок Б.1 [1]) коэффициент  определяется по таблице Б.1 [1]. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией.

Рисунок Б.1

Таблица Б.1

| Уклон покрытия (, град. | ( |
| --- | --- |
| (( 30( | 1 |

вариант 2 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при 15(((( 40(.

Таким образом, для рассматриваемого варианта снеговая нагрузка на 1 м2 покрытия составляет:

- нормативная ;

- расчетная .

Нагрузка от снега на 1 м фермы:

- нормативная ;

- расчетная .

Расчетная масса фермы и связей, отнесенная к 1 м2 плана покрытия:

- расчетная ,

где  – коэффициент собственного веса фермы;  – коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса фермы.

Нагрузка от собственного веса фермы

- расчетная .

4.2. Определение расчетных усилий в элементах фермы

Усилия в стержнях фермы определяем в SCADе для двух сочетаний нагрузок:

1 – постоянная + временная (снеговая по всей длине фермы);

2 – постоянная + временная (снеговая на 1/2 длине фермы с коэффициентом , на 1/2 длине фермы с коэффициентом ).

Расчетные узловые нагрузки:

; ; .

Расчет ведем в SCADе.

Рисунок 2 - Усилия в стержнях фермы от единичной нагрузки, кН

Расчетные усилия определяем умножением единичных усилий на грузовые коэффициенты , , , которые определяем для двух расчетных схем загружения фермы снеговой нагрузкой.

- от постоянной нагрузки

;

- от снеговой нагрузки

;

.

Результаты представим в виде таблицы.

### Расчетные усилия в стержнях фермы, кН                    Таблица 1

| Элементы фермы | Стержни | Усилия от единичной нагрузки | Усилия [кН] от пост. нагрузки qп = 6,76 кН/м2 | Усилия от снеговой нагрузки, кН | Расчетная нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единичная слева | единичная справа | единичная полная |  | Слева (q'сн = 3,94 кн,м) | Справа ( q"сн = 2,36 кн,м | снег I полная( qсн = 3,15 кн,м ) | снег II |  |
| ВП | АБ | -12,54 | -6,76 | -19,3 | -130,47 | -49,41 | -15,95 | -60,8 | -65,36 | -195,83 |
| ВП | БГ | -6,76 | -6,76 | -13,52 | -91,4 | -26,63 | -15,95 | -42,58 | -42,58 | -133,98 |
| ВП | ГД | -6,76 | -6,76 | -13,52 | -91,4 | -26,63 | -15,95 | -42,58 | -42,58 | -133,98 |
| ВП | ДВ | -6,76 | -12,54 | -19,3 | -130,47 | -26,63 | -29,59 | -60,8 | -56,22 | -186,69 |
| НП | АЕ | 11,23 | 1,88 | 13,11 | 88,62 | 44,25 | 4,44 | 41,3 | 48,69 | 137,31 |
| НП | ЕВ | 1,88 | 11,23 | 13,11 | 86,62 | 7,41 | 26,5 | 41,3 | 33,91 | 120,53 |
| Р | БЕ | -6,27 | 0 | -6,27 | -42,39 | -24,7 | 0 | -19,75 | -24,7 | -67,09 |
| Р | ДЕ | 0 | -6,27 | -6,27 | -42,39 | 0 | -14,8 | -19,75 | -14,8 | -57,19 |
| С | ГЕ | 1,13 | 1,13 | 2,26 | 15,28 | 4,45 | 2,67 | 7,12 | 7,12 | 22,4 |

5. Подбор сечений элементов фермы

Верхний пояс.

Верхний пояс фермы по длине одного ската проектируем разрезным из двух клееных блоков со стыком в узле Б. Блоки склеиваем из досок 40х175 мм, остроганных до сечения 35х165 мм.

Панель верхнего пояса Б-Г. Расчетное усилие в панели Б-Г по табл.1 О2 = - 133,98 кН. Положительный изгибающий момент М2 от местной нагрузки:

,

где l2 = (3,0 – 0,15)cosα1 = 2,85 · cos21,8º  2,65 м – длина панели Б-Г в плане; – расчетная нагрузка от собственного веса панели Б-Г верхнего пояса фермы, отнесенная к плану покрытия.

# Рисунок 3 - К расчету верхнего пояса фермы

Предварительно принимаем сечение панели Б-Г (из 9 досок ) ,

,

где  – плотность воздушно-сухой древесины;

– коэффициент перегрузки для собственного веса панели.

,

Для уменьшения пролетного момента М2 проектируем внецентренное приложение продольного сжимающего усилия , в результате чего в узлах Б и Г возникают разгружающие отрицательные моменты.

,

где е2 – эксцентриситет приложения усилия  в узлах Б и Г.

Расчетный эксцентриситет  определяем из условия равенства опорных и пролетных моментов 0,5М2 = О2е2, откуда

,

Принимаю

.

Пролетный расчетный изгибающий момент в середине панели:

.

Рисунок 4 - К расчету панели Б’Г

Проверяем прочность принятого сечения панели при :

где ;; ; ; .

Требуемый эксцентриситет  получим, сделав пропил над узлом Б глубиной , ширина пропила 3см.

Так как принятый эксцентриситет , производить  дополнительную проверку прочности панели БГ в узле Б’ без учета коэффициента  не требуется.

Панель верхнего пояса А-Б

Расчет панели А-Б производим с учетом местной нагрузки, концевого момента МБ и продольного усилия .  Расчетная нагрузка по длине панели на 1м с учетом ее собственного веса:

,

где – расчетная нагрузка от собственного веса панели АБ верхнего пояса фермы, отнесенная к плану покрытия. Предварительно принимаем сечение панели из 16 досок ,

.

,

Расчетный изгибающий момент в середине пролета панели:

,

где , принимаем из конструкции опорного узла, тогда длина горизонтальной проекции панели АБ

,

.

# Рисунок 5 - К расчету панели АБ

Относительно центра узла Б (пересечение оси панели АБ с осью раскоса БЕ) возникает дополнительный изгибающий момент:

,

где – сжимающее усилие в панели БГ;  – эксцентриситет приложения усилия к панели АБ,

,

здесь ,  принимаем из расчета панели БГ;  – реакция панели БГ,

,

где  принимаем из расчета панели БГ;  – длина панели БГ в плане;  – длина консоли панели АБ.

,

Дополнительный изгибающий момент от концевого момента МБ в середине панели АБ:

.

Расчетный положительный изгибающий момент в середине панели АБ:

.

Для уменьшения пролетного момента  создаем внецентренное опирание панели АБ в опорном узле А с эксцентриситетом . , Тогда в опорном узле А возникает отрицательный (разгружающий) момент , а в расчетном сечении в середине панели АБ момент . Максимальный расчетный эксцентриситет  в узле А определяется из условия равенства опорного  и пролетного моментов  с учетом коэффициента =0,8, тогда:

.

В узле А принимаем для упора панели АБ опорную подушку из шести досок  высотой , тогда высота наклонной поверхности .

При таком конструировании опорной подушки расчетный эксцентриситет в узле А может быть принят .

Отрицательный момент в узле А

.

Расчетный момент в пролете панели АБ

.

Проверяем принятое сечение панели АБ на прочность по формуле:

где ; ;

; .

Проверяем:

прочность торца панели на смятие:

напряжение смятия в упоре нижнего пояса фермы при .

Проверяем сечение верхнего пояса с учетом концентрации скалывающих напряжений из-за внецентренного опирания в опорном узле.

Находим коэффициент kск . При , kск=1,75 . Скалывающие напряжения находим по формуле:

где Q - поперечная сила, равная

.

Панель нижнего пояса А-Е

Нижний пояс фермы проектируем клееным из досок 35х165 мм. Требуемая площадь элемента нетто при усилии в поясе .

,

где  - расчетное сопротивление древесины I сорта на растяжение. Принимаем сечение бруса 140х165 мм с расчетной площадью Fбр = 231 см2 > Fнттр

Раскосы Б-Е, Д-Е

Расчетное усилие в раскосе D1 = -81,67 кН. Раскосы проектируем клееными из досок 35х165 мм. Требуемая площадь сечения раскоса

.

Задаваясь гибкостью раскоса , находим . Требуемая высота сечения при его ширине

.

.

Принимаем раскос из 5 досок 175х165 мм с площадью сечения

.

Проверяем раскос на продольный изгиб в плоскости наименьшей жесткости:

где  - коэффициент продольного изгиба, определяемый по максимальной гибкости стержня.

, .

Стойка Г-Е

Расчетное усилие в стойке . Стойку проектируем из круглого тяжа. Требуемая площадь сечения тяжа нетто по ослабленному нарезкой сечению

Принимаем стержень , .

# 6. Расчет и конструирование узловых соединений.

# Рисунок 6 - Узлы фермы

Коньковый узел Г

В узле Г соединяются панели Б-Г, Г-Д, а также крепится тяж стойки Г-Е. Крепление растянутой стойки к коньковому узлу производим при помощи шайбы. Размеры шайбы определяем из условия смятия верхнего пояса под углом

.

Необходимая площадь смятия верхнего пояса фермы

Ширину шайбы принимаем равной ширине верхнего пояса bш=b=16,5 см, тогда размер второй стороны

Учитывая конструктивную прорезь в верхнем поясе , принимаем шайбу длиной .

Толщину шайбы  определим из условия ее изгиба, как консоли с вылетом .

Интенсивность  давления  на шайбу, равная напряжению смятия под шайбой

Изгибающий момент в полосе шайбы шириной 1 см с учетом прорези :

.

Необходимую толщину шайбы  определяем из условия работы шайбы на изгиб с учетом отверстия

где 11/14 – коэффициент, учитывающий фактическое защемление шайбы болтом с учетом ослабления отверстием

# ,

# принимаем . Размеры деревянной накладки и количество болтов для ее крепления определяем из расчета на монтажные усилия.

Узел Б

Необходимую площадь смятия верхнего пояса раскосом Б-Е определяем из условия смятия раскоса под углом . Необходимая площадь смятия при усилии в раскосе

Опирание раскоса в верхний пояс проектируем всей площадью сечения, тогда площадь смятия верхнего пояса

.

Раскос к верхнему поясу крепится при помощи металлических накладок 6 мм и стяжного болта d=20мм. Накладки к раскосу прикрепляем гвоздями dгв=4,5мм, lгв=125 мм через заранее просверленные отверстия.

Узел нижнего пояса

В узле Е проектируем стык клееных блоков нижнего пояса. Стык перекрываем накладками из брусьев 125х255 мм. Расчетное усилие в нижнем поясе .

Несущая способность нагельного соединения определяется как минимальная величина из трех:

,

,

,

но не более ,

# .

# Рисунок 7 - Узлы фермы

Необходимое количество двухсрезных болтов с одной стороны:

Принимаем 6 болтов и 4 нагеля.

Проверяем прочность нижнего пояса на растяжение по ослабленному сечению при :

# Условие не выполняется, берем высоту нижнего пояса 280 мм.

Условие выполняется.

То же, в накладках нижнего пояса

Раскосы В-Е, Д-Е опираем на клееные упоры из четырех досок 35х145 мм.

Напряжение смятия в подушке упора при угле наклона подкоса :

Условие выполняется.

Минимальная длина подушки упора из условия прочности ее на скалывание вдоль волокон при ширине ее bп=14 см:

Крепление растянутого тяжа в  узле Е производим с помощью шайбы. Размеры шайбы определяем из условия смятия нижнего пояса поперек волокон. Необходимая площадь смятия нижнего пояса фермы:

шайбу принимаем конструктивно размером 145х150 мм толщиной  как в узле Г.

# Опорный узел А. Для опирания верхнего пояса А-Б нижний пояс в узле А конструируем с клееным упором из 8 досок 35х140 мм. Длину досок упора определяем из условия прочности древесины на скалывание вдоль волокон , которое находим по формуле

тогда

Для предотвращения хрупкого разрушения опорного узла ставим аварийные болты d = 20 мм в количестве 4 шт.

Необходимая ширина опорного бруса из условия смятия древесины поперек волокон при опорной реакции фермы RА=110кН и Rск90= 0,24 кН/см2

# принимаем 2 бруса сечением 150х225 мм.

Список литературы

- СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная       редакция СНиП II-25-80 Дата введения 06.07.2017, М., 2017.-97 с.

- СП.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Дата введения 04.06.2017, М., 2016. – 135 с.

- Иванов В.А., и др. Конструкции из дерева и пластмасс. Примеры     расчета и конструирования. Киев, 1981. – 392 с.

- Бойтемиров Ф.А. и др. Расчет конструкций из дерева и пластмасс. М., Строительство, 2007. – 158 с.

- Под ред. Гриня И.М. Проектирование и расчет деревянных конструкций. Справочник. 2005 г.