Вариант 5

Практическая задача №1

Дано: Состав газообразного топлива, коэффициент избытка воздуха (см. табл.).

| Вариант | α | Газопровод | Состав,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО2 | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 |
| 5 | 1,07 | Карадаг-Тбилиси | 0,2 | 93,9 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 1,3 |

Найти:  Низшую теплоту сгорания топлива Qнр (кДж/м3).

Решение:

Теплоту сгорания газового топлива определяют как сумму теплот сгорания горючих газов, входящих в состав газового топлива, по формуле:

где СН4, С2Н6 и т.д. – содержание горючих газов в сухом газовом топливе, % по объему;

,  и т.д. – теплота сгорания соответствующих газов, кДж/м3.

1. Выписываем справочные значения теплот горения горючих компонентов указанной газовой смеси:

QСН4 = 358,3 кДж/м3;

QС2Н6 = 634 кДж/м3;

QС3Н8 = 907,5 кДж/м3;

QС4Н10 = 1179,8 кДж/м3;

QС5Н12 = 1452,3 кДж/м3.

2. Вычисляем теплоту сгорания 1 м3 указанного газообразного топлива как сумму произведений тепловых эффектов составляющих горючих газов на их количество:

Ответ: низшая теплота сгорания газообразного топлива указанного состава равна 36976,22 кДж/м3.

Практическая задача №2

Для представленного в первой задаче газообразного топлива найти:

- Теоретически необходимое количество воздуха V0В, м3/м3;

- Теоретический объем продуктов сгорания V0Г, м3/м3.

Решение:

А. Определение теоретически необходимого количества воздуха V0В, м3/м3.

Теоретическое  количество  воздуха, м3/м3,  - это  количество  воздуха,

необходимое  для  полного  сжигания  1  м3  топлива  при  условии,  что  весь

содержащийся в нем кислород прореагирует.

К горючим компонентам указанной смеси относятся: СН4 – метан, С2Н6 – этан, С3Н8 – пропан, С4Н10 – бутан и С5Н12 – пентан.

1. Записываем уравнения горения горючих компонентов газовой смеси:

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О;

С2Н6 + 3,5О2  = 2СО2 + 3Н2О;

С3Н8 + 5О2  = 3СО2 + 4Н2О;

С4Н10 + 6,5О2  = 4СО2 + 5Н2О;

С5Н12 + 8О2  = 5СО2 + 6Н2О.

Следовательно, при сгорании 1м3 СН4 расходуется 2 м3 кислорода, при сгорании 1м3 С2Н6 – 3,5 м3 кислорода, при сгорании 1м3 С3Н8 – 5 м3 кислорода, при сгорании 1м3 С4Н10 – 6,5 м3 кислорода, при сгорании 1м3 С5Н12 – 8 м3 кислорода.

2. Для  полного  сгорания  1 м3 горючего газа  потребуется кислорода (в  м3):

В воздухе на  этот  объем кислорода приходится в 78/21  раза  больше  азота. Сумма  азота  и кислорода  составляет  объем (м3)  воздуха,  необходимый  для  сгорания 1 м3 газа:

Сделав  nреобразования,  nолучим:

Б. Определение теоретического объема продуктов сгорания V0Г, м3/м3.

Из уравнений реакций горения (см. п. А.1.) видно, что в состав продуктов горения заданной горючей смеси входят:

- СО2, образовавшийся в результате горения и СО2, содержащийся в исходной смеси;

- N2, содержащийся в исходной смеси и N2, содержащийся в воздухе, который расходуется при сгорании;

- пары воды, образовавшиеся в результате горения.

1. Определим теоретический объем углекислого газа.

где 1, 2, 3, 4, 5 – число моль СО2, образующихся при сгорании  1 моля соответственно СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 и С5Н12 в соответствии с уравнениями реакций горения;

CO2 – содержание СО2 в исходной смеси.

Подставляя численные значения, имеем:

2. Определим теоретический объем азота.

где 0,79∙V0В – объем азота, содержащийся в воздухе, который расходуется при сгорании 1 м3 газовой смеси, м3;

N2 – содержание азота в исходной смеси.

Подставляя численные значения, имеем:

3. Определим теоретический объем углекислого газа.

где 2, 3, 4, 5, 6 – число моль Н2О, образующихся при сгорании  1 моля соответственно СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 и С5Н12 в соответствии с уравнениями реакций горения;

0,0161∙V0В – объем водяных паров, содержащийся в воздухе, который расходуется при сгорании 1 м3 газовой смеси, м3

Подставляя численные значения, имеем:

4. Определяем общее количество продуктов горения:

Общий объем продуктов сгорания разделяют на объем сухих газов и общий объем водяных паров.

Объем сухих газов:

Объем водяных паров:

Общий объем продуктов горения составит

Ответ: теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 м3 горючей газовой смеси указанного состава равно V0В = 9,85 м3/м3, при этом теоретический объем продуктов горения равен V0Г =11,043 м3/м3, из них объем сухих газов составляет V0С.Г. = 8,848 м3/м3, а объем паров воды V0Н2О = 2,195 м3/м3.

Список использованной литературы

1. Германова Т.В. Методические указания дисциплины «Теория горения и взрыва» программы профессиональной переподготовки «Теплоэнергетика, теплотехника». - Тюменский индустриальный университет, 2018.- 20 с,

2. Девисилов В.А. и др. Теория горения и взрыва Практикум: учебное пособие - М.: ФОРУМ, 2012. — 352 с.

3.  Мунц  В.А.,  Павлюк  Е.Ю.  Основы  теории  горения  топлив:  Учеб. пособие / В.А.  Мунц,  Е.Ю.  Павлюк.  Екатеринбург:  ГОУ  ВПО  УГТУ-УПИ, 2005. - 102 с.

4. Корольченко, А.Я. Процессы горения и взрыва. – М.: Пожнаука, 2007. – 266 с.

5.  Теория горения и взрыва : учебное пособие / А.С. Голик, Ю.И. Ива-нов,  В.А.  Зубарева,  О.С.  Токарев;  под  ред.  А.С.  Голика;  Кемеровский технологический  институт  пищевой  промышленности.  –  Кемерово,  2011.  –121 с.