3.3  Практическая работа№3

«Расчет неразветвленной цепи переменного тока»

Цель работы: Овладеть навыками расчета неразветвленных цепей переменного тока и построения векторных диаграмм.

Задание: Начертить расчетную схему с учетом отсутствующих сопротивлений (т.е. равных 0). Определить ток, напряжение на участках цепи, коэффициент мощности, активную, реактивную и полную мощности. Построить векторную диаграмму.

Рисунок 3.16 Исходная схема

Таблица 3.2

| № варианта | U, В | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | XL1 Ом | XC1 Ом | XL2 Ом | XC2 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 0 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 6 | 2 |

Решение.

Рис. 1.

Определение эквивалентного активного, индуктивного и емкостного сопротивлений

Определение полного сопротивления цепи

Определение коэффициента мощности цепи

Определение силы тока в цепи

Определение напряжения на активном сопротивлении

Определение напряжения на индуктивном сопротивлении

Определение напряжения на емкостном сопротивлении

Определение активной мощности

Р = I2 R= 32 ·4=36Вт.

Определение реактивной индуктивной мощности

QL = I2XL= 32·6=54Вт.

Определение реактивной емкостной мощности

QС = I2 XС=32·3=27Вт.

Определение реактивной мощности цепи

Q=QL-QC=54-27=27вар.

Определение полной мощности

S=UI=15·3=45ВА.

Для векторной диаграммы примем масштаб тока в 1 см – 1А и масштаб напряжения в 1см – 3В.

Рис. 2. Векторная даиграмма.

Напряжение приложенное к цепи

U=5=3=15В.

Векторная диаграмма выполнена верно.