# Оглавление

Введение	4

1 Район проектирования	5

2 Направление трассы	6

2.1 Возможные варианты руководящего уклона	6

2.2 Возможные варианты направления трассы	9

2.3 Выбор двух вариантов руководящего уклона и направления трассирования	9

3 Трассирование	12

3.1 Выбор норм проектирования трассы	12

3.2 Проектирование плана и схематического продольного профиля	13

3.3 Размещение раздельных пунктов	13

3.4 Анализ результатов трассирования	15

4 Водопропускные сооружения	16

4.1 Выбор норм проектирования водопропускных сооружений	16

4.2 Размещение водопропускных сооружений	17

4.3 Выбор типов и отверстий водопропускных сооружений	17

5 Технико-экономическое сравнение	20

5.1 Определение объемов земляных работ	20

5.2 Определение строительной стоимости	27

5.3 Определение эксплуатационных расходов	29

5.4 Выбор рационального варианта трассы	30

Заключение	32

Список литературы	33

# Введение

В курсовом проекте рассматриваются основные положения проектирования новой железнодорожной линии. В пояснительной записке содержится проект участка новой железнодорожной линии.

В первой главе описан район проектирования железной дороги. Во второй главе выбраны возможные направления трассы и направления трассирования. В третьей главе выполнено трассирование, запроектированы план и схематический продольный профиль вариантов трассы, а также размещены раздельные пункты. В четвертой главе запроектированы водопропускные сооружения. В пятой главе подсчитаны объемы земляных работ, определены капитальные вложения и эксплуатационные расходы по каждому варианту и произведено технико-экономическое сравнение вариантов. В шестой главе улучшен профиль трассы и запроектирован подробный продольный профиль. В заключении сделан вывод о соответствии исходных данных на проектирование рельефу района, а также указаны недостатки проекта, которые не удалось устранить.

# 1 Район проектирования

Район проектирования находится на юге о. Сахалин. Для этого района характерен муссонный тип климата. Минимальная и максимальная температуры воздуха соответственно равны -36°С и 34°С. Годовой объем осадков, выпадающий в районе проектирования, составляет 822 мм. Растительность юга Сахалина довольно разнообразная. Наиболее распространены елово-пихтовые леса, березняки; травяная растительность бурная и высокая. Также можно встретить растительность, характерную для южных районов страны: дуб, ясень, аралию, лимонник. Из неблагоприятных геологических явлений в районе проектирования можно отметить повышенную сейсмичность.

Минимальная отметка земли равна 320 м, максимальная – 380 м. Диапазон изменения отметок составляет 60 м.

На карте района проектирования показано две речных системы: западная и восточная, – разделенные западным главным водоразделом. Восточную речную систему образуют два протяженных притока, которые сливаются на юго-востоке. Эти притоки разделяются восточным главным водоразделом.

Главные реки текут в направлении с севера на юг и с северо-запада на юго-восток. Речные долины прямые и неширокие. Главные водоразделы прямые, неширокие;  диапазон изменения их отметок составляет 20 м.

В центре района проектирования расположен населенный пункт. Также имеется автомобильная дорога, проложенная от населенного пункта в направлении на север и на восток.

# 2 Направление трассы

## 2.1 Возможные варианты руководящего уклона

На величину руководящего уклона в курсовом проекте влияет рельеф местности, категория железнодорожной линии, тип подвижного состава и полезная длина приемо-отправочных путей.

Параметры вагонного состава определяются по следующим формулам:

,	(1)

| где |  | – | осевая нагрузка, т/ось; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | масса тары вагона, т; |
|  |  | – | средний коэффициент использования массы грузового вагона. |

,	(2)

| где |  | – | длина грузового вагона, м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | погонная нагрузка грузовых вагонов, т/м. |

Результаты расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1  - Расчёт параметров вагонного состава

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число осей грузового вагона | ось | 4 |
| Средняя осевая нагрузка грузового вагона | т/ось | 20,3 |
| Средняя масса тары грузового вагона | т | 24,2 |
| Средняя длина грузового вагона | м | 14 |
| Средний коэффициент использования массы грузового вагона | - | 0,7 |
| Средняя погонная нагрузка грузовых вагонов | т/м | 5,8 |

При определении категории новой железнодорожной линии используется следующая формула:

,	(3)

| где |  | – | приведенная грузонапряженность нетто в грузовом направлении на десятый год эксплуатации, млн. т-км / км в год; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | потребная провозная способность в грузовом направлении на десятый год эксплуатации, млн. т / год; |
|  |  | – | число пассажирских поездов в сутки, п.п./сут; |
|  |  | – | масса пассажирского состава брутто, т. |

Результаты расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Определение категории новой железнодорожной линии

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Потребная провозная способность в грузовом направлении на десятый год эксплуатации | млн. т/год | 13,9 |
| Средний коэффициент использования массы грузового вагона | - | 0,7 |
| Размеры пассажирского движения на десятый год эксплуатации | п.п./сут | 2 |
| Расчётная масса пассажирского состава брутто | т | 1000 |
| Приведенная грузонапряженность нетто в грузовом направлении на десятый год эксплуатации | млн. т-км/ /км в год | 14,4 |
| Категория железнодорожной линии | - | III |
| Максимальный руководящий уклон | ‰ | 20 |

Формула сопротивления движению подвижного состава принята в соответствии с [7]. Масса грузового состава определена по следующим формулам:

,	(4)

| где |  | – | масса грузового состава по длине приемо-отправочных путей, т; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | полезная длина приемоотправочных путей, м; |
|  |  | – | длина локомотива, м. |

,	(5)

| где |  | – | расчетная скорость локомотива, км/ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | основное удельное сопротивление движению локомотива при расчетной скорости, кгс/т. |

,	(6)

| где |  | – | основное удельное сопротивление движению грузовых вагонов при расчетной скорости, кгс/т. |
| --- | --- | --- | --- |

,	(7)

| где |  | – | расчетный подъем, ‰; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | расчетная сила тяги локомотива, кгс; |
|  |  | – | масса локомотива, т. |

,	(8)

| где |  | – | расчетная масса грузового состава, т. |
| --- | --- | --- | --- |

,	(9)

| где |  | – | средняя масса грузового состава, т; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | отношение средней массы грузового состава к норме массы; |
|  | Q | – | норма массы грузового состава, т. |

,	(10)

| где |  | – | средняя масса грузового состава нетто, т; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | средний коэффициент использования массы грузового вагона. |

Результаты расчета представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Определение массы грузового состава

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Полезная длина приёмо-отправочных путей | м | 850 | 1050 |
| Серия локомотива | - | 2ТЭ10В | 2ТЭ10В |
| Длина локомотива | м | 34 | 34 |
| Средняя погонная нагрузка грузовых вагонов | т/м | 5,8 | 5,8 |
| Масса грузового состава по длине приёмо-отправочных путей | т | 4675 | 5835 |
| Масса локомотива | т | 276 | 276 |
| Расчетная скорость локомотива | км/ч | 23,4 | 23,4 |
| Расчетная сила тяги локомотива | кгс | 50600 | 50600 |
| Конструкция пути | - | звеньевая | звеньевая |
| Основное удельное сопротивление движению локомотива | кгс/т | 2,298 | 2,298 |
| Число осей грузового вагона | ось | 4 | 4 |
| Тип подшипников грузовых вагонов | - | роликовые | роликовые |
| Средняя осевая нагрузка грузового вагона | т/ось | 20,3 | 20,3 |
| Основное удельное сопротивление движению грузовых вагонов | кгс/т | 1,030 | 1,030 |
| Расчетный подъём | ‰ | 9,1 | 7,2 |
| Руководящий уклон | ‰ | 10 | 8 |
| Расчетная масса грузового состава | т | 4280 | 5288 |
| Норма массы грузового состава | т | 4250 | 5250 |
| Отношение средней массы грузового состава к норме массы | - | 0,9 | 0,9 |
| Средняя масса грузового состава | т | 3825 | 4725 |
| Средний коэффициент использования массы грузового вагона | - | 0,7 | 0,7 |
| Средняя масса грузового состава нетто | т | 2685 | 3317 |

Возможные значения руководящего уклона находятся в пределах от 6 ‰ до 20 ‰. С учетом заданного подвижного состава и стандартной полезной длины приемо-отправочных путей целесообразно принять варианты руководящего уклона 6 ‰, 8 ‰ и 10 ‰.

## 2.2 Возможные варианты направления трассы

Карта района проектирования, на которой были проложены возможные варианты трассы, представлена в графической части. Опорными пунктами являются станция А и точка Б. Геодезическая линия, соединяющая опорные пункты, проходит через участки с большой разностью отметок земли, а также пересекает ручьи.

В пределах западной речной системы первый вариант направления трассы проходит по попутному склону, пересекая ручей в двух местах. Западный глобальный водораздел пересекается в южном седле. В пределах восточной речной системы первый вариант направления трассы проходит по попутным долинам и попутным склонам, пересекая ручьи. В конце вариант направления трассы обходит высотное препятствие.

В пределах западной речной системы второй вариант направления трассы проходит по попутному склону, пересекает локальный водораздел через северное седло, далее проходит по попутной долине, пересекает ручей и по попутному склону доходит до западного глобального водораздела, пересекая его через северное седло. В пределах восточной речной системы второй вариант направления трассы проходит по попутной долине ручья, в нескольких местах пересекая притоки и в районе сливания правого и левого притоков примыкает к первому варианту направления трассы.

Схематический продольный профиль направления трассы составлен в соответствии с [8]. При спрямлении продольного профиля земли учитывалось то, что на постоянных водотоках должна быть пятиметровая насыпь, на периодических – трехметровая, а также то, что выемки не должны быть очень глубокими.

## 2.3 Выбор двух вариантов руководящего уклона и направления трассирования

В данном курсовом проекте направление трассирования выбирается с учетом расчетного коэффициента развития трассы, среднего уклона земли и суммы преодолеваемых высот.

Средний уклон земли и расчетный коэффициент развития трассы определены по [8]. Результаты представлены в таблицах 4, 5 и рисунке 1.

Таблица 4 – Определение расчетного коэффициента развития трассы

| Параметры участка | Вариант руководящего уклона |
| --- | --- |
| № | L, км | ∆H, м | iср, ‰ | iр = 6 ‰ | iр = 8 ‰ | iр = 10 ‰ |
|  |  |  |  | вх/нх | Lр, км | вх/нх | Lр, км | вх/нх | Lр, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 0,0 | вх | 1,000 | вх | 1,000 | вх | 1,000 |
| 2 | 0,8 | 15,5 | 19,4 | нх | 2,818 | нх | 2,067 | нх | 1,632 |
| 3 | 0,375 | 9,5 | 25,3 | нх | 1,727 | нх | 1,267 | нх | 1,000 |
| 4 | 0,625 | 18,5 | 29,6 | нх | 3,364 | нх | 2,467 | нх | 1,947 |
| 5 | 0,625 | 3,5 | 5,6 | нх | 0,636 | вх | 0,625 | вх | 0,625 |
| 6 | 0,325 | 8 | 24,6 | нх | 1,455 | нх | 1,067 | нх | 0,842 |
| 7 | 0,475 | 9,5 | 20,0 | нх | 1,727 | нх | 1,267 | нх | 1,000 |
| 8 | 0,325 | 6,5 | 20,0 | нх | 1,182 | нх | 0,867 | нх | 0,684 |
| 9 | 0,3 | 4 | 13,3 | нх | 0,727 | нх | 0,533 | нх | 0,421 |
| 10 | 0,75 | 16 | 21,3 | нх | 2,909 | нх | 2,133 | нх | 1,684 |
| 11 | 0,55 | 7,5 | 13,6 | нх | 1,364 | нх | 1,000 | нх | 0,789 |
| 12 | 0,35 | 6,5 | 18,6 | нх | 1,182 | нх | 0,867 | нх | 0,684 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0,25 | 1,5 | 6,0 | нх | 0,273 | вх | 0,250 | вх | 0,250 |
| 14 | 1,275 | 7,5 | 5,9 | нх | 1,364 | вх | 1,275 | вх | 1,275 |
| 15 | 0,625 | 6 | 9,6 | нх | 1,091 | нх | 0,800 | нх | 0,632 |
| 16 | 1,4 | 16 | 11,4 | нх | 2,909 | нх | 2,133 | нх | 1,684 |
| 17 | 0,625 | 14 | 22,4 | нх | 2,545 | нх | 1,867 | нх | 1,474 |
| 18 | 1,125 | 14 | 12,4 | нх | 2,545 | нх | 1,867 | нх | 1,474 |
| 19 | 0,8 | 8 | 10,0 | нх | 1,455 | нх | 1,067 | нх | 0,842 |
| 20 | 0,925 | 5,5 | 5,9 | нх | 1,000 | вх | 0,925 | вх | 0,925 |
| 21 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | вх | 0,300 | вх | 0,300 | вх | 0,300 |
| Итого | 13,825 | 178 | 12,9 | - | 33,573 | - | 25,642 | - | 21,164 |
| Длина геодезической линии, км | - | 13,6 | - | 13,6 | - | 13,6 |
| Коэффициент развития трассы | - | 2,469 | - | 1,885 | - | 1,556 |

Таблица 5 – Определение расчетного коэффициента развития трассы

| № | L, км | ∆H, м | iср, ‰ | iр = 6 ‰ | iр = 8 ‰ | iр = 10 ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вх/нх | Lр, км | вх/нх | Lр, км | вх/нх | Lр, км |
| 1 | 1 | 0 | 0,0 | вх | 1,000 | вх | 1,000 | вх | 1,000 |
| 2 | 0,525 | 1 | 1,9 | вх | 0,525 | вх | 0,525 | вх | 0,525 |
| 3 | 0,275 | 0,5 | 1,8 | вх | 0,275 | вх | 0,275 | вх | 0,275 |
| 4 | 1 | 16,5 | 16,5 | нх | 3,000 | нх | 2,200 | нх | 1,737 |
| 5 | 1,5 | 9 | 6,0 | нх | 1,636 | вх | 1,500 | вх | 1,500 |
| 6 | 1,275 | 11,5 | 9,0 | нх | 2,091 | нх | 1,533 | вх | 1,275 |
| 7 | 0,575 | 1,5 | 2,6 | вх | 0,575 | вх | 0,575 | вх | 0,575 |
| 8 | 0,8 | 5 | 6,3 | нх | 0,909 | вх | 0,800 | вх | 0,800 |
| 9 | 0,625 | 7,5 | 12,0 | нх | 1,364 | нх | 1,000 | нх | 0,789 |
| 10 | 0,9 | 17,5 | 19,4 | нх | 3,182 | нх | 2,333 | нх | 1,842 |
| 11 | 0,475 | 1 | 2,1 | вх | 0,182 | вх | 0,475 | вх | 0,475 |
| 12 | 0,475 | 3 | 6,3 | нх | 0,545 | вх | 0,475 | вх | 0,475 |
| 13 | 0,275 | 2 | 7,3 | нх | 0,364 | вх | 0,275 | вх | 0,275 |
| 14 | 0,95 | 15 | 15,8 | нх | 2,727 | нх | 2,000 | нх | 1,579 |
| 15 | 0,4 | 3,5 | 8,7 | вх | 0,400 | вх | 0,400 | вх | 0,400 |
| 16 | 0,55 | 6 | 10,9 | нх | 1,091 | нх | 0,800 | нх | 0,632 |
| 17 | 0,575 | 2,5 | 4,3 | вх | 0,575 | вх | 0,575 | вх | 0,575 |
| 18 | 0,225 | 3,5 | 15,6 | нх | 0,636 | нх | 0,467 | нх | 0,368 |
| 19 | 0,225 | 6,5 | 28,9 | нх | 1,182 | нх | 0,867 | нх | 0,684 |
| 20 | 1,175 | 13 | 11,1 | нх | 2,364 | нх | 1,733 | нх | 1,368 |
| 21 | 0,8 | 8 | 10,0 | нх | 1,455 | нх | 1,067 | нх | 0,842 |
| 22 | 0,95 | 5,5 | 5,8 | нх | 1,000 | вх | 0,950 | вх | 0,950 |
| 23 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | вх | 0,300 | вх | 0,300 | вх | 0,300 |
| Итого | 15,85 | 140 | 8,8 | - | 27,377 | - | 22,125 | - | 19,242 |
| Длина геод. линии, км | - | 13,6 | - | 13,6 | - | 13,6 |
| Коэффициент развития трассы | - | 2,013 | - | 1,627 | - | 1,415 |

Рисунок 1 –  График расчетного коэффициента развития трассы

С учетом суммы преодолеваемых высот, среднего уклона земли и расчетного коэффициента развития трассы целесообразно принять второй вариант трассы.

3 Трассирование

## 3.1 Выбор норм проектирования трассы

Нормы проектирования трассы определены в соответствии с [9] и приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Выбор норм проектирования трассы новой железнодорожной линии

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Категория железной дороги | - | III | III |
| Полезная длина приемо-отправочных путей | м | 850 | 1050 |
| Руководящий уклон | ‰ | 10 | 8 |
| Средний уклон, эквивалентный сопротивлению от кривых | ‰ | 0,5 | 0,5 |
| Уклон трассирования | ‰ | 9,5 | 7,5 |
| Масштаб карты | - | 1:25000 | 1:25000 |
| Высота сечения рельефа горизонталями | м | 5 | 5 |
| Шаг трассирования | мм | 21 | 27 |
| Максимальный радиус круговой кривой | м | 4000 | 4000 |
| Минимальные радиусы круговых кривых: - рекомендуемый - допускаемый в трудных условиях | м м | 1200 800 | 1200 800 |
| Уклоны, эквивалентные сопротивлению от кривых: - при радиусе 1200 м - при радиусе 2000 м | ‰ ‰ | 0,6 0,35 | 0,6 0,35 |
| Минимальное расстояние между переломом продольного профиля и ближайшей границей круговой кривой: - при разности сопрягаемых уклонов до 2,8 ‰ - при разности сопрягаемых уклонов более 2,8 ‰ | м м | 0 ≈150 | 0 ≈150 |
| Минимальная длина прямой вставки между границами круговых кривых | м | ≈250 | ≈250 |
| Максимальная разность сопрягаемых уклонов - рекомендуемая - допускаемая | ‰ ‰ | 13 13 | 7 10 |
| Минимальная длина элементов переходной крутизны: - рекомендуемая - допускаемая | м м | 200 200 | 200 200 |
| Максимальная длина площадки в выемке | м | 400 | 400 |
| Минимальный уклон в «длинной» в выемке | ‰ | 2 | 2 |
| Минимальная глубина выемки по условию снегонезаносимости | м | ≈2 | ≈2 |
| Минимальная высота насыпи по условию снегонезаносимости | м | ≈1 | ≈1 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная высота насыпи по условию размещения водопропускных сооружений: - при пересечении периодических водотоков - при пересечении малых постоянных водотоков - при пересечении больших постоянных водотоков | м м м | ≈3 ≈5 ≈10 | ≈3 ≈5 ≈10 |
| Максимальный уклон на металлических мостах: - рекомендуемый - допускаемый в трудных условиях | ‰ ‰ | 4 10 | 4 10 |
| Максимальный уклон на раздельных пунктах: - рекомендуемый - допускаемый в трудных условиях | ‰ ‰ | 1,5 2,5 | 1,5 2,5 |
| Минимальные радиусы круговых кривых на раздельных пунктах: - рекомендуемый - допускаемый в трудных условиях | ‰ ‰ | 1200 600 | 1200 600 |
| Минимальная длина площадки разъезда - при разности сопрягаемых уклонов до 2,8 ‰ - при разности сопрягаемых уклонов более 2,8 ‰ | м м | 1250 1350 | 1450 1550 |

## 3.2 Проектирование плана и схематического продольного профиля

Камеральное трассирование выполнено по [8]. Шаг трассирования приведен в таблице 6. План трассы и схематические продольные профили первого и второго варианта приведены соответственно графической части.

## 3.3 Размещение раздельных пунктов

Размещение раздельных пунктов выполняется из условия обеспечения потребной пропускной способности на десятый год эксплуатации железной дороги. Расчет пропускной способности и размещение раздельных пунктов выполнены в соответствии с [8], а также по следующим формулам:

,	(11)

| где |  | – | предполагаемая длина перегона, км; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | расчетное время хода пары поездов по перегону, мин; |
|  |  | – | предполагаемая сумма преодолеваемых высот, м; |
|  |  | – | время хода на единицу длины, мин/км; |
|  |  | – | время хода на единицу высоты, мин/м. |

,	(12)

| где |  | – | средняя техническая скорость, км/ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | фактическая длина перегона, км; |
|  |  | – | фактическое время хода пары поездов по перегону, мин. |

,	(13)

| где |  | – | фактическая пропускная способность, п.п./сут; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | сумма станционных интервалов, мин. |

Результаты расчета представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет пропускной способности

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководящий уклон | ‰ | 10 | 8 |
| Серия локомотива | - | 2ТЭ10В | 2ТЭ10В |
| Средняя масса грузового состава нетто | т | 2685 | 3317 |
| Коэффициент сезонной неравномерности грузовых перевозок | - | 1,13 | 1,13 |
| Потребная провозная способность в грузовом направлении на десятый год эксплуатации | млн. т/год | 14,4 | 14,4 |
| Пропускная способность по грузовому движению | п.п./сут | 17 | 13 |
| Число главных путей на перегонах | путь | 1 | 1 |
| Тип СЦБ | - | ПАБ | ПАБ |
| Прогнозируемые размеры движения пассажирских поездов | п.п./сут | 2 | 2 |
| Коэффициент съёма пассажирских поездов | - | 1,1 | 1,1 |
| Коэффициент максимального заполнения пропускной способности | - | 0,85 | 0,85 |
| Нормативный коэффициент надёжности | - | 0,96 | 0,96 |
| Нормативное технологическое окно | мин | 60 | 60 |
| Потребная пропускная способность | п.п./сут | 34 | 34 |
| Расчётная пропускная способность | п.п./сут | 34 | 34 |
| Сумма станционных интервалов | мин | 3 | 3 |
| Расчётное время хода пары поездов по перегону | мин | 57 | 57 |
| Время хода на единицу длины | мин/км | 1,24 | 1,36 |
| Время хода на единицу высоты | мин/м | 0,191 | 0,224 |
| Предполагаемая сумма преодолеваемых высот | м | 178 | 140 |
| Предполагаемая длина перегона | км | 18,550 | 18,853 |
| Фактическая длина перегона | км | 14,76 | 17,10 |
| Фактическая сумма преодолеваемых высот | м | 76,23 | 78,01 |
| Фактическое время хода пары поездов по перегону | мин | 32,86 | 40,73 |
| Наличная пропускная способность | п.п./сут | 40 | 33 |

## 3.4 Анализ результатов трассирования

Расчет показателей трассы выполнен в соответствии с [8]. Результаты представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели плана и продольного профиля трассы

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Руководящий уклон | ‰ | 10 | 8 |
| Длина геодезической линии | км | 13,6 | 13,6 |
| Фактическая длина трассы | км | 14,760 | 17,100 |
| Фактический коэффициент развития трассы | - | 1,085 | 1,257 |
| Сумма углов поворота | градус | 322 | 224 |
| Средняя кривизна трассы | градус/км | 21,82 | 13, 10 |
| Протяжённость круговых кривых: - длина - процент | км % | 6,744 46 | 5,948 35 |
| Радиусы круговых кривых: - максимальный - средний - минимальный | м м м | 1200 1200 1200 | 2000 1360 1200 |
| Протяжённость безвредных уклонов (i ≤ 3 ‰): - длина - процент | км % | 5,575 38 | 6,200 36 |
| Протяжённость крутых уклонов (i ≥ iр - 2 ‰) - длина - процент | км % | 4,800 33 | 7,625 45 |
| Сумма преодолеваемых высот | м | 76,23 | 78,01 |

Первый вариант лучше второго варианта трассы по коэффициенту развития трассы (на 0,172), протяженности безвредных уклонов (на 2 %) и сумме преодолеваемых высот (на 1,78 м). Второй вариант лучше первого по средней кривизне трассы (на 8,72 °/км), протяженности круговых кривых (на 11 %) и среднему радиусу круговых кривых (на 160 м).

# 4 Водопропускные сооружения

## 4.1 Выбор норм проектирования водопропускных сооружений

Нормы проектирования водопропусных сооружений определены в соответствии с [8]. Результаты приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Выбор норм проектирования водопропускных сооружений новой железнодорожной линии

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Категория железнодорожной линии | - | III | III |
| Вероятность превышения расходов и уровней воды: |  |  |  |
| - расчётного | % | 1 | 1 |
| - наибольшего | % | 0,33 | 0,33 |
| Минимальная высота насыпи по конструкционным условиям: |  |  |  |
| -для КЖБТ d = 1,00 | м | 1,32 | 1,32 |
| -для КЖБТ d = 1,25 | м | 1,59 | 1,59 |
| -для КЖБТ d = 1,50 | м | 1,86 | 1,86 |
| - для МГТ d = 1,50 | м | 1,97 | 1,97 |
| - для ПЖБТ b = 1,00; hт = 1,5 (hпз = 2,0) | м | 2,33 | 2,33 |
| - для ПЖБТ b = 1,25; hт = 1,5 (hпз = 2,0) | м | 2,35 | 2,35 |
| - для КЖБТ d = 2,00 | м | 2,38 | 2,38 |
| -для МГТ d = 2,00 | м | 2.47 | 2.47 |
| - для ПЖБТ b = 1,50; hт = 2,0 (hпз = 2,5) | м | 2.87 | 2.87 |
| - для ПЖБТ b = 2,00; hт = 2,0 (hпз = 2,5) | м | 2,89 | 2,89 |
| - для ПЖБТ b = 2,50; hт = 2,0 (hпз = 2,5) | м | 2,92 | 2,92 |
| - для ПЖБТ b = 3,00; hт = 2,5 | м | 3,01 | 3,01 |
| - для ПЖБТ b = 4,00; hт = 2,5 | м | 3,02 | 3,02 |
| - для ПБТ b = 2,00; hт = 3,0 | м | 3,45 | 3,45 |
| -для МГТd = 3,00 | м | 3,47 | 3,47 |
| - для ПБТ b = 3,00; hт = 3,0 | м | 3,54 | 3,54 |
| - для ПБТ b = 4.00; hт = 3,0 | м | 3,60 | 3,60 |
| - для ПБТ b = 5,00; hт = 3,0 | м | 3,68 | 3,68 |
| - для ПБТ b = 6,00; hт = 3,0 | м | 3,75 | 3,75 |
| Максимальная высота насыпи по конструкционным условиям: |  |  |  |
| - для КЖБТ d = 1,0 | м | ≈ 4 | ≈ 4 |
| - для МГТ d = 3,00 | м | 4,7 | 4,7 |
| - для МГТ d = 2,00 | м | 7,6 | 7,6 |
| - для свайно-эстакадных ЖБМ | м | ≈ 8 | ≈ 8 |
| -для МГТ d = 1,50 | м | 10,7 | 10,7 |
| - для ПБТ, ПЖБТ и КЖБТ d ≠ 1,0 | м | ≈ 19 | ≈ 19 |

Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальное возвышение бровки земляного полотна |  |  |  |
| над расчётным уровнем воды: |  |  |  |
| -для ЖБМ lп = 6,0 | м | 0,92 | 0,92 |
| - для ЖБМ lп = 9,3 | м | 1,37 | 1.37 |
| - для ЖБМ lп = 11,5 | м | 1,52 | 1,52 |
| Минимальное возвышение бровки земляного полотна |  |  |  |
| над наибольшим уровнем воды: |  |  |  |
| - для МГТ, КЖБТ, ПЖБТ, ПБТ и ЖБМ lп = 6,0 | м | 0,50 | 0,50 |
| - для ЖБМ lп = 9,3 | м | 0,87 | 0,87 |
| - для ЖБМ lп = 11,5 | м | 1,02 | 1,02 |

## 4.2 Размещение водопропускных сооружений

Расчетные и наибольшие расходы стока для каждого бассейна определены по графикам стока с малых бассейнов [8]. Результаты представлены в таблицах 10, 11.

## 4.3 Выбор типов и отверстий водопропускных сооружений

Типы и отверстия водопропускных сооружений приведены в соответствии с [8]. При выборе типов и отверстий водопропускных сооружений использовались следующие условия:

,	(14)

| где |  | – | минимальная высота насыпи по конструкционным условиям, м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | максимальная высота насыпи по конструкционным условиям, м; |
|  |  | – | рабочая отметка, м. |

,	(15)

| где |  | – | глубина воды с учетом подпора при максимальном расходе, м. |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты представлены в таблицах 10 и 11.

Таблица 10 – Ведомость водопропусных сооружений первого варианта трассы

| Размещение | Водоток | F, км2 | Расход, м3/с | hраб, м | Тип ИССО | Отверстие (длина), м | hконстр, м | Подпор, м | hугл, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ПК | + |  |  | Qр | Qmax |  |  |  | min | max | Hр | Hmax |  |  |
| 1 | 0 | 0 | сухой лог | 0,1 | 1 | 1 | 3 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,5 | 0,5 | - | 7 |
| 2 | 17 | 75 | сухой лог | 0,6 | 4,5 | 5,5 | 6,25 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,53 | 1,75 | - | 11,5 |
| 3 | 26 | 75 | сухой лог | 7,6 | 27 | 34 | 11 | МГТ | отв. 4 | 3,6 | 19 | 2,57 | 3,01 | - | 12,3 |
| 4 | 36 | 25 | ручей | 0,4 | 2,3 | 3,5 | 7,42 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,15 | 1,35 | - | 6,5 |
| 5 | 44 | 50 | сухой лог | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 6,44 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,6 | 1 | - | 10,2 |
| 6 | 52 | 25 | ручей | 9,6 | 30 | 42 | 6,16 | СЭМ (сх. 1) | дл. 3*6 | 2 | 8 | 2,75 | 3,18 | - | 10 |
| 7 | 62 | 0 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 3,03 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | - | 9 |
| 8 | 67 | 25 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 5,43 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | - | 9,5 |
| 9 | 74 | 50 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 4,83 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | - | 16,8 |
| 10 | 83 | 0 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 5,08 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | - | 13,3 |
| 11 | 93 | 75 | ручей | 24,7 | 75 | 95 | 6,18 | СЭМ (сх. 1) | дл. 3*6 | 2 | 8 | 2,62 | 3,03 | - | 13,4 |
| 12 | 98 | 25 | сухой лог | 0,8 | 6 | 7 | 6,48 | МГТ | отв. 2 | 2,89 | 19 | 1,85 | 2,08 | - | 15,6 |
| 13 | 105 | 25 | сухой лог | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 7,1 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,6 | 1 | - | 40 |
| 14 | 121 | 70 | ручей | 18,8 | 58 | 80 | 5,12 | СЭМ (сх. 1) | дл. 2*6 | 2 | 8 | 2,6 | 3,02 | - | 120 |
| 15 | 125 | 0 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 5,41 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | - | 50,6 |
| 16 | 134 | 25 | сухой лог | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 2,82 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,6 | 1 | - | 50 |
| 17 | 137 | 25 | сухой лог | 0,4 | 2,3 | 3,5 | 5,34 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,15 | 1,35 | - | 50,6 |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446,3 |

Таблица 11 – Ведомость водопропусных сооружений второго варианта трассы

| Размещение | Водоток | F, км2 | Расход, м3/с | hраб, м | Тип ИССО | Отверстие (длина), м | hконстр, м | Подпор, м | hугл, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ПК | + |  |  | Qр | Qmax |  |  |  | min | max | Hр | Hmax |  |  |
| 1 | 10 | 0 | сухой лог | 0,1 | 1 | 1 | 3 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,5 | 0,5 | - | 7 |
| 2 | 16 | 75 | сухой лог | 0,6 | 4,5 | 5,5 | 5,84 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,53 | 1,75 | - | 14,4 |
| 3 | 23 | 0 | сухой лог | 0,1 | 1 | 1 | 4,22 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,5 | 0,5 | - | 8,6 |
| 4 | 29 | 0 | сухой лог | 6 | 23 | 28 | 7,55 | ПЖБТ | отв. 4 | 3,02 | 19 | 2,3 | 2,7 | - | 51 |
| 5 | 35 | 50 | сухой лог | 2 | 8,6 | 10,5 | 3,07 | ПЖБТ | отв. 1,5 | 2,87 | 19 | 2,35 | 2,75 | - | 13 |
| 6 | 45 | 25 | сухой лог | 0,1 | 1 | 1 | 4,07 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,5 | 0,5 | - | 8,5 |
| 7 | 56 | 25 | ручей | 2,9 | 12 | 15,5 | 7,98 | СЭМ (сх. 2) | дл. 2*9,3 | 2 | 8 | 1,83 | 2,26 | - | 63 |
| 8 | 62 | 50 | сухой лог | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 3,7 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,6 | 1 | - | 7,6 |
| 9 | 66 | 25 | сухой лог | 0,1 | 1 | 1 | 3,01 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,5 | 0,5 | - | 7 |
| 10 | 71 | 50 | ручей | 1,2 | 8,3 | 8,6 | 6,55 | СЭМ (сх. 2) | дл. 2*9,3 | 2 | 8 | 1,6 | 1,63 | - | 55 |
| 11 | 75 | 0 | сухой лог | 0,1 | 1 | 1 | 3,07 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,5 | 0,5 | - | 7,1 |
| 12 | 82 | 0 | ручей | 3 | 12,1 | 16 | 8,39 | ЖБМ | дл. 33,17 | 2 | - | 1,7 | 1,85 | - | 90 |
| 13 | 85 | 25 | ручей | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 5,06 | СЭМ (сх. 3) | дл. 1 *11,5 | 2 | 8 | 0,38 | 0,5 | - | 42 |
| 14 | 95 | 25 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 5,74 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | - | 14,3 |
| 15 | 98 | 75 | сухой лог | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 4,49 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,6 | 1 | - | 9 |
| 16 | 102 | 75 | сухой лог | 0,1 | 1 | 1 | 3,09 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,5 | 0,5 | - | 7,1 |
| 17 | 110 | 50 | ручей | 8,9 | 51 | 40 | 9,01 | ЖБМ | дл. 35,03 | 2 | - | 2,55 | 2,8 | - | 100 |
| 18 | 115 | 0 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 7,66 | КЖБТ | отв.1,5 | 1,86 | 19 | 1,1 | 1,3 | - | 15,5 |
| 19 | 121 | 75 | сухой лог | 0,8 | 6 | 7 | 6,24 | ПБТ | отв. 2 | 2,89 | 19 | 1,85 | 2,08 | - | 38 |
| 20 | 128 | 75 | сухой лог | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 5,52 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,6 | 1 | - | 10,2 |
| 21 | 145 | 25 | ручей | 18,8 | 58 | 80 | 6,45 | СЭМ (сх. 2) | дл. 2*9,3 | 2 | 8 | 2,62 | 3,03 | - | 52 |
| 22 | 148 | 50 | сухой лог | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 5,3 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | - | 13,5 |
| 23 | 157 | 75 | сухой лог | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 3,36 | МГТ | отв. 1,5 | 1,97 | 10,7 | 0,6 | 1 | - | 7,6 |
| 24 | 160 | 75 | сухой лог | 0,4 | 2,3 | 3,5 | 5,59 | МГТ | отв. 2 | 2,47 | 7,6 | 1,15 | 1,35 | - | 14 |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655,4 |

# 5 Технико-экономическое сравнение

## 5.1 Определение объемов земляных работ

Нормы проектирования земляного полотна определены в соответствии с [8]. Результаты приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Выбор норм проектирования земляного полотна новой железнодорожной линии

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Категория железнодорожной линии | - | III | III |
| Потребная пропускная способность | п.п./сут | 24 | 20 |
| Расчетная пропускная способность | п.п./сут | 24 | 24 |
| Число боковых приемо-отправочных путей: - на разъезде - на промежуточной станции | путь путь | 2 2 | 2 2 |
| Нормативная ширина междупутья на раздельных пунтах | м | 5,3 | 5,3 |
| Проектная длина площадки раздельного пункта: - разъезда - промежуточной станции | м м | 1350 2000 | 1450 2000 |
| Ширина основной площадки земляного полотна на прямых участках перегонов | м | 7,3 | 7,3 |
| Крутизна откосов земляного полотна: - для выемок - для верхней части насыпи (до 6 м) - для нижней части высоких насыпей (до 12 м) | - - - | 1:1,50 1:1,50 1:1,50 | 1:1,50 1:1,50 1:1,75 |

Объемы земляных работ определены по средним рабочим отметкам согласно методике, изложенной в [8]. Результаты представлены в таблицах 13, 14 и 15.

Таблица 13 – Расчет объемов насыпей и выемок первого варианта трассы

| № | Начало | Конец | Длина, м | Рабочая отметка, м | Объем на 1 км, тыс. м3/м | Суммарный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | + | ПК | + |  | hн | hк | hср | насыпь | выемка | станция | насыпь | выемка | станция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1000 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 36,14 |  | 31,80 | 36,14 |  | 31,80 |
| 2 | 10 | 0 | 11 | 25 | 125 | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 15,01 |  |  | 1,88 |  |  |
| 3 | 11 | 25 | 12 | 0 | 75 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |  | 13,26 |  |  | 0,99 |  |
| 4 | 12 | 0 | 13 | 50 | 150 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |  | 13,4 |  |  | 2,01 |  |
| 5 | 13 | 50 | 17 | 75 | 425 | 0,00 | 6,25 | 3,13 | 38,45 |  |  | 16,34 |  |  |
| 6 | 17 | 75 | 21 | 50 | 375 | 6,25 | 0,00 | 3,13 | 38,45 |  |  | 14,42 |  |  |
| 7 | 21 | 50 | 22 | 50 | 100 | 0,00 | 1,44 | 0,72 |  | 9,4 |  |  | 0,94 |  |
| 8 | 22 | 50 | 23 | 0 | 50 | 1,44 | 0,00 | 0,72 |  | 9,4 |  |  | 0,47 |  |
| 9 | 23 | 0 | 26 | 50 | 350 | 0,00 | 10,33 | 5,16 | 78,44 |  |  | 27,45 |  |  |
| 10 | 26 | 50 | 26 | 75 | 25 | 10,33 | 11,00 | 10,67 | 255,28 |  |  | 6,38 |  |  |
| 11 | 26 | 75 | 31 | 75 | 500 | 11,00 | 1,72 | 6,36 | 107,37 |  |  | 53,69 |  |  |
| 12 | 31 | 75 | 32 | 75 | 100 | 1,72 | 0,00 | 0,86 | 8,16 |  |  | 0,82 |  |  |
| 13 | 32 | 75 | 34 | 25 | 150 | 0,00 | 2,80 | 1,40 |  | 19,15 |  |  | 2,87 |  |
| 14 | 34 | 25 | 34 | 75 | 50 | 2,80 | 0,06 | 1,43 |  | 19,62 |  |  | 0,98 |  |
| 15 | 34 | 75 | 35 | 25 | 50 | 0,06 | 1,76 | 0,91 | 8,65 |  |  | 0,43 |  |  |
| 16 | 35 | 25 | 36 | 25 | 100 | 1,76 | 7,42 | 4,59 | 66,75 |  |  | 6,68 |  |  |
| 17 | 36 | 25 | 38 | 50 | 225 | 7,42 | 0,00 | 3,71 | 48,78 |  |  | 10,98 |  |  |
| 18 | 38 | 50 | 40 | 75 | 225 | 0,00 | 7,36 | 3,68 |  | 62,17 |  |  | 13,99 |  |
| 19 | 40 | 75 | 41 | 50 | 75 | 7,36 | 4,10 | 5,73 |  | 113,61 |  |  | 8,52 |  |
| 20 | 41 | 50 | 42 | 75 | 125 | 4,10 | 0,00 | 2,05 |  | 29,79 |  |  | 3,72 |  |
| 21 | 42 | 75 | 44 | 50 | 175 | 0,00 | 6,44 | 3,22 | 40,06 |  |  | 7,01 |  |  |
| 22 | 44 | 50 | 45 | 0 | 50 | 6,44 | 0,00 | 3,22 | 40,06 |  |  | 2,00 |  |  |
| 23 | 45 | 0 | 45 | 25 | 25 | 0,00 | 1,31 | 0,66 |  | 8,64 |  |  | 0,22 |  |
| 24 | 45 | 25 | 46 | 50 | 125 | 1,31 | 0,00 | 0,66 |  | 8,64 |  |  | 1,08 |  |

Продолжение таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 46 | 50 | 52 | 25 | 575 | 0,00 | 6,16 | 3,08 | 37,56 |  |  | 21,60 |  |  |
| 26 | 52 | 25 | 54 | 25 | 200 | 6,16 | 2,48 | 4,32 | 61,02 |  |  | 12,20 |  |  |
| 27 | 54 | 25 | 57 | 0 | 275 | 2,48 | 0,00 | 1,24 | 12,11 |  |  | 3,33 |  |  |
| 28 | 57 | 0 | 60 | 0 | 300 | 0,00 | 2,58 | 1,29 |  | 17,45 |  |  | 5,24 |  |
| 29 | 60 | 0 | 60 | 50 | 50 | 2,58 | 0,72 | 1,65 |  | 23,09 |  |  | 1,15 |  |
| 30 | 60 | 50 | 60 | 75 | 25 | 0,72 | 0,00 | 0,36 |  | 4,88 |  |  | 0,12 |  |
| 31 | 60 | 75 | 62 | 0 | 125 | 0,00 | 3,03 | 1,51 | 15,14 |  |  | 1,89 |  |  |
| 32 | 62 | 0 | 63 | 50 | 150 | 3,03 | 0,13 | 1,58 | 16,02 |  |  | 2,40 |  |  |
| 33 | 63 | 50 | 64 | 25 | 75 | 0,13 | 0,00 | 0,06 |  | 0,85 |  |  | 0,06 |  |
| 34 | 64 | 25 | 64 | 75 | 50 | 0,00 | 0,14 | 0,07 |  | 0,99 |  |  | 0,05 |  |
| 35 | 64 | 75 | 67 | 25 | 250 | 0,14 | 5,43 | 2,79 | 31,82 |  |  | 7,96 |  |  |
| 36 | 67 | 25 | 68 | 75 | 150 | 5,43 | 0,00 | 2,72 | 31,82 |  |  | 4,77 |  |  |
| 37 | 68 | 75 | 69 | 50 | 75 | 0,00 | 2,17 | 1,09 |  | 14,55 |  |  | 1,09 |  |
| 38 | 69 | 50 | 71 | 0 | 150 | 2,17 | 0,03 | 1,10 |  | 14,69 |  |  | 2,20 |  |
| 39 | 71 | 0 | 74 | 50 | 350 | 0,03 | 4,83 | 2,43 | 27,43 |  |  | 9,60 |  |  |
| 40 | 74 | 50 | 76 | 0 | 150 | 4,83 | 0,00 | 2,41 | 27,15 |  |  | 4,07 |  |  |
| 41 | 76 | 0 | 77 | 0 | 100 | 0,00 | 3,42 | 1,71 |  | 24,04 |  |  | 2,40 |  |
| 42 | 77 | 0 | 79 | 50 | 250 | 3,42 | 0,00 | 1,71 |  | 24,04 |  |  | 6,01 |  |
| 43 | 79 | 50 | 83 | 0 | 350 | 0,00 | 5,08 | 2,54 | 29,04 |  |  | 10,16 |  |  |
| 44 | 83 | 0 | 85 | 50 | 250 | 5,08 | 0,00 | 2,54 | 29,04 |  |  | 7,26 |  |  |
| 45 | 85 | 50 | 86 | 50 | 100 | 0,00 | 2,17 | 1,09 |  | 14,55 |  |  | 1,46 |  |
| 46 | 86 | 50 | 88 | 50 | 200 | 2,17 | 0,00 | 1,09 |  | 14,55 |  |  | 2,91 |  |
| 47 | 88 | 50 | 93 | 75 | 525 | 0,00 | 6,18 | 3,09 | 37,74 |  |  | 19,81 |  |  |
| 48 | 93 | 75 | 95 | 0 | 125 | 6,18 | 4,53 | 5,35 | 82,83 |  |  | 10,35 |  |  |
| 49 | 95 | 0 | 96 | 25 | 125 | 4,53 | 2,40 | 3,46 | 44,33 |  |  | 5,54 |  |  |

Продолжение таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 96 | 25 | 98 | 25 | 200 | 2,40 | 6,48 | 4,44 | 63,67 |  |  | 12,73 |  |  |
| 51 | 98 | 25 | 101 | 0 | 275 | 6,48 | 2,32 | 4,40 | 62,79 |  |  | 17,27 |  |  |
| 52 | 101 | 0 | 104 | 0 | 300 | 2,32 | 1,26 | 1,79 | 18,68 |  |  | 5,60 |  |  |
| 53 | 104 | 0 | 105 | 25 | 125 | 1,26 | 7,10 | 4,18 | 57,92 |  |  | 7,24 |  |  |
| 54 | 105 | 25 | 107 | 75 | 250 | 7,10 | 0,00 | 3,55 | 44,15 |  |  | 11,04 |  |  |
| 55 | 107 | 75 | 109 | 25 | 150 | 0,00 | 3,88 | 1,94 |  | 45,93 |  |  | 6,89 |  |
| 56 | 109 | 25 | 114 | 75 | 550 | 3,88 | 0,00 | 1,94 |  | 27,89 |  |  | 15,34 |  |
| 57 | 114 | 75 | 121 | 75 | 700 | 0,00 | 5,12 | 2,56 | 29,35 |  |  | 20,55 |  |  |
| 58 | 121 | 75 | 123 | 75 | 200 | 5,12 | 2,60 | 3,86 | 51,45 |  |  | 10,29 |  |  |
| 59 | 123 | 75 | 125 | 0 | 125 | 2,60 | 5,41 | 4,01 | 54,16 |  |  | 6,77 |  |  |
| 60 | 125 | 0 | 133 | 50 | 850 | 5,41 | 1,94 | 3,68 | 48,24 |  |  | 41,00 |  |  |
| 61 | 133 | 50 | 134 | 25 | 75 | 1,94 | 2,82 | 2,38 | 26,72 |  |  | 2,00 |  |  |
| 62 | 134 | 25 | 135 | 50 | 125 | 2,82 | 1,66 | 2,24 | 24,74 |  |  | 3,09 |  |  |
| 63 | 135 | 50 | 137 | 75 | 225 | 1,66 | 5,34 | 3,50 | 45,04 |  |  | 10,13 |  |  |
| 64 | 137 | 75 | 140 | 75 | 300 | 5,34 | 0,95 | 3,14 | 38,63 |  |  | 11,59 |  |  |
| 65 | 140 | 75 | 154 | 25 | 675 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 9,05 |  | 10,07 | 6,11 |  | 6,80 |
| Итого: | 14750 | - | - | - | - | - | - | 470,59 | 80,72 | 38,60 |

Таблица 14 – Расчет объемов насыпей и выемок первого варианта трассы

| № | Начало | Конец | Длина, м | Рабочая отметка, м | Объем на 1 км, тыс. м3/м | Суммарный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | + | ПК | + |  | hн | hк | hср | насыпь | выемка | станция | насыпь | выемка | станция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1000 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 36,14 |  | 31,80 | 36,14 |  | 31,80 |
| 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 200 | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 15,01 |  |  | 3,00 |  |  |
| 3 | 12 | 0 | 12 | 75 | 75 | 0,00 | 0,80 | 0,40 | 4,05 |  |  | 0,30 |  |  |
| 4 | 12 | 75 | 16 | 75 | 400 | 0,80 | 5,84 | 3,32 | 41,48 |  |  | 16,59 |  |  |
| 5 | 16 | 75 | 19 | 0 | 225 | 5,84 | 0,00 | 2,92 | 34,60 |  |  | 7,79 |  |  |
| 6 | 19 | 0 | 19 | 75 | 75 | 0,00 | 21,38 | 10,69 |  | 287,22 |  |  | 21,54 |  |
| 7 | 19 | 75 | 20 | 50 | 75 | 21,38 | 0,00 | 10,69 |  | 287,22 |  |  | 21,54 |  |
| 8 | 20 | 50 | 23 | 0 | 250 | 0,00 | 4,22 | 2,11 | 22,76 |  |  | 5,69 |  |  |
| 9 | 23 | 0 | 24 | 75 | 175 | 4,22 | 0,92 | 2,57 | 28,42 |  |  | 4,97 |  |  |
| 10 | 24 | 75 | 26 | 25 | 150 | 0,92 | 3,16 | 2,04 | 21,35 |  |  | 3,20 |  |  |
| 11 | 26 | 25 | 29 | 0 | 275 | 3,16 | 7,55 | 5,36 | 81,68 |  |  | 22,46 |  |  |
| 12 | 29 | 0 | 31 | 75 | 275 | 7,55 | 4,52 | 6,04 | 98,54 |  |  | 27,10 |  |  |
| 13 | 31 | 75 | 34 | 50 | 275 | 4,52 | 1,37 | 2,95 | 31,51 |  |  | 8,67 |  |  |
| 14 | 34 | 50 | 35 | 50 | 100 | 1,37 | 3,07 | 2,22 | 13,56 |  |  | 1,36 |  |  |
| 15 | 35 | 50 | 40 | 50 | 500 | 3,07 | 0,91 | 1,99 | 37,39 |  |  | 18,70 |  |  |
| 16 | 40 | 50 | 41 | 0 | 50 | 0,91 | 0,00 | 0,46 | 4,05 |  |  | 0,20 |  |  |
| 17 | 41 | 0 | 42 | 25 | 125 | 0,00 | 0,80 | 0,40 |  | 5,37 |  |  | 0,67 |  |
| 18 | 42 | 25 | 42 | 75 | 50 | 0,80 | 1,40 | 1,10 |  | 14,69 |  |  | 0,73 |  |
| 19 | 42 | 75 | 43 | 50 | 75 | 1,40 | 0,00 | 0,70 |  | 9,14 |  |  | 0,69 |  |
| 20 | 43 | 50 | 44 | 50 | 100 | 0,00 | 2,51 | 1,26 | 11,68 |  |  | 1,17 |  |  |
| 21 | 44 | 50 | 45 | 25 | 75 | 2,51 | 4,07 | 3,29 | 39,70 |  |  | 2,98 |  |  |
| 22 | 45 | 25 | 47 | 0 | 175 | 4,07 | 0,00 | 2,04 | 21,35 |  |  | 3,74 |  |  |
| 23 | 47 | 0 | 48 | 75 | 175 | 0,00 | 3,59 | 1,79 |  | 23,88 |  |  | 4,18 |  |
| 24 | 48 | 75 | 51 | 50 | 275 | 3,59 | 0,00 | 1,79 |  | 23,88 |  |  | 6,57 |  |
| 25 | 51 | 50 | 56 | 0 | 450 | 0,00 | 7,18 | 3,59 | 45,04 |  |  | 20,27 |  |  |
| 26 | 56 | 0 | 56 | 25 | 25 | 7,18 | 7,98 | 7,58 | 140,40 |  |  | 3,51 |  |  |

Продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 56 | 25 | 58 | 0 | 175 | 7,98 | 3,58 | 5,78 | 91,20 |  |  | 15,96 |  |  |
| 28 | 58 | 0 | 59 | 25 | 125 | 3,58 | 0,00 | 1,79 | 17,54 |  |  | 2,19 |  |  |
| 29 | 59 | 25 | 59 | 50 | 25 | 0,00 | 0,27 | 0,13 |  | 1,41 |  |  | 0,04 |  |
| 30 | 59 | 50 | 60 | 0 | 50 | 0,27 | 0,00 | 0,13 |  | 1,41 |  |  | 0,07 |  |
| 31 | 60 | 0 | 62 | 50 | 250 | 0,00 | 3,70 | 1,85 | 18,81 |  |  | 4,70 |  |  |
| 32 | 62 | 50 | 65 | 0 | 250 | 3,70 | 0,00 | 1,85 | 18,81 |  |  | 4,70 |  |  |
| 33 | 65 | 0 | 66 | 25 | 125 | 0,00 | 3,01 | 1,51 | 15,01 |  |  | 1,88 |  |  |
| 34 | 66 | 25 | 69 | 50 | 325 | 3,01 | 1,35 | 2,18 | 22,76 |  |  | 7,40 |  |  |
| 35 | 69 | 50 | 71 | 25 | 175 | 1,35 | 6,55 | 3,95 | 52,16 |  |  | 9,13 |  |  |
| 36 | 71 | 25 | 73 | 50 | 225 | 6,55 | 0,00 | 3,28 | 39,70 |  |  | 8,93 |  |  |
| 37 | 73 | 50 | 73 | 75 | 25 | 0,00 | 0,86 | 0,43 |  | 5,37 |  |  | 0,13 |  |
| 38 | 73 | 75 | 74 | 0 | 25 | 0,86 | 0,00 | 0,43 |  | 5,37 |  |  | 0,13 |  |
| 39 | 74 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0,00 | 3,07 | 1,54 | 15,01 |  |  | 1,50 |  |  |
| 40 | 75 | 0 | 76 | 25 | 125 | 3,07 | 0,00 | 1,54 | 15,01 |  |  | 1,88 |  |  |
| 41 | 76 | 25 | 77 | 25 | 100 | 0,00 | 2,42 | 1,21 |  | 16,12 |  |  | 1,61 |  |
| 42 | 77 | 25 | 78 | 25 | 100 | 2,42 | 0,00 | 1,21 |  | 16,12 |  |  | 1,61 |  |
| 43 | 78 | 25 | 82 | 0 | 375 | 0,00 | 8,39 | 4,19 | 56,15 |  |  | 21,06 |  |  |
| 44 | 82 | 0 | 84 | 25 | 225 | 8,39 | 4,00 | 6,19 | 100,99 |  |  | 22,72 |  |  |
| 45 | 84 | 25 | 85 | 25 | 100 | 4,00 | 5,06 | 4,53 | 65,00 |  |  | 6,50 |  |  |
| 46 | 85 | 25 | 86 | 50 | 125 | 5,06 | 1,64 | 3,35 | 41,48 |  |  | 5,19 |  |  |
| 47 | 86 | 50 | 88 | 0 | 150 | 1,64 | 2,43 | 2,03 | 21,35 |  |  | 3,20 |  |  |
| 48 | 88 | 0 | 95 | 25 | 725 | 2,43 | 5,74 | 4,08 | 53,94 |  |  | 39,11 |  |  |
| 49 | 95 | 25 | 97 | 0 | 175 | 5,74 | 3,34 | 4,54 | 65,00 |  |  | 11,38 |  |  |
| 50 | 97 | 0 | 97 | 50 | 50 | 3,34 | 3,50 | 3,42 | 43,26 |  |  | 2,16 |  |  |
| 51 | 97 | 50 | 98 | 75 | 125 | 3,50 | 4,49 | 4,00 | 53,94 |  |  | 6,74 |  |  |
| 52 | 98 | 75 | 100 | 50 | 175 | 4,49 | 1,88 | 3,19 | 37,92 |  |  | 6,64 |  |  |
| 53 | 100 | 50 | 102 | 75 | 225 | 1,88 | 3,09 | 2,48 | 27,01 |  |  | 6,08 |  |  |
| 54 | 102 | 75 | 104 | 50 | 175 | 3,09 | 0,00 | 1,54 | 15,01 |  |  | 2,63 |  |  |
| 55 | 104 | 50 | 105 | 0 | 50 | 0,00 | 0,69 | 0,34 |  | 4,14 |  |  | 0,21 |  |

Продолжение таблицы 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 105 | 0 | 105 | 50 | 50 | 0,69 | 0,00 | 0,34 |  | 4,14 |  |  | 0,21 |  |
| 57 | 105 | 50 | 109 | 0 | 350 | 0,00 | 6,05 | 3,02 | 36,14 |  |  | 12,65 |  |  |
| 58 | 109 | 0 | 110 | 50 | 150 | 6,05 | 9,01 | 7,53 | 140,40 |  |  | 21,06 |  |  |
| 59 | 110 | 50 | 113 | 25 | 275 | 9,01 | 1,56 | 5,29 | 79,36 |  |  | 21,82 |  |  |
| 60 | 113 | 25 | 115 | 0 | 175 | 1,56 | 7,66 | 4,61 | 66,95 |  |  | 11,72 |  |  |
| 61 | 115 | 0 | 119 | 25 | 425 | 7,66 | 1,26 | 4,46 | 62,79 |  |  | 26,69 |  |  |
| 62 | 119 | 25 | 121 | 78 | 253 | 1,26 | 6,24 | 3,75 | 48,60 |  |  | 12,30 |  |  |
| 63 | 121 | 78 | 124 | 75 | 297 | 6,24 | 2,03 | 4,14 | 56,15 |  |  | 16,68 |  |  |
| 64 | 124 | 75 | 127 | 50 | 275 | 2,03 | 0,00 | 1,02 | 9,54 |  |  | 2,62 |  |  |
| 65 | 127 | 50 | 127 | 75 | 25 | 0,00 | 1,05 | 0,53 | 5,00 |  |  | 0,13 |  |  |
| 66 | 127 | 75 | 128 | 75 | 100 | 1,05 | 5,52 | 3,29 | 39,70 |  |  | 3,97 |  |  |
| 67 | 128 | 75 | 130 | 0 | 125 | 5,52 | 2,33 | 3,93 | 52,16 |  |  | 6,52 |  |  |
| 68 | 130 | 0 | 130 | 50 | 50 | 2,33 | 0,00 | 1,17 | 10,61 |  |  | 0,53 |  |  |
| 69 | 130 | 50 | 132 | 75 | 225 | 0,00 | 4,54 | 2,27 |  | 32,46 |  |  | 7,30 |  |
| 70 | 132 | 75 | 135 | 75 | 300 | 4,54 | 0,36 | 2,45 |  | 36,03 |  |  | 10,81 |  |
| 71 | 135 | 75 | 137 | 0 | 125 | 0,36 | 0,00 | 0,18 | 1,05 |  |  | 0,13 |  |  |
| 72 | 137 | 0 | 145 | 25 | 825 | 0,00 | 6,45 | 3,22 | 39,70 |  |  | 32,75 |  |  |
| 73 | 145 | 25 | 147 | 25 | 200 | 6,45 | 3,05 | 4,75 | 68,90 |  |  | 13,78 |  |  |
| 74 | 147 | 25 | 148 | 50 | 125 | 3,05 | 5,30 | 4,18 | 56,15 |  |  | 7,02 |  |  |
| 75 | 148 | 50 | 149 | 50 | 100 | 5,30 | 4,46 | 4,88 | 70,84 |  |  | 7,08 |  |  |
| 76 | 149 | 50 | 157 | 0 | 750 | 4,46 | 2,52 | 3,49 | 43,26 |  |  | 32,45 |  |  |
| 77 | 157 | 0 | 157 | 75 | 75 | 2,52 | 3,36 | 2,94 | 34,60 |  |  | 2,60 |  |  |
| 78 | 157 | 75 | 159 | 0 | 125 | 3,36 | 2,08 | 2,72 | 31,51 |  |  | 3,94 |  |  |
| 79 | 159 | 0 | 161 | 25 | 225 | 2,08 | 5,59 | 3,83 | 50,38 |  |  | 11,34 |  |  |
| 80 | 161 | 25 | 163 | 75 | 250 | 5,59 | 1,12 | 3,35 | 39,70 |  |  | 9,93 |  |  |
| 81 | 163 | 75 | 164 | 25 | 50 | 1,12 | 0,95 | 1,04 | 9,97 |  | 10,97 | 0,50 |  | 0,55 |
| 82 | 164 | 25 | 171 | 0 | 675 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 9,05 |  | 10,07 | 6,11 |  | 6,80 |
| Итого: | 17100 | - | - | - | - | - | - | 643,78 | 78,05 | 39,15 |

Таблица 15 – Расчет суммарных объемов земляных работ

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Длина трассы | км | 14,760 | 17,100 |
| Объём элементов земляного полотна: - насыпи по главному пути - выемки по главному пути - междупутья на станциях | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 470,59 80,72 38,60 | 643,78 78,05 39,15 |
| Объём земляного полотна по главному пути: - суммарный - средний на километр | тыс. м3 тыс. м3/км | 551,31 37,35 | 721,82 42,21 |
| Категория трудности строительства | - | III | IV |
| Суммарный объём земляного полотна | тыс. м3 | 589,91 | 760,97 |
| Дополнительные объёмы земляных работ (10%) | тыс. м3 | 58,99 | 76,10 |
| Суммарный объём земляных работ | тыс. м3 | 648,90 | 837,07 |

## 5.2 Определение строительной стоимости

Строительная стоимость определена по укрупненным расценкам в соответствии с методикой, изложенной в [8]. Результаты приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Расчёт капитальных вложений

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Длина трассы | км | 14,76 | 17,100 |
| Категория железнодорожной линии | - | III | III |
| Число главных путей | путь | 1 | 1 |
| Конструкция пути | - | звеньевой путь |
| Тип рельсов | - | Р65 | Р65 |
| Эпюра шпал | шт./км | 1840 | 1840 |
| Тип СЦБ | - | ПАБ | ПАБ |
| Вид тяги | - | ТТ | ТТ |
| Полезная длина приёмо-отправочных путей | м | 850 | 1050 |
| Число боковых приёмо-отправочных путей: - на разъезде - на промежуточной станции | путь путь | 2 2 | 2 2 |
| Район проектирования | - | юг о. Сахалин |
| Категория трудности строительства | - | III | IV |
| Подготовка территории строительства: - измеритель - расценка - стоимость | км тыс. руб тыс. руб | 14,760 21 309,96 | 17,100 24 410,4 |
| Земляные работы: - измеритель - расценка - стоимость | тыс. м3 тыс. руб тыс. руб | 648,90 2,5 1622,3 | 837,07 2,6 2176,4 |

Продолжение таблицы 16

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопропускные сооружения | тыс. руб | 446,3 | 655,4 |
| Верхнее строение главных путей: - измеритель - расценка - стоимость | км тыс. руб тыс. руб | 14,760 86,1 1270,8 | 17,100 86,1 1472,3 |
| Устройства СЦБ и связи: - измеритель - расценка - стоимость | км тыс. руб тыс. руб | 14,760 20 295,2 | 17,100 20 342 |
| Устройства электроснабжения: - измеритель - расценка - стоимость | км тыс. руб тыс. руб | 14,760 28 413,28 | 17,100 28 478,8 |
| Разъезд (без учёта земляного полотна): - измеритель - расценка - стоимость | разъезд тыс. руб тыс. руб | 0,58 316 182,2 | 0,71 342 244,4 |
| Промежуточная станция (без учёта земляного полотна) - измеритель - расценка - стоимость | станция тыс. руб тыс. руб | 1 1310 1310 | 1 1345 1345 |
| Жилищно-гражданское строительство: - измеритель - расценка - стоимость | км тыс. руб тыс. руб | 14,760 114,57 1691,1 | 17,100 119,19 2038,1 |
| Стоимость строительства постоянных устройств | тыс. руб | 5403,7 | 6469,3 |
| Территориальный коэффициент изменения стоимости строительства | - | 2,5 | 2,5 |
| Коэффициент неучтённых затрат | - | 1,6 | 1,6 |
| Суммарные капитальные вложения | тыс. руб | 21614,9 | 25877,1 |
| Капитальные вложения на 1 км железнодорожной линии | тыс. руб/км | 1464,42 | 1513,28 |

## 5.3 Определение эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы по движению поездов и содержанию постоянных устройств определены по показателям трассы в соответствии с методикой, изложенной в [8]. Результаты приведены в таблице 17.

Таблица 17 –  Расчёт эксплуатационных расходов

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Длина трассы | км | 14,760 | 17,100 |
| Число главных путей | путь | 1 | 1 |
| Тип СЦБ | - | ПАБ | ПАБ |
| Вид тяги | - | ТТ | ТТ |
| Серия локомотива | - | 2ТЭ10В | 2ТЭ10В |
| Полезная длина приёмо-отправочных путей | м | 850 | 1050 |
| Число боковых приёмо-отправочных путей: - на разъезде - на промежуточной станции | путь путь | 2 2 | 2 2 |
| Содержание линейных устройств: - измеритель - норматив - расходы | км тыс. руб тыс. руб | 14,760 8,31 122,7 | 17,100 8,31 142,1 |
| Содержание разъезда: - измеритель - норматив - расходы | разъезд тыс. руб тыс. руб | 0,58 47,3 27,3 | 0,71 49,6 35,4 |
| Содержание промежуточной станции: - измеритель - норматив - расходы | станция тыс. руб тыс. руб | 1 97,0 97,0 | 1 110,2 110,2 |
| Эксплуатационные расходы по содержанию постоянных устройств | тыс. руб/год | 246,926 | 287,743 |
| Потребная провозная способность в грузовом направлении на десятый год эксплуатации | млн. т/год | 14,4 | 14,4 |
| Средняя масса грузового состава нетто | т | 2685 | 3317 |
| Число грузовых поездов: - за год - за сутки | п.п./год п.п./сут | 5368 15 | 4345 12 |
| Коэффициенты учитывающие дополнительные расходы: - на разгон и замедление поездов - по простою поездов на станциях | - - | 0,07 0,11 | 0,07 0,11 |
| Расчётные размеры пассажирского движения | п.п./сут | 2 | 2 |
| Расчётная масса пассажирского состава брутто | т | 1000 | 1000 |
| Средняя масса грузового состава брутто | т | 3825 | 4725 |
| Годовое число приведенных поездов | п.п./год | 5848 | 4762 |
| Укрупнённые нормы расходов по движению поезда: - перемещение по площадке - преодоление подъёма - преодоление вредного спуска - перемещение по вредному спуску | руб/км руб/м руб/м руб/км | 2,19 0,351 0,451 1,16 | 2,62 0,417 0,538 1,41 |

Продолжение таблицы 17

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разность отметок конечной и начальной точки маршрута: - в направлении «туда» - в направлении «обратно» | м м | -52,05 52,05 | -52,05 52,05 |
| Сумма углов поворота кривых | градус | 322 | 224 |
| Суммарная длина вредных спусков: - в направлении «туда» - в направлении «обратно» | км км | 1,115 0 | 6,525 0 |
| Суммарная высота вредных спусков: - в направлении «туда» - в направлении «обратно» | м м | 10,74 0 | 41,95 0 |
| Сумма углов поворота кривых в пределах вредных - в направлении «туда» - в направлении «обратно» | градус градус | 28,2 0 | 102,9 0 |
| Расходы по движению грузового поезда: - в направлении «туда» - в направлении «обратно» | руб/поезд руб/поезд | 18,8 52,0 | 36,9 67,6 |
| Эксплуатационные расходы по движению поездов | тыс. руб/год | 451,1 | 534,7 |
| Суммарные эксплуатационные расходы | тыс. руб/год | 698,0 | 822,5 |
| Эксплуатационные расходы на 1 км железнодорожной линии | тыс. руб/км в год | 47,29 | 48,10 |

## 5.4 Выбор рационального варианта трассы

Технико-экономические показатели определены в соответствии с методикой, изложенной в [8]. Главным критерием сравнения вариантов в данном курсовом проекте являются приведенные расходы (экономический критерий). Результаты приведены в таблице 18.

Таблица 18 –  Технико-экономические показатели

| Показатель | Ед. изм. | Вариант |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководящий уклон | ‰ | 10 | 8 |
| Коэффициент развития | - | 1,085 | 1,257 |
| Средняя кривизна трассы | градус/км | 21,816 | 13,099 |
| Минимальный радиус круговых кривых | м | 1200 | 1200 |
| Средневзвешенный уклон трассы | ‰ | 3,5 | 3,1 |
| Суммарный объём земляных работ | тыс. м3/км | 648,90 | 837,73 |
| Средний объём земляных работ на 1 км трассы | тыс. м3 | 43,96 | 48,99 |
| Суммарные капитальные вложения | тыс. руб | 21614,9 | 25877,1 |
| Капитальные вложения на 1 км жд линии | тыс. руб/км | 1464,4 | 1513,3 |
| Полезная длина приёмо-отправочных путей | м | 850 | 1050 |
| Норма массы грузового состава | т | 4250 | 5250 |

Продолжение таблицы 18

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя техническая скорость | км/ч | 54 | 50 |
| Суммарные эксплуатационные расходы | тыс. руб/год | 698,0 | 822,5 |
| Эксплуатационные расходы на 1 км железнодорожной линии | тыс. руб/км в год | 47,3 | 48,1 |
| Нормативный срок окупаемости капитальных вложений | год | 10 | 10 |
| Норма рентабельности капитальных вложений | - | 0,1 | 0,1 |
| Приведенные строительно-эксплуатационные затраты | тыс. руб | 1937,3 | 1994,2 |
| Фактический срок окупаемости дополнительных капитальных вложений | год | - | ∞ |

По экономическому критерию лучше первый вариант трассы в связи с тем, что он дешевле и по капитальным вложениям (на 4262 тыс. руб) , и по эксплуатационным расходам (на 124 тыс. руб.). Дополнительные капитальные вложения во второй вариант не окупятся никогда.

Кроме того, первый вариант  лучше второго, т.к. для него коэффициент развития трассы меньше (на 0,172), а средняя техническая скорость больше (на 4 км/ч).

Заключение

Заданный вариант тяги и выбранный руководящий уклон не соответствуют рельефу района проектирования, в связи с тем, что не удалось руководящим уклоном хорошо вписаться в рельеф. Тем не менее, на этапе отделки трассы удалось лучше вписаться в рельеф местности и уменьшить таким образом объемы земляных работ.

# Список литературы

- ГОСТ 21.204-93. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта [Текст] / Госстрой России. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 36 с.

- ГОСТ Р 21.1702-96. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей [Текст] / Минстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1996. – 26 с.

- Изыскания и проектирование железных дорог [Текст]: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / И.В. Турбин, А.В. Гавриленков, И.И. Кантор [и др.]; под ред. И.В. Турбина. – М.: Транспорт, 1989. – 479 с.

- Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог [Текст] / МПС СССР. – М.: Транспорт, 1991. – 303 с.

- Пособие по гидравлическим расчетам малых водопропускных сооружений [Текст] / Минтрансстрой СССР; под общ. ред. Г.Я. Волченкова. – М.: Транспорт, 1992. – 408 с.

- Правила тяговых расчётов для поездной работы [Текст]/ МПС СССР. - М: Транспорт, 1985. - 287 с.

- СТН Ц-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм [Текст] / МПС России. – М.: Транспорт, 1995. – 86 с.