Сибирская Государственная Геодезическая Академия

Кафедра Высшей Геодезии

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по предмету «Высшая геодезия»

Выполнил:

Проверил:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Вариант 8 |
| --- |
|  | g | m | s |  | G | m | s |
| B1 | 50 | 14 | 8,895 | Z | 87 | 22 | 5,364 |
| L1 | 42 | 19 | 18,306 | A | 13 | 24 | 23,812 |
| H1 | 279,032 | м | S | 22983,875 | м |

Новосибирск - 2017

Цель работы

Изучить и практически освоить способы преобразования различных систем пространственных координат на примере двух точек Q1 и Q2, при этом положение точки Q1 задано в системе пространственных эллипсоидальных референцных координат (СК-42) B, L, H, а точки Q2 в системе пространственных полярных координат S, Z, A.

Суть работы

- Принимая точку Q1 за начало (полюс системы полярных координат S, Z, A, преобразовать путем решения прямой геодезической задачи в пространстве систему полярных геодезических координат S, Z, A точки Q2 в пространственные эллипсоидальные квазигеоцентрические координаты B2, L2, H2.

- По полученным пространственным эллипсоидальным координатам B2, L2, H2 референцной системы СК-42 точки Q2 вычислить пространственные прямоугольные координаты X2, Y2, Z2.

- Используя элементы взаимного (внутреннего) ориентирования эллипсоидов. x0=26,6 м, y0=-134,8 м, z0=-77,3, углы поворота осей координат ωx=-0,17″, ωy=-0,39″, ωz=-0,83″, отличие масштаба от единицы     ∆m=0606*10-8. Преобразовать пространственные прямоугольные координаты X2, Y2, Z2 точки Q2, полученные ранее в общеземную систему ПЗ-90, , , .

- Перейти от пространственных прямоугольных координат , ,  общеземной системы точки Q2 к пространственной геодезической системе , ,  для общеземного эллипсоида.

- По дифференциальным формулам вычислить поправки, , , а затем получить геодезические пространственные координаты в референцной системе B2, L2, H2, используя координаты точки Q2 в общеземной системе , , и полученные выше поправки , , .

- Сравнение (совпадение) результатов вычислений первого и пятого этапов (пунктов) является контролем правильности вычислений.

Параметры эллипсоида ПЗ-90 =6378136 м, =1:298,257839303. Параметры эллипсоида Красовского СК-42 a=6378245 м, α=1:298,3.

- Преобразовать путем решения обратной геодезической задачи в пространстве пространственные геодезические координаты точки Q2 B2, L2, H2 в пространственные полярные геодезические координаты S, Z, A. Сравнение результатов вычислений данного пункта задания с исходными данными S, Z, A является контролем правильности вычислений.

- По исходным данным S, Z, A вычислить пространственные прямоугольные топоцентрические горизонтальные (геодезические) координаты XT, YT, ZT точки Q2.

- Преобразовать координаты XT, YT, ZT точки Q2 в пространственные прямоугольные квазигеоцентрические координаты X2, Y2, Z2. Сравнение (совпадение) результатов вычислений данного пункта и пункта 2 является контролем правильности данного задания.

Схема перехода

Результаты работы

Задание № 1

Принимая точку Q1 за начало (полюс системы полярных координат S, Z, A, преобразовать путем решения прямой геодезической задачи в пространстве систему полярных геодезических координат S, Z, A точки Q2 в пространственные эллипсоидальные квазигеоцентрические координаты B2, L2, H2.

Координаты точки Q1

Широта В1=50°14’08.895”

Долгота L1=42°19’18.306”

Высота H1=279.032 м

Полярные геодезические координаты

S=22983.875 м

Z=87°22’05.364”

A=13°24’23.812”

Параметры эллипсоида Красовского СК-42:

Большая полуось a=6378245 м,

Сжатие α=1:298.3=0.003352330.

Вычисления

Эксцентриситет

Радиус первого вертикала

м

м

Первое приближение

м

Второе приближение

м

Третье приближение

м

Так как  то

B2=

м

=1375.750 м

Результаты расчетов:

B2 = 50º 26’ 11.45”

L2 = 42º 23’ 48.00”

H2 = 1375.760 м

Задание № 2

По полученным пространственным эллипсоидальным координатам B2, L2, H2 референцной системы СК-42 точки Q2 вычислить пространственные прямоугольные координаты X2, Y2, Z2.

Исходные данные из задания 1

Пространственные эллипсоидальные координаты

B2 = 50º 26’ 11.45”

L2 = 42º 23’ 48.00”

H2 = 1375.760 м

Эксцентриситет

Радиус первого вертикала

м

Вычисления

Результаты расчетов:

X2 =  3006776.526 м

Y2 = 2745243.351 м

Z2 = 4895004.345 м

Задание № 3

Используя элементы взаимного (внутреннего) ориентирования эллипсоидов. x0=26,6 м, y0=-134,8 м, z0=-77,3, углы поворота осей координат ωx=-0,17″, ωy=-0,39″, ωz=-0,83″, отличие масштаба от единицы   ∆m=0.606*10-8. Преобразовать пространственные прямоугольные координаты X2, Y2, Z2 точки Q2, полученные ранее в общеземную систему ПЗ-90, , , .

Исходные данные из задания 2

Пространственные прямоугольные координаты в СК-42

X2 = 3006776.526 м

Y2 = 2745243.351 м

Z2 = 4895004.345 м

Вычисления

м

м

м

Результаты расчетов:

м

м

м

Задание № 4

Перейти от пространственных прямоугольных координат , ,  общеземной системы точки Q2 к пространственной геодезической системе , ,  для общеземного эллипсоида.

Параметры эллипсоида ПЗ-90

=6378136 м,

=1:298,257839303=0.00335280374

Исходные данные из задания 3:

Пространственные прямоугольные координаты в общеземной системе ПЗ-90

м

м

м

Вычисления:

м

1-е приближение

м

2-е приближение

м

3-е приближение

Таким образом

м

Результаты расчетов:

м

Задание № 5

По дифференциальным формулам вычислить поправки, , , а затем получить геодезические пространственные координаты в референцной системе B2, L2, H2, используя координаты точки Q2 в общеземной системе , , и полученные выше поправки , , .

элементы взаимного (внутреннего) ориентирования эллипсоидов.

x0=26,6 м,

y0=-134,8 м,

z0=-77,3,

углы поворота осей координат

ωx=-0,17″,

ωy=-0,39″,

ωz=-0,83″,

отличие масштаба от единицы

∆m=0.606*10-8.

Параметры эллипсоида ПЗ-90

=6378136 м,

=1:298,257839303=0.00335280374

Параметры эллипсоида Красовского СК-42:

Большая полуось a=6378245 м,

Сжатие α=1:298.3=0.003352330.

Исходные данные из задания 4

м

Вычисления:

=

=6378136-6378245=-109 м

м

м

=

м

Результаты расчетов:

B2 = 50º 26’ 11,45”

L2 = 42º 23’ 48,00”

H2 = 1375,760

Задание № 6

Преобразовать путем решения обратной геодезической задачи в пространстве пространственные геодезические координаты точки Q2 B2, L2, H2 в пространственные полярные геодезические координаты S, Z, A. Сравнение результатов вычислений данного пункта задания с исходными данными S, Z, A является контролем правильности вычислений.

B2 = 50º 26’ 11,45”

L2 = 42º 23’ 48,00”

H2 = 1375,760

Формулы для расчетов:

= 96.0281

= 0.000548226

= 6392271.062

= 50.43596637

= 13°.24'23.81''

=

=87°22’05.364”

=22983.875 м

Результаты расчетов:

S = 22983.875

A = 13°.24'23.81''

Z = 87°22’05.364”

Задание № 7

По исходным данным S, Z, A вычислить пространственные прямоугольные топоцентрические горизонтальные (геодезические) координаты XT, YT, ZT точки Q2.

Исходные данные

Полярные геодезические координаты

S=22983.875 м

Z=87°22’05.364”

A=13°24’23.812”

Вычисления:

Результаты расчетов:

Xт = 22333.962 м

Yт = 5323.425 м

Zт =  м

Задание № 8

Преобразовать координаты XT, YT, ZT точки Q2 в пространственные прямоугольные квазигеоцентрические координаты X2, Y2, Z2. Сравнение (совпадение) результатов вычислений данного пункта и пункта 2 является контролем правильности данного задания

Исходные данные

Координаты точки Q1

Широта В1=50°14’08.895”

Долгота L1=42°19’18.306”

Высота H1=279.032 м

Исходные данные из задания 7

Пространственные прямоугольные топоцентрические горизонтальные (геодезические) координаты

Xт = 22333.962 м

Yт = 5323.425 м

Zт = 1055.378 м

Вычисления

Эксцентриситет

Радиус первого вертикала

м

Результаты расчетов:

X2 = 3006776.526 м

Y2 = 2745243.351 м

Z2 = 4895004.345 м

# Text boxes

Xт, Yт, Zт

X2, Y2, Z2

X2*, Y2*, Z2*

B2*, L2*, H2*

B2, L2, H2

S, A, Z

1

2

5

4

8

3

7

6