Курсовая работа по дисциплине

«ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА»

Вариант 45

ВВЕДЕНИЕ

Цель контрольной работы – проверка знания студентами теоретического материала по дисциплине «Основы механики подвижного состава» и умения применять его при проведении практических расчетов.

Выполнению задания должны предшествовать обстоятельная работа над теоретическими разделами курса по учебникам и монографиям [1 – 5] и самопроверка студента по контрольным вопросам, содержащимся в конце данного издания.

Контрольная работа включает в себя следующие этапы:

1) составление расчетных схем для заданного типа вагона и дифференциальных уравнений собственных частот колебаний кузова, определение собственных частот колебаний подпрыгивания, галопирования и боковой качки вагона;

2) расчет параметров гасителей колебаний в соответствии с их типом (1, 2 или 3);

3) проверка отсутствия «валкости» кузова вагона на рессорах;

4) составление расчетной схемы и дифференциального уравнения вынужденных колебаний подпрыгивания условного одноосного вагона с одной ступенью подвешивания при его движении по регулярной геометрической неровности пути, решение этого дифференциального уравнения;

5) составление расчетной схемы и системы дифференциальных уравнений вынужденных колебаний грузового четырехосного вагона в вертикальной продольной плоскости при его движении по регулярной геометрической неровности пути;

6) решение дифференциального уравнения колебаний подпрыгивания кузова вагона в продольной вертикальной плоскости при движении вагона по регулярной геометрической неровности пути без учета колебаний галопирования кузова.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Тип экипажа | Цистерна с объемом котла 60 м3 |
| --- | --- |
| Тара экипажа Мв, т | 22,7 |
| Грузоподъемность Q, кН | 600 |
| База экипажа 2L, м | 7,12 |
| Условное обозначение и тип тележки | 1 – тележка модели 18-578 |
| База тележки lт, | 1,85 |
| Масса тележки Мт, т | 4,78 |
| Масса необрессоренных частей, приходящихся на колесо Мн, т | 0,975 |
| Жесткость одного рессорного комплекта с1, кН/м | 3125 |
| Наибольший прогиб рессорного комплекта, Zmax, м | 0,068 |
| Полярный момент инерции тележки, относительно вертикальной оси, проходящей через центр J0, Н*м*с2 | 0,595·105 |
| Тип гасителя колебаний | 2 – гаситель с силой трения, пропорциональной прогибу рессор Fгас=-KφCz signZ |
| Использование грузоподъемности экипажа (, % | 0 |
| Высота центра тяжести кузова с грузом над уровнем рессорного подвешивания hц, м | 1,25 |
| Момент инерции экипажа с грузом относительно оси, проходящей в плоскости верха рессор и направленной: а) параллельно оси пути Ix, Н*м*с2* 104 б) перпендикулярно оси пути Iy, Н*м*с2*104 | 64 179 |
| Скорость движения экипажа v, км/ч | 100 |
| Длина периода неровности пути lн, м | 12,5 |
| Амплитуда неровностей пути ηо, м | 0,007 |

# 1 Составление расчетных схем для заданного типа вагона и дифференциальных уравнений собственных частот колебаний кузова, определение собственных частот колебаний подпрыгивания, галопирования и боковой качки вагона

Круговая частота собственных колебаний вагона определяется по формуле:

(1)

где g = 9, 81 м/с2 – ускорение свободного падения;

fст – статический прогиб рессор.

Статический прогиб рессор определяем по формуле:

(2)

где G – вес кузова вагона, Н;

с1 – жесткость одного рессорного комплекта, кН/м.

Вес кузова вагона определяем по формуле:

(3)

где Gтар – тара вагона, Н;

Gгр – грузоподъемность вагона, Н;

( - доля использования грузоподъемности вагона;

Gтел – вес тележки, Н.

Тогда период колебаний подпрыгивания будет равен:

(4)

Рассчитаем:

|  | 22,7·9,81·1000 = 222687 Н; |
| --- | --- |
|  | 600000 Н; |
|  | 4,78·9,81·1000 = 46900 Н; |
| α = | 0; |
|  | 222687 + 0·600000 - 2·46900 = 128887 Н. |
|  | 128887/(4·3125000) = 0,0103 м. |
|  | (9,81/0,0103)½ = 30,861 с-1. |
|  | 2·3,14/30,861 = 0,204 с. |

Следовательно, чем больше статический прогиб рессорного подвешивания, тем больше период колебаний надрессорного строения, т.е. тем более медленными и плавными будут эти колебания.

Рисунок 1.1 – Расчетная схема тележки вагона

Угловую частоту собственных колебаний галопирования кузова вагона находим по формуле:

(5)

где l1 +l2 = L – база вагона;

h – высота центра тяжести вагона с грузом над уровнем рессорного подвешивания

Iy – момент инерции вагона с грузом относительно оси, проходящей в плоскости верха рессор и направленной перпендикулярно оси пути.

Тогда

(6)

Тгал =2·3,14/9,403 = 0,668 с.

Из формул (5) и (6) следует, что чем меньше жесткость рессорного подвешивания с1, чем больше момент инерции кузова Iy и выше центр тяжести h, тем меньше частота собственных колебаний галопирования (гал и тем больше период галопирования Tгал.

Колебания боковой качки могут быть рассмотрены с помощью той же схемы, приняв в ней вместо l1 и l2 величины b1 и b2 и вместо момента инерции кузова вагона Iy (относительно оси y) – момент инерции кузова вагона относительно оси x – Ix

(7)

Тогда период колебаний будет равен

(8)

Линейные частоты колебаний кузова определяются по формуле:

(9)

Рассчитаем по формулам (7)-(9):

|  | 2·3,14/4,471 = 1,405 с. |
| --- | --- |
|  | Линейные частоты |
|  | 1/0,204 = 4,912 Гц; |
|  | 1/0,668 = 1,497 Гц; |
|  | 1/4,471 = 0,712 Гц. |

Следовательно, чем больше величина частоты, тем больше плавность хода вагона.

# 2 Расчет параметров гасителей колебаний

Задан гаситель с линейно зависящим от прогиба нажатием трущихся поверхностей элементов фрикционного аппарата

(10)

Для данного типа гасителя (II) определим коэффициент вязкого сопротивления по формуле:

(11)

Определяется параметр трения:

(13)

и коэффициент вязкого сопротивления по формуле

Н/сек·м

# 3 Проверка рессорного подвешивания на отсутствие «валкости»

Для определения высоты метацентра рассмотрим вагон, вес кузова которого G и жесткость рессоры с. Тогда, реакции рессорных комплектов при наклоне кузова на угол ( составят:

(15)

Расчетная схема для определения валкости кузова представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Расчетная схема проверки валкости кузова

Момент реакции рессор относительно точки О1

(16)

Заменим действие силы R1 и R2 их равнодействующей R, а точку пересечения равнодействующей в наклонной осью вагона назовем метацентром вагона. Момент равнодействующей R относительно точки O1

(17)

где hМ – высота метацентра от пола вагона.

Поскольку угол ( мал, то tg((0, т.е.

M0 = RhM(,

где R = R1 + R2 = Q,

то приравнивая момент силы R1 и R2 моменту от их равнодействующей R, получим (hMG = 2b2(c(, отсюда

(18)

где fст – статический прогиб рессорного подвешивания вагона; в данном случае равен zmax;

b – половина базы тележки.

м.

Высота метацентра выше центра тяжести вагона более чем на 2 м, следовательно вагон устойчив.

# 5 Составление расчетной схемы и системы дифференциальных уравнений вынужденных колебаний грузового четырехосного вагона в вертикальной продольной плоскости при его движении по регулярной геометрической неровности пути

Решение дифференциального уравнения ( = 2(/Т является аналитическим выражением процесса вынужденных колебаний подпрыгивания вагона при движении его по регулярным неровностям вида

Это решение имеет вид:

(19)

(20)

где  - скорость движения вагона, м/с;

– длина периода неровностей, м;

h – амплитуда неровностей, м;

- круговая частота собственных колебаний при подпрыгивании, с-1;

Для колеса вагона номер i возмущение функции имеет вид:

(21)

где li – расстояние от первого до i-го колеса.

Расчетная схема представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Расчетная схема

Амплитуда вынужденных колебаний подпрыгивания кузова вагона будет иметь вид:

(22)

Величины времени для каждой оси тележки определяются как:

где lт – база тележки, м;

L – база вагона, м

Тогда зависимость z(t) определяется для осей так:

Определим для заданного вагона:

# 6 Решение дифференциального уравнения колебаний подпрыгивания кузова вагона в продольной вертикальной плоскости при движении вагона по регулярной геометрической неровности пути без учета колебаний галопирования кузова.

Аналитическое выражение, описывающее процесс вынужденных колебаний будет иметь вид:

Рассчитаем:

l1 = 0;

l2 = lт = 1,85 м;

l3 = L = 7,12 м;

l4 = (L + lт) = 7,12 + 1,85 = 8,97 м.

Для построения графика определяем зависимость z от t:

|  | t = 0 |
| --- | --- |
| Фк1 = | cos(13,963·0 - 6,28·0/12,5) - cos30,861·0 = 0; |
| Фк2 = | cos(13,963·0 - 6,28·1,85/12,5) - cos30,861·0 = -0,402; |
| Фк3 = | cos(13,963·0 - 6,28·7,12/12,5) - cos30,861·0 = -1,906; |
| Фк4 = | cos(13,963·0 - 6,28·8,97/12,5) - cos30,861·0 = -1,202; |
| z(0) = | 0,0088·[0 + (-0,402) + (-1,906) + (-1,202)] = -0,031. |
|  | t = 1 |
| Фк1 = | cos(13,963·1 - 6,28·0/12,5) - cos30,861·1 = -0,676; |
| Фк2 = | cos(13,963·1 - 6,28·1,85/12,5) - cos30,861·1 = 0,043; |
| Фк3 = | cos(13,963·1 - 6,28·7,12/12,5) - cos30,861·1 = -1,424; |
| Фк4 = | cos(13,963·1 - 6,28·8,97/12,5) - cos30,861·1 = -1,85; |
| z(1) = | 0,0088·[-0,676 + (0,043) + (-1,424) + (-1,85)] = -0,034. |
|  | t = 2 |
| Фк1 = | cos(13,963·2 - 6,28·0/12,5) - cos30,861·2 = -1,384; |
| Фк2 = | cos(13,963·2 - 6,28·1,85/12,5) - cos30,861·2 = -0,732; |
| Фк3 = | cos(13,963·2 - 6,28·7,12/12,5) - cos30,861·2 = 0,262; |
| Фк4 = | cos(13,963·2 - 6,28·8,97/12,5) - cos30,861·2 = -0,59; |
| z(2) = | 0,0088·[-1,384 + (-0,732) + (0,262) + (-0,59)] = -0,022. |

По этим и промежуточным данным строим график зависимости z от t (см. рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 График подпрыгивания вагона

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Введение в теорию динамических систем с обзором последних достижений. А.Б. Каток, Б. Хассельблат. – 2005, Москва

- Практикум для выполнения контрольной работы при изучении дисциплины «Основы механики подвижного состава». Часть 1 / И. И. Галиев, В. А. Нехаев, В. А. Николаев, А. Н. Смалев, В. Н. Ушак; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2016. 37 с.

- М. Ф. Вериго. Динамика вагонов. – Конспект лекций. М: ВЗИИТ, 1971 г.