СОДЕРЖАНИЕ

Задание 2…………………………………………………………………………3

Задание 3…………………………………………………………………………5

Задание 4…………………………………………………………………………7

Список  использованных источников…………………………………………..8

ЗАДАНИЕ № 2

Рассчитать точность определения координат и высот точек местности по стереопаре снимков. Характеристики фотокамеры   приведены  в   табл. 2.

| Вариант | Название Фотокамеры | Размер пикселя матрицы, мкм | Фокусное расстояние фотокамеры, f | Размер кадра lx (вдоль полета) х ly (поперек полета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | пиксели | мм | пиксели |
| аналоговые |
| 5 | DIMAC Lite | 6,8 | 56,6 | 8320 | 36,8 x 49,2 | 5412 x 7216 |

Таблица 2   Характеристики фотокамеры

Значения высоты фотографирования  Н  и продольного перекрытия р%  приведены  в  Таблице 3.

Таблица 3  Значения высоты фотографирования Н  и  продольного перекрытия р%

| Вариант | 3 |
| --- | --- |
| Высота фотографирования, Н, м | 1000 |
| Продольное перекрытие, р, % | 75 |

Точность   измерений  координат  и  параллаксов принимаем  равной  0,5  пикселя,  т. е mx = my = mp = mq = m = 0,5 пикселя. В этом случае размер пикселя, указанный в табл. 1, надо умножить на 0,5.

Исходные данные:

- стереопара снимков получена аналоговой  среднеформатной камерой
DIMAC Lite с размером пикселя матрицы 6,8 мкм;

- фокусное расстояние f = 56,6 мм или 8320 пикселя;

- формат кадра 36,8 x 49,2 мм или 5412 x 7216 пикселя;

- короткая сторона кадра направлена вдоль полета;

- продольное перекрытие p = 75%.

Размер пикселя  на земной поверхности Δ  вычисляется по формуле:

Δ=Н/f= 1000/8320= 0,12(м)

С учётом размера пикселя Δ точность определения плановых и высотных координат вычисляется по формулам:

.

Базис фотографирования в масштабе снимка b получим по формуле:

b= 36,8 мм  *(100-75) / 100= 9,2 мм

Или в пикселях

b= 5412*(100-75) / 100= 1353 пикселей

Рассчитаем точность определения координат точек на местности mX, mY, mZ.

mx=my=H*mx/f= 1000*0,5/8320=0,06 (м)

mZ= H*mp/b= 1000*0,5/1353= 0,37 (м)

Поскольку в инструкции по фотограмметрическим работам принято указывать точность плановых координат вдоль радиус-вектора, рассчитаем её   по формуле:

m2xy= m2x+ m2y

При  mx=my  имеем:    mxy= mx√2=0,06√2=0,08(м)

Вывод:

Точность определения координат по стереопарам для предложенных параметров следующая:

- в плане  mXY = 0,08 м;

- по высоте mZ= 0,37 м.

ЗАДАНИЕ № 3.

С учетом выполненного задания № 2 сделать вывод: пригодна ли фотокамера и параметры аэросъёмки для создания карты масштаба 1:1000 с сечением рельефа 1 м?

На основании выводов сделать рекомендации по выбору фотокамеры (любой из предложенного списка в таблице № 1) и оптимальных параметров аэросъёмки. Рекомендации обосновать расчётами.

Пример решения задания.

В соответствии с инструкцией по фотограмметрическим работам , средние расхождения на опорных точках после уравнивания фототриангуляции должны удовлетворять следующим требованиям:

а) остаточные средние расхождения плановых координат опорных точек должны быть не хуже 0,2 мм, умноженные на знаменатель масштаба карты Мк, т. е. mXY = 0,2 Мк.

б) остаточные средние расхождения высот не должны превышать 0,15, умноженные на высоту сечения рельефа, т. е. mZ = 0,15hсеч.

Для карты масштаба 1:1000 и сечением рельефа hсеч = 1 м получаем:

mXY = 0,2 Мк = 0,2 х 1000 = 0,20 м

mZ = 0,15 hсеч = 0,15 x 1 = 0,15 м.

Приведенные расчёты показывают, что точность в плане вполне обеспечивается, поскольку расчётное значение ожидаемой плановой точности 0,08 м, а вот расчётная точность определения высот - 0,37 м.

Чтобы удовлетворить требованиям точности по высоте необходимо выполнить аэросъёмку, например, с высоты  306 м. Тогда расчётная точность определения высоты будет следующая:

mZ= H*mp/b= 1314*0,5/4381= 0,15 (м)

Другие способы повышения точности определения высоты могут быть связаны с увеличением базиса фотографирования или повышением точности измерений координат и параллаксов.

Вывод:

Предложенная в данном варианте съёмочная камера (DIMAC Lite) с соответствующими параметрами аэросъёмки  (Н = 1000 м и р = 75%) позволяет обеспечить плановую точность при создании карты масштаба 1:1000, а вот для создания оригинала рельефа с сечением 1 м необходимо изменить высоту аэросъёмки.

ЗАДАНИЕ № 4

Для заданных параметров фотокамеры и аэросъёмки (задания 2)  вычислить предельную погрешность определения высоты (hпред по ЦМР при создании фотопланов и дать рекомендации по способу и точности построения ЦМР.

Решение:

Формула вычисления предельной погрешности определения высоты берется из инструкции по выполнению фотограмметрических работ:

(hпред =  0,3f Mк/r

где радиус рабочей площади снимка r  определяется по формуле:

r=  √ ((lx/2)2+(ly/2)2)= √ ((36,8/2)2+(49,2/2)2)= 30,7 мм

Тогда при создании фотоплана отвечающего требованиям точности карты масштаба 1:1000 получим:

(hпред = 0,3*56,6*1000/30,7=0,05 м

Вывод:

Полученный результат означает, что, если перепад высот в пределах рабочей площади данного снимка не превышает двойной величины (hпред (2 х 0,5 = 1,0 м), то цифровое фототрансформирование снимка можно выполнить на среднюю плоскость (среднюю высоту местности в пределах данного снимка).

В противном случае следует  создавать  матрицу высот  с точностью определения высот не больше 0,05 м.

Такая точность определения высот может быть обеспечена построением горизонталей по ЦМР с сечением 2 м, что согласуется с требованием к построению горизонталей с точностью hсеч/3=2/3=0,67(м)

Список использованных источников

1. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование. Колосс, 2006.

2. Дистанционное зондирование (под ред. Ф. Свейна и Ш. Дейвис). М.: Недра, 1983.

3. Н.Д. Ильинский, А.И. Обиралов, А.А. Фостиков. Фотограмметрия и дешифрирование снимков. М.: Недра, 1986.

4. Цифровая фотограмметрия: Обзор программных средств // НИС-Обозрение, 1998, №1. С. 10-15