Содержание

1. Выбор двигателя. Кинематический и энергетический расчеты привода	4

1.1 Определение мощности и частоты вращения двигателя	4

1.2 Определение передаточного числа привода и его ступеней	6

1.3 Определение силовых и кинематических параметров привода	7

2. Проектирование клиноременной передачи	8

3. Расчет быстроходной зубчатой передачи	11

4. Расчет тихоходной зубчатой передачи	19

5. Проектный расчет валов и разработка их конструкции	27

6. Подбор подшипников	30

7. Определение конструктивных размеров зубчатого колеса	31

8. Определение сил в зубчатом зацеплении	34

9. Построение расчетной схемы нагружения валов, определение реакции опор	35

10. Определение долговечности подшипников	41

11. Проверка прочности шпоночных соединений	43

12. Порядок сборки редуктора	44

13. Смазка зубчатых зацеплений и подшипников	45

14. Проектирование муфты	45

Список литературы	47

Кинематическая схема привода

Рисунок 1. Кинематическая схема привода ленточного конвейера

1. Редуктор цилиндрический

2. Барабан приводной

3. Рама (плита)

4. Клиноременная передача

5. Электродвигатель

6. Муфта упругая

- тяговое усилие цепей конвейера,

- скорость движения цепей,

- крутящий момент на выходном валу,

- крутящий момент на валу электродвигателя при перегрузке,

- угол наклона ременной передачи.

Таблица 1.1 – Данные разработки

| F, kH | 4,5 |  |
| --- | --- | --- |
| V, м/с | 1 |  |
| Dб, мм | 500 |  |
| B,мм | 500 |  |
| α | 0.6 |  |
|  | 60 |  |
|  | 2 |  |
|  | 0.25 |  |

Срок службы 10 лет. .

1. Выбор двигателя. Кинематический и энергетический

расчеты привода

1.1 Определение мощности и частоты вращения двигателя

Мощность двигателя зависит от требуемой мощности рабочей машины, а его частота вращения – от частоты вращения приводного вала рабочей машины.

1. Определим требуемую мощность рабочей машины Ррм, кВт:

Ррм=Fv, где

F – окружное усилие, кН;

v – скорость ленты, м/с;

Ррм=4.5(1=4.5.

2. Определим общий коэффициент полезного действия (КПД) привода:

(=(зп2(оп(м(пк3(пс, где

(зп, (оп, (м, (пк, (пс – коэффициенты полезного действия закрытой передачи (редуктора), открытой передачи, муфты, подшипников качения и подшипников скольжения.

Принимаем (зп=0.96, (оп=0.96, (м=0.98, (пк=(пс=0.99.

(=0.962(0.96(0.98(0.993(0.99=0.833.

3. Определим требуемую мощность двигателя Рдв, кВт:

.

4. Определим номинальную мощность двигателя Рном, кВт.

Рном ( Рдв.

Рном=5.5 кВт.

| Вариант | Тип двигателя | Номинальная мощность Рном, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | синхронная | при номинальном режиме nном |
| 1 | 4АМ132М8У3 | 5.5 | 750 | 720 |
| 2 | 4АМ132S6У3 | 5.5 | 1000 | 965 |
| 3 | 4АМ112M4У3 | 5.5 | 1500 | 1445 |
| 4 | 4АМ100L2У3 | 5.5 | 3000 | 2880 |

5. Определим частоту вращения приводного вала рабочей машины nрм, об/мин:

nрм=.

6. Находим передаточное число привода u для каждого варианта.

:

;

;

;

.

7. Производим разбивку передаточного числа u, принимая для всех вариантов передаточное число быстроходной ступени редуктора постоянным uб=3.15, передаточное число тихоходной ступени редуктора постоянным uт=4.

;

;

;

.

Из рассмотренных четырех вариантов предпочтительнее третий.

Принимаем стандартные значения передаточных чисел

uб=3.15,  uт=4, uоп=3.

Таким образом, выбираем двигатель 4АМ112М4У3 (Рном=5.5 кВт, nном=1445 об/мин).

1.2 Определение передаточного числа привода и его ступеней

Передаточное число I ступени редуктора uБ=3.15;

передаточное число II ступени редуктора uТ=4.0;

передаточное число клиноременной передачи uоп=3.0.

1.3 Определение силовых и кинематических параметров привода

Таблица 1

| Параметр | Вал | Последовательность соединения элементов привода по кинематической схеме дв(оп(зп(зп(рм |
| --- | --- | --- |
| Мощность Р, кВт | дв Б пр Т вых | Рдв=5.5 Р1=Рдв(оп(пк =5.50.96(0.99=5.227 Р2=Р1(зп(пк=5.227(0.96(0.99=4.968 Р3=Р2(зп(пк =4.968(0.96(0.99=4.722 Рвых=Р3(м(пс =4.722(0.98(0.99=4.581 |
| Частота вращения n, об/мин | Угловая скорость (, 1/с | дв |  |  |
|  |  | Б |  |  |
|  |  | пр |  |  |
|  |  | Т |  |  |
|  |  | вых |  |  |
| Вращающий момент Т, Н(м | дв Б пр Т вых |  |

2. Проектирование клиноременной передачи

Крутящий момент на ведущем шкиве Т1=36.35 Нм, частота вращения вала n1=1445 об/мин.  При таких значениях рекомендуется выбрать сечение А ремня с площадью поперечного сечения F = 81 мм2.

Выбираем диаметр D1 ведущего шкива. Минимальное значение Dmin=90 мм. Однако для обеспечения большей долговечности ремня рекомендуется не ориентироваться на Dmin, а брать шкив на 1–2 номера больше.

Принимаем D1 = 100 мм.

Находим диаметр D2 ведомого шкива, приняв относительное скольжение ( = 0.015:

D2 = iD1(1–()=3(100((1–0.015)=295.5 мм.

Ближайшее стандартное значение D2 = 300 мм.

Уточняем передаточное отношение i с учетом (:

.

Пересчитываем:

об/мин;

расхождение с заданным

(при допускаемом расхождении до 3%). Итак, принимаем

D1 = 100 мм;

D2 = 300 мм.

Определяем межосевое расстояние а: его выбираем в интервале

В заданном примере

Принимаем близкое к среднему значению

а = 514 мм.

Расчетная длина ремня определяется по формуле (5.6), как и в случае плоскоременной передачи:

Ближайшая по стандарту длина ремня

Lр=1600 мм.

Вычисляем

Dср=0.5(D1+D2)=0.5(100+300) = 200 мм

и определяем новое значение а с учетом стандартной длины L по формуле

При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения а на 0.01L для того, чтобы облегчить надевание ремней на шкив; для увеличения натяжения ремней необходимо предусмотреть возможность увеличения а на 0.025L; для рассматриваемого примера необходимые перемещения составят:

В меньшую сторону 0.01(475=4.8 мм;

В большую сторону 0.025(475=11.9 мм.

Угол обхвата меньшего шкива

Скорость

v = 0.5(1D1=0.5(50.4(100(10-3=2.52 м/с.

Находим величину окружного усилия р0, передаваемого одним клиновым ремнем сечения А при i=3, D1=100 мм, L0=1600 мм, v=2.52 м/с:

р0=240 Н (на один ремень).

Допускаемое окружное усилие на один ремень

[р]=р0С(СLСр.

Здесь

С(=1–0.003(180–(1)=1–0.003(180–155)=0.925.

Коэффициент, учитывающий влияние длины ремня,

.

Так как расчетная длина L=1675, L0=1600, то СL=.

Коэффициент режима работы при заданных выше условиях Ср=1. Следовательно,

[р]=240(0.925(1.747=388 Н.

Определяем окружное усилие:

.

Расчетное число ремней

Принимаем z=6.

Определяем усилия в ременной передаче, приняв напряжение от предварительного натяжения (0=1.6 Н/мм2:

предварительное натяжение каждой ветви ремня

S0=(0F=1.6(81=130 Н;

рабочее натяжение ведущей ветви

;

то же ведомой ветви

;

усилие на валы

3. Расчет быстроходной зубчатой передачи

Выбор материалов зубчатых колес. Определение допускаемых напряжений

1. Выбираем  твердость, термообработку и материал зубчатой передачи.

а) определяем марку стали: для шестерни и колеса – сталь 40Х, твердость ≤350 НВ. Разность средних твердостей

НВ1с–НВ2с=20…50.

б) определяем механические характеристики стали 40х: для шестерни твердость 235…262 НВ1, термообработка – улучшение , Dпред=200 мм, Sпред=125 мм; для колеса твердость 269…302 НВ2, термообработка – улучшение, Dпред=125 мм, Sпред=80 мм.

в) определяем среднюю твердость зубьев шестерни и колеса:  НВ1СР=(235+262)/2=248,5; НВ2СР=(269+302)/2=285,5.

2. Определяем допускаемые контактные напряжения для зубьев шестерни [σ]Н1 и колеса [σ]Н2.

а) рассчитываем коэффициент долговечности KHL.

Наработка за весь срок службы:

для колеса

N2= 573(ω(Lh,,

где ω – угловая скорость вала рабочей машины, 1/с; Lh- срок службы привода (ресурс), ч

примем срок службы привода Lh=10(365(24(0.60.45=23652 ч.

N2=573(16.0(23652=217(106 циклов.

для шестерни

N1=N2(uБ=217(106(3.15=684(106 циклов.

Число циклов перемены напряжений NHO, соответствующее пределу выносливости, находим

Так как N1> NHO1 и N2> NHO2, то коэффициенты долговечности KHL1=1 и KHL2=1.

б) определяем допускаемое контактное напряжение [σ]Н0, соответствующее числу циклов перемены напряжений NHO :

для шестерни

[σ]Н01=1.8(НВ1ср+67=1.8(248.5+67=514.3 Н/мм2.

для колеса

[σ]Н02=1.8(НВ2ср+67=1.8(285.5+67=580.9 Н/мм2.

в) определяем допускаемое контактное напряжение:

для шестерни

[σ]Н1= KHL1([σ]Н01=1(514.3=514.3 Н/мм2.

для колеса

[σ]Н2= KHL2([σ]Н02=1(580,9=580,9 Н/мм2.

Косозубая передача рассчитывается по меньшему значению [σ]Н

При этом условие

[σ]Н=514.3 Н/мм2<1.23[σ]Н2=1.23(580.9=714.5 Н/мм2 соблюдается.

3. Определяем допускаемые напряжения изгиба для зубьев

шестерни [σ]F 1 и колеса [σ]F 1.

а) рассчитываем коэффициент долговечности KFL.

Наработка за весь срок службы: для шестерни N1=684(106 циклов, для колеса N2=217(106 циклов.

Число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу выносливости NF0=4(106 для обоих колес (1, стр. 52)

Так как N1> NF0 и N2> NF 0, то коэффициенты долговечности KFL1=1 и KFL2=1.

б) определяем допускаемое напряжение изгиба, соответствующее числу циклов перемены напряжений NF0:

для шестерни

[σ]F 0 1=1.03(НВср1=1.03(248.5=255.9 Н/мм2;

для колеса

[σ]F 0 2=1.03(НВср2=1.03(285.5=294 Н/мм2.

в) определяем допускаемое напряжение изгиба:

для шестерни

[σ]F 1= KFL1([σ]F 01 =1(255.9=255.9 Н/мм2;

для колеса

[σ]F 2= KFL2([σ]F 02	=1(294=294 Н/мм2.

Так как передача реверсивная, то  [σ]F  уменьшаем на 25%:

[σ]F 1=255,9(0,75=191,9 Н/мм2;

[σ]F 2=294(0,75=220,5 Н/мм2.

Таблица 2

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Dпред | Термооб-работка | НВ1ср | [σ]H | [σ]F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sпред |  | НВ2ср | Н/мм2 |
| Шестерня Колесо | 40Х 40Х | 200; 125 125; 80 | У У | 248.5 285.5 | 514.3 580.9 | 191.9 220.5 |

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ

- Определяем главный параметр – межосевое расстояние аw, мм:

где а) Ка – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач Ка=43;

б) ψа=b2/aw – коэффициент ширины венца колеса, равный 0,28…0,36 –ψа=0,2…0,25 – для шестерни, не симметрично расположенной относительно опор;

в) u – передаточное число редуктора или открытой передачи ;

г) Т2 – вращающий момент на тихоходном валу редуктора или на приводном валу рабочей машины для открытой передачи, Н*м;

д) [σ]H – допускаемое контактное напряжение колеса с менее прочным зубом или среднее допускаемое контактное напряжение, Н/мм2;

е) Кнβ – коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. Для прирабатывающих зубьев К н β=1

Принимаем аw=160 мм.

- Определяем модуль зацепления m, мм:

где 	а) Km – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач Km=5.8

б) d4=2(aω(u/(u+1)=2(160(3.15/4.15=242 – делительный диаметр колеса, мм;

в) b4=ψa(aω =0.22(160=36 – ширина венца колеса, мм;

г) [σ]F – допускаемое напряжение изгиба материала колеса с менее прочным зубом, Н/мм2 ;

д) значения aω, мм: Т2, Н(мм; u; ψа .

Принимаем m=2.5 мм

3. Определяем угол наклона зубьев β min для косозубых передач:

.

4. Определяем суммарное колесо зубьев шестерни и колеса:

для косозубых передач

.

Принимаем z(=124.

5. Уточняем действительную величину угла наклона зубьев:

.

6. Определяем число зубьев шестерни:

.

7. Определяем число зубьев колеса:

z2=zΣ–z1=124–30=94.

8. Определяем фактическое передаточное число uф и проверяем его отклонение Δu от заданного u:

9. Определяем фактическое межосевое расстояние:

для косозубых передач

10.Определяем основные геометрические параметры передачи, мм

Таблица 4

Основные геометрические параметры передачи

| Параметр | Шестерня косозубая | Колесо косозубое |
| --- | --- | --- |
| Диаметр | Делитель-ный | d1=mZ1/cosβ | 2.5(30/0.969= =78 | d2=mZ2/cosβ | 2.5(94/0.969= =242 |
|  | Вершин зубьев | da1=d1+2m | 78+2(2.5=83 | da2=d2+2m | 242+5=247 |
|  | Впадин зубьев | df1=d1–2,4m | 78–2.4(2.5= =72 | df2=d2–2.4m | 242–2.4(2.5= =236 |
| Ширина венца | b1=b2+(2…4) | 40 | b2=ψa(aw | 0.22(160=36 |

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ

11. Проверяем межосевое расстояние:

12. Проверяем пригодность заготовок колес

По условию пригодности заготовок колес:

Dзаг≤Dпред; 		Сзаг(Sзаг) ≤Sпред.

Диаметр заготовки шестерни Dзаг= da1+6 мм.

Размер заготовки  колеса закрытой передачи Sзаг= b2+4 мм.

Dзаг=83+6=89 мм;

Sзаг=36+4=40 мм.

13. Проверяем контактные напряжения σн, Н/мм2:

где 	а) К – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач К=376.

б) Ft=2(T1(103/d1=2(103.63(103/78=2657 – окружная сила в зацеплении, Н;

в) КНα – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями. Для косозубых - КНα определяется по графику

в зависимости от окружной скорости колес и степени точности передачи

14. Проверяем напряжение изгиба зубьев шестерни [σ]F 1 и [σ]F 2 , Н/мм2

где    а) m – модуль зацепления, мм; b2 – ширина зубчатого венца колеса, мм; Ft – окружная сила в зацеплении, Н ;

б) KFα – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями. Для косозубых KFα зависит от степени точности передачи, определяемой

в) KFβ – коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. Для прирабатывающихся зубьев колес KFβ=1 ;

г) KFυ- коэффициент динамической нагрузки, зависящий от окружной скорости колес и степени точности передачи ;

д) YF1  и YF2 – коэффициенты формы зуба шестерни и колеса. Определяются  по в зависимости от эквивалентного числа зубьев шестерни Zυ1=Z1/cos β3  и колеса Zυ2=Z2/cos β2,

где β – угол наклона зубьев .

е) Yβ= 1–βº/140º=1–14.36/180=0.855–  коэффициент, учитывающий наклон зуба.

ж) [σ]F1 и [σ]F2  - допускаемые напряжения изгиба шестерни и колеса, Н/мм2 .

Составляем табличный ответ.

Таблица 5

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчет |
| --- |
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Межосевое расстояние αw | 160 | Угол наклона зубьев β | 14.36( |
| Модуль зацепления m | 2.5 | Диаметр делительной окружности: шестерни d1 колеса d2 | 78 242 |
| Ширина зубчатого венца: Шестерни b1 колеса b2 | 36 40 |  |  |
| Число зубьев: шестерни z1 колеса z2 | 30 78 | Диаметр окружности вершин: шестерни dα1 колеса dα2 | 83 247 |
| Проверочный расчет |
| Параметр | Допускаемые значения | Расчетные значения | Примечание |
| Контактные напряжения σΗ, Н/мм2 | 514.3 | 468 |  |
| Напряжение изгиба, Н/мм2 | σF1 | 359 | 103.8 |  |
|  | σF2 | 317 | 91.8 |  |

4. Расчет тихоходной зубчатой передачи

1. Выбираем  твердость, термообработку и материал зубчатой передачи.

а) определяем марку стали: для шестерни и колеса – сталь 40Х, твердость ≤350 НВ. Разность средних твердостей

НВ3с–НВ2с=20…50.

б) определяем механические характеристики стали 40х: для шестерни твердость 235…262 НВ1, термообработка – улучшение , Dпред=200 мм, Sпред=125 мм; для колеса твердость 269…302 НВ2, термообработка – улучшение, Dпред=125 мм, Sпред=80 мм.

в) определяем среднюю твердость зубьев шестерни и колеса:  НВ3СР=(235+262)/2=248,5; НВ4СР=(269+302)/2=285,5.

2. Определяем допускаемые контактные напряжения для зубьев шестерни [σ]Н3 и колеса [σ]Н4.

а) рассчитываем коэффициент долговечности KHL.

Наработка за весь срок службы:

для колеса

N4= 573(ω(Lh,,

где ω – угловая скорость вала рабочей машины, 1/с (см. табл.2.4.);

Lh- срок службы привода (ресурс), ч (см, табл.1.1.)

срок службы привода Lh=23652

=573(4.0(23652=54(106 циклов.

для шестерни

N3=N4(uT=54(106(4=216(106 циклов.

Число циклов перемены напряжений NHO, соответствующее пределу выносливости, находим.

Так как N3> NHO3 и N4> NHO4, то коэффициенты долговечности KHL3=1 и KHL4=1.

б) определяем допускаемое контактное напряжение [σ]Н0, соответствующее числу циклов перемены напряжений NHO :

для шестерни

[σ]Н03=1,8(НВ3ср+67=1,8(248,5+67=514,3 Н/мм2.

для колеса

[σ]Н04=1,8(НВ4ср+67=1,8(285,5+67=580,9 Н/мм2.

в) определяем допускаемое контактное напряжение:

для шестерни

[σ]Н3= KHL3([σ]Н03=1(514,3=514,3 Н/мм2.

для колеса

[σ]Н4= KHL4([σ]Н04=1(580,9=580,9 Н/мм2.

Косозубая передача рассчитывается по меньшему значению [σ]Н

При этом условие

[σ]Н=514,3 Н/мм2<1,23[σ]Н4=1,23(580,9=714,5 Н/мм2 соблюдается.

3. Определяем допускаемые напряжения изгиба для зубьев

шестерни [σ]F3 и колеса [σ]F3.

а) рассчитываем коэффициент долговечности KFL.

Наработка за весь срок службы: для шестерни N3=216(106 циклов, для колеса N4=54(106 циклов.

Число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу выносливости NF0=4(106 для обоих колес

Так как N3> NF0 и N4> NF0, то коэффициенты долговечности KFL3=1 и KFL4=1.

б) определяем допускаемое напряжение изгиба, соответствующее числу циклов перемены напряжений NF 0:

для шестерни

[σ]F03=1,03(НВср3=1,03(248,5=255,9 Н/мм2;

для колеса

[σ]F04=1,03(НВср4=1,03(285,5=294 Н/мм2.

в) определяем допускаемое напряжение изгиба:

для шестерни

[σ]F3= KFL3([σ]F03 =1(255,9=255,9 Н/мм2;

для колеса

[σ]F4= KFL4([σ]F04	=1(294=294 Н/мм2.

Так как передача реверсивная, то  [σ]F  уменьшаем на 25%:

[σ]F3=255,9(0,75=191,9 Н/мм2;

[σ]F4=294(0,75=220,5 Н/мм2.

Таблица 6

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Dпред | Термооб-работка | НВ3ср | [σ]H | [σ]F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sпред |  | НВ4ср | Н/мм2 |
| Шестерня Колесо | 40Х 40Х | 200; 125 125; 80 | У У | 248,5 285,5 | 514,3 580,9 | 191,9 220,5 |

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ

- Определяем главный параметр – межосевое расстояние аw, мм:

где а) Ка – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач Ка=43;

б) ψа=b4/aw – коэффициент ширины венца колеса, равный 0,28…0,36 –ψа=0,2…0,25 – для шестерни, не симметрично расположенной относительно опор;

в) u – передаточное число редуктора или открытой передачи;

г) Т3 – вращающий момент на тихоходном валу редуктора или на приводном валу рабочей машины для открытой передачи, Н(м;

д) [σ]H – допускаемое контактное напряжение колеса с менее прочным зубом или среднее допускаемое контактное напряжение, Н/мм2.;

е) К н β – коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. Для прирабатывающих зубьев К н β=1

Принимаем аw=225 мм

- Определяем модуль зацепления m, мм:

где 	а) Km – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач Km=5.8

б) d4=2(aω(u/(u+1)=2(225(4/5=360 – делительный диаметр колеса, мм;

в) b4=ψa(aω =0.22(225=52 – ширина венца колеса, мм;

г) [σ]F – допускаемое напряжение изгиба материала колеса с менее прочным зубом, Н/мм2 ;

д) значения aω, мм: Т3, Н(мм; u; ψа .

Принимаем m=4.0 мм

3. Угол наклона зубьев

.

4. Определяем суммарное колесо зубьев шестерни и колеса:

для косозубых передач

.

5. Определяем число зубьев шестерни:

.

6. Определяем число зубьев колеса:

z4=zΣ–z3=108–22=86.

7. Действительная величина угла наклона зубьев

.

8. Определяем фактическое передаточное число uф и проверяем его отклонение Δu от заданного u:

9. Определим фактическое межосевое расстояние , мм:

.

10.Определяем основные геометрические параметры передачи, мм

Таблица 7

Основные геометрические параметры передачи

| Параметр | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Диаметр | Делитель-ный | d3=mz3/cosβ | 4(22/0.96= =92 | d4=mz4/cosβ | 4(86/0.96= 358 |
|  | Вершин зубьев | da3=d3+2m | 92+2(4=100 | da4=d4+2m | 358+8=366 |
|  | Впадин зубьев | df3=d3–2,4m | 92–2.4(4= =82.4 | df4=d4–2,4m | 358–2.4(4= =348.4 |
| Ширина венца | b3=b4+(2…4) | 56 | b4=ψa(aw | 52 |

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ

11. Проверяем межосевое расстояние:

12. Проверяем пригодность заготовок колес

По условию пригодности заготовок колес:

Dзаг≤Dпред; 		Сзаг(Sзаг) ≤Sпред.

Диаметр заготовки шестерни Dзаг= da3+6 мм.

Размер заготовки  колеса закрытой передачи Sзаг= b4+4 мм.

Dзаг=100+6=106 мм;

Sзаг=52+4=56 мм.

13. Проверяем контактные напряжения σн, Н/мм2:

где 	а) К – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач К=376.

б) Ft=2(T2(103/d3=2(310.3(103/92=6746 –

окружная сила в зацеплении, Н;

в) КНα – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями. Для косозубых - КНα=1.1.

14. Проверяем напряжение изгиба зубьев шестерни [σ]F 1 и [σ]F 2 , Н/мм2

где    а) m – модуль зацепления, мм; b2 – ширина зубчатого венца колеса, мм; Ft – окружная сила в зацеплении, Н ;

б) KFα – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями. Для косозубых KFα зависит от степени точности передачи, определяемой

в) KFβ – коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. Для прирабатывающихся зубьев колес KFβ=1;

г) KFυ- коэффициент динамической нагрузки, зависящий от окружной скорости колес и степени точности передачи ;

д) YF3  и YF4 – коэффициенты формы зуба шестерни и колеса.

е) Yβ= 1–16.45/140=0.923.

ж) [σ]F3 и [σ]F4  - допускаемые напряжения изгиба шестерни и колеса, Н/мм2 .

Таблица 8

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчет |
| --- |
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Межосевое расстояние αw | 225 | Угол наклона зубьев β | 16.45( |
| Модуль зацепления m | 4 | Диаметр делительной окружности: шестерни d3 колеса d4 | 92 358 |
| Ширина зубчатого венца: Шестерни b3 колеса b4 | 52 56 |  |  |
| Число зубьев: шестерни z3 колеса z4 | 22 86 | Диаметр окружности вершин: шестерни dα3 колеса dα4 | 100 366 |
| Проверочный расчет |
| Параметр | Допускаемые значения | Расчетные значения | Примечание |
| Контактные напряжения σΗ, Н/мм2 | 514.3 | 455 |  |
| Напряжение изгиба, Н/мм2 | σF3 | 191.9 | 118 |  |
|  | σF4 | 220.5 | 104 |  |

5. Проектный расчет валов и разработка их конструкции

Быстроходный вал

| Ступень вала | Диаметр d, мм | Длина l, мм |
| --- | --- | --- |
| 1-я под шкив ременной передачи | d1=, где [(]к=20 Н/мм2 Принимаем d1=30 мм | l1=(1.0...1.5)d1=30...45 принимаем l1=40 |
| 2-я под уплотнение крышки с отверстием и подшипник | d2=d1+2t=30+2(1.5=33, принимаем d2=35 мм. где t – высота буртика: при d=30 принимаем t=1.5. | l2(2d2=2(35=70 |
| 3-я под шестерню | d3=d2+3.2r=35+3.2(1.6=40 | определяем графически |
| 4-я под подшипник | d4=d2=35. | определяем графически |

Промежуточный вал

| Ступень вала | Диаметр d, мм | Длина l, мм |
| --- | --- | --- |
| 1-я под быстроходное колесо | d1=, Принимаем d1=40 мм где [(]к=20 Н/мм2 | определяем графически |
| 2-я под уплотнение крышки с отверстием и подшипник | d2=d1–2t=40–2(2.4=30.2, принимаем d2=35 мм. где t – высота буртика: при d=40 принимаем t=2.4. | определяем графически |
| 3-я под тихоходную шестерню | d3=d1+2t=40+2(2.4=45 мм. | определяем графически |

Тихоходный вал

| Ступень вала | Диаметр d, мм | Длина l, мм |
| --- | --- | --- |
| 1-я под полумуфту | d1=, Принимаем d1=60 мм где [(]к=20 Н/мм2 | l1=(1.0...1.5)d1=60...90 принимаем l1=60 |
| 2-я под уплотнение крышки с отверстием и подшипник | d2=d1+2t=60.0+2(2.4=64.8, принимаем d2=65 мм. где t – высота буртика: при d=60.0 принимаем t=2.4. | l2(1.25d2=1.25(65=82 |
| 3-я под колесо | d3=d2+3.2r=65+3.2(2≈70 | определяем графически |
| 4-я под подшипник | d4=d2=65 | определяем графически |
| 5-я упорная или под резьбу | Ступень можно заменить распорной втулкой | определяем графически |

6. Подбор подшипников

Для быстроходного вала:

Тип подшипников – шариковые радиальные,

серия – легкая,

схема установки подшипников – 3 враспор

Характеристика подшипников:

d=35 мм, D=72 мм, b=17 мм, Сr=25.5 кH, C0r=13.7 кH.

Для промежуточного вала:

Тип подшипников – шариковые радиальные,

серия – легкая,

схема установки подшипников – 3 враспор

Характеристика подшипников:

d=35 мм, D=72 мм, b=17 мм, Сr=25.5 кH, C0r=13.7 кH.

Для тихоходного вала:

серия – легкая,

схема установки подшипников – 3 враспор

Характеристика подшипников:

d=65 мм, D=120 мм, b=23 мм, Сr=56.0 кH, C0r=34.0 кH.

7. Определение конструктивных размеров зубчатого колеса

Быстроходная степень

Толщина обода

S=0.05d2=0.05(242=12 мм,

принимаем 12 мм.

S0=1.2S=1.2(12=14.4 мм.

h=0.15(b2=0.15(40=6.0 мм,

принимаем h=6 мм.

t=0.8(h=0.8(6=4.8 мм,

принимаем t=8 мм.

Ширина  обода

b2=40 мм.

Внутренний диаметр ступицы

d=d3=40 мм.

Наружный диаметр ступицы (для стальной ступицы)

dст=1.55d=1.55(40=62 мм,

принимаем 62 мм.

Толщина ступицы

(ст(0.3(d=0.3(40=12 мм,

принимаем 12 мм.

Длина ступицы

lст=(1…1.5)d=(1…1.5)(40=40…60 мм,

принимаем 40 мм.

Толщина диска

С=0.5(S+(ст)=0.5(12+12)=12 мм.

Радиусы закруглений R>10 мм,

принимаем R=12 мм.

Уклон ((7(.

Отверстия d0(25,

принимаем 25 мм.

n0=4...6,

принимаем 6.

Тихоходная ступень

Толщина обода

S=0.05d4=0.05(358=17.9 мм,

принимаем 18 мм.

S0=1.2S=1.2(18=21.6 мм.

h=0.15(b4=0.15(56=8.4 мм,

принимаем h=10 мм.

t=0.8(h=0.8(10=8 мм,

принимаем t=8 мм.

Ширина  обода

b4=56 мм.

Внутренний диаметр ступицы

d=d3=70 мм.

Наружный диаметр ступицы (для стальной ступицы)

dст=1.55d=1.55(70=108.5 мм,

принимаем 110 мм.

Толщина ступицы

(ст(0.3(d=0.3(70=21 мм,

принимаем 20 мм.

Длина ступицы

lст=(1…1.5)d=(1…1.5)(70=70…105 мм,

принимаем 70 мм.

Толщина диска

С=0.5(S+(ст)=0.5(18+20)=19 мм.

Радиусы закруглений R>10 мм,

принимаем R=12 мм.

Уклон ((7(.

Отверстия d0(25,

принимаем 25 мм.

n0=4...6,

принимаем 6.

8. Определение сил в зубчатом зацеплении

Силы в зацеплении быстроходной закрытой передаче

| Силы в зацеплении | Значение силы, Н |
| --- | --- |
|  | На шестерне | На колесе |
| Окружная | Ft1=2657 H | H |
| Радиальная | Fr1= Fr2=998 H | Fr2= Ft2tg(/cos(= =2657(tg20(/cos14.36(=998 H |
| Осевая | Fa1=680 H | Fa2=2657(tg14.36(=680 H |

Силы в зацеплении тихоходной закрытой передаче

| Силы в зацеплении | Значение силы, Н |
| --- | --- |
|  | На шестерне | На колесе |
| Окружная | Ft1=6746 H | H |
| Радиальная | Fr1= Fr2=2560 H | Fr2= Ft2tg(/cos(= =6746(tg20(/cos16.45(=2560 H |
| Осевая | Fa1=1992 H | Fa2=6746(tg16.45(=1992 H |

Консольные силы

| Значение силы, Н |
| --- |
| На быстроходном валу (шкив) | На тихоходном валу (муфта) |
| Fоп=1523 | Fм1=…= =50…125= =1718…4230 Расчет ведем по максимальному значению Fм=4230. |

9. Построение расчетной схемы нагружения валов, определение реакции опор

Быстроходный вал

Дано:

Ft1=2657 Н; Fr1=998 Н; Fa1=680 Н; Fоп=1523 Н; d1=78 мм=0.078 м;

l1=109 мм=0.109 м; l2=39 мм=0.039 м; lоп=78 мм=0.078 м.

1. Вертикальная плоскость

а) определяем опорные реакции, Н:

(М3=0;

;

;

(М1=0;

;

.

Проверка: (Y=0; –RAY+RBY–Fr1= 84+914–998=0.

б) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х в характерных сечениях 1…3, Н(м:

Мх1=0;

Мх2=;

Мх3=0;

Мх2=

2. Горизонтальная плоскость

а) определяем опорные реакции, Н:

(М3=0;

;

;

(М1=0;

;

.

Проверка: (Х=0; –Ft1+RAX–RBX+Fоп= –2657+1503–369+1523=0.

б) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y в характерных сечениях 1…4, Н(м:

Мy1=0;

My2=;

Мy4=0;

Мy3=.

3. Строим эпюру крутящих моментов, Н(м:

Мк=103.63

4. Определяем суммарные радиальные реакции, Н:

RA=;

RB=.

5. Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях, Н(м:

М2=;

М3=Му3=118.8.

Тихоходный вал

Дано:

Ft2=6746 Н; Fr2=2560 Н; Fa2=1992 Н; Fм=4230 Н;

d2=358 мм=0.358 м; l1=100мм=0.100м; l2=54мм=0.054м;

lM=181 мм=0.181м.

1. Вертикальная плоскость

а) определяем опорные реакции, Н:

(М3=0;

;

;

(М1=0;

;

.

Проверка: (Y=0; RAY–Fr2+RBY = –1418–2560+3978=0.

б) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х в характерных сечениях 1…4, Н(м:

Мх1=0;

Мх2=;

Мх4=0;

Мх3=0;

Мх2= .

2. Горизонтальная плоскость

а) определяем опорные реакции, Н:

(М1=0;

;

;

(М3=0;

;

.

Проверка: (X=0; RAX–Ft2+RBX+FМ=7337–6746–4821+4230=0.

б) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y в характерных сечениях 1…3, Н(м:

Мy1=0;

My2=;

Мy3= –FМlМ= – 4230(0.181= – 765.6;

My4=0.

3. Строим эпюру крутящих моментов, Н(м:

Мк=1180.5

4. Определяем суммарные радиальные реакции, Н:

RA=;

RB=.

5. Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях, Н(м:

М2=;

М3=Мх3=765.6.

10. Определение долговечности подшипников

Быстроходный вал

Проверим пригодность подшипников 207.

Частота вращения кольца подшипника n=1445 об/мин.

Осевая сила в зацеплении Fa=680 Н.

Реакции в подшипниках RA=1505 Н; RB=986 Н.

Характеристика подшипников:

d=35 мм, D=72 мм, b=17 мм, Сr=48.4 кH, C0r=32.5 кH, e=0.37, Y=1.60, X=0.4, a1=1, a23=0.7, Kб=1.2, Kт=1.

а) Определяем осевые составляющие радиальных нагрузок:

Rs1=0.83eRr1=0.83(0.36(1505=450 H;

Rs2=0.83eRr2=0.83(0.36(986=295 H;

б) По табл. 9.6 определяем осевые нагрузки подшипников.

Так как Rs1>Rs2, то

Ra1=Rs1=450 Н;

Ra2=Ra1+Fa=450+680=1130 Н;

в) Определяем отношения:

;  .

г) По соотношениям  и  выбираем соответствующие формулы для определения RE:

RE1=VRr1KбKт=1(1505(1.2(1=1806 Н;

RE2=(ХVRr2+YRa2)KбKт=(0.4(1(986+1.65·1130)(1.2(1=2711 Н.

е) Определяем долговечность подшипника по большей эквивалентной нагрузке RE2:

L10h= ч.

Тихоходный вал

Проверим пригодность подшипников 213.

Частота вращения кольца подшипника n=38.2 об/мин.

Осевая сила в зацеплении Fa=1992 Н.

Реакции в подшипниках RA=7473 Н; RB=6250 Н.

Характеристика подшипников:

d=65 мм, D=120 мм, b=23 мм, Сr=56.0 кH, C0r=34.0 кH, e=0.40, Y=1.60, X=0.4, a1=1, a23=0.7, Kб=1.2, Kт=1.

а) Определяем осевые составляющие радиальных нагрузок:

Rs1=0.83eRr1=0.83(0.37(7473=2295 H;

Rs2=0.83eRr2=0.83(0.37(6250=1919 H;

б) По табл. 9.6 определяем осевые нагрузки подшипников.

Так как Rs1>Rs2, то

Ra1=Rs1=2295 Н;

Ra2=Ra1+Fa=2295+1992=4287 Н;

в) Определяем отношения:

;  .

г) По соотношениям  и  выбираем соответствующие формулы для определения RE:

RE1=VRr1KбKт=1(7473(1.2(1=8968 Н;

RE2=(ХVRr2+YRa2)KбKт=(0.4(1(1919+1.65(4287)(1.2(1=9409 Н.

е) Определяем долговечность подшипника по большей эквивалентной нагрузке RE2:

L10h= ч.

11. Проверка прочности шпоночных соединений

Проверим шпонку под зубчатым колесом на тихоходном валу.

Условие прочности:

, где

Ft – окружная сила на колесе, Н:

Ft=6746;

Асм =(0.94h–t1)lp – площадь смятия, мм2.

Здесь lp=l–b – рабочая длина шпонки,

b, h, t1 – стандартные размеры (см. табл. К42);

[(]см – допускаемое напряжение на смятие, Н/мм2.

При стальной ступице и спокойной нагрузке [(]см=110…190 Н/мм2.

Для диаметра вала d=70 мм принимаем шпонку

b(h(l=14(9(40, t1=5.5 мм.

Асм=(0.94(9–5.5)(26=77

, что меньше [(]см .

Таким образом, прочность шпоночного соединения обеспечена.

12. Порядок сборки редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской.

Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов:

- на ведущий вал насаживают подшипники, предварительно нагретые в масле до 80(100(С;

- в ведомый вал закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала; затем надевают распорную втулку, и устанавливают подшипники, предварительно нагретые в масле.

Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхность стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтов; затягивают болты, крепящие крышку к корпусу.

После этого на ведомый вал надевают распорное кольцо, в подшипниковые камеры закладывают пластичную смазку, ставят крышки подшипников. Проверяют проворачиванием валов отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышки винтами.

Далее на конец ведомого вала в шпоночную канавку закладывают шпонку, устанавливают шкив и закрепляют его торцовым креплением; винт торцового крепления стопорят специальной планкой.

Затем ввертывают пробку маслоспускного отверстия с прокладкой и жезловый маслоуказатель. Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой; закрепляют крышку болтами.

Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

13. Смазка зубчатых зацеплений и подшипников

Зацепления смазывают окунанием зубчатых колес в масло. Уровень масла должен обеспечивать погружение колес на высоту зуба. Объем масляной ванны (из расчета 0.5 дм3 на 1 кВт передаваемой мощности) Vм=0.5(5.5=2.75 дм3.

Вязкость масла выбираем в зависимости от окружной скорости.

В быстроходной паре м/с и рекомендуемая вязкость масла (50=11.4 сСт; в тихоходной м/с.. Среднее значение (50=11.4 сСт. Выбираем масло индустриальное И-12А с вязкостью (50=11.4 сСт.

Подшипники будем смазывать пластичной смазкой.

Уровень масла контролируют жезловым маслоуказателем при остановке редуктора.

14. Проектирование муфты

В проектируемом приводе применена компенсирующая муфта. Компенсирующая муфта нерасцепляемого класса в стандартном исполнении служит для соединения выходного конца тихоходного вала редуктора и приводного вала рабочей машины. Из компенсирующих в машиностроении наиболее часто применяют зубчатые и цепные муфты.

В данном проекте используем цепную муфту. В цепных муфтах в качестве соединительного элемента применяют цепи роликовые однорядные, двухрядные, а также зубчатые. Достоинство цепных муфт: при монтаже и демонтаже не требуется осевого смещения узлов.

Для удержания смазочного материала муфту закрывают кожухом, разъемным в осевой плоскости. Чтобы предотвратить утечку масла, в кожух встраивают уплотнения. Кожух обычно выполняют литым из легких сплавов. При сборке между плоскостями разъема ставят уплотняющую прокладку. Так как вследствие отклонений от соосности валов звездочки-полумуфты имеют радиальные и угловые смещения, кожух надевают на ступицы звездочек с некоторым зазором. Чтобы кожух вращался вместе со звездочками, его фиксируют на ступице установочным винтом или штифтом, который одновременно удерживает кожух от смещения в осевом направлении.

При небольших скоростях допускается применять муфты без кожуха. Смазку осуществляют густой мазью тапа солидол, которую наносят при сборке на зубья звездочек и звенья цепи. Уплотнение – резиновыми кольцами. Материал звездочек – сталь 45 с закалкой зубьев до НRC 40(45.

Список литературы

1. Сурин В.М. Прикладная механика: учебное пособие для вузов/В.М. Сурин –2-е изд., испр. – Минск: Новое звание, 2006. – 388 с.

2. Фролов К.В. Теория механизмов и механика машин: учебник для вту-

зов/К.В. Фролов [и др.]; под ред. К.В. Фролова. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 664 с.

3. Фролов К.В. Теория механизмов и механика машин: учебник для вту-

зов/К.В. Фролов [и др.]; под ред. К.В. Фролова. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2005. – 496 с.

4. Павлов П.А. Сопротивление материалов: Учеб. Пособие для вузов/П.А. Палов [и др.]; - СПБ. и др.: Лань,2003. – 528 с.

5. П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов Конструирование узлов деталей машин: Учеб. пособие для техн.спец.вузов.( 6-е изд., исп.( М.: Высш. шк., 2000. – 447 с: ил.

6. А.Е.Шейнблит Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие для техникумов.(М.: Высш. шк., 1991.(432 с.: ил.