МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(СамГУПС)

Центр дополнительного профессионального образования

Курс «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»

Отчет по практическим работам

по дисциплине: «Строительство и реконструкция железных дорог»

(вариант №__2_)

Выполнил:

Проверил:

Самара,  2019

Практическая работа №3

Обеспечение должного качества возведения насыпей в период отрицательных температур

Формулировка задачи: требуется определить наибольшую длину захватки уплотнения и наибольшую дальность транспортирования грунта для следующих условий: в забое разрабатывается супесчаный грунт экскаватором, производительностью Пэ = 140 м3/ч; грунт транспортируется  автосамосвалами  БелАЗ-540А  грузоподъемностью 27 тонн на расстояние 6,2 км со скоростью 20 км/ч. Скорость ветра 5 м/с, содержание мерзлого грунта составляет 10% от общего объема,  средняя температура воздуха – -12 0С. Ширина и толщина отсыпаемого слоя грунта в плотном теле составляют, соответственно, b = 7 м, h = 0,4 м. На уплотнении задействован пневмокаток ДУ-16В.

Решение: время транспортирования грунта tтр=  6,2/27 = 0.23 (ч) = 13.8 (мин).

Грунт уплотняется до достижения нормативного коэффициента уплотнения k=0,95...0,98. Значение параметра Т составляет 90 мин.

Тогда наибольшая длина захватки уплотнения

,                                           (3.1)

где  П – производительность комплекта машин, м3/ч;

Т – время, в течение которого грунт после его разработки обладает способностью к уплотнению, мин;

tmp − время транспортирования грунта одним автосамосвалом, мин;

tр – время разгрузки автосамосвала на насыпи, включая маневры при постановке его под разгрузку, (tр = 3 мин);

b, h – соответственно, ширина и толщина отсыпаемого слоя, м

,                                              (3.2)

где  Lср. – средняя дальность возки грунта автосамосвалами, км;

Vавтосам. – скорость движения автосамосвала, км/ч.

l1= 140· ((90 – 18,6 – 3)/120 · 7 · 0,4)) = 28,5 (м).

Предельная дальность возки грунта L, при которой возможно уплотнить грунт до установленной нормы при минимальной длине захватки уплотнения, равной 20 м, составит

L = (20 / 60) · (90 – 3– (120 · 28,5· 7 · 0,4/140)) = 6,2(км).

Общий вывод: значение максимальной длины захватки уплотнения для указанных выше условий составляет 28,5 м. Максимальная дальность транспортирования грунта для тех же условий – 6,2 км. Непревышение значений этих параметров обеспечит талое состояние грунта в момент его уплотнения и позволит уплотнить грунт тела насыпи до установленных норм.

Практическая работа №4

Определение необходимой толщины теплоизоляции для утепления карьерных площадей

Формулировка задачи: требуется рассчитать необходимую толщину теплоизоляции карьера супесчаных грунтов, находящегося в Красноярском крае, который будет разрабатываться с октября текущего года по март следующего года включительно экскаватором с ковшом ёмкостью 2,5 м3. Плотность грунта в естественном залегании – 1750 кг/м3, влажность – 25%, количество градусосуток морозного воздействия- (-4544), поправочные коэффициенты- К1=0,8 , К2=0,83, плотность снежного покрова- pсн  -250 кг/м3,допустимая глубина промерзания грунта- hдоп-40см.

Решение:

Необходимая толщина теплоизоляции hи из БТП определяется по формуле [2]

,                                                  	      (4.1)

где Rи – термическое сопротивление теплоизоляции,     ;

λи – эффективный коэффициент теплопроводности изоляции,  ,

в среднем, равный для быстротвердеющего пенопласта – 0,116.

# Пользуясь номограммой (рис. П 2.1, приложение 2), определяется Rн'

# Rн’ = 5,0 .

С учетом поправочных коэффициентов К1 = 0,8; К2 = 0,83, а также исходя из того, что разработке подлежит супесчаный грунт с плотностью в естественном залегании ρ = 1750 кг/м3 и влажностьюW = 25% , Rн составит:

Rн  = 5,0 · 0,8 · 0,83 =3,32 ().

Величина термического сопротивления теплоизоляции является разностью нормативного значения Rн, термического сопротивления снега Rсн и замерзшего к моменту утепления грунта Rм.гр.

Rи = Rн - Rсн - Rм.гр.                                                (4.2)

Термическое сопротивление снега и мерзлого грунта вычисляется по ожидаемой средней толщине снежного покрова hСН, фактической глубине промерзания грунта hМ.ГР. и их коэффициентам теплопроводности λСН. и λМ.ГР

Rсн=                                                        (4.3)

Rм.гр= .    	                                                                        (4.4)

Для территории Красноярского края характерна плотность снежного покрова ρсн = 250 кг/м3, тогда по формуле Проскурякова:

λсн. = 0,00101· ρсн + 0,021,                                       (4.5)

где ρсн – плотность снега в кг/м3.

λсн= 0,00101 · 250 + 0,021 = 0,2735 (),

.

# Необходимое термическое сопротивление теплоизоляции

Rи = 3,32– 1,645 = 1,675.

Требуемая толщина теплоизоляции для заданных условий будет равна

hи = 1,675· 0,116= 0,194 (м);

к этому добавляем 15% на усадку пенопласта

hи = 0,194+ 0,15 ·0,194 = 0,223 (м).

Толщина теплоизоляции принимается равной 0,23 м.

Общий вывод: таким образом, расчеты показали, что необходимая толщина теплоизоляционного покрытия из быстротвердеющего пенопласта должна составить 23 см.

Список использованных источников

1. Организация строительства и реконструкции железных дорог. Учеб. для вузов ж.д. транспорта. /Под ред. И.В. Прокудина. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. транспорте», 2008. – 736с.

2. Пособие строительному мастеру и производителю работ по сооружению /Под ред. Чернавского В.П. – М.: Транспорт, 1977. – 256 с.

3. Спиридонов Э.С., Максимов А.В. Решение задач организации и технологии строительства и реконструкции транспортных объектов: Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 297 с.

4. СНиП 2.01.01.-82. Строительная климатология и геофизика. / Государственный комитет СССР по делам строительства. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1983. – 136 с.