МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(СамГУПС)

Центр дополнительного профессионального образования

Курс «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»

Отчет по практическим работам

по дисциплине: «Строительство и реконструкция железных дорог»

(вариант №_2_)

Выполнил:

Проверил:

Самара,  2019

Практическая работа №2

Расчет потребного количества ведущих машин, задействованных на строительно-монтажных работах

Формулировка задачи: сколько скреперов производительностью 40 м3/ч понадобится для разработки грунта на объекте 70 тыс. м3, если для этого выделяется 30% фонда годового рабочего времени при пятидневной неделе?

Коэффициент сменности 1,44; потери времени 105 дн. в год; для ремонта требуется 0,015 дня на 1 час работы.

Решение: по условию при норме работы 41 ч/нед. при пятидневной рабочей неделе продолжительность смены составляет tсм=8,2 ч, коэффициент сменности Ксм=1,44; Δор=0,015 дн./ч; nдп=105 дн.

На первом этапе решения задачи следует определить годовой фонд рабочего времени в часах

,  	                  (2.1)

где  tрмг - годовой фонд рабочего времени машины, маш.-ч;

(пв – относительное число (в течение года) праздничных и выходных дней;

(мп - относительное число дней, теряемых за год по метеорологическим причинам;

tnb – среднее время перебазировки на объект, дн.;

tob - среднее время работы машины на одном объекте, дн.;

Кор – коэффициент пропорциональности (в днях на 1 ч работы) в выражении потерь времени на техническое обслуживание и текущие ремонты машин;

tсм – продолжительность рабочей смены, ч;

Ксм – коэффициент сменности;

(nb, (ор – относительные, выраженные в долях рабочего времени значения дополнительных затрат времени на перебазировки, техническое обслуживание и текущие ремонты.

(ч/год).

Время работы скреперов, с учетом исходных данных (30% от ), составит

tэ=2608·0,3=782,4 ч (здесь 0,3 – есть 30% по условию).

Количество скреперов будет равно

(2.2)

где Пэ –производительность скрепера,

tэ - время работы скреперов,

V-объём разработки.

.

Общий вывод: согласно условию задачи необходимо иметь три скрепера для разработки заданного объема грунта на объекте.

Список использованных источников

1. Организация строительства и реконструкции железных дорог. Учеб. для вузов ж.д. транспорта. /Под ред. И.В. Прокудина. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. транспорте», 2008. – 736с.

2. Пособие строительному мастеру и производителю работ по сооружению /Под ред. Чернавского В.П. – М.: Транспорт, 1977. – 256 с.

3. Спиридонов Э.С., Максимов А.В. Решение задач организации и технологии строительства и реконструкции транспортных объектов: Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 297 с.

4. СНиП 2.01.01.-82. Строительная климатология и геофизика. / Государственный комитет СССР по делам строительства. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1983. – 136 с.

Приложение 1

Таблица П 1.1

Время Т, в течение которого грунт обладает способностью к уплотнению

| Температура воздуха, °С | Содержание мерзлых комьев, % от общего объема грунта | Время Т, мин, при скорости ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 7 | 10 | более 10 |
| Выше -10 | До 10 10…20 20…30 | 240 180 120 | 180 130 90 | 140 110 75 | 120 90 60 |
| -10…-17 | До 10 10…20 20…30 | 150 110 90 | 120 90 60 | 100 75 50 | 80 60 40 |
| -17…-25 | До 10 10…20 20…30 | 120 70 60 | 90 60 45 | 70 50 30 | 60 45 20 |

Приложение 2

Рис. П 2.1. Номограмма для определения нормативного значения теплоизоляции из пенопласта БТП