Лабораторная работа №4

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ»

Цель работы

Изучение характеристик и функций простейших логических элементов.

1. Предварительное домашнее задание

В ходе выполнения домашнего задания необходимо построить временные диаграммы работы для логического элемента 2И-НЕ при заданной последовательности импульсов. Заданная временная диаграмма изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Временные диаграммы для элемента 2И-НЕ

2. Экспериментальное исследование элемента 2И-НЕ

Для исследования логического элемента 2И-НЕ в рабочем окне программы собираем схему – рисунок 2.

Рисунок 2 – Схема для получения таблицы истинности логического элемента 2И-НЕ

Таблица истинности для исследуемого логического элемента и всех последующих приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Таблицы истинности логических элементов

| Х1 | Х2 | Y |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2И-НЕ | 2И | 2ИЛИ-НЕ | НЕ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Для получения временных диаграмм элемента используем схему на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема для получения временных диаграмм логического элемента 2И-НЕ

Сфазированные временные диаграммы на входах и выходах исследуемого логического элемента изображены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Временные диаграммы элемента 2И-НЕ

3. Экспериментальное исследование элемента 2И

Для исследования логического элемента 2И в рабочем окне программы собираем схему – рисунок 5.

Рисунок 5 – Схема для получения таблицы истинности логического элемента 2И

Таблицу истинности для исследуемого элемента заносим в таблицу 1.

Для получения временных диаграмм элемента используем схему на рисунке 6.

Рисунок 6 - Схема для получения временных диаграмм логического элемента 2И

Сфазированные временные диаграммы на входах и выходах исследуемого логического элемента изображены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Временные диаграммы элемента 2И

4. Экспериментальное исследование элемента 2ИЛИ-НЕ

Для исследования логического элемента 2ИЛИ-НЕ в рабочем окне программы собираем схему – рисунок 8.

Рисунок 8 – Схема для получения таблицы истинности логического элемента 2ИЛИ-НЕ

Таблицу истинности для исследуемого элемента заносим в таблицу 1.

Для получения временных диаграмм элемента используем схему на рисунке 9.

Рисунок 9 - Схема для получения временных диаграмм логического элемента 2ИЛИ-НЕ

Сфазированные временные диаграммы на входах и выходах исследуемого логического элемента изображены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Временные диаграммы элемента 2ИЛИ-НЕ

5. Экспериментальное исследование элемента НЕ

Для исследования логического элемента НЕ в рабочем окне программы собираем схему – рисунок 11.

Рисунок 11 – Схема для получения таблицы истинности логического элемента НЕ

Таблицу истинности для исследуемого элемента заносим в таблицу 1.

Для получения временных диаграмм элемента используем схему на рисунке 12.

Рисунок 12 - Схема для получения временных диаграмм логического элемента НЕ

Сфазированные временные диаграммы на входе и выходе исследуемого логического элемента изображены на рисунке 13.

Рисунок 13 – Временные диаграммы элемента 2ИЛИ-НЕ

6. Экспериментальное исследование RS-триггера с инверсным управлением

Таблицу переключений для заданного типа триггера составим с помощью схемы, изображенной на рисунке 14.

Рисунок 14 – Схема для составления таблицы переключений триггера

Экспериментально полученная таблица переключений для RS-триггера приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Таблица переключений триггера

| S | R | Qt-1 | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

ВЫВОДЫ

1. Для простых логических элементов полученные таблицы истинности и временные диаграммы совпадают с ожидаемыми результатами. Алгоритм работы любого логического элемента фактически указан в его названии. Например, для элемента 2И-НЕ имеем последовательное выполнение логических операций И и НЕ. При наличии на входах двух логических единиц, первая логическая операция приводит к результату «1», вторая (инверсия) – к логическому «0». Рассуждая аналогичным образом не сложно получить результаты для различных входных сигналов для всех исследованных в работе логических элементов.

2. Анализ таблицы переключений, полученной в результате эксперимента с триггером, позволяет прийти к выводу, что при R=1 и S=1 триггер переходит в режим хранения информации. Установка состояния триггера происходит при различных логических значениях на входах триггера. Триггер переключается в устанавливаемое значение независимо от предыдущего состояния.

3. Комбинация входных сигналов R=S=0 является недопустимой, т. к. при ней на обеих выходах триггера устанавливается логическая «1» и состояние триггера становится неопределенным.