Оглавление

1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ  БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ	2

1.1 Балочная клетка нормального типа (1 вариант)	2

1.1.1  Выбор оптимального варианта ячейки балочной	2

клетки.	2

1.1.1.1 Компоновка ячейки	2

1.1.1.2 Расчет настила	3

1.1.1.3 Расчет балок настила	3

1.1.1.4 Технико- экономические показатели	5

1.1.2 Балочная клетка усложненного типа (2 вариант)	5

1.1.2.1 Компоновка ячейки	5

1.1.2.2 Расчет настила	5

1.1.2.3 Расчет балок настила	6

1.1.2.4 Расчет вспомогательных балок	7

1.1.2.5 Технико- экономические показатели	7

1.1.3 Технико-экономическое сравнение вариантов ячеек балочной клетки	7

1.2 Конструирование и расчет главной балки	8

1.2.1 Подбор основного сечения	10

1.2.4 Конструирование и расчет опорной части главной балки	14

1.2.5 Изменение сечения главной балки по пролету	15

1.2.7 Обеспечение местной устойчивости	17

1.2.7.1 Местная устойчивость стенки от действия касательных напряжений	17

1.2.7.2 Местная устойчивость полки от действия нормальных напряжений	18

1.2.8 Расчёт поясных швов	18

1.2.9 Расчет швов прикрепления опорных ребер к торцам балки	20

1.2.10 Конструирование монтажного стыка	20

2.2 Оголовок колонны	27

2.3 База колонны	29

Исходные данные

| Размеры площадки в плане – | 32х15 м |
| --- | --- |
| Шаг колонн в продольном и поперечном направлениях – | 16 (5) м |
| Отметка верха габарита оборудования под перекрытием – | 8 м |
| Отметка площадки – | 10 м |
| Временная нагрузка – | 26 КПа |
| Класс стали – | С245 |
| Материал настила – | Железобетон |

# 1 КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ
 БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ

# 1.1 Балочная клетка нормального типа (1 вариант)

# 1.1.1  Выбор оптимального варианта ячейки балочной

# клетки.

# 1.1.1.1 Компоновка ячейки

Главные балки опираются на колонны и располагают вдоль длинной строны ячейки.

Балки настила при железобетонном настиле располагают с шагом, а=1,2÷1,6 м. В данном курсовом проекте принимаем, а=1,5, т.к. это самый оптимальный вариант.

Компоновка балочной клетки представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Компоновка ячейки балочной клетки

# 1.1.1.2 Расчет настила

Определение погонной нагрузки на балку настила.

Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки, действующей на балки настила:

Нормативная величина нагрузки от собственного веса настила:

Расчетное значение равномерно распределенной нагрузки, действующей на балки настила:

Нормативный изгибающий момент в середине пролета:

Нормативная поперечная сила:

Расчетный изгибающий момент:

Расчетная поперечная сила:

# 1.1.1.3 Расчет балок настила

Подбор сечения прокатной балки настила производится с учетом упругопластической работы. Требуемый момент сопротивления определяется по формуле:

,  где

- расчетный изгибающий момент в пролете; =141,98 ;

- коэффициент, учитывающий упруго-пластическую работу балки; для прокатных двутавров =1,1;

- расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести определяется в соответствии с табл.51* [1]; =240 МПа;

-коэффициент условия работы, учитывает различное условие эксплуатации конструкции, температурные воздействия и др. Определяется в соответствии с табл. 6*[1], =1.

Согласно табл.1 [3] определяем номер прокатного двутавра: № 33, со следующими характеристиками:

см3

см4

m=42,2 кг/п.м.=0,422кН/м

Так как  прочность балки будет обеспечена. Общая устойчивость балки также обеспечивается, нагрузка на нее передается через настил, опирающийся на балки.

– проверка сечения по первой группе предельных состояний выполнена.

Проверка сечения по второй группе предельных состояний.

Проверка заключается в сравнении максимально допустимого прогиба под нагрузкой и допустимого прогиба.

, где

– относительный прогиб балки

- момент инерции, определяемый в соответствии с [3],

- предел упругости, для стали

проверка сечения по второй группе предельных состояний выполнена.

Вывод: балка отвечает требованиям, предъявляемым к ней по первой и второй группам предельных состояний.

# 1.1.1.4 Технико- экономические показатели

Расход материала по варианту 1:

# 1.1.2 Балочная клетка усложненного типа (2 вариант)

# 1.1.2.1 Компоновка ячейки

По главным балкам с шагом b = 1,5-4 м укладываются вспомогательные балки. По вспомогательным балкам с шагом а' = 0,5-1,5 м устанавливаются балки настила.

Рисунок 1.3 – Усложненная балочная клетка

Принимаем:

; .

# 1.1.2.2 Расчет настила

Расчитаем толщину настила для УБК:

- пролет настила (для НБК),

- пролет настила для УБК,

Принимаем толщину листов настила

# 1.1.2.3 Расчет балок настила

Производим подбор сечения балок настила с учетом постоянной и временной нагрузок на них:

- Нормативная нагрузка на балку :

− Расчетная нагрузка на балку q:

Максимальный изгибающий момент:

;

Требуемый момент сопротивления балки:

– расчетное сопротивление стали по пределу текучести;

- коэффициент пластичности;

По сортаменту подбираем:

двутавр № 10;

Проверка жесткости:

Условие не выполняется, подбираем двутавр № 12;

относительная предельная деформация;

- модуль упругости стали.

# 1.1.2.4 Расчет вспомогательных балок

Подбираем сечение вспомогательной балки:

По сортаменту подбираем [2, таблица 2.3]:

двутавр № 40;

Проверка жесткости:

# 1.1.2.5 Технико- экономические показатели

Расход материала по варианту 2 (для УБК):

# 1.1.3 Технико-экономическое сравнение вариантов ячеек балочной клетки

Сравнение вариантов:

V1=81,49кг/м2                 V1< V2

Вывод: так как расход стали по первому варианту меньше расхода стали по второму варианту, к дальнейшей разработке принимаем вариант с меньшим расходом стали, т.е. нормальный тип балочной клетки.

# 1.2 Конструирование и расчет главной балки

Рис. 2  Грузовая площадь главной балки.

Главную балку (ГБ) рассчитывают без учета развития пластических деформаций, балка будет работать в упругой стадии.

Определение нормативной нагрузки, действующей на главную балку

Рис. 3 Конструктивная и расчетная схема главной балки

Нормативная нагрузка, действующая на главную балку:

, где

– временная нормативная нагрузка;

кПа;

– нагрузка от балок настила (согласно [4] нагрузка на 1 п.м. → кН/м2);

кН/м2

кН/м2

Определение расчетной погонной нагрузки

Расчет изгибающего момента главной балки

Нормативный изгибающий момент:

кНм

Расчетный изгибающий момент:

кНм

Расчет поперечной силы главной балки

Нормативная поперечная сила:

Расчетная поперечная сила:

кН

Проверка прочности главной балки

Расчет на прочность балок, работающих в упругой стадии, производится по формуле:

см3

Wтреб намного больше значений, указанных в [3], поэтому главная балка проектируется составного сечения.

# 1.2.1 Подбор основного сечения

Балки составного сечения применяют в случае, когда прокатные балки не удовлетворяют хотя бы одному из условий:

– Прочности;

– Жесткости;

– Общей устойчивости.

Определение высоты главной балки

Определение оптимальной высоты балки.

Оптимальная высота определятся экспериментально. Эта высота определяет наименьший расход материала на балку или эта высота,  при которой суммарный вес полок и стенки балки будет наименьшим.

, где

k – коэффициент, зависящий от конкретного выполнения балки (для сварной двутавровой балки – 1,15);

tw – толщина стенки балки.

Определение минимальной высоты главной балки.

, где

Вывод: принимаем высоту главной балки  м.

Уточнение толщины стенки балки

Минимальная толщина стенки из условия работы балки на срез:

, где

Qmax=1403,46 кН – поперечная сила;

Rs – расчётное сопротивление стали на срез, определяется по табл1*[1].

МПа

мм

Для того, чтобы не укреплять стенку продольным ребром, ее толщина должна быть больше минимальной:

Увеличиваем  до 11мм

Принимаем толщину стенки  мм.

Определение размеров поясных листов

Рис.4 Сечение главной балки.

Размеры поясных листов определяется исходя из несущей способности балки.

Требуемый момент инерции сечения:

см4

Момент инерции стенки балки:

см4

Момент инерции поясов балки:

Требуемая площадь поясов балки:

мм

см2

Ширина пояса

Принимаем пояса балки из листа 520х28 в соответствии с [2].

Фактическая площадь:

мм2

Определение геометрических характеристик сечения главной балки

Момент инерции:

Момент сопротивления сечения балки:

Площадь сечения главной балки:

Проверка сечения главной балки на прочность и жесткость

Проверка на прочность:

- проверка сечения на прочность выполнена.

Проверка на жесткость:

мм.

мм.

мм – проверка сечения главной балки на жесткость выполнена.

Нагрузки, действующие на главную балку показаны на рисунке 5.

Рис. 5. Нагрузки, действующие на главную балку.

# 1.2.4 Конструирование и расчет опорной части главной балки

Конец балки в месте опирания ее на опору укрепляют торцевыми ребрами жесткости, считая при этом, что вся опорная реакция передаётся с балки на опору через ребра жесткости. Ребра жесткости для передачи опорной реакции надежно прикрепляют к стенке балки сварными швами, а торец ребра строгают. Опорное ребро представлено на рисунке 6.

Рис.6 Конструирование опорного ребра главной балки

Определение наименьшей ширины опорного ребра

, где

to.p. – толщина опорного ребра (20 мм);

Run – нормативное сопротивление табл. 51[1].

.

→ 300 мм

Принимаем ширину ребра в соответствии с [2] мм.

Конструирование и расчет ребер жесткости

Ширина выступающей части стенок, укреплённых поперечными рёбрами жёсткости, должна быть .

.

Толщина ребра:

.

Рис.7 Ребро жесткости.

# 1.2.5 Изменение сечения главной балки по пролету

Определение длины изменяемого сечения:

Изгибающий момент в изменяемом сечении:

Поперечная сила в изменяемом сечении:

Требуемый момент сопротивления в изменяемом сечении:

Требуемая площадь изменяемого сечения:

Ширина пояса изменяемого сечения:

Принимаем пояса измененных сечений балки из листа 340х28 в соответствии с [2].

Проверка сечения

Момент инерции изменяемого сечения

Напряжение, возникающее в изменяемом сечении

статический момент сдвигаемой части сечения брутто относительно нейтральной оси

касательные напряжения

местное напряжение стенки главной балки

где F – сила, под воздействием которой образуется локальное (местное) напряжение  – расчетная длина

# 1.2.7 Обеспечение местной устойчивости

В балках потерять устойчивость могут: сжатый пояс от действий нормальных напряжений и стенка – от действия нормальных и касательных напряжений, а также от их совместного действия.

# 1.2.7.1 Местная устойчивость стенки от действия касательных напряжений

Устойчивость стенки балки с двухсторонними поясными швами не требуется проверять, если условие гибкости стенки не превышает значения 3,5 при отсутствии местных напряжений и 2,5 при наличии местных напряжений. При этом если условие гибкости стенки превышает значения 3,2 (при отсутствии местных напряжений), то стенки необходимо укреплять поперечными ребрами жесткости.

- необходимо укрепить ребрами жесткости.

Расстояния между ребрами жесткости не должны превышать:

при

при

мм.

Поперечные ребра устанавливают в местах приложения больших сосредоточенных нагрузок, и на опорах. Ребра необходимо располагать симметрично относительно оси симметрии балки и располагать их на равных расстояниях. Ширина выступающей части ребра определяется по формуле:

мм - ширина ребра кратна 20 мм.

Толщина ребра:

мм

# 1.2.7.2 Местная устойчивость полки от действия нормальных напряжений

, где

- ширина неокаймленного свеса пояса.

мм

- проверка местной устойчивости сжатого пояса выполнена.

# 1.2.8 Расчёт поясных швов

Соединение поясов составной балки со стенкой осуществляют поясными швами. При изгибе балки- это соединение предотвращает сдвиг поясов относительно стенки балки, который был бы при раздельной самостоятельной работе элементов главной балки на изгиб.  Такое соединение пояса у стенки балки превращает сечение в монолитно работающее.

Из условия работы балки на срез:

Поясные швы следует выполнять сплошными, одинаковой наименьшей толщины по всей длине главной балки, применяя автоматическую сварку. В поясных швах усилия перетекают из полки в стенку по всей длине, но наиболее загруженная зона – опорная.

Сварные швы характеризуются геометрическим катетом шва, поэтому расчёт сварных швов подразумевает определение размера Kf.

Определение геометрического катета шва из условия среза по металлу.

, где

βf – коэффициент проплавления по металлу шва; в поясных швах для автоматической сварки   βf=1,1;

Rwf – расчётное сопротивление среза по металлу шва (табл. 56*[1])

Rwf=200МПа

Определение катета шва из условия среза по металлу границы сплавления.

, где

βz – коэффициент проплавления по металлу границы сплавления βz=1,15 (табл. 34* [1]);

Rwz – расчётное сопротивление среза по металлу границы сплавления (табл. 3 [1])

Определение минимально и максимально допустимых катетов шва:

- зависит от толщины элементов и вида сварки (табл. 38*[1])

Принимаем

# 1.2.9 Расчет швов прикрепления опорных ребер к торцам балки

Прикрепление опорного ребра выполняется двусторонними швами полуавтоматической сваркой.

Определение катета шва из условия среза по металлу

Определение катета шва из условия среза по металлу границе сплавления

Определение минимально и максимально допустимых катетов шва

- зависит от толщины элементов и вида сварки (табл. 38* [1])

Принимаем .

Вывод: окончательно принимаем .

# 1.2.10 Конструирование монтажного стыка

Монтажный стык выполняется при монтаже конструкции. Он необходим, когда масса и размеры балки не позволяют смонтировать её целиком. На монтаже стенку балки и сжатый пояс соединяют прямым швом «в стык». Растянутый пояс – косым швом под углом 450 – 600.

Так как при монтаже применяется в основном ручная сварка, повышенные способы контроля затруднены. Такой стык будет равнопрочен основному и может не рассчитываться.

Технологический порядок накладки швов

Рис. 8 Технологический порядок накладки швов

Чтобы уменьшить сварочное напряжение, сначала сваривают поперечные стыковые швы стенки и поясов (1), имеющих небольшую поперечную усадку. Оставшиеся не заваренные участки поясных швов l=500 мм дают возможность поясным листам немного вытянуться при усадке швов (2). Последними заваривают угловые швы, имеющие небольшую продольную усадку (3).

2. Конструирование и расчет колонны

2.1 Стержень колонны

Рис. 9 Грузовая площадь колонны

Рис. 10 Конструирование стержня колонны

Определение расчётного усилия на  колонну

.

Определение длины стержня  колонны

, где

где  – отметка верха габарита оборудования под перекрытием;

.

Определение площади сечения колонны

Принимаем двутавровое сечение колонны, сваренное из трёх листов

, где

φ – коэффициент продольного изгиба продольно сжатых элементов, зависящий от Ry при λ= 80 (гибкость колонны) и принимаемый согласно табл. 72*[1]; φ= 0,686.

Определение требуемого радиуса инерции сечения

Определяем требуемый радиус инерции, соответствующей гибкости стержня колонны:

.

Определение требуемых размеров сечения колонны

В соответствии с [2] принимаем ширину .

Для обеспечения доступности выполнения автоматической и полуавтоматической сварки  принимаем высоту стенки .

Определение требуемой площади и толщины пояса

При назначении размеров необходимо учитывать условие: .

Принимаем толщину стенки колонны: .

Толщину пояса принимаем в соответствии с [2] .

Рис. 11 Принятое сечение колонны.

Определение площади принятого сечения колонны

Проверка местной и общей устойчивости колонны

Проверка общей устойчивости колонны

Сечение будет удовлетворять общей устойчивости, если выполняется следующее условие:

Для определения необходимо вычислить

Момент инерции относительно оси x–x:

Момент инерции относительно оси y–y:

Рис. 12 Сечение колонны

Максимальная гибкость:

(табл. 72*[1])

Проверка местной устойчивости стенки

Устойчивость стенки будет обеспечена, если будет выполнено условие:

(табл. 27*[1])

Проверка местной устойчивости пояса

Устойчивость полки будет обеспечена, если будет выполнено условие:

Проверка местной устойчивости пояса выполнена.

Конструирование и расчет ребер жесткости

При проектировании стержня колонны необходима постановка хотя бы двух ребер жесткости.

Ширина выступающей части:

Толщина ребра жесткости:

# 2.2 Оголовок колонны

При опирании главной балки на колонну в оголовке колонны устанавливают дополнительное ребро жесткости.

Примем толщину плиты

Ширина и толщина ребра жесткости определяется из условия смятия.

Ширина выступающей части ребра жесткости

В соответствии с [2] принимаем

Толщина ребра жесткости

– расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности

(в соответствии с п. 16.13 [5])

Рис. 13 Ребро жесткости

Определение высоты ребра жесткости:

Высота ребра не должна превышать:

В соответствии с [2] принимаем .

Рис. 14 Ребро жесткости

# 2.3 База колонны

База колонны служит для распределения сосредоточенного давления от стержня колонны по площади опирания. База обеспечивает закрепление нижнего конца колонны в соответствии с расчетной схемой. База колонны представлена на рисунке 15.

Рис.15  База колонны с траверсами

Расчёт опорной плиты

Определение расчётных усилий на  опорную плиту

Нагрузка, воспринимаемая базой колонны, определяется по формуле:

Определение требуемой площади опорной плиты

Требуемая площадь опорной плиты зависит от нагрузки на базу колонны, прочности бетона, сечения колонны и определяется по формуле:

, где

МПа;

Rb – расчётное сопротивление бетона на сжатие (для марки бетона B12,5 Rb=7,5 МПа)

Ширина опорной плиты:

,

где tтр – толщина траверсы, принимаемая 10 12 мм;

с – ширина консольного участка, принимаемая 120 150 мм.

В соответствии с  [2] принимаем ширину опорной плиты .

Длина опорной плиты:

В соответствии с  [2] по конструктивным соображениям принимаем длину опорной плиты .

Определение толщины опорной плиты

Толщина плиты определяется из условия её работы на поперечный изгиб от действия напряжений .

Наибольший изгибающий момент, который действует на полосе шириной 1 см в пластинках, опёртых на 3 или 4 канта, определяются по формуле:

,

где q – давление на 1 см2, равное напряжению в фундаменте под плитой (q=);

– коэффициент, зависящий от отношения сторон b и a (b и a берутся в свету);

- Участок плиты, опёртый на 4 канта:

согласно табл.8.5*[4]

- Участок плиты, опёртый на 3 канта:

согласно табл. 8.5*[4]

Для участка, опертого на 3 канта, значение  в запас прочности находят при  b / a < 0,5 как для консоли длиной b по формуле:

3)   Консольный участок плиты:

Наибольший изгибающий момент, который действует на полосе шириной 1 см в пластинках с консольным участком, определяется по формуле:

Максимальный момент равен наибольшему из изгибающих моментов:

Толщина опорной плиты определяется из соотношения:

,

В соответствии с [2] принимаем толщину опорной плиты  .

Список литературы

1.  Металлические конструкции: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Ю.И.Кудиши, Е.И.Беленя, В.С.Игнатьева и др.] ; под ред. Ю.И.Кудишина. 10 изд., стер. – Издательский центр «Академия», 2007. –688 с.

2.  Парлашкевич В.С. Проектирование и расчет металлических конструкций рабочих площадок [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Василькин А.А., Булатов О.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 168 c.

3.  Родионов, И.К. Конструктивные решения элементов и узлов рабочих площадок промышленных зданий : электронное учебно-методическое пособие / И.К. Родионов; под ред. В.М. Дидковского. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015

4.  Родионов, И.К. Работа, расчет и конструирование сварной балки рабочей площадки промышленного здания. Учебно-методическое пособие. ТГУ. Тольятти, 2017.

5. Родионов, И.К. Работа, расчет и конструирование стальных центрально-сжатых сплошных колонн : электрон. учеб.-метод. пособие / И.К. Родионов. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015.

6.  Родионов, И.К. Технико-экономическое сравнение вариантов компоновки ячеек балочных клеток. Методические указания. ТГУ. Тольятти, 2013.

7.  СНиП II–23–81*. Стальные конструкции / Госстройиздат.– М.: ГУП ЦПП, 2001.

8.  СНиП 2.01.07–85*. Нагрузки и воздействия. – М.: ФГУП ЦПП, 2006.