Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

КУРСОВой проект

по учебному курсу «___________________________________»

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2019

Оглавление

1. Исходные данные для проектирования	4

2.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия	5

2.1 Компоновка перекрытия в монолитном варианте	7

3. Расчет предварительно напряженной ребристой плиты без промежуточных ребер	9

3.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия	9

3.2 Определение размеров колоны	10

3.3 Сбор нагрузок и определение усилий	10

3.4 Выбор материалов	12

3.4.1 Арматура	12

3.4.2 Бетон	12

3.5 Определение параметров расчетного сечения	13

3.6 Определение площади сечения рабочей преднапряженной арматуры	14

3.7 Определение геометрических характеристик приведенного сечения	15

3.8 Определение потерь предварительного напряжения	17

3.8.1 Первые потери	17

3.8.2 Вторые потери	19

3.9 Расчет прочности наклонного сечения	20

3.10 Расчет прочности полки плиты	21

3.11 Проверка прочности плиты в стадии монтажа	23

3.12 Расчет ребристой плиты по второй группе предельных состояний	25

3.12.1 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента	25

3.12.2 Расчет по деформациям	26

4.1 Сбор нагрузок	30

4.2 Выбор расчетной схемы и построение эпюр М и Q	30

4.3 Расчет требуемого сечения арматуры	31

4.4 Сетка С-1	32

4.5 Сетка С-2	33

4.6 Сетка С-3	34

4.7 Сетка С-4	34

5. Расчет прочности монолитной второстепенной балки	36

5.1 Расчет арматуры второстепенной балки	37

5.2 Расчет прочности наклонных сечений балки	40

Список используемой литературы	42

1. Исходные данные для проектирования

| Размер здания в плане | 18,45 х 28,8 м |
| --- | --- |
| Пролет рам | 6,15 м |
| Шаг рам | 6,3 м |
| Количество этажей | 6 |
| Пролет | 7,2 м |
| Высота этажей | 7,2 м |
| Материал пола | Наливной пол δ = 20 мм Армированная цементно-песчаная стяжка δ = 40 мм Песчаная засыпка δ = 60 мм |
| Временная нагрузка на перекрытие | 9,0 кН/м 2 |
| Кратковременная нагрузка на перекрытие | 3,0 кН/м 2 |
| Класс арматуры для ненапряженных конструкций | А 500 |
| Класс напрягаемой арматуры | А 600 |
| Класс бетона для ненапряженных конструкций | В25 |
| Класс бетона для преднапряженных конструкций | В20 |

Здание компонуется с полным железобетонным каркасом. Основным несущим элементом каркаса является поперечная рама с жесткими узлами. Ригель рамы и колонны прямоугольного сечения с размерами b × h: ригель – 300 × 800 мм: колонны – 400 × 400 или 400 × 600 мм. Привязка колонн к продольным координационным осям: крайних – нулевая; средних – центральная. Привязка стеновых панелей к координационным осям – 20 мм.

2. Компоновка перекрытия

2.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия

Сетка колонн 6,15х6,3 м. Ригели расположены поперек здания с шагом 6,3 м по осям колонн. На них опираются по концам плиты перекрытия. Так как временная нагрузка больше 8,0 кН/м 2 принимаем ребристые плиты перекрытия.

Рисунок 1. Схема расположения элементов каркаса

Номинальные размеры плиты 1,2 х 6,3 м.

Рисунок 2. Фактическое и расчетное сечение плиты

h=350 мм, b=200 мм, hf =50 мм, bf =1180 мм, aS =30 мм, h0 =320 мм.

2.1 Компоновка перекрытия в монолитном варианте

Сетка колонн 6,15х6,3 м. Главные балки расположены поперек здания с шагом 6,3 м по осям колонн. Второстепенные балки опираются по концам на главные балки с шагом 2,05 м.

Размер (сечение) главных балок:

мм, принимаем 500 мм.

мм

Размер (сечение) второстепенных балок:

мм

мм

Сплошная монолитная железобетонная плита объединяет по верху главные и второстепенные балки в один диск перекрытия.

Из опыта проектирования толщина плиты:

мм

Рисунок 3. Схема расположения элементов каркаса в монолитном варианте

3. Расчет предварительно напряженной ребристой плиты без промежуточных ребер

3.1 Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия

Номинальные размеры плиты 1,2 х 6,3 м.

Рисунок 4. Фактическое и расчетное сечение плиты

h=350 мм, b=200 мм, hf =50 мм, bf =1180 мм, aS =30 мм, h0 =320 мм.

3.2 Определение размеров колоны

Принимаем колонну:

Рисунок 5. Сечение колонны

Высота и ширина сечения колонны: мм.

3.3 Сбор нагрузок и определение усилий

Рисунок 6. Расчетная схема плиты

Таблица 1. Сбор нагрузок на 1 м 2 плиты

| № п/п | Наименование | Нормативная кгс/м 2 |  | Расчетная кгс/м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная нагрузка | 900 | 1.2 | 1080 |
| 2 | Конструкция пола: Наливной пол δ = 20 мм Армированная цементно-песчаная стяжка δ = 40 мм Песчаная засыпка δ = 60 мм | 61.2 | 1.2 | 73.4 |
| 3 | Ребристая плита 1,2 х 6,3 м | 250 | 1.1 | 275 |

, где

м

кН/м – нормативная полная;

кН/м – расчетная полная;

кН/м – нормативная длительная;

кН/м – нормативная кратковременная;

- конструктивная длина, м;

мм

1. Усилие от полной расчетной нагрузки:

кН*м

2. Усилие от полной нормативной нагрузки:

кН*м

3. Усилие от суммарной нормативной длительной нагрузки:

кН*м

4. Усилие от нормативной кратковременной нагрузки:

кН*м

5. Максимальная поперечная расчетная сила:

кН

3.4 Выбор материалов

3.4.1 Арматура

Предварительно-напряженная арматура А600, способ натяжения – электротермический на упоры.

МПа – сопротивление арматуры продольному растяжению для I группы;

МПа – сопротивление арматуры растяжению для II группы;

МПа – сопротивление арматуры сжатию для I группы;

МПа – начальный модуль упругости стали арматуры.

Арматура для каркасов и сеток А400 и В500.

Арматура А400:

МПа, МПа, МПа, МПа, МПа.

Арматура В500:

МПа, МПа, МПа.

Для монтажных петель арматура класса А240:

МПа, МПа, МПа.

3.4.2 Бетон

Бетон класса В20 – тяжелый;

кг/м 3;

МПа – сопротивление бетона осевому сжатию для I группы;

МПа – сопротивление бетона осевому растяжению для I группы;

МПа – сопротивление бетона осевому растяжению для II группы;

МПа – сопротивление бетона осевому сжатию для II группы;

МПа – начальный модуль упругости бетона;

- передаточная прочность бетона.

3.5 Определение параметров расчетного сечения

Рисунок 7. Расчетное сечение плиты

мм – рабочая высота сечения.

Если мм, то в расчет вводится полная ширина плиты:

мм;

мм.

Граничная высота сжатой зоны бетона  определяется по формуле:

, где

- характеристика сжатой зоны бетона, ;

- условные напряжения в арматуре растянутой зоны, для А600 .

Предварительно принимаем:

МПа

- предельной напряжение в арматуре сжатой зоны, МПа.

Принимаем отклонение величины предварительного напряжения при электротермическом способе:

МПа

Проверяем выполнение условия:

МПа

Уточним величину предварительного напряжения с учетом коэффициента точности:

, где

;

;

- число стержней напрягаемой арматуры в сечении элемента;

МПа

3.6 Определение площади сечения рабочей преднапряженной арматуры

Определение расчетного случая: , где

кНм

это первый расчетный случай, значит, нейтральная ось проходит через полку, т.е. сечение рассчитывается как прямоугольное.

для арматуры класса А600;

, принимаем

см 2

По сортаменту определяем число стержней и их диаметр:

2 Ø14 для арматуры класса А600 см 2

3.7 Определение геометрических характеристик приведенного сечения

Рисунок 8. Приведенное сечение плиты

1. Площадь приведенного сечения:

м 2

2. Статический момент приведенного сечения:

м 3

3. Положение центра тяжести приведенного сечения:

м

м

4. Момент инерции приведенного сечения:

м 4 см 4

5. Момент сопротивления приведенного сечения относительно нижней грани:

м 3 см 3

6. Момент сопротивления приведенного сечения относительно верхней грани:

м 3 см 3

7. Упруго-пластичные моменты сопротивления:

м 3 см 3

м 3 см 3, где

- для таврового сечения с полкой в сжатой зоне. учитывает влияние неупругих деформаций бетона растянутой зоны.

8. Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровых точек:

, где

м – для верхней точки;

м – для нижней точки.

3.8 Определение потерь предварительного напряжения

Принимаем натяжение на упоры, способ натяжения – электротермический:

МПа, где

- коэффициент точности натяжения.

3.8.1 Первые потери

1. От релаксации напряжений стержневой арматуры, при электротермическом способе:

МПа

2. От температурного перепада:

МПа

3. От деформации анкеров:

МПа

4. От трения арматуры:

МПа

5. От деформации стальной формы:

МПа

МПа

6. От быстронатекающей ползучести:

, т.к. , , где

м – эксцентриситет усилия предварительного обжатия

кПа МПа

МН кН – усилие предварительного обжатия.

Уточняется передаточная прочность бетона:

принято правильно.

Определяем изгибающий момент в середине пролета от собственного веса плиты:

кН*м, где

- нормативный вес 1 м 2 плиты = 2.5 кН/м 2

м

м

Уточняем величину  от действия  с учетом изгибающего момента от собственного веса плиты:

кПа МПа

,

МПа

Подсчитаем полную сумму потерь:

МПа

Величина предварительного напряжения за вычетом суммарных первых потерь:

МПа

Определяем усилие обжатия с учетом суммарных первых потерь:

кН

3.8.2 Вторые потери

От релаксации напряжений арматуры:

МПа

8. От усадки бетона:

МПа (для бетона В35 и ниже)

9. От ползучести бетона:

МПа

МПа

10. От смятия бетона под витками спиральной или кольцевой арматуры:

МПа

11. От деформации обжатия стыков:

МПа

Определяем сумму вторых потерь:

МПа

Подсчитаем величину полных потерь:

МПа

МПа

Величина предварительного напряжения с учетом полных потерь:

МПа

Определяем усилие обжатия с учетом полных потерь:

кН

3.9 Расчет прочности наклонного сечения

Предварительно принимаем:

МПа, МПа, МПа

мм, см 2 , шаг стержней в приопорной зоне  принимаем 150 мм, на стальной части пролета 250 мм.

Количество стержней в сечении элемента n=2.

Усредненный шаг поперечной арматуры:

мм

см 2

Коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к продольной оси элемента:

условие не выполнено

, где

- коэффициент для тяжелого бетона,

Проверка бетона на действие поперечной силы по наклонной полосе между наклонными трещинами:

кН

Прочность бетона обеспечена.

Коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок:

, принимаем

Коэффициент, учитывающий влияние продольной силы от предварительного напряжения:

При этом: ,

Принимаем:

Проверка работы бетона на действие поперечной силы по наклонной полосе:

кН

Условие выполняется, поперечную арматуру принимаем конструктивно.

Поперечное армирование соответствует действию Q на приопорном участке (1/4 пролета) и принимается А400, мм, см 2 , шаг 150 мм. На остальной части пролета шаг хомутов принимается по п. 5.27 СНиП [1]. В середине пролета шаг не должен превышать 300 мм, принимаем s=250 мм.

3.10 Расчет прочности полки плиты

Нагрузка на полку плиты собирается из постоянной (конструкция пола, масса полки плиты) и временной.

Для расчета условно выделяем полосу шириной 1 м. поэтому нагрузка на 1 м 2 перекрытия является в то же время нагрузкой на 1 п.м. полосы.

Рисунок 9. Расчет прочности полки плиты

кН/м

Пролет в свету: мм

По методу приведенного равновесия:

кН*м

При толщине полки 5 см арматура размещается в растянутой зоне в соответствии со знаком изгибающего момента. Рабочая высота пролетного и опорного сечения полки:

, где

см

см

Площадь арматуры определяется для сечения шириной 100 см и высотой, равной рабочей высоте сечения:

см 2

Принимаем 6 стержней Ø4 мм В500 с см 2 , с шагом S=200 мм.

Поперечные стержни принимаются конструктивно, min Ø3 мм В500 с шагом S=200 мм.

3.11 Проверка прочности плиты в стадии монтажа

Рисунок 10. Расчетная схема плиты

Поднимают плиту при монтаже при помощи монтажных петель, установленных в продольных ребрах на расстоянии 0.8 м от торцов.

Расчетная схема – однопролетная двухконсольная балка с равномерно распределенной нагрузкой от собственной массы плиты: кН/м 2.

Коэффициент динамичности:  по п. 1.13 СНиП [1].

Необходимо проверить прочность плиты в местах расположения петель. Опасным является опорное сечение с изгибающим моментом:

кНм, где

- расстояние от торца плиты до оси строповочной плиты (длина консоли);

- ширина плиты.

Моменты от силы обжатия для предварительно-напряженной плиты определяются относительно центра тяжести растянутой арматуры:

, где

подсчитывается с

- первые потери предварительного напряжения

- потери предварительного напряжения в арматуре при доведении бетона сжатой зоны до предельного состояния, МПа

- площадь сечения напрягаемой арматуры

кН

кНм

Расчетный момент в опорном сечении:

кНм

Расчетное сечение – тавр с полкой в растянутой зоне. В расчет принимается прямоугольник с шириной, равной ширине ребра b (приведенное сечение продольных ребер).

Определяется площадь арматуры:

Подсчитывается площадь сечения арматуры:

м 2 см 2

Продольные ребра плиты армируются сталью класса А400: МПа, МПа.

Верхняя продольная арматура класса А400 каркаса КР-3: 2 Ø12 мм с см 2.

При подъеме плиты вся ее масса может оказаться переданной на три петли. Тогда усилие на одну петлю:

, где

;

3 – число загруженных петель.

Рисунок 11. Монтажная петля МП-1

кН/м

кН

см 2

Монтажные петли выполняются из гладких арматурных стержней класса А240, расположенных на расстоянии 80 см от концов панели. Принимаем 1 стержень 8 мм с см 2.

3.12 Расчет ребристой плиты по второй группе предельных состояний

3.12.1 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента

3-я категория трещиностойкости с

Проверяется условие: , где

- момент внешних сил, для изгибаемых элементов;

- момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании трещин.

м

кНм

кНм кНм  в растянутой зоне трещины не образуются.

3.12.2 Расчет по деформациям

При расчете плиты по деформациям определяется величина прогиба, ограниченная эстетическими требованиями. При этом расчет выполняется только на действие постоянной и длительно действующей нагрузки с коэффициентом надежности по нагрузке .

Прогиб определяется по величине полной кривизны 1/r (п. 4.30 [1]):

, где

- кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки;

- кривизна от непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

, т.к. величина прогиба ограничивается эстетическими требованиями;

- кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;

- кривизна, обусловленная выгибом элемента.

Определяется кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок (п. 4.27 [1]):

, где

;

;

;

;

- относительная высота сжатой зоны бетона (п. 4.28 [1]):

, где

;

;

;

- эксцентриситет силы  относительно центра тяжести площади сечения арматуры :

м;

где:

- плечо внутренней пары сил:

м

Рассчитывается коэффициент, характеризующий неравномерность деформации растянутой арматуры на участке между трещинами (п. 4.29 [1]):

При этом:

;

, , где:

кНм

м -1

Определяется кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и ползучести бетона от усилий предварительного обжатия (формула 158 п. 4.25 [1]):

, где

;

, где

- сумма потерь предварительного напряжения арматуры от усадки и ползучести бетона на уровне центра тяжести растянутой продольной арматуры:

МПа

МПа

Напряжение обжатия бетона на уровне крайнего сжатого волокна сечения:

м -1

м -1

Прогиб в середине пролета:

, где:

величина

м см (табл. 4 [1]);

м см - проверка выполняется.

4. Проектирование монолитной плиты перекрытия

4.1 Сбор нагрузок

Таблица 2. Сбор нагрузок на перекрытие

| № п/п | Наименование | Норм кгс/м 2 |  | Расчет кгс/м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временная нагрузка | 900 | 1.2 | 1080 |
| 2 | Конструкция пола: Наливной пол δ = 20 мм Армированная цементно-песчаная стяжка δ = 40 мм Песчаная засыпка δ = 60 мм | 61.2 | 1.2 | 73.4 |
| 3 | Монолитная железобетонная плита t=0.07 м, p=2400 кг/м 3 | 168 | 1.1 | 184.8 |

4.2 Выбор расчетной схемы и построение эпюр М и Q

Поперек второстепенных балок условно вырезаем полоску шириной 1 м и считаем как многопролетную балку с размерами b=100 см и h=7 см. Промежуточными опорами являются второстепенные балки с шагом 2,05 м.

Рисунок 12. Схема плиты

Расчетная схема плиты – многопролетная неразрезная балка с шарнирным опиранием на опорах, загружаемая равномерно распределенной нагрузкой.

кгс/мп;

кгс/мп.

Рисунок 13. Расчетная схема плиты и эпюра М

4.3 Расчет требуемого сечения арматуры

Определим значения максимальных моментов при раздельном армировании.

кгс*м – максимальный пролетный момент в первом и последнем пролетах.

кгс*м – максимальный опорный момент в первом и последнем пролетах.

кгс*м – максимальный пролетный т опорный момент в средних пролетах.

В сетках рабочей арматурой является короткая. Длинную же принимаем конструктивно диаметром 3 мм с максимально допустимым шагом 25 см. Для расчетов принимается:

Бетон В25 Rb = 148 кгс/см 2

Rbt = 7.5 кгс/м 2

Арматура А500 Rs =4450 кгс/см 2

Шаг расчетных стержней принимаем 5,10,15,20 см

b=100 см

h=7 см

а=1.5 см

h0 =h-a=5.5 см

Рассчитываем сетчатую пролетную и опорную арматуру. Сечение арматуры назначается в зависимости от изгибающего момента, действующего на данном участке плиты.

4.4 Сетка С-1

Арматурная сетка С-1 рассчитывается на действие пролетного момента М1ПР = 251.72 кгс*м = 25172 кгс*см.

Порядок расчета: (по таблице)

см 2

Примем стержни Ø=5 В500 с шагом 100,

Сетка

Рисунок 15. Сетка С-1

4.5 Сетка С-2

Арматурная сетка С-2 рассчитывается на действие опорного момента:

кгс*м =19777 кгс*см;

см 2

Примем стержни Ø=5 В500 с шагом 10,

Сетка

Рисунок 16. Сетка С-2

4.6 Сетка С-3

Арматурная сетка С-3 рассчитывается на действие пролетного момента:

кгс*м =21631 кгс*см;

см 2

Примем стержни Ø=4 В500 с шагом 10,

Сетка

Рисунок 17. Сетка С-3

4.7 Сетка С-4

Арматурная сетка С-4 рассчитывается на действие опорного момента:

кгс*м =21631 кгс*см;

см 2

Примем стержни Ø=4 В500 с шагом 10,

Сетка

Рисунок 18. Сетка С-4

5. Расчет прочности монолитной второстепенной балки

Рисунок 19. Схема разреза второстепенной балки

Бетон класса В25

Rb =148 кгс/см 2

Арматура класса А500

RS =4450 кгс/см 2

Плита q=1068.2 кгс/м 2

Сбор нагрузок на балку:

кгс/м

кгс/м

Погонную нагрузку на балку получают умножением расчетной нагрузки, приходящейся на 1 м2 плиты, на грузовую ширину равную шагу второстепенных балок В=2 м.

кгс/м;

кгс/м 2 – собственный вес пола и плиты;

. Принимаем

Таблица 3. Значения коэффициентов

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5л | 5п | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0715 | -0.0715 | -0.033 | -0.012 | -0.009 | -0.027 | -0.0625 |
| + | 0 | 0.065 | 0.09 | 0.075 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0.058 | 0.058 | 0.018 | 0 |

Таблица 4. Ординаты изгибающих моментов

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5л | 5п | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «-» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5513.7 | -5513.7 | -2544.8 | -925.4 | -694 | -2082.1 | -4820 |
| «+» | 0 | 5012.5 | 6940 | 5783.6 | 1388 | 0 | 0 | 1388 | 4472.7 | 4472.7 | 1388 | 0 |

5.1 Расчет арматуры второстепенной балки

По максимальным значениям пролетных моментов находим максимальную площадь нижней рабочей арматуры в балках. Пролетная арматура в балках 2 ряда и 2 каркаса внизу, т.е. 4 стержня. Верхняя арматура устанавливается конструктивно для образования каркаса Ø10А500.

кгс*м – максимальный момент в первом пролете.

кгс*м – момент на первой опоре.

кгс*м – максимальный момент во втором пролете.

кгс*м – момент на второй опоре.

Для первого пролета:

см 2

Принимаем 4 стержня Ø16 А500, см 2. Все сечение арматуры по длине балки не требуется, поэтому целесообразно укоротить два верхних стержня. Рассчитываем момент, приходящийся на два нижних стержня:

кгс*см

кгс*см

Для второго пролета:

см 2

Принимаем 4 стержня Ø12 А500, см 2. Все сечение арматуры по длине балки не требуется, поэтому целесообразно укоротить два верхних стержня. Рассчитываем момент, приходящийся на два нижних стержня:

кгс*см

кгс*см

Армирование надопорных сечений второстепенных балок осуществляется двумя сварными сетками со сдвижкой их относительно друг друга, чтобы изменение площади сечения арматуры соответствовало изменению ординат эпюры моментов в приопорных участках. Расчетная ширина сеток вдоль главных балок принимается равной шагу второстепенных балок – 2000 мм.

Первая опора:

см 2

Изгибающий момент на опоре, воспринимаемый двумя стержнями Ø10 А500 длиной см.

кгс*см

Остальную часть изгибающего момента необходимо передать на две одинаковые сетки С-5, укладываемые одна на другую со смещением. Находим момент, передаваемый сетке:

см 2

кгс*см

Короткая арматура в сетке С-5 располагается с шагом 150 мм, используем арматуру Ø4 В500.

см 2

Необходимо рассчитать ширину сетки. Для этого строим эпюру арматуры для зоны отрицательных моментов.  откладываем в отрицательной зоне, откладываемая линия и точки дают нам ширину сетки.

Конструктивная арматура Ø3 В500 с шагом 250 мм. Длина сетки равна суммарной длине одного ряда главных балок, т.е. ширине здания 18000 мм.

Момент, воспринимаемый сеткой:

кг*см

Определим фактический момент, который могут воспринимать стержни и сетка С-5:

кг*см

Обозначаем сетку согласно ГОСТ:

Сетка

Вторая опора:

см 2

Изгибающий момент на опоре, воспринимаемый двумя стержнями Ø10 А500 длиной см.

кгс*см

Остальную часть изгибающего момента необходимо передать на две одинаковые сетки С-6, укладываемые одна на другую со смещением. Находим момент, передаваемый сетке:

см 2

кгс*см

Короткая арматура в сетке располагается с шагом 150 мм, используем арматуру Ø5 В500.

см 2

Необходимо рассчитать ширину сетки. Для этого строим эпюру арматуры для зоны отрицательных моментов.  откладываем в отрицательной зоне, откладываемая линия и точки дают нам ширину сетки.

Конструктивная арматура Ø3 В500 с шагом 250 мм. Длина сетки равна суммарной длине одного ряда главных балок, т.е. ширине здания 18000 мм.

Момент, воспринимаемый сеткой:

кг*см

Определим фактический момент, который могут воспринимать стержни и сетка С-5:

кг*см

Обозначаем сетку согласно ГОСТ:

Сетка

5.2 Расчет прочности наклонных сечений балки

Расчетом прочности наклонных сечений проверяется достаточность принятых размеров поперечного сечения балки и поперечной арматуры вертикальных плоских каркасов. Диаметром поперечной арматуры задаемся исходя из условий свариваемости стержней продольной и поперечной арматуры.

Расчет наклонных сечений производится на действие поперечной силы и изгибающего момента. Расчет на действие изгибающего момента не производится, если обеспечено сцепление бетона и продольной арматуры, обеспечена надежная анкеровка, удовлетворяются условия запусков за теоретические точки обрыва. Максимальное значение поперечной силы находится в приопорных участках l/4, поэтому учащенная постановка хомутов или вертикальной арматуры требуется только в приопорных участках, а в середине шаг хомутов в два раза реже. Условия постановки хомутов конструктивные – в приопорных участках шаг хомутов должен быть  при мм. Диаметр хомутов назначается из условия свариваемости с горизонтальными стержнями.

Усилие, которое может воспринять бетон В15 в наклонном сечении:

кгс*м

Шаг хомутов в приопорных участках принимаем 15 см, предполагая, что трещина в приопорной зоне образуется под углом 45 °, тогда ее проекция на горизонтальную поверхность будет равна высоте балки, т.е. 400 мм, а следовательно в зону трещины попадет 6 хомутов.

Определяем максимальные значения поперечных сил на опорах:

- у грани опоры на стене:

кгс

- у грани первой промежуточной опоры слева:

кгс

- у грани первой промежуточной опоры справа и у граней остальных промежуточных опор:

кгс

Общая поперечная сила равна:

см 2

Выбираем арматуру Ø10 А240 с см 2

Список используемой литературы

1. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

2. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. М.: ФГУП ЦПП, 2005.

3. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. М.: ФГУП ЦПП, 2005.

4. СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. М.: ФГУП ЦПП, 2005.

5. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003). М.: ФГУП ЦПП, 2005.

6. Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1974. – 187 с.

7. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс: Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат,1991 – 767 с.: ил.

8. Проектирование конструкций железобетонных многоэтажных зданий [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В.А. Филиппов ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. «Городское стр-во и хоз-во». – Тольятти : ТГУ, 2015. – 140 с. : ил. – Библиогр.: с. 129–130. – Прил.: с. 131–140.