Исходные данные для выполнения РГР

Вариант №28

Выполнить расчет зубчатой цилиндрической косозубой передачи.

Мощность на выходном валу N2=10,5 кВт.

Угловая скорость ведомого вала рад/с.

Передаточное число i=3,15.

Материал колес Сталь 40Х.

Рисунок 1 – Схема цилиндрического редуктора с зубчатой косозубой передачей.

Определяем крутящий момент на выходном валу.

Н·м,

Находим твердость зубьев колес:

● шестерня: cталь 40Х, термообработка — улучшение, твердость . Вычисляем среднее значение .

● колесо: сталь 40Х, термообработка — улучшение, . Вычисляем среднее значение .

Допускаемые контактные напряжения.

,

где - предел контактной выносливости для шестерни и колеса.

МПа,

МПа,

- коэффициент безопасности [1, с.13]. Принимаем ,

- коэффициент долговечности [1, с.13]. Принимаем .

МПа,

МПа.

МПа.

Допускаемое напряжение изгиба для материала зуба.

,

где  - предел изгибной выносливости для шестерни и колеса.

МПа,

МПа,

- коэффициент безопасности [1, с.13].

Принимаем ,

- коэффициент, учитывающий влияние приложения нагрузки. Для одностороннего приложения нагрузки ,

- коэффициент долговечности зубьев [1, с.13].

Принимаем .

МПа.

МПа.

Межосевое расстояние передачи.

,

где коэффициент для косозубых передач [1, с.13],

- коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине зубчатого венца. Принимаем ,

- коэффициент ширины венца зубчатого колеса. Для симметричного расположения колес  [1, с.13].

мм.

Округляя до ближайшего большего числа из стандартного ряда межосевых расстояний ГОСТ 2185-66, принимаем 140 мм.

Ширина зубчатого венца:

мм.

мм. Принимаем мм.

Диаметр вала под колесо.

,

где =20 МПа – допускаемое касательное напряжение.

мм. Округляя до ближайшего большего стандартного значения ГОСТ 6636-69, принимаем мм.

Минимальное значение модуля определяем из условия прочности.

,

где  для косозубой передачи [1, с.14].

мм. Из стандартного ряда                    ГОСТ 9563-60 принимаем m=2 мм.

Минимальный угол наклона зубьев:

.

.

Суммарное число зубьев:

.

Число зубьев шестерни:

. Принимаем .

Число зубьев колеса .

Фактическое передаточное число .

Фактическое значение передаточного числа отличается от предварительного на величину

, что допустимо.

Уточнение угла наклона зубьев:

.

Расчет основных геометрических размеров передачи.

Делительный диаметр колеса

мм.

мм.

Диаметр вершин зубьев .

мм.

мм.

Диаметр впадин зубьев .

мм.

мм.

Уточняем межосевое расстояние.

мм.

Силы в зацеплении:

Окружная сила  Н.

Радиальная сила  Н.

Осевая сила  Н.

Рисунок 2 - Геометрические параметры цилиндрической передачи.

Проверочный расчет передачи по контактным напряжениям.

,

где  - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений между зубьями для косозубой передачи. Принимаем .

- коэффициент динамической нагрузки для косозубой передачи. Принимаем .

, что допустимо [1, с.22].

Проверочный расчет передачи на изгиб.

Определяем коэффициент формы зуба. По [1, табл.3.5] , .

зубья колеса слабее, чем зубья шестерни по условию изгибной выносливости, поэтому произведем их проверку.

,

где KF( = 0,72...0,91 [1, с.17] - коэффициент распределения нагрузки между зубьями. Принимаем .

[1, с.17]  - коэффициент распределения нагрузки по ширине зубчатого венца. Принимаем ,

[1, с.17] - коэффициент динамичности для косозубых колес. Принимаем ,

[1, с.17]  - коэффициент, учитывающий наклон зуба в косозубой передаче.

.

Передача проходит проверки на прочность.

Проектирование зубчатого колеса.

Диаметр ступицы  мм.

Длина  ступицы  мм.

Ширина ободка  мм.

Толщина обода  мм.

На торце зубчатого венца выполняется фаска, равная m=2 мм.

Рисунок 3 – Эскиз зубчатого колеса.

Литература

1. Иванов К.С., Мисевич Ю.В. Расчет зубчатых передач. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине «Детали машин». – СПб.: СПб УГПС МЧС России, 2012, - 35с.