МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(СамГУПС)

Центр дополнительного профессионального образования

Курс «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»

Отчет по практическим работам

по дисциплине: «Строительство и реконструкция железных дорог»

(вариант №__2_)

Выполнил:

Проверил:

Самара,  2019

Практическая работа №1

Расчет годового фонда рабочего времени и коэффициента сменности строительных машин

Формулировка задачи: определить коэффициент сменности для машины, которая за год имела 11 дней простоев по метеорологическим, 13 дней по организационным причинами 16 дней в ремонте, техническом обслуживании и перебазировании. Внережимное время определяется числом праздничных и выходных дней, неделя – пятидневная. За рассматриваемый период машина выработала 120 тыс.м3 грунта при средней производительности 45 м3/ч.

Решение: причины потерь рабочего времени могут быть различными, поэтому принято раздельное суммирование потерянных дней. Для отдельно взятого рабочего объективно обусловленные потери складываются из праздничных и выходных дней, дней ежегодного отпуска, дней неявок на работу по причине болезни и прочим уважительным причинам. Помимо человеческого фактора, могут быть потери из-за простоев по организационным причинам: простои по метеорологическим причинам, потери, связанные с перебазированием техники, текущими ремонтами, обслуживанием техники и т.п.

1) Коэффициент сменности может быть определен из выражения числа дней работы в году

(1.1)

где  -число потерянных дней в году;

- число рабочих дней в году.

Отсюда

,                                 (1.2)

где  tрмг - годовой фонд рабочего времени машины, маш.-ч;

(пв – относительное число (в течение года) праздничных и выходных дней;

(мп - относительное число дней, теряемых за год по метеорологическим причинам;

tnb – среднее время перебазировки на объект, дн.;

tob - среднее время работы машины на одном объекте, дн.;

Кор – коэффициент пропорциональности (в днях на 1 ч работы) в выражении потерь времени на техническое обслуживание и текущие ремонты машин;

tсм – продолжительность рабочей смены, ч;

Ксм – коэффициент сменности;

(nb, (ор – относительные, выраженные в долях рабочего времени значения дополнительных затрат времени на перебазировки, техническое обслуживание и текущие ремонты.

Далее определяется число потерянных дней. Если, например, в рассматриваемый год 8 праздничных дней не совпали с выходными днями, в году насчитывалось 53 недели, то число потерянных дней составит

nдп=tрмгКд/ч,                                                      (1.3)

= 8+53∙2 = 114 (дней).

Необходимо отметить, что здесь не учитываются другие виды потерь.

В данной задаче число дней работы машины в году определится как

= 365-(114+11+13+16)=365-154=211 (дней).

2) Годовая выработка машины Vопределяется по формуле

Vмг=Qэсч(tрмг,                                                                                 (1.4)

где Qэсч – среднечасовая эксплуатационная производительность машины.

Отсюда, число часов работы машины в году (годовой фонд рабочего времени), необходимое для выполнения заданного объема работ составит

Тогда коэффициент сменности, с учетом имеющихся значений, будет равен

.

Общий вывод: коэффициент сменности в данной задаче равен 1,54.

Список использованных источников

1. Организация строительства и реконструкции железных дорог. Учеб. для вузов ж.д. транспорта. /Под ред. И.В. Прокудина. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. транспорте», 2008. – 736с.

2. Пособие строительному мастеру и производителю работ по сооружению /Под ред. Чернавского В.П. – М.: Транспорт, 1977. – 256 с.

3. Спиридонов Э.С., Максимов А.В. Решение задач организации и технологии строительства и реконструкции транспортных объектов: Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 297 с.

4. СНиП 2.01.01.-82. Строительная климатология и геофизика. / Государственный комитет СССР по делам строительства. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1983. – 136 с.