………………… УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА …………………………….

Контрольная работа

по предмету

«Сопротивление материалов»

Выполнил студент гр. …….

…………………..

Номер …….

Проверил преподаватель

……………

Город 2019

Задача 1.

Задание: Для заданной балки необходимо выполнить:

- построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, определить опасное сечение;

- для заданного поперечного сечения определить геометрические

характеристики;

- из условия прочности по нормальным напряжениям подобрать размер сечения a.

Дано: кН/м; кН;  кН⋅м;  м;  м;  м;

м; МПа; МПа;  м;  м;  м.

Схема балки приведена на рис. 1.

Рис. 1

Решение:

- Найдем реакции опор B и E. Для этого составим уравнения равновесия.

Расчетная схема балки приведена на рис. 2.

Рис. 2

Первое уравнение равновесия из условия сумма моментов относительно точки B равна нулю:

.

Из этого уравнения находим реакцию RE:

;

кН.

Второе уравнение равновесия из условия сумма всех сил спроецированных на ось Y равна нулю:

.

Из этого уравнения находим реакцию RB:

кН.

Второе уравнение равновесия из условия сумма всех сил спроецированных на ось Z равна нулю:

.

Так как значения реакций получились положительными следовательно изображены на рис. 2 с истинными направлениями.

2. Рассчитаем и построим эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М для каждого участка.

При расчете изгибающего момента знак «+» принимается при растягивании нижних волокон балки.

Участок  AB:

Изгибающий момент:

кН∙м.

Поперечная сила:

кН;

кН.

Видно, что на данном участке поперечная сила меняет знак. При поперечной силе равной нулю изгибающий момент принимает экстремальное  значение. Составим уравнение и найдем значение Z (расстояние сечения от точки A).

м;

кН∙м.

Участок  BC:

Изгибающий момент:

кН∙м;

кН∙м.

Поперечная сила:

кН;

кН.

Видно, что на данном участке поперечная сила меняет знак. При поперечной силе равной нулю изгибающий момент принимает экстремальное  значение. Составим уравнение и найдем значение Z (расстояние сечения от точки B).

м;

кН∙м.

Участок  ED:

Изгибающий момент:

;

кН∙м.

Поперечная сила:

кН;

кН.

Участок  DC:

Изгибающий момент:

кН∙м;

кН∙м.

Поперечная сила:

кН;

кН.

По полученным данным строим эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М (Рис. 3).

Рис. 3

Опасным сечением является сечение в точка D.

- Определим геометрические характеристики поперечного сечения балки.

Определяем координаты центра тяжести сечения относительно нижней грани сечения. Поперечное сечение изображено на рис.4.

Рис. 4

Площадь простых фигур и сечения:

; ; ;

.

;

;

.

Проводим через центр тяжести сечения центральные оси инерции Х, Y и определяем осевой момент инерции относительно оси X по формуле для случая параллельного переноса осей:

;

;

.

Определим момент сопротивления для нижней и верхней грани относительно оси X по формуле:

Для сечения B длина зоны растяжения равна , длина зоны сжатия равна .

;

.

- Определим размер поперечного сечения балки из условия прочности.

Условие прочности имеет вид:

.

Условие прочности для верхней грани сечения B (сжимается):

МПа;

мм.

Условие прочности для нижней грани сечения B (растягивается):

МПа;

мм.

Принимаем a=18 мм.

Рациональней сечение расположить симметрично относительно оси X, при таком положении максимальный размер a получается 15,6 мм.

Задача 2.

Задание: Для заданной балки необходимо выполнить:

- построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, определить опасное сечение;

- подобрать из условия прочности размеры три формы поперечного сечения:

a) двутавровое сечение;

б) прямоугольное (h/b=2);

в) круглое сечение.

- проверить выполнение условия жесткости для балки двутаврового профиля.

Дано: кН/м; кН;  кН⋅м;  м;  м;  м;

МПа; МПа; м.

Схема балки приведена на рис. 5.

Рис. 5

Решение:

1. Рассчитаем и построим эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М для каждого участка. Двигаться будем со свободного конца, так как не надо определять реакции заделки.

При расчете изгибающего момента знак «+» принимается при растягивании нижних волокон балки. При расчете поперечной силы знак «+» принимается при повороте по часовой стрелке.

Участок  DC:

Изгибающий момент:

кН∙м.

Поперечная сила:

кН;

кН.

Участок  CB:

Изгибающий момент:

кН∙м;

кН∙м.

Поперечная сила:

кН;

кН.

Участок  BA:

Изгибающий момент:

кН∙м;

кН∙м.

Поперечная сила:

кН;

кН.

Определим реакции в опоре A:

Вертикальная -  кН (направлена вверх);

Момент -  кН∙м (направлена против часовой стрелки).

По полученным данным строим эпюры эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М (Рис. 6).

Рис. 6

Опасным сечением является сечение в заделке (Точка A).

- Подобирем из условия прочности размеры трех форм поперечного сечения:

Условие прочности имеет вид:

.

- двутавровое сечение:

Находим момент сопротивления:

мм3=615,63 см3.

По ГОСТ 8239-89 выбираем двутавр №36  см3.

Производим проверку:

МПа МПа.

Условие выполнено, прочность обеспечена.

б) прямоугольное (h/b=2);

Момент сопротивления для прямоугольника равен:

.

Находим размеры прямоугольника:

;

мм;

Принимаем мм.; мм.;

Производим проверку прочности:

МПаМПа.

Условие выполнено, прочность обеспечена.

в) круглое сечение.

Момент сопротивления для круглого сечения равно:

.

Находим диаметр сечения:

;

мм;

Принимаем мм.

Производим проверку прочности:

МПаМПа.

Условие выполнено, прочность обеспечена.

- Проверим  выполнение условия жесткости для балки двутаврового профиля.

Найдем прогиб в точке D и сравним его с допустимым. Прогиб будем определять методом начальных параметров (сокращенно МНП) позволяет определять прогибы и углы наклона сечений в прямых балках с постоянной жесткостью поперечного сечения . МНП является одним из относительно простых способов расчета угловых и линейных перемещений при изгибе в балках с любым количеством силовых участков. Для применения данного метода есть ограничения: рассчитываемая балка должна быть выполнена из однородного материала, иметь прямую ось и постоянные форму и размеры поперечного сечения.

Прогиб будем определять по формулам:

,

где - угол поворота и прогиб в балке; - угол наклона и прогиб сечения балки в начале координат. Это и есть начальные параметры по которым назван сам метод; - соответственно изгибающий момент, сосредоточенные силы (учитывая реакции опор) и распределенная нагрузка (в т. ч. компенсирующие) приложенные к рассматриваемой балке; - расстояние от выбранного начала координат до рассматриваемого сечения балки (положение сечения);  - расстояния от начала координат до соответствующих моментов и сосредоточенных сил;  - расстояние от начала координат начала действия распределенной нагрузки;  - модуль продольной упругости материала балки;  - момент инерции сечения относительно оси x.

За начало координат примем точку A. Начальные параметры  и равны нулю, так как точка A является жесткой заделкой:

;

;

;

;

(направлено вниз).

Условие жесткости имеет вид:

мм мм.

Условие не выполнено, жесткость не обеспечена.

Подбираем сечение из спаренных двутавров. По ГОСТ 8239-89 выбираем двутавр №55  см3.

Условие жесткости:

мм мм.

Условие выполнено, жесткость обеспечена.